ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Для мотострелковых и разведывательных подразделений на колесных БТР (БРДМ)

("Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск" Книга 1 Для мотострелковых, танковых, парашютно-десантных и разведывательных подразделений, введенный Приказом ГК СВ от 10 сентября 1983 № 55)

| № норма- тива | Наименование норматива | Условия выполнения норматива | Марка машины | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Отл» | «Хор» | «Удовл» |
| 1 | Снятие аккумуляторных батарей | Норматив выполняется командиром машины, водителем. После снятия аккумуляторных батарей поставить их впереди машины | БТР-70, БТР-60ПБ, БТР-152 БТР-40 БРДМ-2 | 2 мин 45 с 3 мин 10 с 4 мин 10 с | 3 мин 3мин 30 с 4 мин 30 с | 3 мин 30 с 4 мин 10 с 5 мин 25 с |
| 2 | Установка аккумуляторных батарей | Норматив выполняется командиром машины, водителем. Аккумуляторные батареи находятся впереди машины. После установки батарей подать звуковой сигнал. | БТР-70, БТР-60ПБ, БТР-152 БРДМ-2 БТР-40 | 3 мин 30 с 3 мин 10 с 4 мин 35 с 3 мин 10 с | 4 мин 3 мин 30 с 5 мин 3 мин 30 с | 5 мин 4 мин 10 с 6 мин 4 мин 10 с |
| 3 | Проверка заправки систем двигателя топливом, маслом и охлаждающей жидкостью | Норматив выполняется командиром машины, водителем. При выполнении норматива проверить состояние заправочных горловин (кроме БТР-70). Уровень топлива проверять щупом (стержнем). | БТР-70, БТР-60ПБ БРДМ-2, БТР-40, БТР-152 | 3 мин 10 с 2 мин 45 с | 3 мин 30 с 3 мин | 4 мин 10 с 3 мин 30 с |
| 4 | Подготовка системы подогрева к разогреву двигателя | Норматив выполняется водителем. После достижения устойчивой работы подогревателя (лампы, установленной в жаровую трубу) подогреватель выключить (лампу вынуть из жаровой трубы и загасить). | БТР-70, БТР-60ПБ, БРДМ-2 БТР-40, БТР-152 | 3 мин 3 мин 30 с | 3 мин 15 с 4 мин | 3 мин 45 с 5 мин |
| 5 | Проверка давления воздуха в шинах | Норматив выполняется водителем. Проверить давление воздуха в одной из шин. Колесный краник, вентили блока шинных кранов должны быть закрыты | БТР-70, БТР-60ПБ БРДМ-2, БТР-152 | 1 мин 20 с 1 мин 30 с | 1 мин 30 с 1 мин 40 с | 1 мин 45 с 2 мин |
| 6 | Проверка свободного хода педалей тормоза, сцепления и люфта рулевого колеса | Норматив выполняется водителем. Свободный ход педалей замерять линейкой | БТР-70, БТР-60ПБ БРДМ-2, БТР-152, БТР-40 | 1 мин 15 с 1 мин 20 с | 1 мин 20 с 1 мин 30 с | 1 мин 35 с 1 мин 45 с |
| 7 | Проверка зазора между контактами прерывателя | Норматив выполняется водителем. Для проворачивания коленчатого вала двигателя привлекать одного человека. На БТР-60ПБ и БТР-70 проверка проводится на одном двигателе. | БТР-70, БТР-60ПБ БРДМ-2, БТР-40, БТР-152 | 3 мин 30 с 4 мин 30 с | 4 мин 4 мин 50 с | 5 мин 5 мин 50 с |
| 8 | Проверка уровня жидкости в главном тормозном цилиндре | Норматив выполняется водителем | БТР-70, БТР-60П | 1 мин 50 с | 2 мин | 2 мин 25 с |
| 9 | Установка ночного прибора водителя | Норматив выполняется водителем. Перед установкой прибора закрыть шторку. После установки прибора на верхнюю призму надеть защитный колпачок, открыть на 1 мм диафрагму, проверить работоспособность прибора. После проверки блок питания выключить, снятый дневной прибор уложить на место | БТР-70, БТР-60ПБ БРДМ-2, БТР-152 | 3 мин 3 мин 10 с | 3 мин 15 с 3 мин 30 с | 3 мин 45 с 4 мин 10 с |
| 10 | Подготовка машины к самовытаскиванию с помощью лебедки и блока | Норматив отрабатывается двумя человеками (командиром и водителем). При выполнении норматива вручную размотать 20-25 м троса, блок уложить на грунт в 10 м перед машиной, завести трос на блок, крюк троса надеть на буксирный крюк машины. Завести двигатель (двигатели), включить лебедку на наматывание троса, натянуть трос, выключить привод двигателя, заглушить двигатель. | БТР-70, БТР-60ПБ БРДМ-2, БТР-152, БТР-40 | 2 мин 20 с 3 мин 10 с | 2 мин 30 с 3 мин 30 с | 3 мин 4 мин 10 с |
| 11 | Подготовка машины к преодолению водной преграды | Норматив выполняется двумя человеками (командиром и водителем). Выполнить работы контрольного осмотра перед преодолением водной преграды, кроме измерения давления воздуха в шинах. Крышки смотровых люков закрыть, сиденье водителя установить в верхнее положение | БТР-70, БТР-60ПБ БРДМ-2 | 3 мин 10 с 4 мин 10 с | 3 мин 30 с 4 мин 30 с | 4 мин 10 с 5 мин 25 с |

Для мотострелковых и разведывательных подразделений на БМП

| № норма- тива | Наименование норматива | Условия выполнения норматива | Марка машины | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Отл» | «Хор» | «Удовл» |
| 1 | Контрольный осмотр машины | Норматив отрабатывается экипажем. Машина не укрыта брезентом, все люки закрыты. При выполнении норматива провести операции контрольного осмотра перед выходом | БМП-1, БМП-2 | 14 мин | 15 мин | 18 мин |
| 2 | Снятие аккумуляторных батарей | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. После снятия аккумуляторных батарей поставить их сзади машины. Крышки и защитные коробки установить на батареи, болты для присоединения проводов закрепить на клеммах проводов. | БМП-1, БМП-2 | 8 мин 40 с | 9 мин 30 с | 11 мин 30 с |
| 3 | Установка аккумуляторных батарей | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. Аккумуляторные батареи находятся сзади машины. После установки батарей подать звуковой сигнал. | БМП-1, БМП-2 | 11 мин | 12 мин | 14 мин |
| 4 | Проверка заправки систем двигателя топливом, маслом и охлаждающей жидкостью | Норматив отрабатывается каждым членом экипажа. При выполнении норматива проверить состояние сеток заправочных горловин и прокладок под пробками | БМП-1, БМП-2 | 4 мин 35 с | 5 мин | 6 мин |
| 5 | Подготовка к запуску и запуск подогревателя | Норматив отрабатывается каждым членом экипажа. Перед выполнением норматива проверить выпускной лючок (должен быть закрыт и застопорен). Топливный кран перекрыт. После достижения устойчивой работы подогревателя выключить его, закрыть и застопорить лючок. | БМП-1, БМП-2 | 3 мин 30 с | 4 мин | 5 мин |
| 6 | Проверка работы системы ППО при ручном включении | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. Перед выполнением норматива накидные гайки болтов ППО должны быть расшплинтованы. Проверяется работа системы ППО поочередно от двух кнопок | БМП-1, БМП-2 | 2 мин 35 с | 2 мин 50 с | 3 мин 25 с |
| 7 | Проверка работы системы коллективной защиты | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. При выполнении норматива проверяются: - автоматическая работа системы защиты от «ОВ»; - ручная работа системы при сигнале «Р» или «А» | БМП-1, БМП-2 | 4 мин 10 с | 4 мин 30 с | 5 мин 25 с |
| 8 | Проверка регулировки стояночного тормоза и регулировка остановочных тормозов | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. Зазор 0,3-1 мм между роликом и рычагом переходного валика на переднем наклонном листе только проверяется. Регулируются оба остановочных тормоза | БМП-1, БМП-2 | 3 мин 30 с | 4 мин | 5 мин |
| 9 | Проверка регулировки натяжения тросов клапанов защиты двигателя | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. Пред выполнением норматива крышка люка над двигателем и клапаны защиты двигателя должны быть закрыты | БМП-1, БМП-2 | 3 мин 10 с | 3 мин 30 с | 4 мин 10 с |
| 10 | Разборка и сборка центробежного маслоочистителя | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. После разборки маслоочистителя прочистить сопло медной проволокой. Для удержания ротора при разборке и сборке разрешается привлекать одного обучаемого | БМП-1, БМП-2 | 7 мин | 8 мин | 10 мин |
| 11 | Установка защитного колпака механика-водителя | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. При установке колпака включить обогрев стекла и проверить его исправность. При сборке колпака и его установке разрешается привлекать одного из членов экипажа | БМП-1, БМП-2 | 4 мин 10 с | 4 мин 30 с | 5 мин 25 с |
| 12 | Установка ночного прибора механика-водителя «по-боевому» | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. Перед установкой прибора закрыть шторку. После установки прибора надеть на верхнюю призму защитный колпачок, открыть на 1 мм диафрагму, проверить работоспособность прибора. После проверки выключить блок питания. Снятый дневной прибор уложить на штатное место. | БМП-1, БМП-2 | 2 мин 20 с | 2 мин 30 с | 3 мин |
| 13 | Установка ночного прибора механика-водителя «по-походному» | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. После установки прибора проверить его работу в порядке, указанном в нормативе 12. Сиденье механика-водителя установить в верхнее положение, крышку люка застопорить в открытом положении. | БМП-1, БМП-2 | 3 мин 10 с | 3 мин 30 с | 4 мин 10 с |
| 14 | Замена трака | Норматив выполняется экипажем. После замены трака отрегулировать натяжение гусеничной ленты | БМП-1, БМП-2 | 21 мин | 23 мин | 28 мин |
| 15 | Укрытие машин брезентом | Норматив выполняется экипажем. Перед выполнением норматива брезент с уложенными в нем веревкой и ковриками для закрывания воздухопритока и эжектора должен быть закреплен на башне. При выполнении норматива закрыть воздухоприемник и эжектор ковриками | БМП-1, БМП-2 | 4 мин 10 с | 4 мин 30 с | 5 мин 25 с |
| 16 | Свертывание и укладка брезента | Норматив выполняется экипажем. Перед выполнением нормативы укрыть машину брезентом. При выполнении норматива уложить веревку и коврики для закрывания воздухопритока и эжектора в брезент, свернуть его и закрепить на башне. | БМП-1, БМП-2 | 4 мин 10 с | 4 мин 30 с | 5 мин 25 с |
| 17 | Подготовка машины к преодолению водной преграды вплавь | Норматив выполняется экипажем. Выполнить работы по подготовке машины к преодолению водной преграды вплавь в дневных условиях | БМП-1, БМП-2 | 4 мин 10 с | 4 мин 30 с | 5 мин 25 с |

Для танковых подразделений

| № норма- тива | Наименование норматива | Условия выполнения норматива | Номер объекта | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Отл» | «Хор» | «Удовл» |
| 1 | Контрольный осмотр танка | Норматив выполняется в составе экипажа. Машина не укрыта, все люки закрыты. При выполнении норматива привести операции контрольного осмотра перед выходом. | 219, 434, 447, 166, 137 135, 155, 703 172М 740 272 | 14 мин 20 мин 15 мин 18 мин 23 мин | 15 мин 22 мин 16 мин 20 мин 25 мин | 18 мин 26 мин 19 мин 24 мин 30 мин |
| 2 | Снятие аккумуляторных батарей | Норматив выполняется командирами танков, механиками-водителями. После снятия аккумуляторные батареи поставить перед машиной. Крышки и предохранительные колодки установить на батареи, болты для присоединения проводов закрепить на клеммах проводов. Перед выполнением норматива штатные выстрелы и боеукладка, мешающие работе, снимаются. При снятии утеплительного чехла время на выполнение норматива для плавающего танка увеличивается на 4 мин | 219, 447 155, 166 434, 172М, 137 740 135 272 703 | 14 мин 15 мин 14 мин 6 мин 30 с 17 мин 30 с 12 мин 21 мин | 15 мин 17 мин 15 мин 7 мин 19 мин 13 мин 23 мин | 18 мин 20 мин 18 мин 8 мин 20 с 23 мин 16 мин 28 мин |
| 3 | Установка аккумуляторных батарей | Норматив выполняется командирами танков и механиками-водителями. Аккумуляторные батареи находятся перед машиной, крышки и предохранительные колодки закреплены на батареях. После установки батарей подать звуковой сигнал. При установке утеплительного чехла на аккумуляторные батареи время на выполнение норматива для плавающих танков увеличивается на 8 мин | 219, 447, 166, 434, 172М, 155, 137 272, 135, 703 740 | 23 мин 22 мин 7 мин | 25 мин 24 мин 8 мин | 30 мин 29 мин 10 мин |
| 4 | Проверка заправки систем двигателя топливом, маслом и охлаждающей жидкостью | Норматив выполняется всеми членами экипажа по два человека. Проверить заправку во всех внутренних и наружных баках, дополнительно проверить наличие масла в системе смазки и гидроуправления силовой передачи. На объектах 434 и 172М перед завертыванием пробок проверить состояние прокладок и сетчатых фильтров. Пробки горловин не шплинтовать. | 219 447, 166, 137, 155, 434, 172М 272, 703 740 135 | 3 мин 30 с 4 мин 35 с 7 мин 4 мин 35 с 8 мин | 4 мин 5 мин 7 мин 30 с 5 мин 9 мин | 5 мин 6 мин 9 мин 6 мин 11 мин |
| 5 | Подготовка машины к заправке топливом средствами ЗИП | Норматив выполняется всеми членами экипажа по два человека. На объектах 137, 155, 166, 172М, 272, 740 открывать заправочные горловины всех топливных баков и дополнительные бочки с топливом. Заправочный насос с одним удлинителем установить в бочку с топливом и включить его. После появления сплошной струи топлива из раздаточного крана насос выключить. При полностью заправленных баках топливо заправляется в ведро. Если дополнительные бочки с топливом включены в систему питания или они на машине не предусмотрены, то емкость, откуда производится заправка, устанавливается рядом с машиной. На объектах 434 и 219 кран на заправочном насосе перед выполнением норматива должен находиться в положении «Вода», наружные баки недозаправлены, топливные краны перекрыты. Инструмент после выполнения норматива уложить у заправочной горловины любого бака. | 219, 447, 166 740, 172М 272, 703, 155, 137 135 434 | 3 мин 20 с 5 мин 6 мин 7 мин 4 мин | 4 мин 5 мин 30 с 6 мин 30 с 8 мин 4 мин 20 с | 5 мин 6 мин 30 с 8 мин 10 мин 5 мин 10 с |
| 6 | Укладывание средств заправки в укладку | Норматив выполняется всеми членами экипажа по два человека. Полностью слить топливо из шланга и заправочного насоса. Перед завертыванием пробок заправочных горловин проверить наличие и состояние прокладок и сетчатых фильтров. Пробки горловин не шплинтовать. | 219, 447, 166, 137, 434, 155 272, 703 172, 740 135 | 3 мин 20 с 7 мин 50 с 5 мин 10 с 8 мин 40 с | 4 мин 8 мин 30 с 5 мин 40 с 9 мин 30 с | 5 мин 10 мин 6 мин 50 с 11 мин 20 с |
| 7 | Подготовка к запуску и запуск подогревателя | Норматив выполняется каждым членом экипажа. Перед выполнением норматива крышка выпускного лючка должна быть закрыта и застопорена, топливные краны перекрыты. После достижения устойчивой работы подогревателя выключить его, включить на 30-40 с с вытяжкой вентилятор, закрыть и застопорить крышку лючка. Рукоятка ручного привода подогревателя (где это предусмотрено) укладывается в ящик ЗИП | 477, 166, 137, 155, 135, 740, 272, 703 172М, 434 | 4 мин 10 с 4 мин | 4 мин 30 с 4 мин 20 с | 5 мин 25 с 5 мин 10 с |
| 8 | Проверка регулировки привода управления главным фрикционом (привода сцепления для объектов 172М, 434; привода РСА для объекта 219) | Норматив выполняется командирами танков, механиками-водителями. При выполнении норматива проверить: На объектах 137, 155, 166, 740, 272: - регулировку сервопружины педали главного фрикциона; - свободный ход продольной тяги (с отсоединением тяги от рычага педали на объектах 137, 155, 166); - ход нажимного диска. На объектах 434, 447: - зазор между рычагом и пальцем рычага правого механизма распределения и совпадение стрелки рычага левого механизма распределения с передней меткой 0 при исходном положении педали; - совпадение стрелки рычага левого механизма распределения с задней меткой 1 при полностью выжатой педали сцепления. На объекте 172М: - совпадение стрелки втулки сцепления левого механизма распределения с нижней кромкой платика на лимбе (цифра 0) в исходном положении педали сцепления; - совпадение стрелки втулки сцепления с верхней кромкой платика на лимбе (цифра 1). На объекте 219: - положение стрелки на лимбе гидромеханизма РСА при исходном и выжатом до упора положении педали РСА; - положение стрелки на лимбе после выбора легкого хода педали горного тормоза (до разделителя) и при отпущенной педали. | 219, 447, 434, 172М 137, 155, 166, 272 135, 703 740 | 1 мин 20 с 4 мин 35 с 4 мин 10 с 3 мин 30 с | 1 мин 30 с 5 мин 4 мин 30 с 4 мин | 1 мин 45 с 6 мин 5 мин 25 с 5 мин |
| 9 | Проверка величины момента пробуксовки вентилятора | Норматив выполняется командирами машины, механиками-водителями. На объектах 137, 155, 166 при выполнении норматива включить IV или V передачу. Произвести не менее трех замеров | 137, 155, 166, 172М | 2 мин 20 с | 2 мин 30 с | 3 мин |
| 10 | Разборка и сборка центробежного маслоочистителя | Норматив выполняется механиком-водителем. После разборки маслоочистителя прочистить сопла медной проволокой. | 155, 166, 172М, 434, 447, 272 | 6 мин 30 с | 7 мин | 8 мин 20 с |
| 11 | Установка защитного колпака механика-водителя | Норматив выполняется механиком-водителем. При установке колпака подключать обогрев стекла колпака, проверить его исправность, установить сиденье механика-водителя в верхнее положение, застопорить крышку люка. | 219 137, 447, 434, 172М 166, 740, 155 | 1 мин 50 с 2 мин 45 с 2 мин 20с | 2 мин 3 мин 2 мин 30 с | 2 мин 25 с 3 мин 30 с 3 мин |
| 12 | Установка ночного прибора механика-водителя «по-боевому». | Норматив выполняется командирами машин, механиками-водителями. При выполнении норматива на объектах 137, 155, 166 очиститель дневного прибора снять и уложить в ящик для ТВН, винты крепления ввернуть на место. Перед установкой прибора закрыть шторку. После установки прибора надеть на верхнюю призму защитный колпачок, открыть на 1 мм диафрагму, проверить работу прибора. После проверки выключить блок питания и выключатель «массы». Снятый дневной прибор уложить в ящик для ТВН. | 219, 447, 434, 172М, 740 137, 155, 166 135, 703 272 | 2 мин 45 с 4 мин 10 с 4 мин 35 с 5 мин 30 с | 3 мин 4 мин 50 с 5 мин 6 мин | 3 мин 30 с 5 мин 25 с 6 мин 7 мин 10 с |
| 13 | Установка ночного прибора механика-водителя «по-походному». | Норматив выполняется командирами танков, механиками-водителями. После установки прибора проверить его работу в порядке, указанном в нормативе 12. Сиденье механика-водителя установить в верхнее положение, крышку люка застопорить в открытом положении. | 219 447, 434, 172М 137, 155, 166, 272, 740 | 1 мин 50 с 2 мин 20 с 3 мин 10 с | 2 мин 2 мин 30 с 3 мин 30 с | 2 мин 25 с 3 мин 4 мин 10 с |
| 14 | Укрытие танка брезентом | Норматив выполняется в составе экипажа. Перед выполнением норматива брезент свернуть и закрепить ремнями на машине. | 219, 447, 434, 172М, 137, 155, 166, 272, 740, 135 | 3 мин 30 с | 4 мин | 5 мин |
| 15 | Свертывание брезента и укладка его на танк | Норматив выполняется в составе экипажа. Машина укрыта брезентом. При выполнении норматива брезент свернуть, уложить на штатное место и закрепить ремнями | 219, 447, 434, 172М, 137, 155, 166, 272, 740, 135 | 5 мин 30 с | 6 мин | 7 мин 10 с |
| 16 | Подготовка танка к самовытаскиванию с помощью бревна | Норматив выполняется всеми членами экипажа по два человека. При выполнении норматива бревно устанавливается у направляющего колеса. Перед выполнением норматива гнезда траков для установки приспособления должны быть очищены от грязи | 219, 447, 434, 172М, 137, 155, 166, 703, 135 | 2 мин 45 с | 3 мин | 3 мин 30 с |

Погрузка (выгрузка) техники на средства перевозки (транспортирования)

и заправка горючим одиночных машин и подразделений

| № норма- тива | Наименование норматива | Условия выполнения норматива | Категория обучаемых (подразделение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Отл» | «Хор» | «Удовл» |
| 1 | Погрузка техники (машин) на железнодорожные платформы своим ходом | При подготовке к выполнению норматива машина (танк, БТР, БМП и др.) находится в 10 м от погрузочно-выгрузочного устройства (платформы, аппарели). Крепежные материалы на машине. Для крепления машин растяжками приготовлена стальная отожженная проволока. 2-3 ж.-д. платформы на месте погрузки. Экипаж (расчет) в 3 м перед машиной. По команде «Приготовиться к погрузке!» механик-водитель (водитель) готовит машину к погрузке, остальные члены экипажа (расчета) готовят ж.д. платформу к заезду техники (машины): открывают борта ж.-д. платформы, укладывают переходные мостки для заезда машины на платформу и для движение по ж.-д. платформам вдоль состава при погрузке на вторую и третью ж.-д. платформы. Командир экипажа (расчета) докладывает о готовности к погрузке. Механик-водитель (водитель) занимает свое место в машине, остальные члены экипажа (расчета) – в строю напротив ж.-д. платформы в 5 м или в другом безопасном месте. При выполнении норматива по команде «К погрузке приступить!» командир экипажа (расчета), подавая механику-водителю сигналы флажками или жестами, руководит заездом машины с бокового погрузочно- выгрузочного устройства на ж.-д. платформу (при необходимости – движением по ж.-д. платформе вдоль состава), установкой машины и закреплением ее на ж.-д. платформе, уборкой переходных мостков, подъемом и закрытием бортов ж.-д. платформы. В креплении машины участвует весь личный состав экипажа (расчета). Командир экипажа (расчета) вытраивает экипаж (расчет) напротив погруженной машины и докладывает об окончании погрузки. Норматив считается выполненным, если машина размещена и закреплена согласно требованиям Наставления по перевозкам войск железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Время отсчитывается от подачи команды «К погрузке приступить!» до доклада об окончании погрузки. Ошибки, снижающие оценку на один балл: - падение переходных мостков на путь (грунт) во время погрузки; - поломан деревянный или сильно деформирован металлический борт ж.-д. платформы во время погрузки; - произошло заваливание машины колесом в промежуток между ж.-д. платформами, а также совершен съезд одной гусеницей с ж.-д. платформы. При неправильном размещении и закреплении машины на ж.-д. платформе оценка ставится «неудовлетворительно». |  |  |  |  |
|  |  | Объект 219 | Экипаж | 45 мин ------------- 41 мин | 49 мин ------------ 45 мин | 50 мин ----------- 54 мин |
|  |  | Средние танки и техника на их базе | Экипаж | 17 мин | 18 мин | 22 мин |
|  |  | БТР-70, БТР-60ПБ, БРДМ | Экипаж | 35 мин | 38 мин | 45 мин |
|  |  | БМП, МТ-ЛБВ | Экипаж | 31 мин | 34 мин | 41 мин |
| 2 | Выгрузка техники (машины) с железнодорожной платформы своим ходом | При подготовке к выполнению норматива – ж.д. платформа (платформы) с погруженной машиной (машинами) находится на месте выгрузки, экипаж (расчет) – в строю напротив нее. По команде «Приготовиться к выгрузке!» водитель (механик-водитель) проверяет готовность машины к выгрузке, остальные члены экипажа (расчета) под руководством своего командира готовят ж.д. платформу к выгрузке: открывают борта платформ, укладывают переходные мостки для движения машины по ж.д. платформам и съезда ее с ж.д. платформы на погрузочно-выгрузочное устройство (платформу, аппарель). По выполнении подготовительных работ экипаж (расчет) выстраивается напротив ж.д. платформы. Командир экипажа (расчета) докладывает о готовности к выполнению норматива. При выполнении норматива по команде «К выполнению норматива приступить!» механик-водитель (водитель) занимает свое место в машине. Остальные члены экипажа под руководством своего командира убирают (снимают) проволочные растяжки, упорные (а где положено – и боковые) деревянные бруски, шпоры, УМК (универсальные многооборотные крепления) и выстраиваются в 10-15 м напротив ж.д. платформы. Командир экипажа (расчета), подавая сигналы механику-водителю (водителю) флажками (жестами), руководит движением машины по ж.д. платформе (или по платформам вдоль состава), съездом машины с ж.д. платформы на боковую часть погрузочно-выгрузочного устройства (платформы, аппарели) и направляет ее на место стоянки. Остальные члены экипажа (расчета) убирают переходные мостки, поднимают борта ж.д. платформ, убирают с ж.д. платформы крепежные материалы. Экипаж выстраивается у танка. Командир экипажа (расчета) докладывает о выполнении норматива. Время отсчитывается от подачи команды «К выгрузке приступить!» до доклада об окончании выгрузки. Ошибки, снижающие оценку на один балл, указаны в нормативе 1. Примечания: 1. При заезде машины на ж.д. платформу с торцового погрузочно-выгрузочного устройства время на выполнение норматива уменьшается для колесных машин на 5, дл гусеничных машин на 3 мин. 2. Нормы времени на выполнение норматива даны для крепления машины (техники) деревянными брусками и проволочными растяжками. При креплении машин (техники) деревянными брусками и табельными тросовыми растяжками, беспроволочными способами и универсальными многооборотными креплениями (УМК) норма времени на погрузку уменьшается на 50%. 3. В числителе показаны нормы времени для крепления средних танков и машин на их базе с помощью деревянных брусков и проволочных растяжек, а в знаменателе – для крепления их с помощью шпор. 4. На движение машины по каждой ж.д. платформе, кроме той, на которую она была погружена, добавляется к нормативному времени по 1 мин. 5. Механики-водители (водители), не получившие в учебных частях «зачет» за погрузку машин на ж.д. платформу или не выполнявшие задачу № 8 упражнения № 5 КВ-81, к сдаче нормативов № 1 и 2 не допускаются. 6. При маскировке машин добавляется время, предусмотрено соответствующими нормативами. |  |  |  |  |
|  |  | Объект 219 Средние танки и техника на их базе БТР-70, БТР-60ПБ, БРДМ БМП, МТ-ЛБВ | Экипаж Экипаж Экипаж Экипаж | 15 мин 17 мин ------------- 10 мин 14 мин 14 мин | 17 мин 18 мин ---------- 11 мин 15 мин 15 мин | 20 мин 22 мин ---------- 13 мин 18 мин 18 мин |
| 3 | Погрузка танков на большегрузные (50 т) полуприцепы | Автопоезда находятся на ровной местности в порядке, указанном командиром танкового подразделения (уклон местности допускается только в сторону противоположную движения автопоезда, но не более 3 град). Большие и малые трапы в походном положении, полуприцепы заторможены остановочными тормозами, колеса тягача и полуприцепа подклинены противотанковыми упорами со стороны направления движения. Водитель автопоезда находится в кабине и удерживает тягач в заторможенном состоянии. Левая дверка кабины открыта. Танк в 10 м позади полуприцепа. Экипаж танка в двух шагах перед танком. После погрузки танк закрепляется на платформе, пушка в горизонтальном положении и не касается запасного колеса тягача. Башня танка застопорена, антенна снята, люки закрыты. Время отсчитывается от команды «К погрузке приступить!» до выстраивания экипажа в двух шагах перед большегрузным прицепом. Оценка снижается на один балл: - за совершение наезда на ограничитель полуприцепа; - за развороты танка на полуприцепе; - за выход гусеницы погруженного среднего танка за пределы габаритов полуприцепа более, чем на 3 см (негабаритность легких танков не допускается). Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: - сваливание танка с полуприцепа при погрузке; - неправильное крепление танка на полуприцепе. | Экипаж Взвод Рота | 12 мин ------ 11 мин 14 мин ------------ 12 мин 17 мин -------- 15 мин | 13 мин 12 мин 15 мин --------- 13 мин 18 мин --------- 16 мин | 16 мин ---------- 14 мин 18 мин --------- 16 мин 22 мин ---------- 19 мин |
| 4 | Выгрузка танков с большегрузных (50 т) полуприцепов | Танк (танки) закреплен (закреплены) на платформе полуприцепа (полуприцепов). Пушка в горизонтальном состоянии. Башня танка застопорена. Большие и малые трапы в походном положении. После выгрузки танк останавливается в 10 м позади полуприцепа; трапы тормозные и другие приспособления переводятся в походное положение. Экипаж выстраивается в двух шагах перед танками. Время отсчитывается от команды «К разгрузке танка (танков) приступить!» до выстраивания экипажей перед танками. Примечание: В числителе оценка по времени показана для объектов 434, 172, 219Р, в знаменателе – для объектов 155, 166 | Экипаж Взвод Рота | 8 мин 5 мин 30 с 8 мин --------- 5 мин 30 с 9 мин ---------- 6 мин 30 с | 9 мин ----------- 6 мин 9 мин ------------- 6 мин 10 мин ---------- 7 мин | 11 мин -------- 7 мин 11 мин ---------- 7 мин 12 мин ---------- 8 мин |
| Способы заправки |
| 5 | Дозаправка горючим машин штатными средствами заправки АТМЗ-4,5-375 АТМЗ-5-4320 ТЗ-8-255БМ (четыре рукава) | БТР, БМП, БРДМ, танк – к средствам заправки. Водитель (механик-водитель, экипаж) находится в машине. Машина в 20 м от средства заправки. Средства заправки развернуты в рабочее положение, двигатели работают, водители средств заправки у щитов управления. Заправка горючим одиночной машины проводится через два рукава. Заправка машины в составе взвода и роты производится одним топливозаправщиком или одной автоцистерной, а батальона – тремя топливозаправщиками или тремя автоцистернами через все их рукава. Двигатели заправляемых машин не работают. Время отсчитывается от команды (сигнала) «К заправке приступить!» до начала движения заправленной одиночной или последней заправленной машины подразделения от средства заправки. |  |  |  |  |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 350 л | Водители БТР, БМД | 4 мин 35 с ---------------- 6 мин 30 с | 5 мин ---------- 7 мин | 6 мин ---------- 8 мин 20 с |
|  |  |  | Подразделе-ния на БТР, БМД: |  |  |  |
|  |  |  | Взвод | 5 мин 20 с ------------- 7 мин | 6 мин ---------- 8 мин | 7 мин 10 с ---------- 10 мин |
|  |  |  | Рота | 17 мин -------- 18 мин | 18 мин ------- 20 мин | 22 мин ---------- 24 мин |
|  |  |  | Батальон | 24 мин --------- 29 мин | 26 мин ---------- 32 мин | 31 мин --------- 38 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 351-500 л | Водители БТР, БМП | 5 мин 30 с --------------- 7 мин | 6 мин ------------ 8 мин | 7 мин 10 с -------------- 10 мин |
|  |  |  | Подразделе-ния на БТР, БМП: |  |  |  |
|  |  |  | Взвод | 6 мин 30 с ----------- 8 мин | 7 мин -------- 9 мин | 8 мин 20 с ----------- 11 мин |
|  |  |  | Рота | 17 мин 30 с ---------------- 23 мин | 19 мин --------- 25 мин | 23 мин --------- 30 мин |
|  |  |  | Батальон | 27 мин --------- 33 мин | 29 мин ----------- 36 мин | 36 мин ------------ 43 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 1200 л | Экипаж танка | 5 мин 30 с ----------- 8 мин | 6 мин -------- 9 мин | 7 мин 10 с --------- 11 мин |
|  |  |  | тв (тп, мсп) | 10 мин ---------- 15 мин | 11 мин --------- 16 мин | 13 мин --------- 19 мин |
|  |  |  | тр (тп) | 30 мин --------- 45 мин | 33 мин --------- 49 мин | 40 мин --------- 59 мин |
|  |  |  | тр (мсп) | 40 мин -------- 46 мин | 43 мин ----------- 50 мин | 51 мин ----------- 1 час |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 1201-2000 л | Экипаж танка | 9 мин ------ 14 мин | 10 мин ----- 15 мин | 12 мин ----------- 18 мин |
|  |  |  | тв (тп, мсп) | 17 мин ----------- 27 мин | 19 мин --------- 29 мин | 23 мин ---------- 35 мин |
|  |  |  | тр (тп) | 42 мин ---------- 1 ч 6 мин | 46 мин --------- 1 ч 12 мин | 55 мин --------- 1 ч 26 мин |
|  |  |  | тр (мсп) | 51 мин -------- 1 ч 20 мин | 56 мин ---------- 1 ч 27 мин | 1 ч 07 мин ------------ 1 ч 44 мин |
|  | АЦ-8,5-255Б-ДО, АЦ-5,5-4320, АЦ-5,5-375, АЦ-5,4-375, АТЗ-4,4-131, АТЗ-4-131 (два рукава) | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 350 л | Водители БТР, БМД | 4 мин ------ 6 мин | 5 мин ---------- 7 мин | 6 мин -------- 8 мин |
|  |  |  | Подразде- ления на БТР, БМД |  |  |  |
|  |  |  | взвод | 8 мин ----- 11 мин | 9 мин --------- 12 мин | 11 мин ---------- 14 мин |
|  |  |  | рота | 24 мин ---------- 33 мин | 26 мин ----------- 36 мин | 31 мин ---------- 43 мин |
|  |  |  | батальон | 28 мин ----------- 37 мин | 30 мин -------- 40 мин | 36 мин ----------- 48 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 351-500 л | Водители БТР, БМП | 5 мин ------ 7 мин | 6 мин ------- 8 мин | 7 мин ------- 10 мин |
|  |  |  | Подразде- ления на БТР, БМП |  |  |  |
|  |  |  | взвод | 9 мин ------- 11 мин | 10 мин ------------ 12 мин | 12 мин ------------ 14 мин |
|  |  |  | рота | 33 мин ------ 37 мин | 36 мин ----------- 40 мин | 43 мин --------- 48 мин |
|  |  |  | батальон | 37 мин ------- 43 мин | 40 мин ------- 47 мин | 48 мин ------- 56 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 1200 л | Экипаж танка | 6 мин ----- 10 мин | 7 мин -------- 11 мин | 8 мин --------- 13 мин |
|  |  |  | тв (тп, мсп) | 12 мин ------ 19 мин | 13 мин --------- 21 мин | 15 мин --------- 25 мин |
|  |  |  | тр (тп) | 32 мин --------- 47 мин | 35 мин ------------ 51 мин | 42 мин -------- 1 ч |
|  |  |  | тр (мсп) | 45 мин ------------ 1 ч 10 мин | 49 мин --------- 1 ч 17 мин | 59 мин --------- 1 ч 32 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 1201-2000 л | Экипаж танка | 10 мин ------- 15 мин | 11 мин -------- 16 мин | 13 мин ------- 19 мин |
|  |  |  | тв (тп) | 28 мин ---------- 42 мин | 31 мин -------- 46 мин | 37 мин --------- 55 мин |
|  |  |  | тв (мсп) | 36 мин ---------- 54 мин | 39 мин --------- 59 мин | 47 мин ---------- 1 ч 11 мин |
|  |  |  | тр (тп) | 47 мин ----------- 1 ч 10 мин | 51 мин ----------- 1 ч 10 мин | 1 ч ---------- 1 ч 30 мин |
|  |  |  | тр (мсп) | 1 ч 15 мин ------------ 1 ч 37 мин | 1 ч 21 мин ----------- 1 ч 46 мин | 1 ч 37 мин -------- 2 ч 05 мин |
|  | АТМЗ-4,5-375, АТМЗ-5-4320, ТЗ-8-255БМ, АЦ-8,5-255Б-ДО, АЦ-5,5-4320, АЦ-5,5-375, АЦ-5,4-375, АТЗ-4,4-131, АТЗ-4-131 | Средства заправки – к БТР, БМП, БДМ, танкам. Водитель (механик-водитель) находится около машины в готовности к заправке, топливные баки открыты. Двигатель заправляемой машины не работает. Средства заправки в 50 м от машины; машины рассредоточены и находятся в укрытиях. Водитель средства находится в кабине, двигатель работает. Заправка горючим одиночной машины, взвода, роты производится одним автотопливозаправщиком или одной автоцистерной через два рукава, а батальона – тремя автотопливозаправщиками или тремя автоцистернами. Время отсчитывается от команды (сигнала) «К заправке приступить!» до начала движения средства заправки от заправленной одиночной или последней заправленной машины подразделения. |  |  |  |  |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 350 л | Водители БТР, БМД | 5 мин ---- 7 мин | 6 мин --------- 8 мин | 7 мин ------ 10 мин |
|  |  |  | Подразделения на БТР, БМД |  |  |  |
|  |  |  | - взвод | 17 мин --------- 22 мин | 18 мин ---------- 24 мин | 22 мин ------------- 29 мин |
|  |  |  | - рота | 1 ч 06 мин ------------ 1 ч 28 мин | 1 ч 12 мин ------------ 1 ч 36 мин | 1 ч 26 мин --------------- 1 ч 55 мин |
|  |  |  | - батальон | 1 ч 17 мин ------------ 1 ч 43 мин | 1 ч 24 мин -------------- 1 ч 52 мин | 1 ч 41 мин ----------- 2 ч 14 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 351-500 л | Водители БТР, БМП | 6 мин -------- 8 мин | 7 мин ------- 9 мин | 8 мин ---------- 10 мин |
|  |  |  | Подразделения на БТР, БМП |  |  |  |
|  |  |  | - взвод | 19 мин ---------- 25 мин | 21 мин --------- 27 мин | 25 мин ------- 32 мин |
|  |  |  | - рота | 1 ч 17 мин ----------- 1 ч 39 мин | 1 ч 24 мин --------- 1 ч 48 мин | 1 ч 41 мин --------- 2 ч 09 мин |
|  |  |  | - батальон | 1 ч 30 мин ------------ 1 ч 56 мин | 1 ч 38 мин ----------- 2 ч 06 мин | 1 ч 57 мин ---------- 2 ч 31 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 1200 л | Экипаж танка | 7 мин --------- 10 мин | 8 мин ------- 11 мин | 10 мин -------- 13 мин |
|  |  |  | тв (тп) | 22 мин -------- 30 мин | 24 мин -------- 33 мин | 29 мин ------ 40 мин |
|  |  |  | тр (тп) | 1 ч 14 мин ----------- 1 ч 41 мин | 1 ч 20 мин ------------- 1 ч 50 мин | 1 ч 36 мин ------------ 2 ч 12 мин |
|  |  |  | тб (тп) | 1 ч 21 мин ----------- 1 ч 51 мин | 1 ч 28 мин ----------- 2 ч 01 мин | 1 ч 46 мин ------------ 2 ч 25 мин |
|  |  |  | тв (мсп) | 29 мин ---------- 40 мин | 32 мин ------------ 44 мин | 38 мин --------- 53 мин |
|  |  |  | тр (мсп) | 1 ч 36 мин --------- 2 ч 12 мин | 1 ч 44 мин ----------- 2 ч 23 мин | 2 ч 05 мин --------- 2 ч 52 мин |
|  |  |  | тб (мсп) | 1 ч 43 мин ------------ 2 ч 22 мин | 1 ч 52 мин ------------ 2 ч 34 мин | 2 ч 14 мин ------------- 3 ч 05 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 1201-2000 л | Экипаж танка | 11 мин ------ 16 мин | 12 мин --------- 17 мин | 14 мин --------- 20 мин |
|  |  |  | тв (тп) | 33 мин -------- 47 мин | 36 мин ----------- 51 мин | 43 мин -------- 1 ч 01 мин |
|  |  |  | тр (тп) | 1 ч 50 мин ----------- 2 ч 36 мин | 2 ч ---------- 2 ч 50 мин | 2 ч 24 мин ------------ 3 ч 24 мин |
|  |  |  | тб (тп) | 2 ч 01 мин ----------- 2 ч 52 мин | 2 ч 12 мин ------ 3 ч 07 мин | 2 ч 38 мин --------------- 3 ч 44 мин |
|  |  |  | тв (мсп) | 44 мин ----------- 1 ч 03 мин | 48 мин -------- 1 ч 08 мин | 57 мин --------- 1 ч 21 мин |
|  |  |  | тр (мсп) | 2 ч 23 мин ----------- 3 ч 23 мин | 2 ч 36 мин -------------- 3 ч 41 мин | 3 ч 07 мин ------------ 4 ч 25 мин |
|  |  |  | тб (мсп) | 2 ч 34 мин ----------- 3 ч 39 мин | 2 ч 48 мин ------------ 3 ч 58 мин | 3 ч 21 мин ----------- 4 ч 45 мин |
| 6 | Дозаправка горючим машин на полевых заправочных пунктах (ПЗП) | БТР, БМП, БМД, танки подходят к пунктам заправки полевых заправочных пунктов. ПЗП развернуты, колонна машин находится в 20 м от ПЗП. Водители (механики-водители, экипажи) в машинах. Двигатели заправляемых машин не работают. |  |  |  |  |
|  | ПЗП-10, ПЗП-10А | Групповая заправка горючим на полевых заправочных пунктах производится одной мотонасосной установкой, автоцистерной или перекачивающей станцией горючего, входящей в состав комплекта ПЗП. Двигатель средства заправки работает; водитель, моторист у щита управления. Время отсчитывается от команды (сигнала) «К заправке приступить!» до отхода последней заправленной машины от ПЗП. |  |  |  |  |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 350 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-10, ПЗП-10А | Рота на БТР, БМД | 7 мин --------- 9 мин | 8 мин ------- 10 мин | 10 мин -------- 12 мин |
|  |  |  | батальон на БТР, БМД | 22 мин -------- 28 мин | 24 мин --------- 30 мин | 29 мин ------- 36 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-10, ПЗП-10А | батальон на БТР, БМД | 7 мин ---------- 9 мин | 8 мин ------- 10 мин | 10 мин ------ 12 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 351-500 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-10, ПЗП-10А | Рота на БТР, БМП | 8 мин --------- 10 мин | 9 мин -------- 11 мин | 11 мин ---------- 13 мин |
|  |  |  | батальон на БТР, БМП | 25 мин ---------- 30 мин | 27 мин ---------- 33 мин | 32 мин ---------- 40 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-10, ПЗП-10А | батальон на БТР, БМП | 8 мин --------- 10 мин | 9 мин -------- 11 мин | 11 мин --------- 13 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 1200 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-10, ПЗП-10А | тр (тп) | 11 мин -------- 16 мин | 12 мин ------- 17 мин | 14 мин -------- 20 мин |
|  |  |  | тб (тп) | 28 мин --------- 42 мин | 31 мин ------- 46 мин | 37 мин ------ 55 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-10, ПЗП-10А | тб (тп) | 11 мин ----- 16 мин | 12 мин -------- 17 мин | 14 мин -------- 20 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 1201-2000 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-10, ПЗП-10А | тр (тп) | 14 мин ------- 18 мин | 15 мин --------- 20 мин | 18 мин --------- 24 мин |
|  |  |  | тб (тп) | 37 мин --------- 50 мин | 40 мин -------- 55 мин | 48 мин -------- 1 ч 06 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-10, ПЗП-10А | тб (тп) | 14 мин -------- 18 мин | 15 мин ----------- 20 мин | 18 мин -------- 24 мин |
|  | ПЗП-14, ПЗП-14А | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 350 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А | Рота на БТР, БМД | 6 мин ------ 8 мин | 7 мин --------- 9 мин | 8 мин -------- 11 мин |
|  |  |  | Батальон на БТР, БМД | 19 мин --------- 25 мин | 21 мин --------- 27 мин | 25 мин -------- 32 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-14, ПЗП-14А | Батальон на БТР, БМД | 6 мин ----------- 8 мин | 7 мин --------- 9 мин | 8 мин -------- 11 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 351-500 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А | Рота на БТР, БМП | 7 мин --------- 9 мин | 8 мин -------- 10 мин | 10 мин -------- 12 мин |
|  |  |  | Батальон на БТР, БМП | 22 мин ------------- 28 мин | 24 мин --------- 30 мин | 29 мин --------- 36 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-14, ПЗП-14А | Батальон на БТР, БМП | 7 мин -------- 9 мин | 8 мин -------- 10 мин | 10 мин ---------- 12 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 1200 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А | тр (мсп) | 14 мин ------- 18 мин | 15 мин --------- 20 мин | 18 мин -------- 24 мин |
|  |  |  | тб (мсп) | 40 мин -------- 53 мин | 43 мин --------- 58 мин | 51 мин ---------- 1 ч 10 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-14, ПЗП-14А | тб (мсп) | 14 мин ---------- 18 мин | 15 мин ------ 20 мин | 18 мин -------- 24 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 1201-2000 л |  |  |  |  |
|  |  | а) заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А | тр (мсп) | 15 мин ------- 22 мин | 17 мин ---------- 24 мин | 20 мин -------- 29 мин |
|  |  |  | тб (мсп) | 42 мин --------- 1ч | 46 мин 1 ч 06 мин | 55 мин -------- 1 ч 20 мин |
|  |  | б) заправка тремя ПЗП-14, ПЗП-14А | тб (мсп) | 15 мин ---------- 22 мин | 17 мин ------------ 24 мин | 20 мин -------- 29 мин |
|  | ПЗП-20 | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 350 л | Батальон на БТР, БМД | 9 мин ----------- 12 мин | 10 мин --------- 13 мин | 12 мин --------- 16 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 351-500 л | Батальон на БТР, БМП | 14 мин --------- 18 мин | 15 мин -------- 20 мин | 18 мин ------------ 24 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 1200 л | тб (тп) | 15 мин ---------- 20 мин | 17 мин ------------ 22 мин | 20 мин ---------- 26 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 1201-2000 л | тб (тп) | 21 мин -------- 29 мин | 23 мин --------- 32 мин | 28 мин ----------- 38 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин до 2000 л | тб (мсп) | 18 мин ---------- 24 мин | 19 мин ------------ 26 мин | 23 мин ------------ 31 мин |
|  |  | Вместимость топливных баков заправляемых машин 1201-2000 л | тб (мсп) | 25 мин ----------- 36 мин | 27 мин ---------- 39 мин | 32 мин ------------ 47 мин |

Примечание: В числителе указано время для 0,5 заправки, в знаменателе – для 0,8 заправки