“Утверждаю”

Начальник кафедры В и С

полковник                     В.Теличко

“____”______________2003 г.

“___” _____________2002 г.

ПЛАН

проведения группового  занятия по учебной дисциплине:

“ Устройство вооружения и его боевое применение”.

ТЕМА    2: СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ГРАНАТОМЕТЫ.

ЗАНЯТИЕ 3:  Ручные осколочные (противотанковые) гранаты,

реактивные гранаты одноразового применения.

| Подр-я | Дата | Время | Место | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1.   Общие сведения о ручных гранатах.

2.  Устройство ручных осколочных наступательных и  оборонительных гранат.

3.  Устройство и действие реактивных противотанковых гранат.

Ручная кумулятивная граната.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Изучить с личным составом взвода устройство ручных осколочных наступатель-

ных и  оборонительных гранат.

2. Изучить устройство и действие реактивных противотанковых гранат.

3.  Воспитывать чувство уверенности и надежности в своем оружии, в эффективном

его  применении в современном бою.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Учебные гранаты , разрезные РГД-5, Ф – 1, РКГ – 3,  РПГ-22, РПГ-18.  Мел, доска.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

Огневая подготовка мотострелковых подразделений.

Наставление по стрелковому делу. Ручные гранаты.

Наставление по РПГ-22, РПГ-18.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ –5 мин

- проверяю наличие личного состава и готовность взвода к занятию;

- провожу контрольный опрос по ранее изученному материалу;

- объявляю тему и учебные цели занятия;

- довожу порядок отработки учебных вопросов.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 80 мин.

1-й учебный вопрос . 1Общие сведения о ручных гранатах.

Устройство ручных осколочных наступательных и оборонительных гранат.

1. РУЧНЫЕ ОСКОЛОЧНЫЕ ГРАНАТЫ предназначаются для поражения

осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах,

населенных пунктах, в горах и т.п.)

Гранаты РГД-5, РГ-42, РГН, РГО и Ф-1 безотказно взрываются при падении в грязь,

снег, воду и т. п .Капсюль запала УЗРГМ (УЗРГМ-2) воспламеняется в момент броска

гранаты, а взрыв ее происходит через 3,2—4,2 с после броска (датчик цели запала

к РГН, РГО срабатывает при ударе гранаты о преграду).. При взрыве образуется боль

шое количество осколков, разлетающихся в разные стороны. Осколки гранат РГД-5 и

РГ-42 обладают энергией, необходимой для поражения живой силы в радиусе до 25 м,

а гранаты Ф-1 —до 200 м.

2. Ручная кумулятивная граната РКГ-3 (рис. 2) является противотанковой гранатой и

предназначается для борьбы с танками и другими бронированными целями

(самоходно-артиллерийская установка, бронетранспортер, бронеавтомобиль и т. п.),

а также для разрушения прочных преград и укрытий полевого типа.

Ручная кумулятивная граната при попадании в цель (жесткую преграду) мгновенно

взрывается, образовавшиеся при взрыве газы благодаря кумулятивной воронке

собираются в узкий пучок, который способен пробить броню современного танка и

уничтожить внутри его экипаж и оборудование. Наиболее эффективное действие

граната производит при ударе о цель дном. Направление полета гранаты дном вперед

обеспечивается стабилизатором. Сравнительно небольшая масса гранат позволяет

натренированному солдату метать их на дальности: осколочные гранаты —

на 40—50 м; противотанковую гранату—на 15— 20 м.

Назначение в боевые свойства гранаты РГД – 5

Ручная осколочная граната РГД-5—граната дистанционного действия,

предназначенная для поражения живой силы противника, в наступлении и в оборо-

не. Метание гранаты  осуществляется из различных положений при действиях в пешем

порядке и на бронетранспортере (автомобиле). Радиус разлета убойных осколков гра-

наты  около 25 м. Средняя дальность броска гранаты 40—50 м.  Масса снаряженной

гранаты 310 г.

Время горения замедлителя запала 3,2- 4,2 с

Устройство гранаты

Ручная осколочная граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного

заряда и запала.

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда, трубки для запала,

а также для образования осколков при взрыве гранаты. Он состоит из двух частей—

верхней и нижней.

Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой колпаком,

и вкладыша колпака. К верхней части при помощи манжеты присоединяется трубка

для запала. Трубка служит для присоединения запала к гранате и для герметизации

разрывного заряда в корпусе.

Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка.

При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал.

Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой поддоном,

и вкладыша поддона.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Запал гранаты УЗРГМ (УЗРГМ-2) — унифицированный запал ручной гранаты

модернизированный, предназначается для взрыва разрывного заряда .

Он состоит из ударного механизма и собственно запала.

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала.

Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей

шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и

предохранительной чеки с кольцом.

Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала.

Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты.

Она надета на нижнюю часть трубки ударного механизма.

Направляющая шайба является упором для верхнего конца боевой пружины и

направляет движение ударника. Она закреплена в верхней части трубки ударного

механизма.

Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для

накола капсюля-воспламенителя. Она надета на ударник и своим верхним концом

упирается в направляющую шайбу, а нижним — в шайбу ударника.

Ударник служит для накола и воспламенения капсюля-воспламенителя. Он

помещается внутри трубки ударного механизма.

Шайба ударника надета на нижний конец ударника и является упором для нижнего

конца боевой пружины.

Спусковой рычаг  служит для удержания ударника во взведенном положении

(боевая пружина сжата). На трубке ударного механизма спусковой рычаг

удерживается  предохранительной чекой.

Предохранительная чека проходит через отверстия проушины спускового рычага и

стенок трубки ударного механизма. Она имеет кольцо для ее выдергивания.

Собственно запал  служит для взрыва разрывного заряда гранаты.

Он состоит из втулки замедлителя, капсюля-воспламенителя, замедлителя и капсюля-

детонатора.Втулка   замедлителя в верхней части имеет резьбу для соединения с трубкой

ударного механизма и гнездо для капсюля-воспламенителя, внутри — канал, в котором

помещается замедлитель, снаружи — проточку для присоединения гильзы

капсюля-детонатора.

Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения замедлителя.

Замедлитель передает луч огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору.

Он состоит из запрессованного малогазового состава.

Капсюль-детонатор служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он помещен в гильзе,

закрепленной на нижней части втулки замедлителя.

Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать запалы и проверять работу.

Ударного механизма категорически запрещается.

Работа частей и механизмов гранаты

Перед метанием гранаты. Достать гранату из сумки, вывинтить пробку из трубки,

на ее место ввернуть до отказа запал. Части ударного механизма запала находятся

в следующем положении: ударник взведен и удерживается в верхнем положении

вилкой спускового рычага, соединенного с трубкой ударного механизма

предохранительной чекой. Концы предохранительной чеки разведены и прочно

удерживают ее в запале.

При метании гранаты. Граната для метания берется в руку так, чтобы спусковой рычаг

пальцами был прижат к корпусу гранаты. Не отпуская рычага, выдергивается

предохранительная чека и граната бросается в цель.

После выдергивания чеки положение частей запала не меняется, ударник во

взведенном положении удерживается спусковым рычагом, который освобождается

от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки.

В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает

ударник. Ударник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по

капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя

воспламеняет замедлитель (дистанционную часть запала) и, пройдя его, передается

капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд

гранаты. Корпус гранаты разрывается, и осколки корпуса и запала разлетаются в

разные стороны.

Назначение и боевые свойства гранат

Ручная граната наступательная РГН   и ручная граната оборонительная РГО

предназначены для поражения живой силы противника в наступательном и

оборонительном боях соответственно, в различных условиях местности и

в любое время года при температуре окружающего воздуха от плюс 50°

до минус 50° С.

Устройство гранат

Ручные гранаты РГН и РГО: состоят из гранат без запала и запала.

Ручные гранаты РГН и РГО без запала состоят из корпуса, взрывчатой смеси и

детонаторной шашки.

Корпус ручных гранат РГН и РГО предназначен для размещения в нем взрывчатой

смеси, детонаторной шашки, а также для образования осколков при взрыве.

Корпус ручной гранаты РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из

алюминиевого сплава,

Корпус ручной гранаты РГО для увеличения количества убойных осколков

кроме двух наружных полусфер имеет две внутренние по –лусферы.

Все четыре полусферы изготовлены из стали.

Нижняя полусфера оборонительной гранами ты в отличие от нижней

полусферы наступательной гранаты для удобства различия гранат по

назначению имеет на наружной поверхности насечку.

В верхней части корпусов при помощи —манжеты завальцован стакан

с резьбой для ввинчивания в него запала и обеспечения герметизации

взрывчатой смеси.

На время транспортирования и хранения в стакан на смазке ввинчивается пробка.

На дно углубления в взрывчатой смеси нижних полусфер корпусов поставлена

детонаторная шашка, которая служит для передачи детонации от запала

к взрывчатой смеси. Для исключения перемещения шашки ставится прокладка.

Запал предназначен для подрыва взрывчатой смеси при ударе гранаты о преграду.

В случае отказа в ударном действии запал срабатывает от дистанционного

устройства через 3,2—4,2 с.

Устройство запала

Запал состоит из следующих частей:

1.	накольно-предохранительного механизма;

2.	датчика цели;

3.	дистанционного устройства;

4.	механизма дальнего взведения;

5.  детонирующего узла.

Накольно-предохранительный механизм, обеспечивающий безопасность запала в служебном

обращении и накол капсюля-воспламенителя после броска гранаты, состоит из жала, ударника,

шплинта с кольцом, пружины, рычага, заглушки, планки и капсюля.

Датчик цели, обеспечивающий срабатывание запала при ударе гранаты о преграду, состоит

из груза, гильзы, жала, пружины и втулки.

Дистанционное устройство, обеспечивающее срабатывание детонатора через 3,2— 4,2 с

с момента броска гранаты, состоит из втулки с составами и капсюля детонатора.

Механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность в служебном обращении

и взведение запала через 1—1,8 с с момента броска, состоит из втулок с составами,

стопоров, движка, капсюля и пружины.

Детонирующий узел состоит из капсюля-детонатора и втулки, закрепленных в стакане.

Все перечисленные узлы и механизмы собраны в корпусе.

Действие запала

В служебном обращении ударник удерживается от перемещения рычагом, закрепленным

на корпусе с помощью шплинта, концы которого разведены. Движок смещен относительно

жала и удерживается от перемещения стопорами. Груз поджат к корпусу гильзой,

перемещение которой ограничено движком. Перед метанием гранаты выпрямляется

(сводятся концы) и выдергивается шплинт, при этом рычаг рукой удерживается в исходном

положении (прижатым к корпусу гранаты).

При полете рычаг под действием пружины отбрасывается и освобождает ударник с жалом,

который под действием пружины накалывает капсюль. Луч огня от капсюля зажигает составы.

После выгорания составов (через 1—1,8 с) стопоры перемещаются и освобождают движок,

который под действием пружины взводится.

От перегрузки, возникающей при встрече с преградой, перемещается груз и вызывает

движение гильзы, в результате которого жало накалывает капсюль. Луч огня от капсюля

обеспечивает срабатывание капсюля-детонатора.

В случае несрабатывания датчика цели при встрече с преградой капсюль-детонатор действует

от импульса капсюля-детонатора, срабатывающего после выгорания составов (через 3,2—4,2 с).

Назначение, боевые свойства  и  устройство ручной осколочной гранаты Ф-1

Назначение боевые свойства гранаты

Ручная осколочная граната Ф-1—граната дистанционного действия, предназначенная для

поражения живой силы преимущественно .в оборонительном бою. Метать гранату можно

из различных положений и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка

(самоходно-артиллерийской установки). Радиус разлета убойных осколков при взрыве

гранаты около 200 м. Средняя дальность броска гранаты 35—45 м.

Масса снаряженной гранаты 600 г. Время горения замедлителя запала .3,2-— 4,2 с

Устройство гранаты.

Ручная осколочная граната Ф-1 состоит из корпуса, разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда и запала, а также для

образования осколков при взрыве гранаты. Корпус гранаты чугунный, с продольными

и поперечными бороздами, по которым граната обычно разрывается на осколки.

В верхней части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала.

При хранении, транспортировке и переноске гранаты в это отверстие ввернута

пластмассовая пробка.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Запал   гранаты УЗРГМ (УЗРГМ-2) предназначается для взрыва разрывного

заряда гранаты .

2 учебный вопрос. Устройство и действие реактивных  противотанковых гранат.

Назначение и боевые свойства

1. Реактивная противотанковая граната является индивидуальным оружием

одноразового применения и предназначена для борьбы с танками,

самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными

средствами противника. Кроме того, может быть использована для

подавления живой силы противника, находящейся в легких укрытиях,

а также в сооружениях городского типа.

2. Реактивная противотанковая граната включает в себя:

— пусковое устройство (ПУ)  с прицельным приспособлением и

ударно-спусковым механизмом;

—	гранат , состоящую из кумулятивной головной части, реактивного двигателя

—	 и взрывателя;

—	 узел крепления гранаты в ПУ, состоящий из крышки  и кольца  с резиновым

—	 герметизирующим кольцом .

Основные тактико-технические данные:

РПГ-18: калибр – 64мм, длина в  походном положении –705мм;

длина в боевом положении – 1050мм; вес –2,6 кг.; начальная скорость

полета гранаты – 114м/сек; ДПВ – при Н ц.  2м – 135м ;

прицельная дальность – 200м.; время перевода ПУ из ПП в БП – 8-10с.

РПГ-22: калибр –72,5мм; длина в ПП –755мм; длина в БП –850мм; масса – 2.7кг.;

начальная скорость полета гранаты –133м/сек;   ДПВ при Нц 2м – 160м;

прицельная дальность – 250м; время перевода ПУ из ПП в БП – 8-10с.

РПГ-26: калибр — 72,5 мм; длина в походном и боевом положении — 770 мм;

масса — 2,9 кг; начальная скорость полета гранаты — 144 м/с; дальность

прямого выстрела по цели высотой 2м — 170 м; прицельная дальность

стрельбы — 250 м; время перевода пускового устройства из походного

положения в боевое — не более 10 с.

Наилучшие результаты стрельбы достигаются в пределах дальности

прямого выстрела.

Понятие о работе

При стрельбе реактивной противотанковой гранатой отдача отсутствует.

Безотказность при выстреле обеспечивается истечением пороховых газов

назад через ствол пускового устройства.

В корпусе пускового устройства размещен запал, закрытый затворной

пластиной с резиновым уплотнителем. При выстреле пламя от запала

передается по трубке (газоводу) к воспламенителю реактивного двигателя

гранаты.

Граната выстреливается с помощью реактивного двигателя, пороховой заряд

которого полностью сгорает за время движения гранаты в стволе пускового

устройства.

При встрече головной части гранаты с целью (преградой) образуется кумулятивная

(сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду).

Струя и образовавшиеся осколки поражают экипаж и оборудование, а также

воспламеняют горючее и боеприпасы.

Для предотвращения перемещений гранаты в стволе пускового устройства

при транспортировании в походном положении и для удержания гранаты

от выпадания при углах склонения (возвышения) в боевом положении служит

узел крепления гранаты.

Узел крепления представляет собой пластмассовое кольцо и крышку.

Кольцо надевается на заднюю коническую часть насадка гранаты, в кольцо

вставляется крышка до упора торца насадка в ее стенку. Фланец кольца

через резиновое герметизирующее кольцо упирается в торец казенного

среза ПУ. В момент выстрела под действием пороховых газов, истекающих

из реактивного двигателя и действующих на стенку, выталкивается крышка,

размыкается насадок гранаты с кольцом и граната освобождается от крепления.

Пусковое устройство

Пусковое устройство служит для производства выстрела и направления полета

гранаты, а также является контейнером для хранения и транспортирования гранаты

Состоит:  из трубы, ударно – спускового механизма, прицельного приспособления,

плечевого ремня, передней и задней крышек.

Граната ПГ-26

Граната размещена  в ПУ и состоит из головной части и реактивного двигателя

Узел  крепления гранаты в ПУ состоит из пластмассового кольца и крышки.

3 учебный вопрос  Ручная кумулятивная граната.

Назначение и боевые свойства гранаты

Ручная кумулятивная граната РКГ-3 — противотанковая граната направленного

действия, предназначенная для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими

установками, бронетранспортерами и бронеавтомобилями противника,

а также для разрушения долговременных и полевых оборонительных сооружений.

Метание гранаты производится из различных положений и только из-за укрытий.

Средняя дальность броска гранаты 15—20 м. Масса снаряженной гранаты 1070 г.

При попадании в цель граната мгновенно взрывается и образовавшаяся струя газов

высокой плотности и температуры пробивает броню современных танков и другие

прочные преграды.

Устройство гранаты

Ручная противотанковая кумулятивная граната ркг-з  состоит из корпуса, рукоятки,

разрывного заряда и запала.

Корпус гранаты  цилиндрический, служит для помещения разрывного заряда и запала.

Корпус имеет: снизу—дно;  внутри — кумулятивную воронку;   сверху

— навинтивную крышку с трубкой для запала.   Верхняя   часть крышки

оканчивается резь-; бой для навинчивания рукоятки.

Снаружи на корпус гранаты наносятся правила метания и маркировка.

Рукоятка  служит для удобства метания гранаты и приведения в действие

ударного механизма. Она состоит из корпуса, подвижной муфты с пружиной,

откидной планки, откидного колпака с планкой и предохранительной чеки

с кольцом.

В рукоятке помещаются ударный механизм, стабилизатор и предохранительное

устройство.

Корпус рукоятки герметизирован: спереди он закрыт пергаментным кружком,

а сзади между подвижной муфтой и колпаком имеются фетровые   прокладки.

Подвижная муфта имеет нарезку для навинчивания на крышку корпуса гранаты.

На ее боковой поверхности имеются проушина с отверстиями для предохранительной

чеки и два паза. С помощью проушины и чеки подвижная муфта соединяется

с  откидной планкой. В одном пазу подвижной муфты помещается  пружинный  конец

откидной планки, а во втором — конец планки откидного колпака с шариком.

Ударный механизм  предназначен для воспламенения капсюля-детонатора запала.

Он состоит из корпуса, трубки с фланцем, корпуса ударника, ударника, боевой

и контрпредохранительной пружины, предохранительных шариков и

инерционного грузика.

Корпус ударника помещается в трубке с фланцем и имеет четыре отверстия для

предохранительных шариков. Внутри корпуса расположены ударник и боевая пружина.

Два больших предохранительных шарика удерживают корпус ударника в трубке,

а два малых — ударник в корпусе ударника.

Контрпредохранительная пружина не позволяет во время полета гранаты

перемещаться инерционному грузику.

Стабилизатор  служит для придания гранате направленного полета дном

корпуса вперед. Он состоит из матерчатого конуса, четырех проволочных перьев,

втулки, кольца и пружины.

Предохранительное устройство  включает четыре предохранителя, обеспечивающих

безопасность при обращении с гранатой и ее полете.

Первый предохранитель — предохранительная чека соединяет подвижную муфту

с откидной планкой и обеспечивает безопасность при обращении с гранатой.

Он выключается перед метанием гранаты

.Второй предохранитель обеспечивает безопасность гранаты при случайном

падении, если предохранительная чека выдернута. Он состоит из планки откидного

колпака с шариком, подвижной муфты и ее пружины. Предохранитель выключается

в момент броска гранаты.

Третий предохранитель обеспечивает безопасность гранаты после броска

(второй предохранитель сработал) при случайном ударе о препятствие,

расположенное ближе 1 м от метающего. Он состоит из стержня с колпачком и

пружиной, подвижной и центральной трубок, ниппеля и двух шариков.

Предохранитель выключается стабилизатором после его раскрытия при полете гранаты.

Четвертый предохранитель — контрпредохранительная пружина обеспечивает

безопасность гранаты в полете, удерживая инерционный грузик от перемещения вперед.

Разрывной заряд  предназначен для пробития брони (бетона) и разрушения прочных

преград. Для образования при взрыве узкой струи газов высокой плотности (несколько

тысяч атмосфер) и направления ее на броню заряд в передней части имеет

воронкообразную кумулятивную выемку. Кроме того, между дном корпуса

и кумулятивной воронкой имеется свободное пространство (без взрывчатого вещества),

обеспечивающее наибольший эффект бронепробиваемости гранаты. Разрывной заряд

состоит из основного и дополнительного зарядов, между которыми помещена картонная

прокладка.

Запал  мгновенного действия предназначен для взрыва разрывного заряда гранаты.

Он состоит из гильзы и втулки. Во втулке помещен капсюль-детонатор,

а в гильзе — дополнительный детонатор.

3	              ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 5 мин.

-	Напоминаю тему, учебные цели занятия, делаю вывод о степени их

достижения.

-	Отмечаю  положительные, отрицательные стороны в подготовке

обучаемых, их работе на занятиях.

-	 Объявляю оценки.

-	Ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

Руководитель занятия

подполковник                             В. Солдатов