«УТВЕРЖДАЮ»

Старший преподаватель кафедры

вооружения и стрельбы

подполковник                     В. Солдатов

«____»____________2004года

# ПЛАН

проведения  группового занятия по устройству вооружения и

его боевому применению с курсантами 1-го курса.

### ТЕМА   2:          Стрелковое оружие и  гранатометы.

ЗАНЯТИЕ 8(9) Оптические прицелы, применяемые для  стрельбы из

стрелкового оружия.

ВРЕМЯ: 2 часа

МЕСТО: Учебный класс.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- “Назначение, основные технические данные, комплектность, общее устройство, органы управления дневных и ночных оптических прицелов”

- “Оптические системы прицелов поля зрения и их характеристики, крепление прицелов на оружии, подготовка к работе и действия при стрельбе”

- “Вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки”.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить с личным составом назначение, основные технические данные, комплектность, общее устройство, органы управления дневных и ночных оптических прицелов.

- Изучить работу оптической системы прицелов, поля зрения и их характеристики, крепление прицелов на оружие, подготовка к работе и действия при стрельбе.

- Изучить вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки

Воспитывать уверенность в надежности прицелов при ведении огня из них.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- Прицел НСПУ.ТО и ИЭ.

- Учебник по артиллерии.

- Руководство по ночным прицелам к стрелковому оружию и ручным гранатометам. С. 92 -107

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Прицелы - 4шт,  НСПУ – 4шт, 1ПН-58 – 2шт, Б-8 – 4шт, Би-8 – 4шт,

ТР-8 – 4 шт,ТР-4 - 4шт.

- Схемы, плакаты, слайды.

- Лектор-2000

- Доска, мел, указка.

## ХОД ЗАНЯТИЯ

### I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ……………………………………..5 мин

- проверяю наличие личного состава и готовность взвода к занятию.

- Провожу контрольный опрос по пройденному материалу.

- Объявляю тему и учебные цели занятия.

- Довожу порядок отработки учебных вопросов.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………. 80 мин.

1- й учебный вопрос

“Назначение, основные технические данные, комплектность, общее устройство, органы управления дневных и ночных оптических прицелов”

1 ПН-58

Прицел 1ПН-58 предназначен для наблюдения за полем боя и прицеливания при стрельбе из автомата АКМН (АКМСН), АК74Н (АКС74Н), пулемета ПКМН (ПКМСН), РПК74Н (РПКС74Н), гранатомета РПГ-7Н (РПГ-7ДН) и снайперской винтовки СВДН.

Прицел эксплуатируется при температуре окружающей среды от +50(С до -50(С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре +35(С.

Основные технические данные 1НП-58.

| 1.Дальность опознавания при нормальных условиях: - танка бортом - ростовой фигуры солдата Видимое увеличение Угловое поле оптической системы в пространстве предметов: в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости Удаление выходного зрачка Диаметр выходного зрачка Напряжение питания прицела Масса прицела в боевом положении в походном положении в укладочном ящике с ЗИП Время работы прицела с АКБ | 400 м 300 м 3,5( 5( 4( 50 мм 5 мм 6,25 в 2 кг 3,3 кг 7,3 кг ок. 6 ч. |
| --- | --- |
| Комплектность прицела 1ПН-58 |
| 1.Запасные части светодиод в стакане батарея аккумуляторная осушитель в стакане контейнер с секцией наглазник шкалы СВД, АК74,ПК,РПК,АКМ,РПГ-7,РПК-74. ключ сумка диафрагма ремень салфетка ящик укладочный футляр |  |

Общее устройство

Конструктивно прицел 1ПН-58 состоит:

- корпус с линзовым объективом;

- механизм выверки;

- блок регулировки;

- зажим;

- источник питания.

##### Органы управления 1ПН-58:

- Маховичок (яркость сетки ВЫКЛ) регулировки яркости и включения питания прицела

- Направляющая для производства выверки по направлению

- Маховичок выверки по высоте

Оптическая система состоит 1ПН-58:

- Объектив

- Оборачивающая система

- Сетка

- Люминесцентный экран

- Окуляр

НСПУ

Прицел НСПУ предназначен для обнаружения целей и ведения по ним прицельного огня на дальностях прямого выстрела при стрельбе из автоматов АКМН, (АКМСН), АК74Н (АКС74Н), АКС74УН, пулеметов РПКН (РПКСН), РПК-74Н (РПКС-74Н), ПКМН(ПКМСН), снайперской винтовки СВДН, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7Н (РПГ-7ДН). При повышенной освещенности дальность видимости возрастает и наоборот. При пониженной температуре время работы сокращается. Прицел эксплуатируется при температуре окружающей среды от +50(С до -50(С и относительной влажности не более 98%.

###### Основные технические данные НСПУ

| 1.Видимое увеличение 2. Поле зрения ( не менее) по горизонтали по вертикали 4( диаметр зрачка выхода удаление зрачка выхода 3. Время работы с одной АКБ 4. Диапазон выверки линий визирования по высоте по направлению 5. Напряжение источника питания 6. Масса прицела с источником питания 7. Масса комплекса прицела в походном положении Емкость АКБ 2НК БН-1,5 Ток, потребляемый батареей Кол-во гарантируемых зар.- раз. циклов | 3.5 ( 5о40\ 5мм 50мм 6 час ( 0-08 ( 0-08 2,5 в 2,2 кг 7,5 кг 1,5 а/час 0,27а 200 |
| --- | --- |
| Комплектность прицела НСПУ |
| 1.Запасные части и принадлежности - батарея аккумуляторная - патрон осушки в стакане наглазник шкалы СВД, АК74, ПК, РПГ-7, АКМ, РПК74, АКС74УН, РПК ключ светофильтр в оправе ремень кассета с лампочками диафрагма салфетка укладочный ящик сумка для переноски прицела | 2шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 2шт. 1шт. 1шт. 2шт. 1шт. 1шт. |

НСПУ состоит из:

- корпус;

- механизм углов прицеливания;

- электронно-оптический преобразователь;

- преобразователя напряжения;

- блок регулировки;

- высоковольтный блок;

- аккумуляторная батарея;

- диафрагма;

- светофильтр в оправе.

Органы управления НСПУ:

- Маховичок (яркость сетки ВЫКЛ) включения прицела и регулятор яркости сетки

- Маховичок механизма выверки по высоте

- Маховичок механизма выверки по направлению

Оптическая часть прицела состоит:

- объектив;

- сетка;

- оборачивающая система;

- окуляр.

2-й учебный вопрос

“Оптические системы прицелов, поля зрения и их характеристики, крепление прицелов на оружии, подготовка к работе и действия при стрельбе”

Основой большинства оптических приборов является простейшая телескопическая система, содержащая две линзы. Линза, обращенная к рассматриваемому предмету, называется объективом. Линза, обращенная к глазу наблюдателя называется окуляром. Линзы устанавливаются так, чтобы задний фокус объектива был совмещен с передним фокусом окуляра. Телескопическая система предназначена для рассматривания удаленных предметов (не менее нескольких десятков метров).

Для компенсации близорукости или дальнозоркости в приборах, окуляр делают перемещающимся вдоль оси. Это перемещение называется диоптрийной установкой окуляра. Смещение линз окуляра обычно ограничивается изменением входимости лучей за окуляром в пределах +  5 диоптрий.

Таким образом, объектив строит в своей фокальной плоскости, совмещенной с передней фокальной плоскостью окуляра, действительное уменьшенное и обратное изображение (т.е. изображение, в котором не только низ и верх, но и правая и левая сторона). Изображение рассматривается через окуляр как через лупу. Это позволяет поместить в фокальной плоскости плоско-параллельную пластинку (сетку со шкалами и марками). При наблюдении через окуляр наблюдатель видит обратное, плоское (как на экране кино) изображение с наложенными на него шкалами и марками.

Работа прицела основана на принципе электронно-оптического усиления яркости изображения предметов (целей), получаемого в прицеле при естественной ночной освещенности на местности.

В ночных прицелах кроме этого используется ЭОП предназначенный для многократного усиления яркости изображения наблюдаемого предмета, созданного объективом на фотокатоде, для оборачивания изображения изображения в вертикальной  и горизонтальной плоскостях и построения его на экране. Высоковольтный преобразователь напряжения – для преобразования эл тока АКБ в ток высокого напряжения для питания ЭОП. Механизм выверки у установки прицела служит для производства выверки прицела по высоте и боковому направлению, а также для установки необходимых углов прицеливания и ввода боковых поправок. При вращении маховичка выверки по высоте происходит совмещение сетки с делениями вверх и вниз. При вращении маховичка выверки по боковому направлению происходит смещение сетки с делениями вправо или влево.

ЭОП представляет собой электровакуумный прибор. Он  предназначен для усиления изображения целей малой яркости, спроектированных на его фотокатод, до яркости, достаточной для наблюдения глазом на его экране. В прицеле НСПУ применен двухкаскадный ЭОП.

Подготовка к работе прицела 1ПН-58 (НСПУ)

- выбрать место для стрельбы

- положить оружие на землю

- установить футляр с прицелом слева от оружия;

- вынуть прицел и установить его на оружии

- проверить надежность крепления прицела на оружии

- установить АКБ

- установить соответствующую шкалу оружия ;

- убедится, что диафрагма прицела закрыта (в сумерки)

- включить прицел; проверить его работу – качество изображения и яркость свечения сетки; при отсутствии изображения необходимо устранить неисправности и заменить вышедшие из строя части;

- наблюдая в прицел постепенно открывать отверстие в диафрагме, поворачивая подвижное кольцо правой рукой на себя

- отрегулировать яркость свечения сетки таким образом, чтобы были хорошо видны в поле зрения прицельные угольники и деления, а также изображение местности.

- при использовании для наблюдения следить, чтобы в поле зрения прицела не было видно изображения сетки.

Неисправности ночных прицелов и способы их устранения:

если после включения прицел не работает, то необходимо проверить:

- крепление прицела на оружии;

- не закрыто ли отверстие в диафрагме (при работе в ночное время);

- нет ли пыли и грязи на объективе и окуляре;

- заряжена ли АКБ и правильно ли она установлена в прицеле;

- Проверить клеммы АКБ.

Для подгонки зажимного устройства прицела к оружию  необходимо снять защелку и переставить рукоятку на такое количество зубцов, которое обеспечит прочное  крепление прицела на оружии, после  чего поставить защелку.

Вид поля зрения прицела

3-й учебный вопрос

Вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки

Бинокль БИ-8 (инфракрасный восьмикратного увеличения) в ночное время с включенным экраном предназначен для обнаружения инфракрасных прожекторов противника на поле боя. При наблюдении инфракрасных прожекторов в месте их действия на экране возникает свечение в виде круглого зеленоватого пятна.

Местные предметы (цели), облученные инфракрасным прожектором в бинокль БИ-8 не видны.

В дневное время, при включенном экране БИ-8 используется как обычный бинокль Б-8.

Бинокль Би-8 отличается  от бинокля Б-8 тем, что в нем несколько изменена конструкция верхних крышек и в левом монокуляре смонтирован экран. Снаружи левый монокуляр дополнительно имеет рукоятку переключения экрана и светофильтр в оправе. Внутри, под крышкой левого монокуляра смонтирован экран, который занимает два положения_ положение подзаряда под светофильтром и положение в фокальной плоскости объектива при наблюдении ночью. Экран представляет собой тонкую круглую пластину специального химического состава (фосфора), которая уложена между двумя стеклами.

Бинокль БИ-8, Б-8 является основным наблюдательным оптическим прибором для всех родов войск и предназначен для наблюдения за полем боя, отыскания и изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования стрельбы.

Каждый из монокуляров бинокля представляет собой обычную зрительную трубку Кеплера, состоящую из:

- объектива

- призменной оборачивающей системы

- окуляра.

Бинокль состоит:

- две зрительные трубы (монокуляры)

- шарнир

- объектив

- окуляр

Комплект бинокля БИ-8, Б-8:

- футляр с плечевым ремнем для переноски

-    шейный ремень с покрышкой окуляров

- светофильтры в оправе

- запасная окулярная раковина

- фланелевая салфетка

Оптические характеристики БИ-8; Б-8:

| Увеличение поле зрения с выключенным экраном с включенным экраном Диаметр выходного зрачка удаление выходного зрачка | 8х 8(30( 7( 3,8 мм 10.8 мм |
| --- | --- |

Порядок зарядки экрана Би-8

Установить рукоятку переключения экрана в положение ВЫКЛ. экран в этом случае будет находиться в положении зарядки под светофильтром, который пропускает на экран преимущественно ультрафиолетовые лучи.

Зарядка экрана может производиться от любого источника света. имеющего достаточную интенсивность излучения в ультрафиолетовом участке спектра.

После зарядки экран обладает остаточным свечением (фосфоресценция), создающим слабый затухающий фон.

Зарядку следует заканчивать не позже чем за 1-2 часа до начала пользования биноклем.

Одной зарядки достаточно для наблюдения инфракрасных прожекторов в течение трех суток  при работе  8час. в сутки).

Срок годности экранов без перезарядки при хранении биноклей 6-7 суток.

Перископ «Разведчик»

Для наблюдения за противником и измерения углов из-за укрытий в сфере действия ружейного и пулеметного огня применяют перископ «Разведчик» (ТР).

В войсках используют ТР-4 и ТР-8.

ТР-4 представляет собой тонкую трубку, которая вверху заканчивается конусом; на нижний конец трубки навинчен патрубок в отверстие которого ввинчен корпус окуляра и полая трубка. В верхней части трубки имеется входное (объективное) отверстие, в нижней – окуляр.

ТР-8 обладает большим увеличением, чем перископ ТР-4, это позволяет более детально изучать местность и цели.

| Оптические данные | ТР-4 | ТР-8 |
| --- | --- | --- |
| Увеличение | 4-х | 8-х |
| Поле зрения | 1-833 (11() | 1-33 (8() |
| Перископичность, мм | 400 | 400 |

III.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ…………………..  5  мин

- Напомнить тему и цели занятия, отметить степень достижения поставленных целей.

- Отметить положительные стороны и недостатки.

- Объявить оценки

- Дать задание на самостоятельное изучение оружия.

- Отметить степень соблюдения требований безопасности.

Руководитель занятия

____________________________