# «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник                  В.ТЕЛИЧКО

«____» февраля 2002г.

# ПЛАН

для проведения группового занятия по учебной дисциплине «Устройство вооружения и его боевое применение» с курсантами 1-го курса

# ТЕМА 5. «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ БОЕВЫХ МАШИН».

### Занятие 2.  «Боевое отделение бронетранспортера».

### УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

### Изучить назначение и общее устройство БПУ-1.

### Научить курсантов порядку пользования системой БПУ-1.

### Воспитывать у курсантов стремление к освоению вверенного оружия

ВРЕМЯ:   2 часа.

МЕТОД:  групповое занятие.

МЕСТО:  класс.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Устройство башенной  установки,  размещение приборов прицеливания,  наблюдения  и  наведения, особенности их устройства, обращение с приборами  при стрельбе.

- Действия  при  вооружении БТР: порядок установки (снятия)  пулеметов,  перевод  вооружения  из походного положения в боевое (из боевого в походное), заряжание, разряжание спаренной установки,  наведения оружия в цель, технология стрельбы  по появляющимся и движущимся  целям.  Особенности  устройства  боевого отделения БТР, оснащенного автоматической пушкой.

МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

-      БПУ-1                         -  1 шт.;

- плакаты                      -  3 шт.;

- ЗИП к КПВТ, ПКТ   -   1 шт.

РУКОВОДСТВА  И  ПОСОБИЯ:

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации БТР-80;

- НСД:  14,5-мм КПВТ.

ХОД ЗАНЯТИЯ

- ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  -  3 минуты:

- проверяю наличие личного состава, его внешний вид, готовность к занятию;

- объявляю тему и цели занятия.

П.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ   -           минут.

1-й учебный вопрос.  «УСТРОЙСТВО БАШЕННОЙ УСТАНОВКИ,

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ ПРИЦЕЛИВАНИЯ,

НАБЛЮДЕНИЯ И НАВЕДЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ

ИХ УСТРОЙСТВА, ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРАМИ

ПРИ СТРЕЛЬБЕ».

Используя плакат по устройству башенной пулеметной установки БПУ-1,

Преподаватель объясняет места расположения приборов наблюдения, пулеметов КПВТ, ПКТ,  механизмов наведения по горизонтали и вертикали.

Машина вооружена башенной пулеметной установкой БПУ-1, предназначенной для борьбы с наземными и низко летящими воздушными целями.

В башенной ПУ установлены:

- 14,5-мм  КПВТ;

- 7,62-мм  ПКТ;

- 1ПЗ-2 (прицел для наведения и наблюдения);

- ТНПТ-1 (прибор наблюдения);

- ТНП-205 (прибор наблюдения);

- Механизмы наведения (горизонтальные, вертикальные);

- БК КПВТ  и ПКТ размещены в коробках и уложены в укладках в башне и боевом отделении;

- На заднем секторе башни установлена пусковая установка системы 902В.

- 14,5-мм КПВТ предназначен для поражения:

- легко бронированных наземных целей на дальностях до 1000 м;

- небронированных целей, огневых средств и групповых целей на дальности до 2000 м;

- воздушных низко летящих малоскоростных целей на высотах до 1500 м при наклонной дальности до 2000 м.

2.  7,62-мм ПКТ предназначен для поражения:

- наземных небронированных целей;

- огневых средств и живой силы на дальностях до 1000 м.

- 1ПЗ-2 -  прицел предназначен для  наблюдения за местностью и воздуш-

ным  пространством, определения дальности до цели и наведения пулемета в цель.

4.  ТНПТ-1 – прибор наблюдения предназначен для наблюдения за местно-

стью,  расположенной в секторе обзора за спиной наводчика.

5.  ТНП-205 – прибор предназначен для наблюдения за  местностью,  распо-

доженной в левом секторе обзора наводчика.

6.  Механизмы наведения БПУ-1 – наводят в цель пулеметы, установленные в башенной пулеметной установке. Наводятся в цель поворотом башни в горизонтальной плоскости и наведением пулеметов в вертикальной плоскости с помощью механизма поворота башни и подъемного механизма, имеющих  ручной привод.

7.  БК КПВТ -  500 выстрелов; снаряжен в 10 патронных лентах по 50 патронов в каждой ленте;  уложены в 10 патронных коробках.

БК ПКТ – 2000 выстрелов; снаряжен в 8 патронных лентах по 250 патронов в каждой ленте; уложены в 8 патронных коробках.

2-й учебный вопрос. «ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВООРУЖЕНИИ БТР: ПОРЯДОК            УСТАНОВКИ (СНЯТИЯ) ПУЛЕМЕТОВ, ПЕРЕВОД ВООРУЖЕНИЯ ИЗ                                                     ПОХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В БОЕВОЕ (ИЗ БОЕВОГО В ПОХОДНОЕ),                        ЗАРЯЖАНИЕ, РАЗРЯЖАНИЕ СПАРЕННОЙ УСТАНОВКИ, НАВЕДЕНИЕ

ОРУЖИЯ В ЦЕЛЬ, ТЕХНОЛОГИЯ СТРЕЛЬБЫ ПО ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ И

ДВИЖУЩИМСЯ ЦЕЛЯМ. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА БОЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ БТР, ОСНАЩЕННОГО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКОЙ».

а)   Снятие и установка пулемета КПВТ

Для снятия КПВТ:

- разрядите пулемет КПВТ;

- разъедините штепсельный разъем электроспуска КПВТ;

- введите затвор КПВТ;

- отверните стопор и откиньте наметку хомута консоли;

- нажмите на чашку уплотнения кожуха  ствола КПВТ и поверните ее по часовой стрелке до выхода фиксаторов из скоб;

- нажмите на защелку кожуха ствола КПВТ и ключом из ЗИП КПВТ поверните кожух против часовой стрелки до упора;

- отделите кожух со стволом и с уплотнением от ствольной коробки КПВТ;

- удерживая затвор рукояткой троса перезаряжания, нажмите на рычаг ручного спуска и плавно возвратите затвор в переднее положение;

- снимите оттяжную пружину

и  т.д. (см. «Эксплуатация БТР-80»).

Установка  - в обратной последовательности.

б)  Снятие и установка пулемета ПКТ.

Для снятия ПКТ:

- разрядите пулемет ПКТ;

- выключите выключатель «ЭЛЕКТРОСПУСК» на щитке башенной установки;

- разъедините штепсельный разъем электроспуска  ПКТ;

- поверните рукоятку так, чтобы защелка вышла из зацепления с проушиной основания каретки и опустите кожух так, чтобы зуб вышел из отверстия в каретке;

- поверните рукоятку на стволе ПКТ вправо и, удерживая ПКТ рукояткой, подайте его назад до выхода направляющих каретки из пазов основания каретки;

- выньте оси и отделите каретку от  ПТК;

- вставьте оси в каретку, установите каретку в основание и зафиксируйте ее зубом;

- снимите со ствола пулемета уплотнение.

Пулемет ПКТ   с н я т    с  башенной установки

Для   у с т а н о в к и   ПКТ -  произвести все в обратном порядке.

Если в башенную установку установлен новый пулемет, то его необходимо выверить по КВМ.

в)  Приведение башенной установки в положение по-походному

В положении по-походному башенная установка должна находиться в следующем состоянии:

- башня застопорена;

- люлька застопорена;

- пулеметы разряжены и их затворы спущены с шептал;

- дульные и казенные части пулеметов зачехлены чехлами;

- патронные коробки уложены в стеллажи и по одной коробке установлены в коробкодержатели;

- входные окна гнезда прицела и гнезда прибора ТНПТ-1 закрыты крышками или открыты при необходимости вести наблюдение;

- выключатели электроспусков пулеметов выключены а выключатели подсветки сетки прицела, обогрева прицела, обогрева прибора ТНПТ-1 и плафона освещения башенной установки выключены или включены при необходимости вести наблюдение.

Наружный чехол башенной установки устанавливается только в том слу-

чае, если есть полная уверенность в том, что при приведении установки в положение по-боевому будут иметься условия для его снятия: т. е можно будет покинуть машину и выйти на ее крышу.

Во всех остальных случаях наружный чехол башенной установки не устанавливается, так как он исключает наблюдение и ведение прицельного огня из пулеметов.

г)  Перевод башенной установки в положение по-боевому.

Для перевода БПУ-1 в положение по-боевому:

- снимите наружный чехол (если он установлен);

- снимите чехлы с казенной и дульной частей пулеметов (если по условиям обеспечения безопасности выход наружу машины невозможен, то чехлы с дульных частей пулеметов можно не снимать); снятые чехлы уложите в штатные места укладки.

- расстопорите башню и люльку  -  вытяните и поверните на 90 град. рукоятку стопора  башни и отбросьте вверх планку стопора люльки; затормозите тормоз погона и подъемного механизма;

- откройте  крышки выходных окон гнезда прицела и прибора ТНПТ-1;

- убедитесь в отсутствии препятсвий наведению пулеметов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях;

- подготовьте пулеметы к стрельбе;

- подготовьте прицел к наблюдению.

д)  Стрельба по наземным целям.

После обнаружения цели:

- определите, из какого пулемета необходимо вести огонь на поражение цели;

- определите дальность до цели, используя сетку прицела;

- вращением маховичка совместите подвижный штрих с соответствующим штрихом шкалы дальностей того пулемета, из которого будете вести огонь;

- наблюдая в окуляр прицела, совместите с помощью механизмов наведения прицельную марку (точку пересечения вертикального и горизонтального штрихов) с центром цели;  при наличии бокового ветра или при движении цели прицеливание осуществляется с учетом боковых поправок;

- нажмите на кнопку электроспуска того пулемета, по шкале дальности которого проведено прицеливание;

Огонь рекомендуется вести очередями по 8-10 выстрелов, наблюдая за ре-

зультатами стрельбы и корректируя наводку по трассе полета пуль.

Ш.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  -    минут:

- напоминаю тему и цели занятия;

- делаю разбор и даю задание на самоподготовку.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

подполковник                Л.САМОЙЛОВ