УТВЕРЖДАЮ

ВрИО НАЧАЛЬНИКА

КАФЕДРЫ ВООРУЖЕНИЯ

И СТРЕЛЬБЫ

Полковник                 Е.Яковлев

“___”  _______________ 2002 г.

ПЛАН

проведения занятий по устройству вооружения и его боевому применению с курсантами 2-ого курса.

Тема 5.Система управления огнем боевых машин.

Занятие 4. Основной прицел БПК-2-42.

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

1.	Изучить назначение, характеристику, устройство прицела БПК-2-42. Детали и узлы оптической системы, механизмы управления работой оптической системы, регулировка.

2.	Изучить состав электрооборудования ( детали и узлы системы стабилизации, защиты от внешних засветок визирования коллиматора, формирование информационного поля управления, контроля выверки оси информационного луча ).

3.	Изучить органы управления и сигнализации, их предназначение пользования ими.

4.	Воспитывать чувство уверенности и надежности в прицелах, приборах наблюдения системы управления огнем боевой машины, в эффективном их применении в современном бою.

ВРЕМЯ: 2 часа.

МЕСТО: класс.

МЕТОД: групповое занятие.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

-       прицел БМП-2-42 (БПК - 1 и 2);

-       плакаты, слайды;

-       лектор - 2000;

-	доска, мел указка.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

1.	“Руководство по действиям при вооружении боевой машины пехоты БМП - 2 и правила стрельбы”, ВИ, 1990г, с. 35 - 51.

2.	“Вооружение боевой машины пехоты БМП - 2”. Учебное пособие, Солнечногорск, 1988 г., с 48 - 63.

3.	“Боевая машины пехоты БМП - 2 - Техническое описание и инструкция по эксплуатации”, ч. 1, с. 134 - 140.

Ход занятия:

1	Вступительная часть - 5 минут:

-        проверяю наличие личного состава и готовность взвода занятию;

-        объявляю темы и учебные цели занятия;

-        довожу порядок отработки учебных вопросов;

-        провожу контроль знаний по ранее изученной теме;

-	приступаю к изучению 1 - го учебного вопроса.

-

2    Основная часть - 80 минут.

1-й  учебный вопрос. “Назначение, характеристика, состав, устройство прицела. Детали и узлы оптической системы, механизмы управления работой оптической системой и её регулировки”.

Назначение:

-      для стрельбы из пушки 2А42 и спаренного с ней пулемета ПКТ днем и ночью по наземным целям, а также по вертолетам при углах места цели до 30 с места наводчика - оператора;

-      для развертки целей наблюдением;

-      для определения дальности до цели с помощью дальномерной шкалы;

-      для корректирования стрельбы;

-      для измерения вертикальных и горизонтальных углов.

Основные характеристики

|  | БПК-2-42 | БПК-1-42 |
| --- | --- | --- |
| Характеристики прицелов | Дневная | ночная система | Дневная | ночная система |
|  | система | Пассивн. режим | активный режим | система | пассивн. режим | активный режим |
| Дальность видения, м |  | 650 |  |  | 400 | 800 |
| Угол поля зрения, град | Не менее 10 | Не менее 6 40. | Не менее 10 | Не менее 8. |
| Увеличение, кратн. | 6 | не менее 5,5 | 5,6 | не менее 5 |
| Увеличение выходного зрачка, мм | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Перископичность, мм | 221 | 248 | 218 | 245 |
| Выходное напряжение, кв |  |  | 18,5-21 |  |  | 19 |
| Масса прицела, кг | 25 |  |  | 23,5 |  |

Отличие прицела БПК-2-42:

-        прицел БПК-2-42 имеет встроенную в окуляр дневной системы сетку, которая обеспечивает ведение с стрельбы случаи выхода из строя системы электропитания;

-        дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 2,2 м вместо 2.7 м;

-        штрихи боковых поправок нанесены с интервалом 0-04 вместо 0-05.

Устройство:

-        элетронно-оптическая система;

-        эликтрическая схема;

-        механическая часть;

Элетронно-оптическая сисетема

Состоит:

-         дневная ветвь;

-         ночная пассивная  и ночная активная ветвь.

Общие элементы:

-         защитное стекло -

-         головное зеркало -

-         коллиматор -

Дневная ветвь включает в себя:

-        объектив -

-        пента призма (оборачивающая система) -

-        встроенная сетка -

-        окуляр -

Ночная ветвь включает в себя:

-         ЭОП -

-         объектив -

-         зеркало -

-         объектив - __ с фотодиодом -

-         окуляр –

-         компенсационное стекло -

Прохождение лучей в дневной ветви:

-         лучи от предметов наблюдения пройдя через защитное стекло (__), отражаются от головного зеркала;

-         через прозрачную разделительную пластинку (__) и объектив (__) попадают в призменную отображающую систему(пента призму - __);

-          изображение построенное объективом (__) рассматриваются через окуляр (__);

-          встроенная сетка (__) предназначена для работы с приборами при нарушении электра снабжения прицела;

Прохождение лучей в ночной ветви:

-        лучи, отразившись от головного зеркала (__), попадают на объектив с фотодиодом (__) и ночной объектив (__);

-        отражаются от зеркала (__) и попадают на фотодиод того электронно-оптического преобразователя, который введен в рабочие положение;

-        в ЭОП происходит усиление яркости изображения;

-        усиленное по яркости изображение проецируется на экран ЭОП;

-        изображение на экране рассматривается через окуляр (__).

Изображение сетки в дневной и ночной ветвях:

-        и для наилучшего изображения сетки в дневной и ночной ветвях прицелах служит коллиматор, состоящий из лампы (__), конденсатора (__), сетки с нитью (__), сетки (__) со шкалами и центральной маркой, зеркало (__), объектива (__), разделительной пластины (__), призмы (__) и зеркало (__);

-        изображение сетки из коллиматора попадает на разделительную пластинку (__);

-        часть лучей отразиться от её поверхности и попадает в дневной объектив;

-        часть лучей пройдя через разделительную пластинку и призму (__), попадает на зеркало (__) и, отразившись от него, попадает в ночную ветвь;

-        в объективах дневной и ночной ветвей изображение накладывается на изображение местности.

Сетка в дневной ветви:

Сетка в ночной ветви:

2-й учебный вопрос “состав электрооборудования (детали и узлы системы стабилизации, защита от внешних засветок, визирования коллиматора, формирование информационного поля управления, контроль выверки оси информационного луча)”

Электрическая схема обеспечивает:

- питание электро-оптического преобразователя высоким напряжением;

- защиту электро-оптимческого преобразователя от световых перегрузок;

- обогрев окуляров прицела;

- подсветку сетки коллиматора, регулировку яркости лампы подсветки;

- включение цепи прожектора при переключении прицела на активный режим;

Схема защиты ЭОП от  световых перегрузок срабатывает, когда встречная засветка достигает некоторой наперед заданной величины (увод изображения).

Система защиты срабатывает и при собственных выстрелах.

Для восстановления работоспособности прицела необходимо выключить, а затем включить нижний выключатель, находящийся под крышкой.

Электрообогрев окуляров осуществляется спиралями, сделанными из проволоки нихрома.

Время разогрева не более 20 минут. Включить верхний выключатель, находящийся под крышкой.

Защитное стекло головки прицела – электрообогревное. Обогрев включается на коробке КР – 60 слева от оператора.

3–й учебный вопрос: “Органы управления и сигнализации, их назначение и пользование ими”.

Механическая часть.

В верхней части прицела:

- крепится головка, в верхний части которой установлены 2 патрона осушки.

С правой стороны прицела (если смотреть со стороны окуляров):

- механизм качания головного зеркала;

- механизм вертикальной выверки;

- коллиматор;

- рукоятка ввода углов прицеливания;

- авиа патрон;

- держатель плавкой вставки;

На передней стенки прицела:

- окуляр дневной;

- окуляр ночной;

- налобник;

- рукоятка привода шторки;

- рукоятка переключателя П-А;

- светодиод – индикатор включения ночной ветви левой (справа внизу);

- светодиод включения активного решения (справа внизу);

- механизм выверки по горизонту;

- патрон  осушки.

С левой стороны прицела:

- вставка плавкая;

- крышка – панель с запасными лампами подсветки, под которой расположены 2 аварийных выключателя:

а) верхний – отключает обогрев окуляров,

б) нижний – отключает систему защиты.

- штепсельный разъем подвода питания от бортовой сети;

- рукоятка привода диафрагмы;

- корпус с термодатчиками.

Подготовка прицела к работе

ДНЕМ:

- включить выключатель батарей на щитке механика-водителя;

- включить переключатель на БУ-25-2С в положение “СПУСКИ”;

- налобник – в удобное положение;

- при низкой температуре включить обогрев на коробке КР-60 (это обогрев защитного стекла);

- установить работу механизма углов прицеливания;

НОЧЬЮ:

- снять защитную крышку с осветителя;

- наблюдая в дневной окуляр, установить прицел;

- рукоятку “ШТОРКА” - в положение “ОТКР.” (автоматически включается блок питания прицела и загорается левая сигнальная лампа “Н”);

- наблюдая в левый окуляр, установить диафрагму в положение лучшей видимости;

- вращением диоптрийного кольца добиться наилучшего изображения;

- если видимость плохая, перевести рукоятку в положение “А” (активный режим); при этом произойдет включение осветителя – загорится лампа прожектора “О” на БУ-25-2С и сигнальная лампа “А” на прицеле;

- установить рукоятку реостата накала лампы подсветки нормальное свечение сетки (излишняя яркость сетки ухудшает видимость цели).

III. Заключительная часть – 5 минут.

- напоминает тему занятия, учебные цели и как они достигнуты;

- отмечая лучших курсантов и слабо усвоивших материал:

- объявляю оценки;

-	ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

Профессор кафедры вооружения и стрельбы

полковник                          В.Мироненко