«Утверждаю»

Доцент кафедры ВИС

Подполковник           В. Лютов

«___»________________2002 г.

# ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по устройству вооружения и его боевому применению с курсантами 1-го курса

ТЕМА 2 «Стрелковое оружие и гранатометы».

ЗАНЯТИЕ 5. Работа частей и механизмов автомата ( ручного пулемета).

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

- Изучить с курсантами работу частей и механизмов автомата.

- Изучить возможные задержки при стрельбе, их причины и способы устранения.

- Изучить уход за автоматом. Его хранение и сбережение.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Положение частей и механизмов до заряжания, их взаимодействие при заряжании и стрельбе.

- Возможные задержки при стрельбе из автомата (ПГ), их причины и способы устранения.

- Уход за автоматами (РП) , его хранение и сбережение, порядок осмотра автомата (РПК74) и подготовка его к стрельбе.

МЕСТО: класс стрелкового оружия.

МЕТОД: групповое занятие.

ВРЕМЯ: 3 часа

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

АК74; АКС74,АКС74У, РПК учебные в комплекте; станок для показа работы частей и механизмов автомата; макет УСМ; 5,45-мм учебные патроны; набор промежуточных и смазочных материалов; плакаты; схема.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- «Огневая подготовка МСП»

- « Руководство по 5,45-мм АК74, РПК74».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………10 мин.

- Принимаю доклад о готовности к занятиям ,проверяю наличие личного состава и готовность к занятиям.

- Проверяю материальное обеспечение.

- Объявляю тему, цель, учебные вопросы, порядок их изучения.

- Провожу краткий опрос по пройденным темам.

- Излагаю историческую справку.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ……………………………………………..            мин.

- 1. Положение частей и механизмов до заряжания, их взаимодействие при заряжании и стрельбе.

Затворная рама с газовым поршнем и затвором под действием возвратного механизма, находится в крайнем переднем положении, газовый поршень в патрубке газовой камеры; канал ствола закрыт затворами. Затвор повернут вокруг продольной оси вправо. Боевые выступы находятся в вырезах ствольной коробки – затвор заперт. Возвратная пружина имеет наименьшее сжатие. Рычаг автоспуска под действием выступа  затворной рамы повернут вперед и вниз.

Курок спущен и упирается в затвор. Ударник под действием курка в подан вперед, боевая пружина находится в наименьшем сжатии; своей петлей она прижимает курок к затвору, а загнутыми концами прижимает прямоугольные выступы спускового крючка и дну ствольной коробки. При этом хвост спускового крючка находится в переднем положении.

Замедлитель курка под действием своей пружины передними выступами прижат к дну ствольной коробки. Переводчик находится в крайнем верхнем положении и закрывает ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки ( переводчик на ПР). Сектор переводчика  вошел в вырез шептала  одиночного огня  и находится под правым прямоугольным выступом спускового крючка ( запирает спусковой крючок).

Работа частей и механизмов при заряжании

Для заряжания АК (РПК) надо присоединить к нему снаряженный магазин, переводчик на АВ (ОД) отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее АК (РПК) заряжен. Если  не предстоит немедленно открывать огонь, то поставить на ПР.

Верхний патрон упирается снизу в затворную раму, опускает  несколько  патронов в магазин, сжимая его пружинами.

При отведении затворной рамы назад, пружина действует наружным   слоем  фигурного выреза на ведущий выступ затвора,              выходят из вырезов СК - происходит отпирание затвора. Выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска под действием пружины, приподнимается к передней плоскости курка.

При дальнейшем отведении затворной рамы назад. Рама, действуя наружным      скосом  фигурного выреза на ведущий выступ затвора, выходит из вырезов СК – происходит отпирание затвора. Выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска под действием пружины приподнимается к передней плоскости курка.

При дальнейшем отведении ЗР, вместе с ней отходит назад затвор, открывая канал ствола, возвратная пружина отжимается, курок под действием ЗР поворачивается по оси , боевая пружина закручивается, боевой взвод курка последовательно заскакивает за фигурный выступ спускового крючка и под  защелку замедлителя курка, курок становится на нижний выступ шептала автоспуска, рычаг выступа поднимается вверх.

При отпускании затворной рамы она подается вперед, затвор выталкивает первый патрон, досылает его в патронник и закрывает канал ствола.

Затвор под действием      боевого выступа затвора, а затем поворачивается вокруг продольной оси вправо. ЗР, продолжая движение вперед своими выступами поворачивает  рычаг   автоспуска вперед и вниз.

При постановке переводчика на Пр, переводчик закрывает ступенчатый вырез крышки СК. Сектор переводчика поворачивается вперед и становится под правым прямоугольным выступом СК ( запирает СК).

## Работа частей и механизмов при стрельбе

А) Переводчик в положении АВ, нажать на СК. При постановке переводчика на АВ, сектор переводчика освобождается, прямоугольный выступ СК (отпирает СК) и остается в вырезе шептала. Один огонь.. Спусковой крючок получает возможность поворачиваться вокруг своей оси, шептало один- огня от поворота вместе с СК удерживается сектором переводчика.

При нажатии на хвост СК его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок, под действием боевой пружина поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Ударник бойком разбивает капсюль патрона, Происходит выстрел.

Пуля, под действием пороховых газов движется по каналу ствола, часть газов устремляется через газоотводное отверстие в газовую камеру, давит на газовый поршень и отбрасывает ЗР назад. ЗР передним скосом фигурного выреза поворачивает затвор вокруг продольной оси и выводит его боевые выступы из-за боевых упоров ствольной коробки. Выступы затворной рамы освобождают рычаг автоспуска и он. Поднимается кверху, а шептало автоспуска прижимается к передней плоскости курка к этому времени пуля вылетает из канала ствола.

После вылета из канала ствола  автомата, пороховые газы попадают в заднюю камеру дульного тормоза-компенсатора, расширяются,  создают реактивную силу, которая отклоняет дульную часть автомата в сторону, противоположную расположения отверстия. Часть пороховых газов, ударяясь в переднюю стенку задней и передней камеры, уменьшает отдачу.

ЗР с затвором по инерции продвигаются назад, гильза удерживается зацепом выбрасывателя, наталкивается на выступ СК и выбрасывается наружу.

В дальнейшем повторяется как при заряжании.

Для прекращения стрельбы  отпустить спусковой крючок. При этом СК, под действием пружины поворачивается и его фигурный выступ встает на пути движения боевого взвода курка. Курок останавливается на боевом взводе.

Б) Работа частей и механизмов при стрельбе одиночным выстрелом.

Переводчик в положении ОД. При постановке на ОД, сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ СК, полностью выходит из выреза  шептала ОД огня и при стрельбе в работе УСМ участия не принимает.

При нажатии на хвост СК его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок, под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. После 1-го выстрела части и механизмы совершают ту же работу, что и при автоматической стрельбе. Но следующего выстрела не происходит, т.к. вместе со спусковым крючком повернулось вперед шептало одиночного огня,  и его зацеп встал на пути движения боевого взвода курка. Боевой взвод курка заскочил за шептало одиночного огня, а курок остановился в заднем положении.

Для производства следующего выстрела необходимо отпустить СК и снова нажать на него, когда СК будет отпущен, он под действием концов боевой пружины повернется вместе с шепталом одиночного огня, шептало выйдет из зацепления с боевым взводом курка и освободит курок. Курок, под действием боевой  пружины поворачиваясь, ударяет, шептало по зацепке замедлителя, затем по переднему  его выступу, становится на боевой взвод. При нажатии на СК, его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка и работа частей и механизмов повторяется.

### Второй учебный вопрос

Возможные задержки и неисправности, способы их устранения,

их причины.

Части и механизмы АК (РПК), при правильном обращении и надлежащем уходе, длительное время работают надежно и безотказно, однако в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежном обращении, а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

( слайд).

# Третий учебный вопрос

Уход за автоматом (РПК), его хранение и сбережение. Порядок осмотра автомата (РПК) и подготовка его к стрельбе.

Порядок осмотра автомата ( пулемета)

Автомат осматривают:

- ежедневно;

-перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия;

-  в боевой обстановке – периодически, в течение дня и перед выполнением бое

вой задачи;

- во время чистки.

Порядок контрольного осмотра

- Убедиться в наличии всех частей;

- Нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, вмятин.

- На деревянных частях трещин, сколов, побитостей.

- Исправность прицела и мушки.

- Убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов.

- Проверить правильность работы частей и механизмов.

Чистка и смазка автомата

Чистка производится:

- При подготовке к стрельбе.

- После стрельбы ( немедленно), окончательная чистка по возвращении в подразделении в течение последующих трех дней.

- После наряда и занятий.

- В боевой обстановке в период  затишья.

- Если АК (РПК) не применялся не реже 1 раза в неделю.

После чистки автомат смазать.

Чистка автомата производится в следующем порядке:

- подготовить материалы для чистки и смазки;

- разобрать АК (РПК);

- осмотреть принадлежность;

- прочистить канал ствола;

- прочистить газовую камеру, газовую трубку и дульный тормоз-компенсатор;

- ствольную коробку;

- остальные металлические части;

- деревянные части обтереть  сухой ветошью;

- самосветящиеся насадки протереть.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ……………………………………………5 минут

- Напоминаю тему и цель занятия. Указываю на ее достижение.

- Отмечаю,  на что нужно обратить внимание.

- Выставляю оценки  за контрольный осмотр.

- Даю задание на самоподготовкуст.38, 41-59.

Руководитель занятия

подполковник                                    С.Губин