УТВЕРЖДАЮ

ВРИО НАЧАЛЬНИКА

КАФЕДРЫ ВООРУЖЕНИЯ

И СТРЕЛЬБЫ

Полковник                 Е.Яковлев

«___»  _______________ 2002 г.

ПЛАН

Проведения занятий по устройству вооружения и его боевому применению с курсантами 2-ого курса.

Тема 5.Система управления огнем боевых машин.

Занятие 5.Приборы наблюдения.

Учебно - воспитательные цели:

- Изучить назначение, характеристика, состав, общее устройство прицела наблюдения командира, устройство составных частей . Органы управления, их предназначение и пользования ими.

- Изучить понятие о работе узлов оптико-кинематической схемы, формирование поля зрения при различных режимах работы, шкалы в поле зрения, их назначение и пользования ими.

- Изучить порядок действия у прибора при наблюдении днем и ночью, устранение неисправностей.

Учебные вопросы :

1. Назначение, характеристика, состав, общее устройство прицела наблюдения командира, устройство составных частей . Органы управления, их предназначение и пользования ими.

2. Понятие о работе узлов оптико-кинематической схемы, формирование поля зрения при различных режимах работы, шкалы в поле зрения, их назначение и пользования ими.

3. Порядок действия у прибора при наблюдении днем и ночью, устранение неисправностей.

ВРЕМЯ: 2 часа.

МЕСТО: класс управления огнем.

МЕТОД: групповое занятие, беседа, рассказ, показ.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

-       прибор ТНК-3Б;

-       плакаты, слайды;

-       лектор - 2000;

-       доска, мел указка.

Руководство и пособия:

- «Руководство по действиям при вооружении боевой машины пехоты БМП - 2 и правила стрельбы», ВИ, 1990г, с. 35 - 51.

- «Вооружение боевой машины пехоты БМП - 2». Учебное пособие, Солнечногорск, 1988 г., с 48 - 63.

- «Боевая машины пехоты БМП - 2 - Техническое описание и инструкция по эксплуатации», ч. 1, с. 147 - 153.

Ход занятия

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ - 5 мин.

- Принять доклад ЗКВ, проверить наличие л/с, их внешний вид, готовность материального обеспечения к занятию.

- Объявить тему, цель и порядок проведения занятия.

- Провожу контроль знаний по ранее изученной теме:

а) Назначение, ТТХ, ОУ-БПК-2-42

б) Порядок подготовки к работе БПК-2-42

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 80 мин.

1.Назначение, характеристика, состав, общее устройство прицела наблюдения командира, устройство составных частей . Органы управления, их предназначение и пользования ими.

Назначение:

Комбинированный (дневной и ночной) прибор наблюдения командира ТКН-3Б обеспечивает:

- наблюдение за местностью

- поиск и обнаружение целей

- целеуказание и корректирование огня в дневных и ночных условиях.

Прибор ТКН-3Б устанавливается в крышке люка командира с помощью цапф. Снаружи головка прибора закрыта защитным колпаком. Защитное стекло колпака имеет электрообогрев, который включается выключателем.

В комплект прибора ТКН-3Б входят прибор наблюдения ТКН-3Б и осветитель           ОУ-3ГА2.

Основные т/х и параметра прибора ТКН-3М

| Наименование характеристик | Оптический канал | Эл. Опт. канал |
| --- | --- | --- |
| Видимое увеличение, крат Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, град. Диаметр зрачка выхода, мм Удаление зрачка выхода, мм Диоптр-ая установка окуляров, дптр Приделы установки окуляров по базе глаз, м Напряжение питания, В Макс. Потребляемая мощность, Вт Габаритные размеры, мм: Длина Высота Ширина Масса | 5 10 4.5 22 ±4 56-72 27(+2,-5) 13 | 3 8 5 22 ±4 56-72 27(+2,-5) 18 |
|  | 370 407 213 12,5 |

Характеристика ТКН-3Б :

| Комбинированный (дневной и подсветочный ночной) прибор наблюдения командира |  |
| --- | --- |
| Тип | Бинокулярный |
| Марка | ТКН-3Б |
| Перископичность, мм | 200 |
| Дневная система : -увеличение, кратн. -поле зрения, град. | 5 10 |
| Ночная система : -увеличение, кратн. -поле зрения, град. | 4,2 8 |
| Дальность видения ночью при нормальной прозрачности атмосферы, м -бортовая проекция танка, не менее -лобовая проекция танка, не менее | 400 300 |
| Источник инфракрасного света | Осветитель ОУ-3ГА2 |
| Размещение | На люке командира |

Прибор состоит из

-электронно-оптической системы

-корпуса

-головки

-механизма шторки

- механизма диафрагмы

-узла повторного зеркала

-высоковольтного блока питания

-блока окуляров

-рукояток

-налобника.

Устройство составных частей:

Головка – состоит из корпуса, в котором закреплена головная призма и крепится к корпусу прибора.

Корпус прибора предназначены для размещения и крепления электронно-оптической системы, электрической части и всех других механизмов, узлов и деталей.

Механизм шторки предназначен для частичного или полного закрытия фотокатода ЭОП непрозрачным экраном (шторкой).

Диафрагма предназначена для уменьшения освещенности на фотокатоде ЭОП.

Узел поворотного зеркала предназначен для включения прибора в дневной или ночной режим работы.

Высоковольтный блок питания предназначен для преобразования низкого напряжения бортовой сети в высокое напряжение, необходимое для работы ЭОП.

Блок окуляров собран на плато окуляров. Окуляры могут быть сведены или разведены, чем достигается их установка по базе глаз.

Налобник предназначен для фиксации положение глаз командира у окуляров прибора.

Осветитель ОУ-3ГА2 является источником инфракрасных лучей, установлен шарнирно в кронштейне, закрепленном на защитном колпаке головки прибора, и соединен тягой с рычагом прибора, что обеспечивает поворот осветителя в вертикальной плоскости синхронно с прибором.

Органы управления, их предназначение и пользование ими.

С правой стороны :

1. Рукоятка управления диафрагмой.

2. Рукоятка поворота зеркала для включение узла поворота зеркала.

3. Кнопка (правая) включение осветителя  ОУ-3ГА2.

4. Рукоятки – для наведения прибора по вертикали (за счет поворота в цапфах) и по горизонтали  (вместе с люком командира).

На передней стенке:

- Рукоятка - для управления шторкой. Положение рукоятки шторки обозначено надписями  «ОТКР» и «ЗАКР» на крышке.

Шторку закрывают полностью, когда прибором не пользуются. Частичное закрытие шторки применяют, когда в поле зрения попадают источники света, засвечивающие изображение. При частичном закрытии верхняя часть поля зрения будет затемнена.

- Диоптрийные кольца – для установки окуляров для четкого (резкого) изображения.

- Рукоятка – поворотом, которой фиксируется положение окуляров.

- Кнопка (левая) – для включения режима целеуказания.

- Выключатель (внизу слева) – для подключения блока питания к бортовой сети через разъем.

- Выключатель (внизу справа) – для включения электрообогрева защитного колпака, при этом загорается сигнальная лампочка красного цвета.

2.Понятие о работе узлов оптико-кинематической схемы, формирование поля зрения при различных режимах работы, шкалы в поле зрения, их назначение и пользования ими.

Электронно-оптическая система прибора состоит из электронно-оптической системы ночного видения и дневной оптической системы. Ночная оптическая система предназначена для наблюдения целей и местности ночью при облучении их инфракрасным осветителем ОУ-3ГА2.

Дневная оптическая система предназначена для наблюдения целей местности днем.

Сетка – состоит из угломерной и дальномерной шкалы.

Угломерная шкала состоит из центрального перекрестия, по сторонам которого нанесены большие и малые штрихи. Расстояние между малыми штрихами 4 т.д между большими 8 т.д.

Дальномерная шкала состоит из сплошной и горизонтальной пунктирной линий.

Сетка – состоит из угломерной и дальномерной шкалы.

Угломерная шкала состоит из центрального перекрестия, по сторонам которого  нанесены большие и малые штрихи. Расстояние между малыми штрихами 4 т. д., а между большими- 8 т. д.

Дальномерная шкала состоит из сплошной горизонтальной и пунктирной линии. Значение дальности (в гектометрах) до цели высотой 2,7м, изображение которой размещается в том или другом месте между линиями, указанно над вертикальными штрихами шкалы.

В поле зрения правой ветви (в правом окуляре) вместе с изображением объекта наблюдения будет видно изображение сетки.

Для измерения угловых размеров целей (местных предметов) или углов между предметами и целями необходимо навести вертикальную (горизонтальную) шкалу прибора так, чтобы центральный штрих вертикальной  (горизонтальной) шкалы был точно совмещен с одной из границ цели (первым предметом), затем зафиксировать тот штрих, который находится против второй границы цели (второго предмета или цели), и, помня, что цена малого деления шкал равна 4, а большого 8 тысячных, определить величину углового размера цели или угла между предметами.

Для определения дальности до целей, имеющих высоту 2,7 м, с помощью дальномерной шалы необходимо навести шкалу так, чтобы основание цели с нижней сплошной

линией шкалы, а верхний обрез цели касался верхней пунктирной линии, и снять отсчет против того вертикального штриха, который касается верхней границы цели.

Для дачи целеуказания наводчику-оператору наведением оружия в направлении цели командир машины должен навести перекрестие прибора (при наблюдении ночью центр поля зрения) на цель, затем, предупредив командой «Башня вправо, влево», нажать на кнопку, расположенную в торце правой рукоятки прибора, и удерживать ее до выхода оружия в направлении цели, после чего отпустить кнопку и подать команду на открытие огня.

3.Порядок действия у прибора при наблюдении днем и ночью, устранение неисправностей.

Подготовка прибора ТНК - 3Б к работе

Перед подготовкой прибора к работе убедиться, что ночная ветвь выключена, т.е шторка и диафрагма закрыты, рукоятка диафрагмы находится в положении Д, а выключатель блока питания выключен.

1. Отрегулировать положение окуляров по базе глаз (при этом изображение должно быть видно в одном круге, а не в двух).

2. Закрепить положение окуляров, повернув рукоятку стопора по ходу часовой стрелки.

3. Расстопорить люк командира прибор ТНК - 3Б.

4. вращение колец диоптрийной настройки окуляров добиться резкого изображения предметов.

5. Отрегулировать положение налобника, для чего ослабить винты-барашки крепления налобника и установить его в положение, когда при касании лбом налобника (козырек шлемофона должен быть выше подушки) обоими глазами будет видно все поле зрения, после этого винты-барашки затянуть.

6. В зимнее время снять с окуляров наглазники, надеть и подключить обогреватели окуляров.

Проверка работы ночной ветви прибора и работа с прибором в ночных условиях

Для проверки работы прибора необходимо:

- Подготовить прибор к работе.

- Снять защитную крышку осветителя.

- Установить рукоятку поворотного зеркала в положение "Н"

- Убедиться в отсутствии впереди ярких источников света

- Включить блок питания выключателем выключателем блока питания

- Рукоятками диафрагмы и шторки открыть диафрагму и шторку

- Включить осветитель кнопкой включения осветителя на правой рукоятке прибора

При нормальной работе комплекта прибора ТКН – 3Б и правильной регулировки положения осветителя и поле зрения прибора должно быть видно изображение местности.

Если наблюдению мешают яркие источники света, установить засветку изображения с помощью шторки, для чего:

- Навести прибор по вертикали так, чтобы изображение помех разместилось в верхней части поля зрения;

- Поворачивая рукоятку шторки в положение «ЗАКР», закрыть световую помеху. Если световая помеха находится в непосредственной близости от машины и разместить ее в верхней части поля зрения не представляется возможным, а также при воздействии сильного источника света, отвести прибор в сторону или перейти на дневную ветвь прибора.

Подготовка работы ночной ветви прибора в дневное время.

Для проверки необходимо:

- Подготовить прибор к работе

- Установить рукоятку поворотного зеркала в положение «Н»

- Включить блок питания включателем блока питания и плавно открыть шторку рукояткой шторки

- Оценить видимость местности в прибор

- Если изображение не достаточно яркое (при работе в сумерки),  постепенно поворачивать рукоятку диафрагмы до появления изображения местности, при этом не допускать большой яркости изображения. Продолжительность проверки не должна превышать 30 секунд.

- Закрыть диафрагму и шторку и перевести рукоятку поворотного зеркала в положение «Д»

- Включить осветитель. При исправном осветителе сквозь фильтр будет излучаться тепло. Можно снять раму с фильтром и убедиться в работе осветителя непосредственно.

Возможные неисправности прибора ТКН – 3Б и способы их управления.

| Возможная неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При включении выключателя и установки рукоятки поворотного зеркала в положение зеркала в положение Н не слышно характерного звука работающего блока питания | Неисправен блок питания | Прибор снять и отправить в ремонт |
| Блок питания работает нормально (слышен характерный звук), но в окуляры прибора не видно зеленого фона | Не работает электронно-оптический преобразователь | Прибор снять и отдать в ремонт. |
| В окуляре прибора виден зеленоватый фон, но нет изображения объектов и местности | Короткое замыкание или обрыв в проводе питания осветителя. Перегорела лампа осветителя ОУ – ЗГА2 | Проверить и устранить повреждение. Заменить лампу. |
| Ближние предметы видны не четко или совсем не видны. | Рассогласование оптической оси осветителя и прибора наблюдения. | Выверить направление оптических осей и согласовать. |
| В поле значения прибора появились темные пятна | Повреждение электронно-оптического преобразователя засветкой точечными источниками света В прибор попал влага Электронно-оптический преобразователь засвечен общей засветкой | Заменить электронно-оптический преобразователь Продуть прибор сухим воздухом, заменить патрон осушки. Не работать с прибором до исчезновения пространственных зарядов со стенок преобразователя. Если через 2 - 3 дня он не восстановится, его необходимо заменить |
| При включении осветителя ОУ-ЗГА2 через фильтр видны яркие светлые точки | Повреждена пленка инфракрасного фильтра | Заменить фильтр |
| Изображение в приборе тусклое, неясное | Загрязнилась наружная поверхность призм. Частичное рассогласование оптических осей осветителя и прибора. Высоковольтное напряжение ниже 13кВ | Протереть чистой фланелевой салфеткой. Выверить направление оптических осей. Проверить выходное напряжение с помощью киловольтметра в мастерской. При необходимости заменить блок питания |
| По покачивается головка верхней призмы. | Ослабла затяжка винтов крепления | Затянуть винт |
| Призма имеет выколы и трещин | Механические повреждения | Заменить верхнюю головку |

Ш.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  -  5 мин.:

- напоминаю обучаемым тему и цели занятия, отмечаю степень достижения их;

- отмечаю лучших, указываю на  недостатки;

- даю задание на самоподготовку.

Доцент кафедры ВиС

п/п-к                 Л. Самоилов