«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры

вооружения и стрельбы

полковник              В. ТЕЛИЧКО

«_____»__________2003 г.

# ПЛАН

проведения занятия по огневой подготовке

с курсантами II курса.

ТЕМА 10:      Приемы и способы ведения огня из СО, гранатометов и вооружения БМП (БТР) различными способами.

ЗАНЯТИЕ :       Освоение действий при вооружении боевых машин, перевод   ПТУР из походного положения в боевое и пуск ПТУР. Норматив № 11, 12.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

- Обучить курсантов действиям в роли наводчика-оператора БМП-2 при переводе ПТУР из походного положения в боевое и пуск ПТУР (норматив №11) и обратно ( норматив № 12).

- Совершенствовать навыки курсантов в действиях при вооружении БМП-2.

ВРЕМЯ:

МЕСТО: ТОП-675

МЕТОД:

РУКОВОДСТВО И ПОСОБИЕ:

- ИЭ БМП-2 УТК по действиям при вооружении БМП-2.

- Сборник нормативов по боевой подготовке СВ.

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

- Организация занятия – 5 мин.

- построить личный состав, объявить тему, цель, порядок проведения занятия;

- проверить знание курсантами мер безопасности и задать контрольные вопросы;

- образцово показать выполнение нормативов отработанного на данном занятии.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -      мин.

Действия н-о БМП-2 при переводе ПТУР из походного положения в боевое и пуск ПТУР (норматив № 11).

Время отсчитывается от команды «Управляемым огонь» до момента нажатия на кнопку «Пуск».

- Подать команду механику-водителю «Стой обороты 1800-2200.

- Напомнить командиру «ТКН вправо».

- Расстопорить ПУ для чего оттянуть стопор вправо до упора.

- Открыть люк и повернуть ПУ вправо до упора   90º.

- Сложить спинку сиденья НО.

- Расстопорить люльку и перевести в вертикальное положение.

- Снять крышку с люльки вилки с каретки.

- Повернуть рукоятку стопорения ПТУР влево до упора.

- Проверить положение рукоятки стопорения ПТУР, если необходимо довернуть ее вправо до упора.

- Установить контейнер с ПТУР в горизонтальное положение.

- Повернуть ПУ в сторону цели.

- Закрыть люк и проверить закрытие люков машины (лампочка красного цвета не должна гореть).

- Придать пушке максимальный угол склонения.

- Включить переключатель ПТР на блоке БУ-25. Тумблер НБ-БС, установить в положение «БС». Отрегулировать яркость сетки.

- Убедиться в готовности ПТУР по горению зеленой лампочки.

- Навести прибор в цель центральный просвет светящийся марки на цель.

- Предупредить экипаж командой «ПУСК» и нажать на кнопку.

Норматив №11: «отл.» – 1-45; «хорошо» – 2-00; «удовл.» – 2-15.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

- Напоминаю тему и цели занятия.

- подвожу итог занятия.

- даю задание на самостоятельную подготовку.

- отвечаю на вопросы.

Руководитель занятия

______________________________