«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО заместителя начальника института

полковник           Симаков

«_____» _________ 2004 г.

# ПЛАН

проведения занятия по огневой подготовке

с курсантами   III – курса.

ТЕМА:  5   Система управления огнем ( СУО) боевой машины.

ЗАНЯТИЕ: 8  Структурная блок-схема  комплекса вооружения.

УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

ЦЕЛИ:          1.  Изучить с курсантами общую развернутую блок-схему

комплекса вооружения БМП-2.

- Изучить работу составных частей комплекса. Дать практику в подготовке к работе составных частей комплекса в целом в различных режимах.

- Воспитывать  у обучаемых чувство ответственности за умелое и качественную  подготовку СУО к стрельбе

## УЧЕБНЫЕ

ВОПРОСЫ:  1. Общая развернутая блок-схема комплекса вооружения,

функциональная взаимосвязь элементов комплекса.

2. Работа составных частей комплекса в целом и в различных

режимах.

3. Объем и порядок подготовки СУО к стрельбе.

МЕСТО:   Класс управления огнем.

ВРЕМЯ:   2 часа.

МЕТОД:  рассказ, показ, объяснение

МАТЕРИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  Плакаты, мел, указка, лектор 2000, слайды.

БПК-2-42, ТКН-3Б, 1ПЗ-3.

РУКОВОДСТВО И ПОСОБИЯ:

1. Методическая разработка по теме « Структурная блок-схема

комплекса вооружения БМП-2.»

2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации БМП-2, с.20-30, 73,                 137, 147, 154, 160, 163, 197, 234, 239.

3.  Действия при вооружении БМП-2.

# ХОД ЗАНЯТИЯ

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин

- Проверяю наличие личного состава, готовность взвода к занятию;

- Объявляю тему и цель занятия;

- Провожу контрольный опрос по ранее пройденной теме;

1. Порядок проверки боя и приведение к нормальному бою стрелкового оружия с оптическими и механическими прицелами.

- Приступаю к изучению учебных вопросов.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 80 мин.

Даю краткую историческую справку, раскрываю 1-й учебный вопрос.

### СТРУКТУРНАЯ БЛОК-СХЕМА КОМПЛЕКСА ВООРУЖЕНИЯ БМП-2

КВБМ – это комплекс оружия и боеприпасов к нему, механизмов и приборов, предназначенных для поражения экипажем и десантом наземных и воздушных целей.

КВБМ включает в себя оружие, боеприпасы и комплекс управления оружием.

Представим схематично

| КВБМ |
| --- |
| Оружие | Боеприпасы | КУО |

- основное					- по назначению		- СУО

- вспомогательное				- по калибру			вспомогательные

- дополнительное				- по количеству		обеспечивающие

стрельбу

Назначение КВБМП-2

- Стабилизация в двух плоскостях 2А42 и ПКТ

- Измерение дальности глазомерно;

- Ручное заряжание 2А42;

- Стрельба по наземным целям с места Н, по наземным и воздушным с места К;

- Целеуказание с места К;

- Наблюдение за полем боя днем и ночью с места Н, день – с места К.

Рассмотрим элементы КВ.

- ОРУЖИЕ

а)   ОСНОВНОЕ – под ним понимается такое, которое предназначено для поражения важных целей, влияющих на ход и исход боя, а так же целей обладающих большой огневой мощью и защитой представляющих большую опасность как для самих БМ, так и для остальных ведущих бой войск. ( БМП-2  30 мм АП 2А42 – 4000 м)

б) ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ -  7,62 мм спаренный ПКТ

ПТУР                  - 4 шт.

Вспомогательное оружие – предназначено для борьбы со второстепенными целями, для поражения которых мощь основного оружия является излишней (к нему относятся все типы пулеметов).

в) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ –

5,45 мм АК-74   -  6 шт.;

7,62 мм ПК       -  2 шт.;

СПШ                 - 1 шт.;

902 В                 - 6 шт.

Дополнительное оружие устанавливается для решения специальных задач (ПТУР, гранатометы, в т.ч. автоматические на башенных «постелях», гранаты, гранатометы для постановки рубежей задымления (МЗ)).

Комплекс вооружения БМП-2 расположен в средней части корпуса машины непосредственно за силовым отделением.

Он включает в себя:

1. оружие машины

2.  боекомплект

- приборы прицеливания наблюдения и ориентирования, ограниченную перегородкой,  2А42 и спаренный с ней пулемет ПКТ

Боевое отделение расположено в средней части корпуса машины непосредственно  за силовым отделением. Оно включает в себя башню и часть корпуса, ограниченную перегородкой силового отделения спереди и ограждениями сидений десанта сзади в башне. В                              установлена пушка 2А42 и спаренный с ней пулемет ПКТ. На вращающемся полу  смонтированы магазины ПКТ и система, обеспечивающая ленточное питание пушки бронебойно-трассирующими и осколочно-фугасными снарядами. В крыше башни  между люками оператора и командира  установлена пусковая установка для      ПТУР. В башне оборудованы места оператора и командира.

На вращающемся полу смонтированы  магазины ПКТ и система, обеспечивающая ленточное питание пушки бронебойно-трассирующими и осколочно-фугасными снарядами. В крыше башни между люками оператора и командира установлена пусковая установка для ПТУР. В башне оборудованы места  оператора и командира.

Даю под запись боевого отделения БМП-2.

На рабочем месте оператора размещены:

- прицел БПК-1-42, пульт управлением стабилизатора, три прибора наблюдения ТПО-120 А, ТНПТ – 1, поворотный механизм башни, подъемный механизм спаренной установки, краны системы очистки прицела, аппарат 2А ТПУ (танковое переговорное устройство), коробка КР-60 обогрева приборов наблюдения, пульт управления системы 902 В, стопор башни, баллон системы очистки приборов.

На рабочем месте командира размещены:

- люк командира с приборами наблюдения ТКН-3Б с осветителем ОУ-3 ГА2, ТНП О - 170Р, ТНПТ-1, сиденье, механизм поворота люка командира, прицел 1 ПЗ-3, пульт управления стабилизатора, радиостанция Р- 123 Н, аппарат А1 ТПУ, бачок и краны системы очистки приборов

Кроме того, в башне установлены: блок управления и коммутации БУ –25-2С, узлы стабилизатора, укладка ПТУР, аппаратура управления пусковой установки 9П135 М.

В корпусе боевого отделения на правом борту установлены крепления для укладки 3 ПТУР, в нише правого борта укладывается вьючное устройство пусковой установки 9П135М.

Делаю краткий опрос по первому вопросу, степень усвоения.

Раскрываю 2-ой учебный вопрос «Работа составных частей комплекса в                        целом и в различных  режимах».

В башне машины установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, пулемет ПКТ калибра 7,62-мм (спаренный с пушкой) и пусковая установка для пуска ПТУР.

Для наведения в цель пушки и спаренного с ней пулемета в башне установлены комбинированный ( дневной и пассивно-активный ночной прицел БПК-1-42, прицел 1ПЗ-3 (дневной) стабилизатор 2-Э-36-4 и ручные приводы наведения.(2-х скоростные)

Для наведения в цель на пусковой установке имеются: прицел  9Ш  119М1 и автономные ручные приводы наведения.

В машине предусмотрено: крепление для личного оружия, двух ручных пулеметов ПК ( калибра 7,62-мм и 6-ти автоматов АКМ ( калибра 7 ,62-мм), места для установки двух изделий 9К34 (9К32) для стрельбы  воздушным целям ( вместо изделия 9к34 может устанавливаться гранатомет РПГ-7).  В машине предусмотрены укладки  для двенадцати гранат Ф-1, сигнального пистолета Шпагина ( 56-Н-574  ) калибра 26-мм, двенадцати осветительных ракет, четырех ПТУР.

Даю под запись режим работы стабилизатора по наземным воздушным целям с использованием прицелов днем и ночью.

Делаю краткий опрос по второму вопросу. Объявляю третий учебный вопрос.

3-ий учебный вопрос:

«Объем и порядок подготовки СУО к стрельбе».

- Снять чехлы с дульных частей стволов пушки и пулемета  ПКТ и уложить в пушку на спинке сиденья оператора.

- Снять чехол с пусковой установки машины и крышку с направляющей пусковой установки и уложить в сумку с ЗИП пушки, расположенную  на крышке правого отсека магазина пушки.

- Снять защитные крышки с осветителей.(каких.как ОУ- 3ГА2, ОУ -5)

- Открыть амбразуры, вставить автоматы в амбразуры и зарядить их, включить вытяжные вентиляторы десантного отделения. ( 3УУС)

- Зарядить пулеметы ПК согласно НСД, сняв их со стопоров. Заряжание оружия десанта до установки его в шаровые опоры ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Снять со стопора башню, спаренную установку, пусковую установку, крышку люка командира и прибор ТКН-3Б.   (ОПРОСИТЬ Стопор башни слева от НО, спаренной установки вверху на крыши башни, пусковой установки 9П135М внутри башни, крышку люка командира слева вверху от командира и прибор ТКН-3Б на самом приборе.)

- Открыть крышку защитного  колпака прицела 1ПЗ-3.(Справа вверху.)

- Зарядить пушку и пулемет ПКТ. (КАК с использованием БУ- 25, КР –25)

- Подготовить пусковую установку к стрельбе.(включить ПТР на БУ-25)

- Закрыть все люки и двери.    (КАК ПРОВЕРИТЬ  сигнализация на БУ-25)

- Подготовить к работе БПК-1-42, 1ПЗ-3 и ТКН-3Б.(включить СПУСКИ-ВЫКЛ.СНАРЯЖ в положение СПУСКИ на БУ-25 и с помощью потенциометра проверить свечение сетки прицела БПК-2-42; проверить 1ПЗ-3 и ТКН-3Б)

- Проверить наличие и правильность установки чехлов  на винтовом рукаве  и  гибком элементе системы питания, крышек на кожухе пушки и горловины системы питания, шланга к вытяжному вентилятору и звеньесборника.

- Включить стабилизатор выключателем  «ПРИВОД»  на пульте управления оператора или на ПУ командира. (дублирование, напомнить положение на ПУ тумблеров по воздушным и наземным целям)

- Включить нагнетатель ФВУ(фильтровентиляционная установка) выключателем  «НАГНЕТАТЕЛЬ»  на центральном щитке.

- Взвести клапан вытяжного вентилятора и клапан ФПТ.(фильтрпоглатитель)

- Установить переключатель СПУСКИ-ВЫКЛ.СНАРЯЖ.  на блоке БУ-25-2С в положение спуски, ДЛ.-КОР. В положение КОР.(длина очереди ограничивается восьмью выстрелами ДЛ.-длина очереди ограничивается временем нажатия кнопки электроспуска пушки.)

ПОМНИ!!

Ручки автоматов защиты на КМ-25 должны быть постоянно включены (влевом положении

- АЗ усилителей ГН, ВН стабилизатора;

- преобразователя ПТ-200Ц(ПРЕОБР.)

- системы 902В

- схемы управления спусками блока БУ-25-2С

- вытяжного вентилятора башни (ДВ)

- осветителя ОУ-5 (ПРОЖ. О)

Делаю краткий опрос по третьему вопросу.

. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ…………………………………5 минут

- Напоминаю тему.

- Отмечаю степень достижения цели.

- Указываю на недостатки.

- Даю задание на  самоподготовку.

Руководитель занятия

полковник                                 В.Теличко

# ПРИЦЕЛ БПК-1-42

Перископический комбинированный прицел БПК-1-42 (с марта 1986 г. заменен прицелом БПК-2-42) предназначен для наблюдения и прицеливания при стрельбе по наземным целям из пушки и спаренного с ней пулемета и определения дальности до цели с помощью дальномерной шкалы.

ПРИЦЕЛ 1 ПЗ-3

Прицел 1 ПЗ-3 предназначен для поиска воздушных целей, слежения за воздушными целями и наведения пушки на них при стрельбе с места, поиска наземных целей и наведения пушки и пулемета ПКТ на них при стрельбе с места и с ходу.

ПРИБОР ТКН-3Б

Комбинированный (дневной и ночной) прибор наблюдения командира ТКН-3Б обеспечивает наблюдение за местностью, поиск и обнаружение целей, определение дальности до целей, а также целеуказание и корректирование огня в дневных и ночных условиях.

СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ

Стабилизатор вооружения 2Э36-1 предназначен для стабилизации и стабилизированного наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях пушки 2А42 и спаренного с ней пулемета ПКТ в целях обеспечения эффективной стрельбы с ходу и с места по наземным целям, а также с места по воздушным целям.

БЛОК БУ-25-2С И КОРОБКА КР-25

Блок БУ-25-2С и коробка КР-25 предназначены для управления огнем из спаренной установки, а также для коммутации и защиты цепей электрооборудования башни.

ДНЕВНЫЕ ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Дневные приборы предназначены для наблюдения за местностью и целями в дневных условиях.

# Text boxes

#### ВООРУЖЕНИЕ

ОРУЖИЕ

#### БК

ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

##### Основные

Вспомогательные

##### Дополните

льные

##### БТ

160

7,62 мм

2000

30 мм

АП 2А42

спаренный

ПКТ

#### АК- 74

##### ОФЗ/ОТ

340

##### ПТУР

4

##### 9О 2 В

ТУЧА

##### сигнальный пистолет Шпагина

272/68

пиропат-

роны

9АВЗ-3 шт

#### ПРИЦЕЛЫ

ПРИБОРЫ ОРИЕНТИР.

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

##### БПК-1-42

##### 1 ПЗ-3

АЗИМУТН.

УКАЗАТЕЛЬ

ТНПО-170 А

ТНПО-170 А

###### ТНПТ-1

###### ТНК – 3 Б

#### РПГ-7

ПГ-7-5ш