«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры вооружения и стрельбы

полковник               В.Теличко

«___»___________2003г

# План

проведения практического занятия по предмету обучения

«Устройство вооружения и его боевое применение»

###### ТЕМА 10  Приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых  машин различными способами

###### ЗАНЯТИЕ 18,19  Боевое и десантные отделения. Освоение действий по переводу комплекса вооружения из походного положения в боевое.

| Подр-е | Дата | Время | Место | Примечание | Подр-е | Дата | Время | Место | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Учебно-воспитательные ЦЕЛИ:

1.Совершенствовать знания обучаемых в устройстве спаренных пулеметов, башенной пулеметной установки, действиях с пулеметами и оборудованием боевого отделения.

2.Прививать у обучаемых умения и навыки в действиях при вооружении БТР.

3.Воспитывать у обучаемых уверенность в высоких боевых свойствах отечественного оружия, стремление в совершенстве овладеть им.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Бронетранспортеры БТР-80 (БТР-70) – 3 ед.

- Учебные пулеметы КПВТ, ПКТ – по 3 ед.

- Плащ-палатки – 6 шт.

- Приспособления для холостой стрельбы – на каждый пулемет.

- Учебные патроны в лентах – по 10 шт. на пулемет.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации БТР-80.

- Руководство по 14,5-мм. крупнокалиберному пулемету КПВТ.

- Руководство по 7,62 мм. пулемету ПКТ.

- Учебно - тренировочные карты.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (по прибытию группы на место)

- Проверить наличие личного состава.

- Объявить тему, учебные цели занятия на учебном месте.

- Уточнить требования безопасности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- Напомнить размещение элементов БПУ и десантного отделения.

Практически разобрать действия экипажа при вооружении, особое внимание обратив на наиболее характерные ошибки.

- 1.  Действия экипажа по команде « Загрузить боеприпасы». (3 мин.)

| Действия командира машины | Действия наводчика пулемета |
| --- | --- |
| включить освещение проверить работу приборов наблюдения проверить работу ТПУ и связь с руководителем стрельбы принять доклад о загрузке подать команду к «Машине» | занять свое место, включить освещение поставить коробки в коробкодержатели проверить внутреннюю связь проверить работу прицелов проверить работу электроспусков проверить приводы наведения поднять стволы доложить командиру |

Разъясняю действия руководителя:

- Подаю команду «Загрузить боеприпасы».

- Включаю секундомеры.

- Принимаю доклады, о проверке средств связи.

- Слежу за правильностью действий обучаемых.

- Отмечаю время выполнения норматива по загрузке боеприпасов, в момент построения экипажа сзади машины, результат заношу в оценочную ведомость.

- Действия экипажа по команде «К бою». (1 мин.)

| занять свое место включить освещение проверить внутреннюю связь принять доклад от наводчика доложить руководителю стрельбы наблюдает и корректирует действия наводчика. | занять свое место включить освещение подключится к ТПУ зарядить КПВТ: Придать пулемету наибольший угол возвышения и застопорить подъемный механизм. Подать первый патрон в приемник до захвата его подающими и фиксирующими пальцами. Взвести пулемет одним движением и поставить затвор на шептало. Спустить затвор с шептала. Вторично поставить затвор на шептало. подготовить к заряжанию ПКТ: Открыть крышку ствольной коробки. Вложить ленту в приемник, первый патрон в зацепы извлекателя. Закрыть крышку ствольной коробки. Отвести затворную раму назад. включить на пульте тумблер «Эл. Спуски», при необходимости обогрев расстопорить приводы наведения придать стволам горизонтальное положение подготовить прицел к работе: Отрегулировать четкость изображения. Установить светофильтры. Включить подсветку сетки и отрегулировать яркость свечения сетки. При необходимости включить обогрев. Установить кратность увеличения. доложить на кп о готовности к бою |
| --- | --- |

Разъясняю действия руководителя:

- Подаю команду «К бою».

- Включаю секундомеры.

- Принимаю доклады, о готовности экипажей «К бою».

- Слежу за правильностью действий обучаемых.

- Время отмечается по докладу командира машины «К бою, готов», результат заношу в оценочную ведомость.

- Производство стрельбы

| подать команду механику-водителю «Вперед» подать команду наводчику «Огонь» в ходе выполнения упражнения руководить действиями механика-водителя наблюдать за полем боя, своевременно обнаруживает цели и дает команду на их уничтожение ведет наблюдение за результатами стрельбы и корректирует огонь по окончании стрельбы принимает доклад от наводчика пулемета докладывает об окончании стрельбы руководителю стрельбы. | по команде командира машины ведет огонь по обнаруженным целям, огонь по целям открывать в наиболее выгодные моменты в ходе стрельбы ведет наблюдение за полем боя, обнаруживает наиболее важные (опасные) цели определяет очередность их поражения ведет наблюдение за результатами стрельбы и корректирование огня по окончании стрельбы придает пулемету максимальный угол возвышения выключает тумблер «Эл. Спуски» и «Обогрев» докладывает командиру машины. |
| --- | --- |

Разъясняю действия руководителя:

- Наблюдаю за результатами стрельбы, оказываю помощь командиру машины в правильности целеуказания.

- Принимаю доклады командира о недостатках в работе вооружения выявленных в ходе стрельбы, и способах их устранения.

- Слежу за правильностью действий обучаемых.

- Результаты стрельбы заношу в оценочную ведомость.

- Прекращение стрельбы

| по команде руководителя стрельбы дает команду наводчику на разряжение оружия принимает доклад от наводчика о разряжении оружия докладывает руководителю стрельбы о разряжении оружия. | разрядить пулемет КПВТ: Открыть крышку ствольной коробки. Вынуть ленту из приемника и уложить ее в патронную коробку Удерживая за рукоятку перезаряжания спустить затвор с шептала, продвинуть затвор вперед, поднимая передний конец подавателя до тех пор пока гильза из боевой личинки не отразится в гильзоотвод. Отвести затвор назад и поставить его на шептало. Закрыть крышку ствольной коробки. Удерживая затвор за рукоятку перезаряжания, спустить его с шептала и дать продвинутся вперед примерно на половину длинны ствольной коробки, а затем резко отвести затвор назад. Открыть крышку ствольной коробки и убедится, что патрон из боевой личинки отразился в гильзоотвод. Закрыть крышку ствольной коробки и спустить затвор с шептала. Вытолкнуть патрон через прорезь в трубке из гильзоотвода. разрядить пулемет ПКТ: Открыть крышку ствольной коробки. Вынуть ленту из приемника и уложить её в патронную коробку. Поднять основание приемника, вынуть оставшийся патрон и положить его в коробку. Затворную раму вернуть в переднее положение. Закрыть крышку ствольной коробки. вынуть из коробкодержателей патронные коробки доложить командиру машины о разряжении оружия. |
| --- | --- |

Разъясняю действия руководителя:

- В ходе тренировки в действиях при вооружении даю команду «Стой» «Разряжай».

- Принимаю доклады командира о разряжении оружия.

- Слежу за правильностью действий обучаемых.

- В ходе выполнения упражнения учебных стрельб, командир самостоятельно докладывает о прекращении стрельбы и разряжении оружия.

- Действия экипажа по команде «К машине»

| По команде руководителя стрельбы, дает команду экипажу Отключается от ТПУ и выключает радиостанцию Выключает освещение Покидает машину, прикрыв люки. | отключается от ТПУ выключает прицел выключает освещение выгружает патронные коробки покидает машину, прикрыв за собой люк. |
| --- | --- |

Разъясняю действия руководителя:

- По прибытию машин в исходное положение, даю команду «К машине», и вызываю экипажи к себе для разбора их действий.

- Принимаю доклад командира машины о выполнении упражнения, недостатках в работе вооружения выявленных в ходе стрельбы, и способах их устранения, о недостатках в действиях экипажа при выполнении норматива (стрельбы) замеченных им.

- Провожу краткий разбор действий экипажей, с указанием недостатков не замеченных командиром машины, способах их устранения.

- Результаты заношу в оценочную ведомость.

Обучаемые, вначале по разделениям с помощью учебно-тренировочных карт, затем в целом выполняют действия при вооружении.

Наблюдаю за действиями обучаемых при не обходимости оказываю помощь.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Напоминаю тему учебные цели занятия, сделать выводы о степени их достижения.

Отметить положительные, отрицательные стороны в подготовке обучаемых, их работе на занятии.

Объявляю оценки.

Ответить на вопросы.

## Руководитель занятия

подполковник