«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник           В. Теличко

«_____» _________ 2003 г.

# ПЛАН

проведения занятия по  устройству вооружения и его боевому примнению

с курсантами   3-го  курса.

ТЕМА:  5   Система управления огнем ( СУО) боевой машины.

ЗАНЯТИЕ: 9(10)  Структурная блок-система комплекса вооружения.

## УЧЕБНЫЕ

ВОПРОСЫ:  1. Общая развернутая блок-схема комплекса вооружения.

Взаимосвязь элементов комплекса.

2. Работа составных частей комплекса в целом и в различных

режимах.

3. Объем и порядок подготовки СУО к стрельбе.

УЧЕБНЫЕ ИВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

ЦЕЛИ:          1.  Изучить с курсантами общую развернутую блок-схему

комплекса вооружения БМП-2.

- Изучить работу составных частей комплекса.

МЕСТО:   Класс.

ВРЕМЯ:   2 часа.

МАТЕРИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  Плакаты, мел, указка, лектор 2000, слайды.

РУКОВОДСТВО И

ПОСОБИЕ:        1. Методическая разработка по теме « Структурная блок-схема

комплекса вооружения БМП-2.»

2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации БМП-2.

# ХОД ЗАНЯТИЯ

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин

- Проверяю наличие личного состава, готовность взвода к занятию;

- Объявляю тему и цель занятия;

- Провожу контрольный опрос по ранее пройденной теме;

- Приступаю к изучению учебных вопросов.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 80 мин.

Даю краткую историческую справку, раскрываю 1-й учебный вопрос.

### СТРУКТУРНАЯ БЛОК-СХЕМА КОМПЛЕКСА ВООРУЖЕНИЯ БМП-2

Комплекс вооружения БМП-2 расположен в средней части корпуса машины непосредственно за силовым отделением. Он включает в себя: оружие машины, боекомплект и приборы прицеливания наблюдения и ориентирования, ограниченную перегородкой,  2А42 и спаренный с ней пулемет ПКТ.

На вращающемся полу смонтированы  магазины ПКТ и система, обеспечивающая ленточное питание пушки бронебойно-трассирующими и осколочно-фугасными снарядами. В крыше башни между люками оператора и командира установлена пусковая установка для ПТУР. В башне оборудованы места  оператора и командира. Даю под запись боевого отделения БМП-2.

На рабочем месте оператора размещены:

- прицел БПК-1-42, пульт управлением стабилизатора, три прибора наблюдения ТПО-120 А, ТНПТ – 1, поворотный механизм башни, подъемный механизм спаренной установки, краны системы очистки прицела, аппарат 2А ТПУ, коробка КР-60 обогрева приборов наблюдения, пульт управления системы 902 В, стопор башни, баллон системы очистки приборов.

На рабочем месте командира размещены: люк командира с приборами наблюдения ТКН-3Б с осветителем ОУ-3 ГА2, ТНПО, 170Р, ТНПТ-1, сиденье, механизм поворота люка командира, прицел 1 ПЗ-3, пульт управления стабилизатора, радиостанция Р- 123 Н, аппарат 1 ТПУ, бочок и краны системы очистки приборов.

Кроме того в башне установлены: блок управления и коммутации БУ –25-2С, узлы стабилизатора, укладка ПТУР, аппаратура управления пусковой установки 9П-135 М.

В корпусе боевого отделения на правом борту установлены крепления для укладки 3 ПТУР, в нише правого борта укладывается вьючное устройство пусковой установки 9П135М.

Делаю краткий опрос , по 1-му учебному вопросу, степень усвоения.

1. Боевое отделение расположено в средней части корпуса машины непосредственно  за силовым отделением. Оно включает в себя башню и часть корпуса, ограниченную перегородкой силового отделения спереди и ограждениями сидений десанта сзади в башне. В  ---                            установлена пушка 2А42 и спаренный с ней пулемет ПКТ. На вращающемся полу  смонтированы магазины ПКТ и система, обеспечивающая ленточное питание пушки бронебойно-трассирующими и осколочно-фугасными снарядами. В крыше башни установлена пусковая установка для                                 . В башне оборудованы места оператора и командира.

Даю под запись содержание боевого отделения БМП-2.

На рабочем месте оператора размещены: сиденье; прицел БПК-1-42, пульт управления стабилизатором, три прибора  наблюдения ТНПО-120А, ТНПТ –1, поворотный механизм башни. Подъемный механизм спаренной установки, краны системы очистки прицела, аппарат А-2 ТПУ, коробка КР-60 обогрева приборов наблюдения. Пульт управления системой 902В, стопор башни, баллон системы очистки приборов.

На рабочем месте командира размещены: люк командира с приборами наблюдения ТКН-3б с осветителем, ОУ –3ГА2, ТНПО, 170Р, ТНПТ-1, сиденье, механизм поворота люка командир, прицел 1ПЗ-3, пульт управления стабилизатора, радиостанция  А-123М, аппарат 1ТПУ, бачок и краны системы очистки приборов.

Кроме того, в башне установлены: блок управления и коммутации БУ-25-2С, узлы стабилизатора, укладка ПТУР, аппаратура управления пусковой установки 9П-135М.

В корпусе боевого отделения на правом борту установлены крепления для укладки 3-х ПТУР, в ниш правого борта укладывается вьючное устройство пусковой установки 9П135М.

Делаю краткий опрос по первому вопросу, степень усвоения.

2. Раскрываю 2-1 учебный вопрос «Взаимодействие частей и механизмов».

В башне машины установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, пулемет ПКТ калибра 7,62-мм (спаренный с пушкой) и пусковая установ5а для пуска ПТУР.

Для наведения в цель пушки и спаренного с ней пулемета в башне установлены комбинированный ( дневной и пассивно-активный ночной прицел БПК-1-42, прицел 1ПЗ-3 (дневной) стабилизатор 2-Э-36-4 и ручные приводы наведения.

Для наведения в цель на пусковой установке имеются: прицел   ---        119М1 и автономный ручные приводы наведения.

В машине предусмотрено: крепление для личного оружия, двух ручных пулеметов ПК ( калибра 7,62-мм и 6-ти автоматов АКМ ( калибра ,62-мм), места для установки двух изделий 9К34 (9К32) для стрельбы  воздушным целям ( вместо изделия 9к34 может устанавливаться гранатомет РПГ-7). В машине предусмотрены укладки  для двенадцати гранат Ф-1, сигнального пистолета 56-Н-574 калибра 26-мм, двенадцати осветительных ракет, четырех ПТУР.

Делаю краткий опрос по второму вопросу. Объявляю третий учебный вопрос.

- Снять чехлы с дульных частей стволов пушки и пулемета  ПКТ и уложить в пушку на спинке сиденья оператора.

- Снять чехол с пусковой установки машины и крышку с направляющей пусковой установки и уложить в сумку с ЗИП пушки, расположенную  на крышке правого отсека магазина пушки.

- Снять защитные крышки с осветителей.

- Открыть амбразуры, вставить автоматы в амбразуры и зарядить их, включить вытяжные вентиляторы десантного отделения.

- Зарядить пулеметы ПК согласно НСД, сняв их со стопоров. Заряжание оружия десанта до установки его в шаровые опоры ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Снятую со стопора башню, снаряженную установку, пусковую установку, крышку люка командира и прибор ТКН-3Б.

- Открыть крышку защитного  колпака прицела 1ПЗ-3.

- Зарядить пушку и пулемет ПКТ.

- Подготовить пусковую установку к стрельбе.

- Закрыть все люки и двери.

- Подготовить к работе БПК-1-42, 1ПЗ-3 и ТКН-3Б.

- Проверить наличие и правильность установки чехлов  на винтовом рукаве  и    ----------------              элементе системы питания, крышек на кожухе пушки и горловины системы питания, шланга к вытяжному вентилятору и звеньесборника.

- Включить стабилизатор выключателем  «ПРИВОД»  на пульте управления оператора.

- Включить нагнетатель ФВУ выключателем  «НАГНЕТАТЕЛЬ»  на центральном щитке.

- Взвести клапан вытяжного вентилятора и клапан  ---                ПТ.

- Установить переключатель СПУСКИ-ВЫКЛ.СНАРЯЖ.  на блоке БУ-25-2С в положение спуски, ДЛ.-КОР. В положение КОР.

Делаю краткий опрос по третьему вопросу.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ…………………………………5 минут

- Напоминаю тему.

- Отмечаю степень достижения цели.

- Указываю на недостатки.

- Даю задание на  самоподготовку.

Руководитель занятия

# Text boxes

ТНПО-170 А

ТНПО-170 А

###### ТНК – 3 Б

###### ТНПТ-1

АЗИМУТН.

УКАЗАТЕЛЬ

##### 1 ПЗ-3

##### БПК-1-42

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

ПРИБОРЫ ОРИЕНТИР.

#### ПРИЦЕЛЫ

пиропат-

роны

9-А-В-3 3

272/68

##### СПШ

##### УО 2 В

ТУЧА

##### ПТУР

4

##### ОФЗ/ОТ

340

#### АК- 74

спаренный

ПКТ

30 мм

АП 2А42

7,62 мм

2000

##### БГ

160

##### Дополните

льные

Вспомогательные

##### Основные

ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

#### БК

ОРУЖИЕ

#### ВООРУЖЕНИЕ