МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИСТОЛЕТОМ ПМ

- Общие положения

Военнослужащий, за которым закреплен пистолет, обязан:

1.1. Строго соблюдать правила обращения, эксплуатации, технического обслуживания и хранения оружия;

1.2. После получения  оружия на руки, всегда относиться к нему как к заряженному.

1.3. Своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать пистолет, особенно следить за чистотой и смазкой трущихся частей пистолета,

1.4. Своевременно докладывать начальнику о необходимости  ремонта пистолета. Ремонт пистолета разрешается только в  оружейной мастерской

1.5. Во всех случаях, не связанных со стрельбой, флажок предохранителя должен быть в положении «предохранение».

1.6. Во время стрельбы и передвижении оберегать пистолет от загрязнения и ударов.

1.7. Если при необходимости пистолет будет вложен в сырую кобуру, то при первой же возможности вынуть пистолет, смазать его и просушить кобуру.

1.8. При обращении с огнестрельным оружием без необходимости не направлять оружие в сторону, где могут находиться люди, транспорт, дома, другие здания и сооружения даже в тех случаях, когда оружие не заряжено.

При необходимости пистолет может быть  направлен на поверхность, которая сможет остановить пулю, например: в пол (деревянный), ствол дерева, пулеуловитель или вверх под углом 45-60 градусов

1.9. Запрещается:

1.9.1. Вынимать оружие из кобуры без необходимости.

1.9.2. Во время несения службы разбирать оружие, без необходимости выключать предохранитель, отводить назад затворную раму и  досылать патрон в патронник,

1.9.3. Вынимать магазин из рукоятки пистолета и патроны из магазина.

оставлять оружие без присмотра, где бы это ни было, а также передавать его другим лицам без разрешения начальника

1.9.4. Ношение пистолета, без использования специального снаряжения (кобуры и пистолетного  шнура).

1.9.5. Для предупреждения раздутия или разрыва ствола во время стрельбы запрещается затыкать или закрывать чем-либо канал ствола.

2. Меры безопасности при хранении пистолета

2.1. При казарменном и лагерном расположении пистолеты хранятся незаряженными, вынутыми из кобур в шкафах или ящиках в соответствии с руководящими документами.

2.2. Запасные магазины хранятся в гнездах рядом с пистолетами.

2.3. При кратковременном расположении в населенном пункте по квартирам пистоле хранить при себе.

2.4. Хранение оружия допускается только в сейфе, закрываемом на замок, исключающем доступ к оружию посторонних лиц

2.5. Боеприпасы и снаряженные магазины должны храниться отдельно от оружия.

2.6. Убирая оружие на хранение, убедитесь, что оно разряжено (нет патрона в патроннике), магазин извлечен и предохранитель установлен в положение «предохранение».

3. Меры безопасности при получении оружия для несения службы

3.1. Для получения оружия и боеприпасов начальник штаба представляет дежурному по воинской части выписку из приказания о заступлении в наряд.

3.2. Военнослужащие, заступающие в наряд,  выстраиваются около комнаты дежурного для получения пистолетов.

3.3. Выдача оружия производится дежурным по части через окно для выдачи оружия.

3.4. Получив оружие и патроны, военнослужащий  осматривает оружие в собранном виде и патроны.

3.5. Перед осмотром необходимо проверить наличие патрона в патроннике, для этого:

- извлечь магазин с основания рукоятки,

- выключить предохранитель (опустить вниз флажок),

- держа пистолет в правой руке отвести левой рукой затвор в крайнее заднее положение,

- поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник.

Нажав большим пальцем правой руки на затворную задержку, отпустить затвор, включить предохранитель. При этом ствол оружия должен быть направлен только под углом  45-60 градусов вверх, а указательный палец правой руки постоянно должен находиться на предохранительной спусковой скобе.

3.6. После осмотра военнослужащий кладет пистолет в кобуру. Пристегивает ремешок.

Выдача оружия без соответствующего снаряжения (кобуры, пистолетного шнура) запрещается.

3.7. Военнослужащим выдается только закрепленное за ними оружие. Выдача и передача оружия лицам, за которыми оно не закреплено, без разрешения командира категорически запрещается.

3.8. Для несения службы в суточном наряде или выполнении специальных задач военнослужащих, оружие которых хранится на складе, по решению командира части разрешается их вооружать оружием других военнослужащих, необходимое количество и номера определяют в приказе командира части на период обучения, фамилии военнослужащих определяют в суточном приказе по части. Выписки из приказов хранятся у дежурного по части.

4. Меры безопасности при получении оружия в командировку, на стрельбы, для чистки

или выполнения служебного задания

(охрана секретных документов, караул по сопровождению грузов, арестованных)

4.1. Во всех случаях оружие выдается на основании выписки из приказа командира части.

4.2. Для получения пистолетов военнослужащие выстраиваются возле комнаты дежурного и получают поочередно пистолеты согласно п. 3

4.3. Запрещается выдавать патроны, если это не указано в приказе.

4.4. В командировку  и караул  оружие выдается по выписке из приказа командира части и записи в командировочном удостоверении - под роспись.

5. Меры безопасности при выполнении служебного задания

5.1. Во время занятий, в походе, при переездах пистолет носить в кобуре на поясном ремне снаряжения, который должен быть подогнан, чтобы кобура не ударялась о твердые предметы.

5.2. Транспортировка оружия производится только в разряженном состоянии в специальных контейнерах (чехол, переносная пирамида, упаковка производителя, предназначенная для транспортировки).

5.3. При следовании в организации за пределами воинской части кобура должна быть скрыта под формой.

5.4. При следовании поездом оружие хранится в рундуке нижней полки, которую занимает офицер под постоянным присмотром.

5.5. При перевозке секретных материалов, арестованных сопровождающим должно быть предоставлено отдельное купе.

5.6. При перевозке и переноске пистолета запрещается:

5.6.1. Разбирать оружие,

5.6.2. Снимать с предохранителя

5.6.3. Отводить назад затворную раму

5.6.4. Затыкать чем-либо канал ствола.

6. Меры безопасности при сдаче оружия

6.1. После несения службы из пистолета необходимо извлечь магазин и осмотреть пистолет и магазин.

6.2. Военнослужащие по одному заходят в специально оборудованную комнату для получения (сдачи) оружия, разряжают пистолеты и сдают их и патроны оперативному дежурному.

6.3. При приеме пистолетов и патронов дежурный по части сверяет их номера и количество, проверяет состояние и исправность, раскладывает по установленным для хранения шкафах и местах, возвращает военнослужащему  карточку-заместитель.

7. Меры безопасности при проведении стрельб, учений

7.1. Для проведения стрельб издается приказ об их проведении, в котором указывается:

- дата и время проведения;

- место проведения;

- руководитель стрельбами;

- раздатчик боеприпасов;

- медицинское обслуживание;

- руководитель оцепления  (если этого требуют условия стрельб);

- упражнения курса стрельб, которые будут выполняться.

7.2. Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией, безусловным выполнением требований Курса стрельб и установленных мер безопасности, высоким состоянием дисциплины лиц рядового и командного состава.

7.3. Перед началом стрельб необходимо тщательно осмотреть территорию стрельбища (тира). Во время проведения стрельб на стрельбище выставить наблюдателя, окружение, назначить старшего окружения, указателей мишеней, провести их инструктаж и развести по местам выполнения обязанностей, проверить связь с ними.

7.4. Разрешение на открытие огня дает руководитель стрельб. Вести огонь в тире (на стрельбище) разрешается только после сигнала «Огонь». Стрельба прекращается по команде «Отбой» или «Стой! Прекратить огонь». От команды «Отбой» до команды «Огонь» запрещается кому-либо находиться на огневом рубеже, подходить и касаться оружия и боеприпасов, которые там находятся.

7.5. Перед заряжанием оружия убедитесь, что предохранитель включен в положение «предохранение»

7.6. При заряжании не держите палец на спусковом крючке

7.7. При временном прекращении стрельбы (команда «Стой!») стреляющий прекращает стрельбу:

- удерживая пистолет в правой руке, большим пальцем этой руки переводит предохранитель в положение «предохранение»

- если нужно перезаряжает пистолет.

7.8. Для полного прекращения стрельбы подается команда «Разряжай!». По этой команде стреляющий должен:

- прекратит нажим на спусковой крючок,

- разрядить пистолет.

7.9. Для разряжания пистолет:

- извлечь магазин из рукоятки,

- выключить предохранитель (опустить флажок вниз),

- извлечь патрон из патронника, для чего, удерживая пистолет в правой руке, левой рукой отвести затвор назад и отпустить его, поднять паторн, выброшенный затвором, вытереть его ветошью ,

- включить предохранитель,

- вложить пистолет в кобуру,

- вынуть патроны из магазина,

- вынуть пистолет из кобуры, вставить магазин в рукоятку, снова вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.

7.10. По команде «Оружие к осмотру» стреляющий:

- левой рукой вынимает магазин из рукоятки и придерживает его большим пальцем правой руки впереди предохранителя, так, чтобы магазин был на 203 см выше затвора,

- после осмотра пистолета руководителем стрельбы берет магазин в левую руку,

- большим пальцем правой руки нажимает на кнопку затворной задержки для освобождения затвора,

- производит контрольный спуск курка,

- ставит предохранитель в положение «предохранено»,

- вставляет магазин в рукоятку пистолета

- укладывает пистолет в кобуру и застегивает крышку кобуры.

7.11. Разрядив пистолет, обращаться с ним, как с заряженным.

7.12. Ведение огня должно быть немедленно прекращено каждым стреляющим самостоятельно или по команде руководителя в случаях:

- появления людей, машин, животных в зоне огня, низко летающих самолетов или вертолетов над районом стрельб;

- поднятие белого флага (включение белого фонаря) на командном пункте;

- возникновения пожара от стрельбы;

- потери ориентировки во время ночных стрельб.

7.13. Категорически запрещается:

- вынимать пистолет из кобуры без разрешения руководителя стрельб;

- направлять пистолет (независимо от того, заряжено оно или нет) в сторону людей и мест, где они могут появиться;

- заряжать пистолет боевыми или холостыми патронами до команды руководителя стрельб;

- открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб, вести огонь в опасных направлениях, с неисправной оружия и когда поднят белый флаг (фонарь) на командном пункте стрельбища (тира);

- оставлять оружие на рубеже открытия огня.

8. Меры безопасности при чистке пистолета

8.1. Патроны на чистку не выдаются.

8.2. Перед чисткой осмотреть оружие, магазин, кобуры.

8.3. Чистка и смазка производится в соответствии с требованиями Наставлением по стрелковому делу пистолета ПМ в отведенных для этого местах.

8.4. Разборку и сборку оружия во время чистки проводить в соответствии с Наставлением по стрелковому делу.

8.5. После чистки и смазки оружия провести его осмотр в разобранном, а потом в собранном виде.

8.6. Для чистки и смазки пистолета применяется:

- жидкая ружейная смазка – для чистки пистолета и смазывания его частей и механизмов при температуре воздуха от +5 до -50 С.

- ружейная смазка – для смазывания канала ствола и механизмов пистолета после их чистки, эта смазка применяется при температуре воздуха от +5  С и выше,

- раствор РЧС (раствор чистки стволов) – для чистки каналов стволов и других частей пистолета, подвергшихся воздействию пороховых газов,

- ветошь или бумага КВ-22 для обтирки, чистки и смазки пистолета.

Чистка пистолета раствором РЧС производится только после стрельбы, на стрельбище или в казарме.

Состав РЧС:

- вода, пригодная для питья – 1л,

- углекислый аммоний – 200 г,

- двухромовокислый калий (хромпик) – 200 г.

Небольшое количество раствора допускается хранить не более 7 суток в бутылках, закупоренных пробкой в темном месте и вдали от нагревательных приборов.

Заливать РЧС в масленки запрещается!

8.7. Категорически запрещается:

8.7.1. Чистить пистолет средствами, которые могут привести к повреждению механического характера

8.7.2. Применять для чистки химические вещества, не указанные в Наставлении по стрелковому делу.

8.7.3. Проводить чистку легко воспламеняющимися веществами (бензин, растворители)

8.7.4. Курить во время чистки

8.7.5. Оставлять после чистки посторонние предметы в канале ствола.

9. Меры безопасности при осмотре пистолета

9.1. При осмотре пистолета в собранном виде проверить:

9.1.1. Нет ли на частях пистолета налета, ржавчины, царапин, забоев и трещин, соответствуют ли номера на предохранителе и магазинах номеру на рамке,

9.1.2.Легко ли переключается предохранитель из одного положения в другое и надежно ли фиксируется в положении «предохранение».

9.1.3. Довернут ли винт рукоятки.

9.1.4. Нет ли в канале ствола грязи, налета, ржавчины и других дефектов. Для этого необходимо поставить затвор на затворную задержку и осмотреть в канал ствола с дульной части, вставив в окно затвора белую бумагу.

9.2. Осмотр пистолета в разобранном виде.

9.2.1. Канал стола осматривать с дульной и казенной частей. При этом проверять чистоту канала ствола, патронника и исправность казенного среза ствола.

Стволы могут быть с хромированным и нехромированным каналом и патронником.

9.2.2. При осмотре нехромированного канала ствола могут наблюдаться недостатки:

- сыпь – первичное поражение металл ржавчиной. Имеет вид точек и крапинок, расположенных местами или по всей поверхности ствола.

- ржавчина – темный налет на металле. Ржавчину, незаметную глазом можно обнаружить, протирая канал ствола чистой ветошью, на которой ржавчина оставляет желтоватые или коричневые пятна.

- следы ржавчины – темные неглубокие пятна, которые остаются после удаления ржавчины,

- раковины – значительные углубления в металле, возникшие вследствие длительного воздействия ржавчины. Удалять их в подразделении запрещается.

- омеднение – появляется при стрельбе пулями, покрытыми томпаком. Наблюдается в виде легкого медного налета на стенках канала ствола. Удаляется только в ремонтной мастерской,

- царапины – черточки, иногда с заметным подъемом металла по краям. Удаляется в ремонтной мастерской

- забоины – значительные углубления, иногда со вздутием металла,

- раздутие ствола – заметное в канале ствола в виде поперечного темного сплошного кольца (полукольца) или обнаруживаемое по выпуклости металла на наружной поверхности.

9.2.3. При осмотре предохранителя проверить, утапливается ли фиксатор, нет ли больших побитостей на зацепе для запирания курка, не изношена ли цапфа, не изношено ли ребро предохранителя.

9.2.4. При осмотре частей ударно-спускового механизма особе внимание обратить на исправность курка, шептала, спусковой тяги с рычагом взвода.

9.2.5. При осмотре спусковой тяги проверить, нет ли большого износа разобщающего выступа рычага взвода, рычаг взвода должен без заеданий вращаться на цапфе спусковой тяги.

9.2.6. Проверить, нет ли скрошенности и износа боевого и предохранительного взвода курка, растянутости пружины шептала и износа его носика. Перья боевой пружины не должны быть поломаны.

9.2.7. При осмотре затворной задержки убедиться в ее исправности. Затворная задержка не должна быть погнута или надломлена. Проверить, нет ли скрошенности металла на отражателе.

9.3. При осмотре кобуры проверить, нет ли разрывов и нарушений швов, наличие петель, застежки и пистолетного ремешка.

9.3.1. Проверить исправность пистолетного ремешка.

10. Применение оружия

.