ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 декабря 2000 г. N 52

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 20.03.2001, N 27, рег. N 8/5171 от 03.03.2001)

(с учетом изменений, внесенных постановлениями Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30.03.2005 № 20, рег. № 8/12465 от 21.04.2005; 21.11.2008 № 120, рег. № 8/19965 от 28.11.2008; 16.11.2009 № 96, рег. № 8/21613 от 23.11.2009; 02.02.2010 № 8, рег. № 8/21946 от 16.02.2010)

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 1994 г. N 97 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь" (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1994 г., N 6, ст.81; Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 5, ст.129; N 21, ст.520; Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 11, ст.403) Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила эксплуатации автомобильных шин.

2. Считать утратившим силу приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 19 марта 1998 г. N 55-Ц "О введении в действие Правил эксплуатации автомобильных шин".

| Министр | А.В.ЛУКАШОВ |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 21.12.2000 N 52 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА
 эксплуатации автомобильных шин

(с учетом изменений, внесенных постановлениями Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30.03.2005 № 20, рег. № 8/12465 от 21.04.2005; 21.11.2008 № 120, рег. № 8/19965 от 28.11.2008; 16.11.2009 № 96, рег. № 8/21613 от 23.11.2009; 02.02.2010 № 8, рег. № 8/21946 от 16.02.2010)

Глава 1.
 Общие сведения о пневматических шинах

1. Пневматическая шина -- упругая оболочка, предназначенная для установки на ободе колеса и заполняемая газом или воздухом под давлением.

Покрышка пневматической шины -- торообразная оболочка пневматической шины, непосредственно воспринимающая усилия, действующие при эксплуатации.

Пневматические шины относятся к основным элементам ходовой части транспортного средства (далее -- ТС), работающим в чрезвычайно сложных условиях. Они воспринимают нормальную, тангенциальную и боковую нагрузки, возникающие при эксплуатации ТС в результате его контакта с проезжей частью дороги. Кроме того, шины обеспечивают смягчение возникающих при движении ТС тяговых и тормозных сил, сцепление колес с дорогой, устойчивость, управляемость и безопасность движения, заданную грузоподъемность, динамические характеристики и плавность хода, проходимость в различных дорожных условиях, влияют на расход топлива и внешний шум транспортного средства. Поэтому шины должны обладать большой эластичностью, прочностью и износостойкостью, хорошо сопротивляться истиранию протектора и многократным сложным деформациям.

Автомобильные шины делятся по назначению, способу герметизации, конструкции, форме профиля, рисунку протектора, габаритам.

2. По назначению автомобильные шины различают:

  - -- шины пневматические для легковых автомобилей (ГОСТ 4754), которые применяются на легковых автомобилях, легких грузовых автомобилях, автобусах особо малой вместимости и прицепах к ним согласно приложению 1;

  - -- шины пневматические для грузовых автомобилей (ГОСТ 5513), которые применяются на грузовых автомобилях, автобусах, троллейбусах, прицепах и полуприцепах согласно приложению 1;

  - -- шины для грузовых автомобилей с регулируемым давлением воздуха (ГОСТ 13298), которые используются на грузовых полноприводных автомобилях, работающих на мягких грунтах, в условиях бездорожья согласно приложению 2.

3. По способу герметизации шины делятся на:

  - -- камерные шины, в которых воздушная полость образуется герметизирующей камерой;

  - -- бескамерные шины, в которых воздушная полость образуется покрышкой и ободом колеса. Герметизация воздушной полости достигается за счет герметизирующего слоя резины, обладающего повышенной газонепроницаемостью, нанесенной на внутреннюю поверхность покрышки.

По сравнению с камерными шинами бескамерные шины имеют следующие основные преимущества:

  - -- повышенную безопасность в результате отсутствия мгновенной разгерметизации воздушной полости;

  - -- меньшее время простоя автомобиля в пути при ремонте шин из-за их проколов;

  - -- более низкий нагрев шин во время движения;

  - -- пониженное сопротивление качению;

  - -- меньшую массу шины.

Камерная шина для грузового автомобиля состоит из покрышки, ездовой камеры с вентилем и ободной ленты, а камерная шина для легкового автомобиля -- из покрышки и ездовой камеры с вентилем согласно приложению 3.

В комплект бескамерной шины для грузового или легкового автомобиля входят покрышка и вентиль, вставленный в обод согласно приложению 3.

4. По конструкции шины делятся на:

  - -- диагональные;

  - -- радиальные.

В диагональных шинах согласно приложению 4 нити корда каркаса и брекера перекрещиваются в смежных слоях, а угол наклона нитей по середине беговой дорожки в каркасе и брекере составляет 45--60(град).

В радиальных шинах согласно приложению 4 нити корда во всех слоях каркаса по средней части беговой дорожки имеют угол наклона, близкий к нулю, т.е. нити корда в смежных слоях параллельны друг другу или пересекаются под небольшим углом. Такое расположение нитей корда называется меридиональным или радиальным, оно придает каркасу эластичность.

Покрышки имеют следующие основные части согласно приложению 4 :

  - -- каркас -- основа покрышки с одним или несколькими слоями обрезиненного корда из тонких стальных проволок (металлокорда) или волокон из натуральных или синтетических материалов;

  - -- брекер -- внутренняя деталь покрышки, состоящая из слоев обрезиненного металлического или другого корда. Брекер расположен между каркасом и протектором и предназначен для смягчения ударных нагрузок на шину, возникающих при движении транспортного средства по дороге;

  - -- протектор -- наружная резиновая беговая часть покрышки с рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений;

  - -- борт покрышки -- жесткая часть пневматической шины, обеспечивающая ее крепление на ободе колеса;

  - -- боковая стенка -- наружная резиновая часть покрышки по боковой поверхности (от протектора до бортовой части), предохраняющая каркас от боковых наружных повреждений.

В брекере радиальных шин нити корда в смежных слоях пересекаются друг с другом, а также с нитями корда соприкасающегося слоя каркаса, т.е. они расположены диагонально под углом не менее 65(град). Кроме того, эти шины в отличие от диагональных имеют каркас с меньшим числом слоев корда (включая металлический), мощный брекер (чаще металлокордный), что обеспечивает им меньшую окружную деформацию при качении и меньшее проскальзывание протектора в контакте с дорожным покрытием. Радиальные шины имеют также пониженное теплообразование и меньшие потери на качение, большие сроки службы, выдерживают более высокую допустимую нагрузку, скорость.

Радиальные шины выпускаются трех типов: с металлокордом в каркасе и брекере, с нейлоновым или вискозным кордом в каркасе и металлокордом в брекере и с вискозным кордом в каркасе и брекере.

Корд представляет собой прорезиненную ткань, состоящую из толстых нитей в основе и тонких редких нитей по утку. Корд является основной тканью, из которой изготавливают каркас и брекер.

Все большее применение в производстве шин занимает металлокорд, применяемый не только для изготовления каркаса и брекера, но и для других деталей шины.

Металлокорд представляет собой тонкий трос, состоящий из стальных латунированных проволок диаметром 0,15--0,25 мм. Металлокорд отличается высокой прочностью и малым удлинением по сравнению с текстильным, обладает высокой стойкостью к тепловому старению и обеспечивает повышенную износостойкость протектора.

5. По форме профиля поперечного сечения шины (в зависимости от отношения высоты профиля Н к его ширине В) шины делятся на:

  - -- обычного профиля -- с отношением Н/В более 0,89;

  - -- широкопрофильные -- Н/В=0,6-0,9;

  - - низкопрофильные - Н/В=0,7-0,88;

  - -- сверхнизкопрофильные -- Н/В менее 0,7;

  - -- арочные -- Н/В=0,39-0,5;

  - -- пневмокатки -- Н/В=0,25-0,39.

Низкопрофильные и сверхнизкопрофильные шины выпускаются для легковых, грузовых автомобилей, троллейбусов и автобусов. Они имеют пониженную высоту профиля, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля.

Широкопрофильные шины применяются на автомобилях большой грузоподъемности, полноприводных автомобилях и прицепах. Их применение позволяет повысить проходимость автомобиля, сократить расход материалов, так как они часто применяются по одной шине взамен сдвоенных.

Арочные шины выпускаются бескамерными. Они устанавливаются на заднюю ось грузовых автомобилей по одной вместо двух обычных. Протектор арочной шины имеет редко расположенные грунтозацепы. Использование этих шин резко повышает проходимость автомобилей по мягким грунтам, песку, снежной целине, заболоченным участкам. Применение их на дорогах с твердым покрытием ограничено. Промышленность выпускает небольшие партии этих шин по специальным заказам.

6. В зависимости от эксплуатационного назначения шины имеют следующие типы рисунков протектора согласно приложению 5 :

  - -- дорожный рисунок -- шашки или ребра, разделенные канавками. Шины с дорожным рисунком протектора предназначены для эксплуатации преимущественно на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием;

  - -- универсальный рисунок -- шашки или ребра в центральной зоне беговой дорожки и грунтозацепы по ее краям. Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием;

  - -- рисунок повышенной проходимости -- высокие грунтозацепы, разделенные выемками. Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья и на мягких грунтах;

  - -- зимний рисунок -- это рисунок, где выступы имеют острые кромки. Шины с зимним рисунком предназначены для эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах и могут быть оснащены шипами противоскольжения;

  - -- направленный рисунок -- не симметричен относительно радиальной плоскости колеса. Шины с направленным рисунком применяются для эксплуатации в условиях бездорожья и на мягких грунтах;

  - -- всесезонный рисунок.

7. По габаритам шины разделяют на:

  - -- крупногабаритные -- с шириной профиля 350 мм (14 дюймов) и более независимо от посадочного диаметра;

  - -- среднегабаритные -- с шириной профиля от 200 до 350 мм (от 7 до 14 дюймов) и посадочным диаметром не менее 457 мм (18 дюймов);

  - -- малогабаритные -- с шириной профиля менее 200 мм (менее 7 дюймов).

Глава 2.
 Маркировка и обозначение шин, камер, ободных лент

8. Маркировка шин.

Маркировка шины должна соответствовать требованиям нормативного документа, по которому изготовлена шина.

Как правило, на каждую шину при изготовлении наносится следующая маркировка согласно приложению 6 :

  - -- обозначение шины -- условное обозначение ее основных размеров и конструкции каркаса. Шины, выпускаемые по ГОСТ 4754, могут иметь миллиметровое, дюймовое или смешанное обозначение, а шины, выпускаемые по ГОСТ 5513, должны иметь дюймовое обозначение.

Для шин радиальной конструкции ставится буквенный индекс -- R, для шин диагональной конструкции буквенный индекс не ставится;

-- индексы несущей способности нагрузок для одинарных и сдвоенных колес -- условное обозначение прочности каркаса, определяющее максимально допустимую нагрузку на шину согласно приложению 7, ранее обозначалась норма слойности "НС" или "PR" для шин грузовых автомобилей, а для легковых -- индекс грузоподъемности;

-- индекс категории скорости -- условное обозначение максимально допустимой скорости согласно приложению 8;

-- индекс давления "PSI" -- указание испытательного давления только для шин, предназначенных для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости с индексом "С" в обозначении, а также для шин грузовых автомобилей согласно приложению 9;

-- знак официального утверждения "Е" с номером страны, выдавшей сертификат соответствия Правилам N 30 и N 54 ЕЭК ООН;

-- страна-изготовитель на английском языке;

-- товарный знак и (или) наименование фирмы -- изготовителя шины согласно приложению 10;

-- торговая марка (модель шины) -- условное обозначение разработчика шины и порядковый номер разработки, вариант разработки;

-- обозначение стандарта (без года утверждения);

-- порядковый номер шины;

-- дата изготовления, состоящая из трех цифр, из которых две первые указывают неделю, последняя -- последнюю цифру года изготовления;

-- штамп технического контроля;

-- надпись "Radial" для радиальных шин;

-- знак направления вращения (стрелка) на покрышках с направленным рисунком протектора;

-- надпись "Tubeless" -- для бескамерных шин;

-- надпись "Steel" -- для шин с металлокордом в брекере;

- надпись "All steel" - для цельнометаллокордных шин;

-- надпись "Regroovable" -- для шин, на которых имеется возможность углубления рисунка протектора нарезкой;

-- надпись "Reinforced" -- для усиленных шин, выпускаемых по ГОСТ 4754;

-- надпись "Север" -- для морозостойких шин;

-- буква "Т" на шинах радиальной конструкции с текстильным брекером и каркасом;

-- знак "M+S" или "МхS" -- для шин с зимним рисунком протектора;

-- надпись "All seasons" -- для всесезонных шин, выпускаемых по ГОСТ 4754;

-- балансировочная метка только для шин, выпускаемых по ГОСТ 4754 (кроме шин 6.50-16С и 215/90-15С), обозначающая самое легкое место покрышки или бескамерной шины в виде круга диаметром 5--10 мм над закраиной обода, с которой должен совмещаться вентиль;

-- буквы "TWI" или другой символ, указывающий место расположения индикаторов износа в плечевой зоне протектора;

-- национальный знак соответствия при сертификации шины;

-- буква "С" -- после обозначения основных размеров и конструкции каркаса только для шин легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.

9. Расшифровка обозначения шины:

-- для шин легковых автомобилей:

165/80R13 МИ-16-1 Steel Radial S 82 Tubeless ГОСТ 4754 106 051072 Made in Belarus, где:

- 165/80R13 -- обозначение (размер) шины, где 165 -- обозначение номинальной ширины профиля шины в миллиметрах, 80 -серия (номинальное отношение высоты профиля к его ширине в процентах), R -- буквенный индекс радиальной шины, 13 -- обозначение посадочного диаметра шины, соответствующее номинальному диаметру обода в дюймах;

- МИ-16-1 -- торговая марка (модель шины), где МИ -- условное обозначение разработчика шины, 16-1 -- порядковый номер разработки;

- Steel -- металлокорд в брекере;

- Radial -- радиальная шина;

- S -- индекс категории скорости согласно приложению 8;

- 82 -- индекс несущей способности нагрузки согласно приложению 7;

- Tubeless -- бескамерная шина;

- ГОСТ 4754 -- обозначение стандарта, по которому производится шина;

- 106 -- дата изготовления (10 -- порядковый номер недели с начала года, 6 -- последняя цифра года изготовления -- 1996 г.);

- 051072 -- порядковый номер шины;

- Made in Belarus -- страна-изготовитель.

Кроме того, на боковине шины имеется товарный знак предприятия-изготовителя согласно приложению 10, в данном случае Белорусский шинный комбинат "Белшина".

Ранее выпускаемые шины с порядковым номером 051072 могли иметь следующие условные обозначения заводского номера шины:

MX89051072, где М -- индекс фирмы -- изготовителя шины, Х -- месяц изготовления шины, 89 -- год изготовления шины;

106М051072, где 10 -- порядковый номер недели с начала года, 6 -- последняя цифра года изготовления -- 1986 г., М -индекс фирмы -- изготовителя шины;

-- для шин грузовых автомобилей постоянного давления:

10,00R20 Бел-25 146/143J 115PSI ГОСТ 5513 106 80576 Made in Belarus, где:

- 10,00R20 -- условное обозначение шины, где 10,00 -- обозначение номинальной ширины профиля шины в дюймах, 20 -- обозначение номинального диаметра обода в дюймах, ранее выпускаемые шины имели двойное обозначение 10,00R20 (280R508), где параметры шины 280 и 508 даны в миллиметрах;

- R -- буквенный индекс радиальной шины;

- Бел-25 -- торговая марка (модель шины), где Бел -- условное обозначение разработчика шины, 25 -- порядковый номер разработки;

- 146/143 -- индексы несущей способности нагрузок для одинарных и сдвоенных колес согласно приложению 7;

- J -- индекс категории скорости согласно приложению 8;

- 115PSI -- индекс давления согласно приложению 9;

- ГОСТ 5513 -- обозначение стандарта, по которому выпускается шина;

- 106 -- дата изготовления (10 -- порядковый номер недели с начала года, 6 -- последняя цифра года изготовления -- 1996 г.);

- 80576 -- порядковый номер шины;

- Made in Belarus -- страна-изготовитель.

Шины с регулируемым давлением имеют маркировку в соответствии с ГОСТ 13298.

Пример маркировки для широкопрофильных шин с регулируемым давлением:

1300х530-533 Бел-66 НС-16 ГОСТ 13298 1196В051457 Made in Belarus, где:

1300 -- условный наружный диаметр шин в миллиметрах;

530 -- условная ширина профиля шины в миллиметрах;

533 -- условный диаметр обода в миллиметрах;

Бел-66 -- модель шины, где Бел -- условное обозначение разработчиков шины, 66 -- порядковый номер разработки;

НС-16 -- норма слойности;

ГОСТ 13298 -- обозначение стандарта, по которому выпускается шина;

1196В051457,

где 1196 -- дата изготовления,

11 -- неделя года,

96 -- две последние цифры года изготовления -- 1996 г.,

В -- буквенный индекс предприятия,

051457 -- порядковый номер шины;

Made in Belarus -- страна-изготовитель.

10. Маркировка камер и ободных лент.

Камера -- герметичная торообразная эластичная трубка пневматической шины, заполняемая газом или воздухом.

Ободная лента -- профилированное эластичное кольцо, располагаемое в пневматической шине между бортами покрышки, камерой и ободом колеса.

Камера и ободная лента имеют следующую маркировку:

  - -- товарный знак предприятия-изготовителя;

  - -- обозначение размера;

  - -- дата (месяц и год) изготовления;

  - -- штамп отдела технического контроля (ОТК);

  - -- "БК" -- на камере, изготовленной из бутилкаучука.

Допускаются дополнительные надписи.

11. Обозначения камер автомобильных шин.

Камеры автомобильных шин имеют различное обозначение. Например, унифицированные камеры обозначаются УК-13-01; УК-13М; УК-14-02, где У -- унифицированная; К -- камера; 13, 14 и так далее -- посадочный диаметр в дюймах; 01, 02 и так далее -- обозначение серии, М -- индекс завода-изготовителя (здесь -- Московский шинный завод).

Обычные камеры имеют маркировку 6,15-13; 6,40-13; 7,35-14, где первое число -- ширина профиля в дюймах, второе число -- посадочный диаметр в дюймах. На некоторых камерах ширина профиля указывается в миллиметрах, например 185-16.

12. Маркировка вентилей.

Вентиль -- обратный воздушный клапан ездовой камеры, предназначенный для наполнения, удержания, выпуска воздуха и обеспечения контроля внутреннего давления в шине.

Вентили для автомобильных шин изготавливаются следующих типов. Для камерных шин легковых автомобилей -- ЛК, бескамерных -- ЛБ. Для камерных шин грузовых автомобилей -- ГК, бескамерных -- АБ, камерных с регулируемым давлением -- РК, бескамерных с регулируемым давлением -- РБ.

13. Требования к маркировке восстановленных покрышек и бескамерных шин.

На восстановленных покрышках и бескамерных шинах должна быть сохранена или восстановлена первоначальная маркировка. Кроме того, на боковине или плечевой зоне должны быть обозначены:

  - -- наименование или товарный знак предприятия, производившего восстановление;

  - -- класс восстановления;

  - -- дата восстановления (месяц и год);

  - -- штамп отдела технического контроля;

  - -- заводской номер шины;

  - -- балансировочная метка (у шин, проходивших балансировку).

Глава 3.
 Общие сведения о колесах и ободьях

14. Определения.

Колесо -- вращающийся элемент автомобиля, передающий крутящий момент и воспринимающий нагрузку от массы автомобиля, колесо расположено между шиной и ступицей и обычно состоит из обода и диска.

Обод -- часть колеса, на которую монтируется и опирается шина.

Диск -- часть колеса, являющаяся соединительным элементом между ступицей и ободом.

Одинарное колесо -- колесо, установленное на ступице и несущее одну шину.

Сдвоенное колесо -- колесо, состоящее из двух одинарных колес, установленных на одной ступице.

15. Классификация колес.

Колеса для автомобилей классифицируются по их принадлежности к тому или иному типу автомобиля, по конструкции и типу устанавливаемых на них шин.

Колеса с неразборными глубокими ободьями и коническими полками для камерных и бескамерных шин постоянного давления предназначены для легковых автомобилей, автобусов особо малой вместимости, грузовых автомобилей малой грузоподъемности и прицепов к ним.

Колеса дисковые и бездисковые с разборными ободьями и коническими полками для камерных шин постоянного давления предназначены для грузовых автомобилей, автобусов, автомобильных прицепов и полуприцепов (ГОСТ 10409).

Колеса дисковые и бездисковые с разборными ободьями и распорными кольцами предназначены для шин с регулируемым давлением.

16. Обозначение колес.

Колеса обозначают основными размерами ободьев -- шириной профиля и номинальным диаметром обода (в миллиметрах или дюймах).

Примеры обозначения колес:

а) выпускаемых по ОСТ 37.001.429-86 для легковых автомобилей:

127Jх330 или 5Jх13;

114Кх355 или 41/2 Кх14;

152Lх380 или 6Lх15;

114Вх305 или 4,5Вх12;

б) выпускаемых по ГОСТ 10409 для грузовых автомобилей:

140-508 или 5,5-20;

152-508 или 6,0-20;

178-508 или 7,0-20;

206-508 или 8,0-20;

в) выпускаемых по ОСТ 37.001.478-88 для бескамерных автомобильных шин:

8,25х22,5;

9,00х22,5, где:

- первые цифры -- 127; 114; 152; 140; 152; 178; 206 -обозначают номинальную ширину профиля обода в миллиметрах, а 5; 41/2; 6; 4,5; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 8,25 и 9,00 -- в дюймах;

- вторые цифры -- 330; 355; 380; 305; 508 -- обозначают номинальный посадочный диаметр обода в миллиметрах, а 12; 13; 14; 15; 20 и 22,5 -- в дюймах.

Буквы J, K, L, B -- обозначают тип бортовых закраин для колес легковых автомобилей;

г) выпускаемых по ГОСТ 28744 для шин с регулируемым давлением:

465-228 (228Г-457);

515-254 (254-508), где:

  - первые цифры -- 465, 515 -- обозначают номинальный посадочный диаметр в миллиметрах; вторые цифры -- номинальную ширину профиля обода в миллиметрах.

Глава 4.
 Приемка, упаковка, транспортирование и хранение шин

17. Приемка шин производится в соответствии с существующими положениями и инструкциями о поставке продукции производственно-технического назначения и требованиями государственных стандартов и технических условий с учетом особых условий поставки химической и резинотехнической продукции.

Шины одного обозначения поставляются партиями, оформленными одним документом, в котором должны содержаться:

  - -- наименование предприятия-изготовителя;

  - -- обозначение шин и их количество;

  - -- обозначение стандарта, по которому изготовлены шины;

  - -- подтверждение о соответствии качества шин требованиям указанного стандарта;

  - -- дата отгрузки.

Приемке не подлежат шины и камеры, имеющие производственные дефекты согласно приложению 11.

18. Упаковка шин.

Упаковка, транспортирование и хранение шин должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 24779 "Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение".

Соблюдение правил и норм, регламентирующих упаковку, транспортирование и хранение шин, обеспечивает предохранение их от воздействия следующих факторов, вредно влияющих на их работоспособность:

  - -- озона, солнечного света, тепла, органических растворителей, минеральных масел, нефтепродуктов, кислот;

  - -- длительного соприкосновения с медью и другими корродирующими веществами;

  - -- продолжительной односторонней нагрузки, перегибов, опоры шин на резко выступающие неровности.

Упаковке перед транспортированием подлежат шины, для которых имеется специальное требование в договоре на поставку. При отсутствии такого требования шины транспортируются без упаковки.

19. Транспортирование шин.

Транспортирование шин производится любым видом транспорта при условии обеспечения их сохранности.

При транспортировании шин на открытых машинах или платформах сроком свыше пяти суток они должны быть защищены от воздействия солнца и атмосферных осадков.

Шины могут транспортироваться в комплекте с камерами и без них.

При транспортировании шин в комплекте с камерами последние припудривают тальком, вкладывают в покрышки и слегка накачивают во избежание образования пролежней и сгибов. Тальк заменяют смазкой, изготовленной на основе полиметилсилоксановых жидкостей (ГОСТ 13032).

Бескамерные шины транспортируются с деревянными или картонными распорками между бортами, исключающими деформацию бортов и боковых стенок.

Во время транспортирования автомобилей железнодорожным транспортом необходимо через каждые 10 дней проверять внутреннее давление в шинах и при необходимости доводить его до нормы, установленной для данного автомобиля.

Транспортирование по железной дороге автомобилей на шинах с регулируемым давлением с максимально допустимой нагрузкой и при минимально допустимом внутреннем давлении в шинах по ГОСТ 13298 допускается при необходимости в течение не более 30 суток, при этом установленное давление должно поддерживаться постоянно.

20. Транспортирование камер.

Камеры, отправляемые не в комплекте с шинами, транспортируются в свернутом виде вентилем внутрь. Допускается транспортирование камер сложенными стопками без свертывания. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающие повреждение камер вентилями и другими предметами.

21. Транспортирование ободных лент.

Ободные ленты транспортируются в пачках по 5--20 штук, перевязанных в двух-трех местах.

22. Транспортирование золотников, колпачков и вентилей.

Золотники и колпачки к камерам, вентили к бескамерным шинам, отправляемые не в комплекте с шинами, а также аптечки для бескамерных шин упаковываются в отдельную тару и отправляются одновременно с шинами, камерами и ободными лентами.

23. Меры предосторожности при транспортировании и хранении шин и камер.

Запрещается транспортирование шин, камер и ободных лент вместе с нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими веществами, разрушающими резину.

Шины, камеры и ободные ленты, транспортируемые при температуре ниже 45(град)С, необходимо оберегать от механических воздействий.

24. Для предупреждения преждевременного старения резины все новые, восстановленные, пригодные к эксплуатации и ремонту шины, камеры и ободные ленты должны храниться в закрытом, отдельном, сухом помещении, защищенном от солнечных лучей. При наличии в складском помещении окон из стекла окрашиваются красной или оранжевой краской.

25. Стеллажи в складских помещениях должны быть размещены в соответствии с нормами пожарной безопасности и с учетом удобства работы с применением грузоподъемных механизмов.

26. Отопительные устройства, находящиеся в складе, следует экранировать. Стеллажи с шинами и вешалки с камерами и ободными лентами не должны находиться ближе 1 м от отопительных приборов.

27. При хранении шин допускаются колебания температуры воздуха от -30(град) до +35(град)С (оптимальная температура +5(град)С) и относительной влажности от 50 до 80%. Температура и относительная влажность на складах регулируются проветриванием помещения; при относительной влажности ниже 50% следует применять искусственное увлажнение, посыпая пол влажными опилками или обрызгивая его водой.

Не допускается в помещениях затхлости воздуха и появления на стенах плесени. При появлении указанных факторов помещение следует продезинфицировать 2-процентным раствором формалина и проветрить.

Запрещается проветривать склады во время грозы и в течение 2-3 часов после нее из-за резкого увеличения содержания озона в воздухе.

28. Новые, восстановленные, бывшие в эксплуатации, но пригодные к дальнейшему использованию, а также подготовленные к сдаче на восстановление шины хранятся в вертикальном положении на стеллажах или на ровном полу.

При хранении шин в сборе с камерами последние накачиваются воздухом до внутреннего размера покрышек во избежание образования складок на них.

Бескамерные шины следует хранить с деревянными или картонными распорками между бортами.

Шины, бывшие в эксплуатации и пригодные к дальнейшему использованию, перед хранением должны быть очищены от грязи и других посторонних предметов.

29. Допускается:

а) хранение шин грузовых автомобилей постоянного давления в сборе с ездовыми камерами, накаченными воздухом до размеров покрышки, штабелями высотой не более 2 м в течение не более 1 месяца;

б) хранение шин на поддонах при соблюдении подпункта "а";

в) хранение шин на открытом воздухе сроком до одного месяца в вертикальном положении под навесом или укрытых материалом, защищающим их от внешних воздействий.

30. При длительном хранении шины следует поворачивать, меняя зону опоры через каждые 3 месяца.

31. Камеры хранятся в слегка накаченном воздухом состоянии на кронштейнах с полукруглыми поверхностями.

Через каждые 3 месяца хранения на кронштейнах камеры следует поворачивать, меняя зону опоры.

Допускается сроком не более 3 месяцев хранение камер на поддонах сложенными стопками или свернутыми, при этом необходимо принять меры для исключения возможности повреждения их вентилями и другими предметами.

32. Ободные ленты хранятся на кронштейнах с полукруглыми поверхностями. Допускается хранение ободных лент пачками в количестве от 5 до 20 штук (в зависимости от размера).

33. Не допускается хранение шин, камер, ободных лент в одном помещении с горючими, смазочными и химическими веществами.

34. При хранении запасного колеса на автомобиле должны быть приняты меры по сохранности резины.

Глава 5.
 Комплектование автомобилей шинами

35. Выбор пневматических шин по размерам, моделям, норме слойности (индексу грузоподъемности), типу рисунка протектора для каждой модели автомобиля, автобуса, троллейбуса, прицепа и полуприцепа (далее -- автомобиль) производится согласно рекомендациям заводов -- изготовителей автомобилей.

В инструкции по эксплуатации автомобиля должны быть указаны шины и режимы их работы в соответствии с нормативно-технической документацией, по которой изготавливаются шины.

Обозначение и режим работы шин для каждой конкретной модели автомобиля согласно приложениям 1, 2, 12--14.

Ассортимент шин, выпускаемых шинными предприятиями Содружества Независимых Государств (далее -- СНГ), согласно приложению 13, а согласно приложению 10 - адресные карточки и товарные знаки шинных предприятий.

При выборе шин для автомобиля во избежание их весовой перегрузки необходимо руководствоваться индексами грузоподъемности (нагрузки) согласно приложениям 1, 2, 12--14 и соответствующими им нагрузками согласно приложению 7, а также рекомендациями заводов -- изготовителей автомобилей.

Шинные предприятия не принимают претензий по шинам, эксплуатация которых производилась с нарушением Правил эксплуатации автомобильных шин (далее -- Правила) или применение которых для данного автомобиля не соответствует нормативно-технической документации. Гарантии, установленные стандартами и техническими условиями, на такие шины не распространяются.

36. На автомобиль рекомендуется устанавливать шины (в том числе запасную) одного размера, одной модели и конструкции (диагональной, радиальной, камерной, бескамерной и других), с одинаковым рисунком протектора и согласно рекомендациям заводов -- изготовителей автомобилей.

При частичной замене шин, вышедших из строя, рекомендуется производить доукомплектование автомобиля шинами того же размера и модели, что и установленные на данном автомобиле, поскольку шины одного и того же размера, но разных моделей могут отличаться по конструкции, иметь неодинаковые тип рисунка протектора, радиус качения, сцепные качества и другие эксплуатационные характеристики.

37. При использовании импортных шин на автомобилях производства стран СНГ шины должны приобретаться в соответствии с размерами, внутренним давлением, скоростными, нагрузочными и другими параметрами, рекомендуемыми заводами -- изготовителями автомобилей.

38. Шины, восстановленные по первому классу, применяются без ограничений на всех осях легковых и грузовых автомобилей, троллейбусов, прицепов, полуприцепов, а также автобусов, кроме междугородных.

39. Шины, восстановленные по второму классу, применяются на колесах всех осей грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и только на задних осях легковых автомобилей, троллейбусов, а также автобусов, кроме междугородных. Определение класса восстановления шин производится согласно приложениям 15, 16.

40. В целях обеспечения безопасности движения запрещается устанавливать шины с отремонтированными местными повреждениями на колесах передних осей автомобилей, автобусов и троллейбусов.

41. Для обеспечения нормальной работы шин на сдвоенных колесах автомобилей рекомендуется подбирать шины так, чтобы разница по износу протектора и величине диаметра шин была наименьшей.

42. Для улучшения сцепных качеств шин и повышения безопасности движения автомобилей на заснеженных и обледенелых дорогах могут применяться шины с шипами противоскольжения.

43. Шины с шипами противоскольжения устанавливаются на все колеса (в том числе и запасное) автомобиля.

Перестановка ошипованных шин при технической необходимости выполняется без перемены направления вращения колес.

44. При эксплуатации автомобилей на мягких грунтах и по бездорожью они должны комплектоваться шинами с рисунком протектора повышенной проходимости. Не рекомендуется длительное применение этих шин на дорогах с твердым покрытием.

45. Шины, установленные на автомобиль, закрепляются за ним, что фиксируется в карточках учета работы шин согласно приложению 17 и подтверждается подписью водителя.

46. Передача шин с одного автомобиля на другой производится с разрешения владельцев транспортных средств (на автотранспортных предприятиях -- технического руководителя).

Запрещается установка:

  - -- на одну ось, на сдвоенные колеса и оси автомобиля, автобуса, троллейбуса, прицепа и полуприцепа шин диагональной и радиальной конструкции, а также шин с различными типами рисунка протектора;

  - -- шин, восстановленных по первому классу, на передние оси междугородных автобусов и шин, восстановленных по второму классу, -- на передние оси легковых автомобилей, а также на передние и задние оси междугородных автобусов.

47. Шины, установленные на автомобиль, закрепляются за ним, что фиксируется в карточках учета работы шин согласно приложению 17 и подтверждается подписью водителя.

48. Передача шин с одного автомобиля на другой производится с разрешения владельцев транспортных средств (на автотранспортных предприятиях -- технического руководителя).

Глава 6.
 Правила монтажа и демонтажа шин

49. Монтажные и демонтажные работы по шинам должны выполняться в шиномонтажном отделении или приспособленном для этих работ помещении с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента согласно приложению 18. В шиномонтажном отделении должен выполняться весь комплекс работ по уходу за шинами: перестановка по схеме, монтаж-демонтаж шин, ремонт камер и шин. Рекомендуется рядом с этим отделением располагать пост смены колес.

50. Приказом по автотранспортному предприятию назначаются ответственные лица за выполнение монтажно-демонтажных работ.

51. Монтажу подлежат только исправные, чистые, сухие, соответствующие по размерам и типам шины, камеры, ободные ленты, ободья и их элементы.

52. Шины, камеры и ободные ленты, хранившиеся при температуре ниже 0(град)С, перед монтажом должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение 3--4 часов.

53. Шины перед монтажом подвергаются осмотру снаружи и внутри с помощью борторасширителя или других приспособлений. При обнаружении производственных и эксплуатационных дефектов шины ее монтаж не разрешается согласно приложению 11.

54. Камеры проверяются на герметичность в резервуарах с водой. Герметичность вентилей с ввернутыми золотниками проверяется мыльной водой, которая наносится на отверстие вентиля.

55. Новые шины должны быть укомплектованы новыми камерами и ободными лентами. То же рекомендуется и для шин, восстановленных методом наложения протектора.

56. Ободья и их элементы не допускаются к монтажу при обнаружении на них деформаций, трещин, острых кромок и заусенцев, ржавчины в местах контактов с шиной, разработки крепежных отверстий более размеров, указанных в стандартах на автомобильные колеса (ГОСТ 10409).

57. Поверхность ободьев, обращенная к шине, должна быть очищена от ржавчины и покрашена лаком для металла. Соблюдение правил особенно необходимо при монтаже бескамерных шин.

58. При получении новых ободьев рекомендуется проверять их осевое (торцевое) и радиальное биение. Для легковых автомобилей осевое и радиальное биение обода с диском в сборе на участках профиля, прилегающих к шине, не должно превышать 1, 2 мм.

Для грузовых автомобилей биение обода на участках, прилегающих к шине, не должно превышать величин согласно приложению 19.

При каждом втором техническом обслуживании (ТО-2), а также после каждого демонтажа шины рекомендуется для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, а для легковых автомобилей -- в обязательном порядке производить балансировку колес. Выполняется это со снятием колес с автомобиля или непосредственно на автомобиле с использованием стационарных или передвижных стендов.

59. Принятые в шиномонтажное отделение шины и ободья хранятся на стеллажах, а камеры и ободные ленты на вешалках.

60. Внимание! При проведении монтажно-демонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила по технике безопасности, предусмотренные технологическими картами шиномонтажных работ и технического обслуживания автомобильных шин:

  - -- шиномонтажники и водительский состав должны пройти инструктаж по монтажно-демонтажным работам;

  - -- перед монтажом необходимо проверить комплектность шины и обода; производить сборку обода с шиной только установленного размера для данной модели автомобиля согласно приложениям 1, 2, 12--14;

  - -- перед демонтажом шины с обода или снятия колеса с разборными ободьями со ступицы необходимо полностью выпустить из шины воздух;

  - -- перед накачиванием шин на разборных ободьях с болтовыми соединениями необходимо убедиться, что все гайки затянуты одинаково, в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля; не допускаются к эксплуатации ободья, у которых нет хотя бы одной гайки;

  - -- накачивание шин в сборе с ободом производится в специальном металлическом ограждении, способном защищать обслуживающий персонал от ударов съемными деталями обода при самопроизвольном демонтаже;

  - -- при накачивании шин необходимо пользоваться специальными наконечниками, соединяющими вентиль камеры (шины) со шлангом от воздухораздаточной колонки и обеспечивающими прохождение воздуха через золотник;

  - -- в случае неплотной посадки бортов шины на полки обода после накачивания воздуха необходимо выпустить воздух из шины, демонтировать ее и устранить причину, вызвавшую неплотную посадку бортов шины, после чего произвести заново монтаж шины на обод, накачку шины и проверку плотности посадки бортов;

  - -- накачивание бескамерных шин производится при повышенной подаче воздуха в начале накачивания;

  - -- не допускается накачивание бескамерных шин выше установленной нормы;

  - -- в целях уменьшения осевого и радиального биения колеса затяжку болтовых соединений обода и колеса необходимо производить в следующей последовательности: сначала завернуть верхнюю гайку, затем диаметрально противоположную ей, остальные гайки завертывать также попарно (крест-накрест) в соответствии с инструкцией;

  - -- перед вывешиванием снимаемого колеса с помощью домкрата необходимо затормозить автомобиль ручным тормозом, включить первую передачу в коробке передач и положить под остальные колеса противооткатные упоры для предотвращения скатывания автомобиля при подъеме на домкрате, ослабить затяжку гаек крепления колеса, после этого вывесить колесо домкратом, отвернуть гайки и снять колесо.

61. Перед монтажом шины на обод необходимо ее внутри, а камеру снаружи припудрить тальком или покрыть смазкой.

62. Для предохранения золотников от загрязнения и повреждения все вентили должны быть снабжены металлическими или резиновыми колпачками.

63. Монтажно-демонтажные работы в рейсе выполняются инструментом, имеющимся в наборе у водителя. В целях предохранения камеры при производстве этих работ необходимо принять меры, исключающие возможность попадания песка и грязи внутрь шины.

64. При установке сдвоенных колес на ось автомобиля необходимо совместить окна дисков обоих колес для обеспечения возможности подхода к вентилю шины внутреннего колеса при замере или подкачке внутреннего давления в шине без снятия наружного колеса.

65. При проведении монтажных работ необходимо следить за тем, чтобы обозначения одинарных шин и наружных шин сдвоенных колес находились снаружи автомобиля, обозначения внутренних шин -- обращены внутрь автомобиля.

66. Запрещается:

  - -- демонтаж с обода шин, находящихся под давлением;

  - -- снятие колеса с разборными ободьями, когда шина находится под давлением;

  - -- исправление положения бортовых и замочных колец, когда шина находится под давлением;

  - -- демонтаж одного из сдвоенных колес без применения домкрата, путем наезда второго сдвоенного колеса на выступающий предмет;

  - -- не допускается применение кувалд и подобных предметов при монтажно-демонтажных работах, способных деформировать детали колес;

  - -- заменять золотники различного рода заглушками.

Глава 7.
 Уход за автомобильными шинами

67. Владелец транспортных средств (в автопредприятиях -- комиссия) определяет пригодность шин к дальнейшей эксплуатации, производству местного ремонта, восстановлению наложением протектора, списанию в утиль. При выходе из строя шин ранее гарантий изготовителя необходимо руководствоваться указаниями главы 11 "Рекламации" настоящих Правил.

68. Для обеспечения наиболее полного использования ресурса шин владелец транспортных средств обязан выполнять следующие требования:

  - -- хранение, комплектация, монтажно-демонтажные работы должны производиться в соответствии с указаниями глав 4--6 настоящих Правил, а также рекомендаций заводов -- изготовителей ТС;

  - -- должна осуществляться систематическая проверка соблюдения норм нагрузок и внутреннего давления в шинах согласно приложениям 1, 2, 12--14, так как их нарушения приводят к снижению ресурса шин согласно приложениям 4, 20;

  - -- места стоянки ТС должны быть очищены от грязи, не допускается загрязнение стоянки нефтепродуктами, маслами, химикатами и другими веществами, разрушающими резину. Должна быть исключена возможность примерзания шин к грунту из-за скопления воды около них;

  - -- при использовании крытых стоянок автомобили не должны находиться ближе одного метра от отопительной системы;

  - -- стоянка автомобилей на одном месте с полной нагрузкой допускается не более двух суток, ненагруженных -- не более 10 суток. При необходимости более продолжительной стоянки автомобилей следует разгрузить шины с помощью подставок и передвигать автомобили;

  - -- автомобили, подлежащие консервации, следует устанавливать на подставки с полной разгрузкой шин, шины необходимо покрыть водяной эмульсией извести или мела с целью предохранения их от непосредственного воздействия солнечных лучей; проверку внутреннего давления в шинах производить один раз в месяц; колеса могут быть сняты и направлены на хранение на склад;

  - -- стоянка автомобилей на шинах с регулируемым давлением в нагруженном состоянии при нормальном внутреннем давлении в шинах без вывешивания колес с помощью подставок допускается в течение трех месяцев, внутреннее давление в шинах проверяется через 4--5 дней;

  - -- запрещается стоянка автомобилей на шинах, у которых внутреннее давление ниже установленной нормы;

  - -- таблицы норм внутреннего давления воздуха в шинах всех автомобилей, эксплуатируемых в автотранспортных предприятиях, должны быть вывешены на шиномонтажном участке, на участках первого технического обслуживания (далее -- ТО-1) и второго технического обслуживания (далее -- ТО-2), контрольно-пропускном пункте.

69. Техническое обслуживание шин должно производиться при каждом ТО-1 и ТО-2 автомобиля. На автотранспортном предприятии приказом назначаются ответственные лица за проведение работ по шинам.

70. При ТО-1 выполняются следующие работы по шинам и ободьям:

  - -- осмотр шин с целью определения их пригодности к дальнейшей эксплуатации: удаляются застрявшие посторонние предметы в протекторе, боковине, между сдвоенными колесами; шины, имеющие механические повреждения, направляются в ремонт;

  - -- проверяются исправность вентилей, золотников, наличие колпачков;

  - -- определяются пригодность шин по износу протектора и подбор шин по осям ТС;

  - -- осмотр ободьев для определения дальнейшей пригодности к эксплуатации;

  - -- проверка крепления колес и их элементов;

  - -- замер внутреннего давления во всех шинах автомобиля, в том числе и запасной. При необходимости давление в шинах доводится до нормы.

Замер внутреннего давления воздуха производится в полностью остывших шинах ручным манометром, показания которого сверены с показаниями контрольного манометра. Результаты замеров внутреннего давления в шинах заносятся в журнал согласно приложению 20.

При обнаружении каких-нибудь недостатков по шинам и ободьям необходимо принять меры по их устранению.

71. При ТО-2 выполняются работы по шинам и ободьям в объеме, указанном при проведении ТО-1, и, кроме того, производятся проверка схождения колес и их балансировка.

72. Перестановку колес автомобиля рекомендуется производить согласно рекомендациям заводов -- изготовителей автомобилей при технической необходимости, которая определяется владельцем транспортных средств (на автотранспортных предприятиях -- комиссией по определению пригодности шин к эксплуатации). Возможные схемы перестановки шин согласно приложению 22.

Основанием для перестановки шин могут служить:

  - -- неравномерный или интенсивный износ рисунка протектора;

  - -- необходимость подбора шин по осям и сдвоенным колесам и осям;

  - -- необходимость установки на переднюю ось более надежных шин.

73. При выявлении интенсивного или неравномерного износа рисунка протектора следует установить причины его появления и принять меры по ликвидации этих причин независимо от сроков проведения технического обслуживания автомобиля. Одновременно определяется возможность дальнейшей эксплуатации этих шин.

74. Для предупреждения преждевременного выхода шин из строя и обеспечения безопасности движения в период между проведением ТО-1 и ТО-2 наблюдение за состоянием шин и колес ведут водитель, а также механик контрольно-пропускного пункта.

75. Запрещается выпуск на линию автомобилей, если обнаружены:

  - -- установка шин нерекомендованных размеров и конструкций;

  - -- установка на одну ось, сдвоенные колеса шин диагональной и радиальной конструкций, а также шин с различными типами рисунков протектора;

  - -- несоответствие давления воздуха установленным нормам или невозможность замера давления из-за наличия заглушек или неисправности вентиля;

  - -- замена золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями;

  - -- высота рисунка протектора меньше предельно допустимого;

  - -- неотремонтированные местные повреждения шин (пробои, порезы, сквозные и несквозные, местные расслоения протектора);

  - -- застрявшие в боковине, протекторе и между сдвоенными колесами инородные предметы;

  - -- отсутствие колпачков на вентилях шин;

  - -- отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес, а также ослабление их затяжки;

  - -- видимые нарушения формы и размеров отверстий в дисках колес под детали крепления;

  - -- деформированные ободья;

  - -- установка на легковом автомобиле бескамерных радиальных шин с накладными декоративными боковинами.

При обнаружении каких-либо недостатков в шинах автомобиль возвращается в зону ТО и Р для принятия мер по их устранению.

76. Износ шин, при котором прекращается действие гарантийных обязательств завода-изготовителя, определяется высотой индикатора износа или протектора, составляющей (1,6+0,5) мм согласно приложению 23.

Шины с предельным износом рисунка протектора снимаются с эксплуатации и направляются на восстановление или в утиль.

Предельным износом рисунка протектора считается такой износ, когда остаточная высота выступов протектора имеет минимально допустимую величину на площади, ширина которой равна половине ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины по середине беговой дорожки протектора или при неравномерном износе -- на суммарной площади такой же величины согласно приложению 23.

Шины снимаются с эксплуатации при высоте протектора hn согласно приложению 23, достигшей минимально допустимых значений, установленных действующим законодательством Республики Беларусь и составляющих:

  - -- для шин легковых автомобилей -- 1,6 мм;

  - -- для шин грузовых автомобилей -- 1,0 мм;

  - -- для шин автобусов и троллейбусов -- 2,0 мм;

  - -- для шин на прицепах и полуприцепах -- такая же, как и для шин автомобилей, с которыми они работают.

77. Замер остаточной высоты протектора hn производится в местах его наибольшего износа вне зоны расположения мостиков согласно приложению 23.

Для шин, имеющих сплошное ребро по центру беговой дорожки, измерение высоты рисунка протектора производится по краям этого ребра.

78. При подготовке автомобилей к переходу на зимнюю или летнюю эксплуатацию выполняется полный объем работ по ТО-2. При этом особое внимание обращается на правильный подбор шин по осям, своевременное снятие шин для ремонта, восстановления и списания в утиль.

Для автомобилей, эксплуатирующихся на шинах с регулируемым давлением, необходимо продуть все трубопроводы и шланги системы централизованной подачи воздуха.

Глава 8.
 Обязанности водителей по уходу за шинами

79. Для максимального использования ресурса шин водитель обязан строго соблюдать правила эксплуатации и ухода за шинами.

Гарантии заводов-изготовителей согласно приложениям 24--26.

80. При получении нового автомобиля, полной или частичной смене шин на автомобиле водитель обязан:

  - -- проверить соответствие согласно приложениям 1, 2, 12--14 шин, установленных на автомобиле, в том числе и запасной или полученной для замены;

  - -- при частичной замене шин произвести подбор их по осям;

  - -- проверить соответствие записей в карточках учета работы шин согласно приложению 17 и расписаться в карточках;

  - -- проверить давление в шинах и при необходимости довести его до нормы, а в запасной шине -- до максимально допустимого для данной модели шин согласно приложениям 1, 2, 12--14.

81. При установке запасной шины на ходовое колесо автомобиля необходимо проверить ее соответствие стоящим на этой оси шинам, записать показание спидометра для учета пробега запасной шины, при необходимости довести давление в запасной шине до нормы.

При необходимости сверять показания ручного манометра с показаниями контрольного манометра.

82. Перед выездом на линию водитель обязан:

  - -- осмотреть шины с целью проверки выполнения требований пункта 87;

  - -- при утечке воздуха из шины довести давление до нормы; допускаемое отклонение давления в шинах от нормы -- не более +-0,02 МПа (+-0,2 кгс/кв.см) для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, прицепов, полуприцепов и не более +-0,01 МПа (+-0,1 кгс/кв.см) для легковых автомобилей;

  - -- проверить крепление колес.

83. Не реже одного раза в неделю необходимо проверять внутреннее давление в шинах ручным манометром.

84. При подготовке автомобиля в дальний рейс, кроме выполнения работ по пункту 100, проверить исправность запасного колеса и шины, запасных камер, монтажного инструмента, домкрата, ручного манометра, насоса для накачивания шин (при отсутствии компрессора на автомобиле), аптечки для ремонта покрышек и камер, а также запасных золотников и колпачков к вентилям.

85. На линии водитель обязан:

  - -- трогать с места автомобиль плавно во избежание пробуксовки колес;

  - -- при уводе автомобиля в сторону немедленно остановить его и проверить давление воздуха в шинах; запрещается езда с пониженным давлением воздуха в шинах постоянного давления даже на небольшое расстояние, так как это приводит к разрушению шин, но допускается кратковременное снижение давления воздуха в шинах с регулируемым давлением на труднопроходимых участках пути;

  - -- следить за состоянием дороги, в труднопроходимых местах (глубокая колея, железнодорожный переезд и другие) снижать скорость движения;

  - -- не допускать резкого торможения при подъездах к месту остановки около светофоров, шлагбаумов, на поворотах и других;

  - -- избегать резких ударов колес об острые металлические и другие выступающие предметы, не подъезжать вплотную к краю тротуара или другим предметам, чтобы не повредить боковину, протектор и каркас шины;

  - -- не допускать езды с открытыми бортами кузова; при необходимости движения с открытыми бортами последние закрепить, чтобы исключить возможность повреждения шин;

  - -- не допускать длительной пробуксовки колес при застревании автомобиля;

  - -- при использовании цепей противоскольжения необходимо подобрать их по размеру шин; цепи надеваются на ведущие колеса для преодоления труднопроходимых участков пути; запрещается использование цепей на дорогах с твердым покрытием;

  - -- на стоянках осматривать шины с целью определения их дальнейшей эксплуатации; при необходимости заменить шину запасной, удалить застрявшие посторонние предметы; при необходимости произвести ремонт поврежденных шин, пользуясь автоаптечкой;

  - -- при явной утечке воздуха из шины замерить давление и довести его до нормы.

86. Не допускать перегрузки автомобиля сверх указанной грузоподъемности, следить за равномерным распределением груза по площади кузова и надежным его закреплением согласно приложению 20; тяжелый малогабаритный груз помещать в передней части кузова для создания равномерной нагрузки на все шины.

87. Ежедневно после возвращения с линии водитель обязан:

  - -- осмотреть шины, ободья, вентили; удалить посторонние предметы из протектора, боковин и между сдвоенными шинами;

  - -- снять шины, подлежащие ремонту, восстановлению, списанию в утиль по механическим повреждениям, предельному износу протектора.

При неравномерном износе протектора выяснить и устранить причину его появления. Пригодность шин к дальнейшей эксплуатации при неравномерном износе на автотранспортных предприятиях определяется комиссией.

88. При необходимости смены камеры выполняются демонтажно-монтажные работы в соответствии с главой 5 настоящих Правил.

89. При эксплуатации радиальных шин необходимо учитывать их конструктивные особенности:

  - -- за счет более эластичных боковых стенок даже при установленном для них повышенном давлении боковые стенки имеют радиальную и боковую деформацию на 10--15% выше, чем у диагональных шин;

  - -- даже при незначительном снижении давления в радиальных шинах ухудшается устойчивость и управляемость автомобиля, происходит ускоренное разрушение боковин, каркаса и бортов шин.

90. При эксплуатации шин с регулируемым давлением:

  - -- необходимо следить за внутренним давлением воздуха в шинах и постоянно поддерживать его в пределах нормы, установленной для данной модели автомобиля согласно приложениям 1, 2, 12--14;

  - -- необходимо проверять подключение всех колес к системе централизованной накачки шин, все шинные краны и запорные вентили должны быть открыты;

  - -- движение автомобиля при пониженном давлении в шинах допускается только для преодоления труднопроходимых участков пути; при переходе на дорогу с твердым покрытием давление в шинах должно быть доведено до нормы, установленной для данной модели автомобиля согласно приложениям 1, 2, 12--14;

  - -- при проколе камеры одной из шин как исключение допускается ее дальнейшее кратковременное использование, если компрессор компенсирует утечку воздуха из поврежденной камеры; в этом случае необходимо остановить автомобиль, перекрыть все краны, кроме крана поврежденной шины, поставить рычаг крана управления давления в шинах в положение "накачка шин" и проверить, не оседает ли шина с проколотой камерой; если компрессор не в состоянии компенсировать утечку воздуха, шину необходимо заменить запасной.

91. Если на автомобиле установлены ошипованные шины, водитель должен произвести обкатку шин (0,8-1,0 тыс.км пробега).

При проведении обкатки ошипованных шин необходимо избегать резкого трогания с места и резкого торможения.

Скорость движения в период обкатки не должна превышать 70 км/ч для легковых автомобилей и 50 км/ч для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов.

При эксплуатации автомобилей с ошипованными шинами на любых дорогах не рекомендуется превышать скорость 110 км/ч на легковых автомобилях и 80 км/ч на грузовых автомобилях и автобусах.

92. Приемы вождения автомобиля на ошипованных шинах в условиях гололеда те же, что летом на мокрой дороге.

93. Тормозной путь автомобиля на ошипованных шинах в условиях гололеда значительно сокращается по сравнению с движением на неошипованных шинах в тех же условиях, поэтому водителю на этом автомобиле необходимо быть внимательным при торможении, чтобы избежать наезда сзади идущего транспорта.

94. С целью информации водителей о движении автомобиля с ошипованными шинами сзади его устанавливается опознавательный знак "Шипы" в виде треугольника, в который вписана буква "Ш".

95. При выходе из строя 10--15% шипов допускается дополнительная ошиповка шин. После выхода из строя более 50% шипов оставшиеся шипы должны быть удалены и шины могут быть использованы в летнее время до предельно допустимого износа рисунка протектора, после чего они могут быть направлены на восстановление наложением нового протектора.

96. Запрещается:

  - -- постоянная эксплуатация автомобилей с ошипованными шинами на дорогах с твердым покрытием, свободных от снега и льда, во избежание разрушения шинами дорожного покрытия;

  - -- установка на один автомобиль морозостойких и неморозостойких шин даже одной модели из-за различного времени их разогрева.

Памятка водителю автотранспорта приведена в приложении 27.

Глава 9.
 Учет работы автомобильных шин

97. На каждую шину, установленную на автомобиль при его комплектации или во время эксплуатации, заводится карточка учета ее работы по форме согласно приложению 17. Все графы карточки должны быть заполнены.

Без ведения карточки учета и применения эксплуатационных норм пробега допускается эксплуатация шин, установленных на автомобилях, на которых владельцами ТС осуществляются перевозки грузов и пассажиров для собственных нужд.

(Пункт 97 -- с учетом изменений, внесенных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 02.02.2010 № 8, рег. № 8/21946 от 16.02.2010)

98. Шины учитываются по заводским номерам, которые записываются в карточку учета работы шин со всеми буквами и цифрами. Допускается выжигание гаражных номеров на плечевой зоне протектора шин. Выжигание производится прибором "Электроклеймо". Глубина выжигания не должна превышать одного миллиметра.

99. В карточке учета работы шины указывается техническое состояние шины, находящейся на автомобиле (дефекты, характер и размер повреждений). Для шин, бывших в эксплуатации на другом автомобиле, записывается их предыдущий пробег. Одновременно замеряется остаточная высота рисунка протектора в двух диаметрально противоположных сечениях с наибольшим износом протектора. Средняя высота записывается в графу "Техническое состояние шины при установке" согласно приложению 17. После ремонта местных повреждений учет работы шины продолжается в той же карточке.

100. В карточку учета работы шины вносится фактический пробег автомобиля по спидометру с периодичностью, установленной владельцем ТС, но не реже одного раза в год.

(Пункт 100 -- в редакции постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 02.02.2010 № 8, рег. № 8/21946 от 16.02.2010)

101. При замене шины на ходовых колесах запасной или при необходимости покупной шиной водитель обязан сообщить дату замены, заводской или гаражный номер замененной шины, показания спидометра в момент установки и снятия запасной шины. Эти данные фиксируются в карточках учета работы шины. Не допускается определение пробега каждой шины делением общего пробега шин ходовых колес на число всех шин автомобиля (включая запасную), так как это приводит к начислению пробега на неработающую запасную шину и неправильному определению фактического пробега каждой шины.

(Пункт 101 -- с учетом изменений, внесенных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 02.02.2010 № 8, рег. № 8/21946 от 16.02.2010)

102. При снятии шины с эксплуатации в графу "Причины снятия шины с эксплуатации" карточки учета записываются ее полный пробег, ее техническое состояние, куда направляется шина -- в ремонт, на восстановление или в утиль.

При направлении шины на восстановление или в утиль карточка учета ее работы подписывается председателем комиссии (главный инженер или руководитель предприятия) и членами комиссии. В данном случае карточка учета является актом списания шины и основанием для решения вопроса о выплате водителю вознаграждения за сдачу шины на восстановление и пробег сверх нормы или принятия мер за недопробег в соответствии с действующими положениями согласно приложению 17.

103. На шины, поступившие после восстановления, заводятся новые карточки учета их работы.

104. Для определения пробега шин на автомобилях индивидуального пользования владельцам автомобилей рекомендуется записывать показания спидометра при снятии шин с эксплуатации и установке новых и восстановленных шин.

Глава 10.
 Проведение ремонта местных повреждений шин, передача их на восстановление, списание в утиль

105. При необходимости снятия шин с эксплуатации принимается решение о направлении их в ремонт для устранения местных повреждений, на восстановление наложением протектора или о сдаче в утиль. Акт (карточка учета) о снятии шин с эксплуатации утверждается руководителем (главным инженером) предприятия.

106. Ремонту местных повреждений подлежат шины, снятые с эксплуатации из-за проколов, порезов и других механических повреждений каркаса и покровных резин, если их размеры не превышают норм согласно приложению 28.

107. Ремонт местных повреждений шин производится в шиноремонтных отделениях автотранспортных предприятий или предприятиях автосервиса. После ремонта местных повреждений каждому автотранспортному предприятию (владельцу) должны возвращаться те же шины, которые были направлены в ремонт, что оговаривается при заключении договора.

108. Качество и послеремонтный пробег шин должны соответствовать требованиям согласно приложению 26.

109. Шины, предназначенные для восстановления, должны быть очищены от грязи, воды, льда и посторонних предметов.

110. Прием шин на восстановление осуществляется шиноремонтными предприятиями или их приемно-обменными пунктами.

111. Определение пригодности шин к восстановлению и установление класса восстановления каждой шины производятся представителями шиноремонтного предприятия согласно приложениям 15, 16.

112. Шины, сдаваемые на восстановление, направляются с сопроводительной ведомостью по форме согласно приложению 29 в двух экземплярах, один из которых после приема шин и определения класса восстановления шиноремонтное предприятие возвращает автотранспортному предприятию (владельцу), сдавшему шины на восстановление.

113. Маркировка шин, восстановленных наложением протектора, должна соответствовать пункту 13 настоящих Правил.

114. Бескамерные шины, утратившие герметичность при ремонте местных повреждений или при восстановлении наложением протектора, эксплуатируются с ездовыми камерами.

115. Комплектация автомобилей шинами, прошедшими ремонт местных повреждений и восстановление наложением протектора, производится в соответствии с пунктами 38--40 настоящих Правил.

116. Пробег шин, восстановленных наложением протектора, определяется в соответствии с требованиями ТУ РБ 05781278.001.

117. Учет работы отремонтированных и восстановленных шин производится в соответствии с пунктами 99 и 103 настоящих Правил.

Глава 11.
 Рекламации

118. Гарантии изготовителей новых, восстановленных и прошедших ремонт местных повреждений шин определяются соответствующими стандартами или техническими условиями и гарантируются предприятиями -- изготовителями шин или шиноремонтными предприятиями. Гарантии изготовителей шин определяются согласно приложениям 24--26.

119. При выходе шин из строя (новых, восстановленных и отремонтированных) ранее гарантий изготовителей комиссия автотранспортного предприятия по снятию шин с эксплуатации устанавливает причины (производственные или эксплуатационные) преждевременного выхода шин из строя.

120. При преждевременном выходе шин из строя по производственным причинам комиссия составляет рекламационный акт по форме согласно приложению 30.

Шина, подлежащая рекламации, направляется соответственно предприятию -- изготовителю шины или шиноремонтному предприятию вместе с карточкой учета работы данной шины и рекламационным актом согласно приложениям 17, 30.

121. При выходе шин из строя по эксплуатационным причинам комиссия составляет заключение согласно приложению 31, в котором указываются причина выхода шины из строя, предложения о возможности сдачи шины в ремонт, на восстановление или о списании в утиль. Одновременно определяются лица, виновные в преждевременном выходе шин из строя, для принятия мер в соответствии с действующими положениями.

122. Владельцы (физические лица) при преждевременном выходе шины из строя по производственным причинам направляют шину предприятию-изготовителю или шиноремонтному предприятию с указанием в сопроводительном письме полного заводского номера шины, фактического ее пробега по спидометру и обнаруженных на ней дефектов. Для восстановленных шин фактический пробег считается с момента их восстановления.

123. Рекламации согласно приложению 30 на новые и восстановленные шины по производственным дефектам могут быть предъявлены в течение гарантийного срока службы и эксплуатации шин.

Рекламации по качеству ремонта местных повреждений шин могут быть предъявлены в течение года после ремонта.

124. Предприятие, получившее рекламацию, рассматривает ее и в течение месячного срока после получения обязано сообщить заявителю о своем решении. Автотранспортному предприятию (владельцу) направляется один экземпляр заключения согласно приложению 32, а владельцам -- письменное уведомление.

125. При выходе шин из строя по производственным причинам предприятие-изготовитель производит бесплатную замену шин или доплату за их недопробег в соответствии с действующими стандартами или техническими условиями на шины согласно приложению 24.

126. Шиноремонтное предприятие при выходе шин из строя ранее гарантийного пробега из-за некачественного ремонта обязано безвозмездно произвести повторный ремонт или восстановление. При невозможности этого шиноремонтное предприятие доплачивает заявителю стоимость недопробега шины в установленном порядке.

127. Шинные заводы и шиноремонтные предприятия не принимают рекламаций по шинам, для которых истек гарантийный срок службы, а также имеющим дефекты, связанные с нарушением настоящих Правил.

128. При возникновении спорных вопросов между потребителем и шинными или шиноремонтными предприятиями по вопросам качества изготовления, ремонта или восстановления шин споры решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

129. По вопросам, касающимся приобретения импортных шин, их характеристик, возможности применения их на тех или иных автомобилях, режимов работы, а также претензий к их качеству, следует обращаться в организации, в которых были приобретены шины, или на фирму-изготовитель.

Глава 12.
 Эксплуатационные нормы пробега автомобильных шин

130. Эксплуатационные нормы пробега автомобильных шин приведены в приложении 33 и определены в соответствии с ГОСТ 27.002 "Надежность в технике" и ГОСТ 27.003 "Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности".

131. Минимально допустимая остаточная высота рисунка протектора, при которой шина должна сниматься с эксплуатации, установлена для шин:

  - -- легковых автомобилей -- 1,6 мм;

  - -- грузовых автомобилей -- 1,0 мм;

  - -- автобусов и троллейбусов -- 2,0 мм;

  - -- прицепов и полуприцепов -- такая же, как и для шин автомобилей, с которыми они работают.

132. Владельцам транспортных средств (руководителям автотранспортных организаций) разрешается снижать или повышать нормы пробега шин с учетом условий эксплуатации. Величины снижения или повышения нормы пробега шин устанавливаются приказом руководителя предприятия (владельца транспортных средств).

133. Рекомендуется снижать нормы пробега шин:

  - -- для автомобилей, постоянно работающих с прицепами и полуприцепами, автомобилей-самосвалов, сочлененных автобусов и троллейбусов -- до 10%;

  - -- для автомобилей, загружающихся из бункеров или экскаватором, автомобилей со специальным оборудованием, а также автомобилей, используемых на аэродромах гражданской авиации, занятых на лесоразработках, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, строительстве и ремонте дорог, строительстве высоковольтных линий электропередачи и подстанций, строительстве и обслуживании мелиоративных сооружений, аварийно-ремонтных работах на сетях водоснабжения и канализации и тому подобных, на вывозе нефтепродуктов и химикатов, то есть в условиях, разрушающих шины, -- до 20%;

  - -- для шин размером 280-508, 280R508, 300-508, 300R508, используемых на автобусах в условиях международных и междугородных перевозок, -- до 15%;

  - -- для автомобилей, постоянно работающих на разработках полезных ископаемых при добыче открытым способом, в карьерах, на полигонах твердых отходов, при движении по полю (при проведении сельскохозяйственных работ, вывозе удобрений, сборе металлолома и тому подобном) -- до 15%;

  - -- для автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи -- до 10%;

  - -- для автомобилей, работающих в качестве легковых или грузовых таксомоторов, -- до 10%;

  - -- для автомобилей, эксплуатация которых требует частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой (маршрутные автобусы и троллейбусы, микроавтобусы, автомобили по выемке корреспонденции из почтовых ящиков, инкассация денег, обслуживание магазинов, детских садов, школ, больниц, автомобили по сбору мусора и тому подобные), -- до 10%;

  - -- для автомобилей, выполняющих специальные мероприятия, связанные с движением по пересеченной местности, бездорожью, проселочным и лесным дорогам (преследование нарушителей, браконьеров, ликвидация пожаров, аварий, стихийных бедствий и тому подобное) -- до 10%;

  - -- при учебной езде на улицах города и на автодроме по отработке упражнений -- до 20%;

  - -- для оперативно-служебных легковых автомобилей органов и подразделений внутренних дел, внутренних войск, военизированной пожарной службы, объединения "Охрана" -- до 10%;

  - -- для автомобилей, постоянно работающих в IV и V категориях условий эксплуатации, -- до 15% согласно приложению 34;

  - -- для автомобилей, постоянно работающих в III категории условий эксплуатации, -- до 10% согласно приложению 34;

  - -- для шин с зимним рисунком протектора и ошипованных -- на 10%.

Суммарное снижение эксплуатационной нормы пробега автомобильных шин, включая все вышеперечисленные факторы, не должно превышать 30%.

134. Нормы пробега шин снижаются на 5% за каждый год после пятилетнего срока со времени их изготовления (для восстановленных шин -- после 3 лет), а для шин с регулируемым давлением -- за каждый год после десяти или двенадцати лет со времени их изготовления (ГОСТ 13298).

135. Рекомендуется повышать нормы пробега шин до 30%, работающих в благоприятных условиях (I категория условий эксплуатации согласно приложению 34 и тому подобное).

136. Для автомобильных шин, установленных на прицепах и полуприцепах, нормы пробега устанавливаются такие же, как и на автомобилях, с которыми они работают.

137. Норма износа в % на 1000 км пробега к стоимости комплекта (покрышка, камера, ободная лента) определяется по формуле

N = 1000 : n х 100%,

где n -- эксплуатационная норма пробега одной шины до списания, км.

138. По автомобильным шинам, для которых не утверждены нормы эксплуатационного пробега, владельцами транспортных средств устанавливаются временные нормы на основании анализа пробегов списанных шин аналогичной конструкции и соответствующей модели.

(Пункт 101 -- с учетом изменений, внесенных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 02.02.2010 № 8, рег. № 8/21946 от 16.02.2010)

|  | Приложение 1 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ШИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И БАЛТИИ

| Модель автомобиля (прицепа, полуприцепа) | Пассажировместимость, грузоподъемность автомобиля (прицепа, полуприцепа) | Назначение автомобиля (прицепа, полуприцепа) | Число осей, в том числе ведущих | Число колес | Обозначение обода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рекомендуемого |
|  |  |  |  |  | допустимого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ И АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА |
| ВОЛЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ВАЗ) |
| ВАЗ-1111 "Ока" | 2 места + + 190 кг 4 места + + 40 кг | Легковой | 2/1 | 4 | 4B-12Н 2 4J-12 |
| ВАЗ-2104 | 5 мест+80 кг | Легковой с кузовом "Универсал" | 2/1 | 4 | 4 1/2J-13 5J-13 5 1/2J-13 |
| ВАЗ-2105; -21051; -21053 | 5 мест+50 кг | Легковой | 2/1 | 4 | 5J-13 41/2J-13 |
| ВАЗ-2106 | 5 мест+50 кг | Легковой | 2/1 | 4 | " |
| ВАЗ-2107 | 5 мест+50 кг | Легковой | 2/1 | 4 | " |
| ВАЗ-2108 | 5 мест+50 кг | Легковой | 2/1 | 4 | " |
| ВАЗ-2109 -21093 -21099 | 5 мест+50 кг 2 места + + 275 кг | Легковой | 2/1 | 4 | " |
| ВАЗ-2121 "Нива" | 5 мест+50 кг | Легковой повышенной проходимости | 2/2 | 4 | " |
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИЖМАШ" |
| Москвич- 412ИЭ ИЖ-21251 | 5 мест+50 кг | Легковой Легковой | 2/1 | 4 | 4 1/2J-13 |
|  |  |  |  |  | 5J-13 |
| ИЖ-2126 | " | Легковой | 2/1 | 4 | 5J-13 |
|  |  |  |  |  | 5 1/2J-13 |
| Москвич-2136 -2137 -21372 | " | Легковой с кузовом "универсал" | 2/1 | 4 | 4 1/2J-13 |
|  |  |  |  |  | 5J-13 |
| Москвич-2138 -21381 -2140 -21402 -21403 | 4-5 мест+ +50 кг | Легковой с кузовом "универсал" | 2/1 | 4 | " |
| Москвич -21401 | " | Для медицинской службы | 2/1 | 4 | " |
| ИЖ-2715-01 | 2 места + + 450 кг 2 места + + 500 кг | Фургон " | 2/1 | 4 | " |
| ИЖ-27151-01 | 2 места + + 500 кг 2 места + + 550 кг | Пикап " | 2/1 2/1 | 4 4 | " " |
| ИЖ-27156 | 2 места + + 370 кг 2 места + + 420 кг | Фургон " | 2/1 2/1 | 4 4 | " " |
| Москвич- 21406 | 4 места + 50 кг | Легковой | 2/1 | 4 | 5J-13 |
|  |  |  |  |  | 5 1/2J-13 |
| Москвич-423Н 424 | 4 места + + 100 кг или 2 места + + 250 кг | Легковой с кузовом "универсал" | 2/1 | 4 | 4 1/2К-15 |
| Москвич-426 -427 | 4 места + + 100 кг или 2 места + + 250 кг | Легковой с кузовом "универсал" | 2/1 | 4 | 4 1/2J-13 |
|  |  |  |  |  | 5J-13 |
| Москвич-433 -434 | 4 места + + 100 кг или 2 места + + 250 кг | Фургон | 2/1 | 4 | " |
| Москвич-2734 -27344 | 2 места + 400 кг | Фургон | 2/1 | 4 | " |
| Москвич-2733 -27334 | 2 места + 250 кг | Фургон | 2/1 | 4 | " |
| Москвич-430 -432 | 2 места + 250 кг | Фургон | 2/1 | 4 | 4 1/2К-15 |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА (АЗЛК) |
| АЗЛК-2141-01 -21412-01 -21419 АЗЛК-21418 | 5 мест + + 50 кг 2 места + + 260 кг | Легковой Легковой с правосто- ронним расположе- нием управления Патрульный ГАИ | 2/1 | 4 | 5J-14 |
| АЗЛК-2335 | 2 места + 500 кг | Пикап | 2/1 | 4 | " |
| ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ГАЗ) |
| ГАЗ-24 "Волга" ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-03 | 5 мест + + 50 кг | Легковой Легковой (санитарный) | 2/1 | 4 | 5J-14 5 1/2J-14 |
|  |  |  |  |  | 6J-14 |
| ГАЗ-24-02 "Волга" ГАЗ-24-04 | 7 мест 5 мест + + 140 кг 7 мест 5 мест + + 140 кг | Легковой с кузовом "универсал" Легковой с кузовом "универсал" | 2/1 2/1 | 4 4 | 5J-14 5 1/2J-14 |
|  |  |  |  |  | 6J-14 |
| ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-12 "Волга" ГАЗ-24-11 ГАЗ-24-13 ГАЗ-24-14 | 5 мест 7 мест 2 места + + 400 кг 5 мест 7 мест | Легковой Легковой с кузовом "универсал" Легковой (такси) Легковой (санитарный) Легковой (такси) | 2/1 | 4 | " |
| ГАЗ-31029 - 3110 | 5 мест+50 кг | Легковой | 2/1 | 4 | 5 1/2J-14 |
|  |  |  |  |  | 6J-14 |
| ГАЗ-31021 "Волга" | 5 мест | Легковой | 2/1 | 4 | " |
| ГАЗ-14 "Чайка" | 7 мест | Легковой | 2/1 | 4 | 6L-15 |
| ГАЗ-31022 | 7 мест 5 мест + +140 кг 2 места + + 400 кг | Грузопасса- жирский | 2/1 | 4 | 5 1/2J-14 6J-14 5J-14 |
| ЗАПОРОЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ЗАЗ) |
| ЗАЗ-968М "Запорожец" | 4 места + 40 кг | Легковой | 2/1 | 4 | 4J-13 |
| ЗАЗ-968МБ -968МД -968МР | 4 места + + 40 кг | Легковой (для инвалидов) | 2/1 | 4 | 4 1/2J-13 |
|  |  |  |  |  | 4J-13 |
| ЗАЗ-11022 "Таврия" -11021 -11024 ЗАЗ-11027 -11028 -21029 | 4-5 мест + + 40 кг 2 места + + 260 кг | Легковой Легковой Легковой с кузовом "универсал" Легковой (для инвалидов) | 2/1 | 4 | 4J-13 |
| УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (УАЗ) |
| УАЗ-3741 | 2 места + 800 кг | Фургон | 2/2 | 4 | 6L-15 |
| УАЗ- 3303 | 2 места + 800 кг | Бортовой | 2/2 | 4 | " |
| УАЗ- 2206 | 10 мест | Автобус | 2/2 | 4 | " |
| УАЗ-469 | 7 мест + 100 кг | Грузопассажирский | 2/2 | 4 | " |
| УАЗ-469Б | 2 места + 600 кг |  |  |  | " |
| УАЗ-31512 | 7 мест + 100 кг | " | 2/2 | 4 | " |
| ЗАВОД МИКРОАВТОБУСОВ (РАФ) Г.ЕЛГАВА |
| РАФ-2203 | 12 мест + 120 кг | Микроавтобус | 2/1 | 4 | 5К-15 |
|  |  |  |  |  | 51/12J-15 |
| РАФ-2203-01 | 12 мест + + 120 кг | " | 2/1 | 4 | " |
| РАФ-22031 | 7 мест | Скорая помощь | 2/1 | 4 | " |
| РАФ-22031-01 | 7 мест | То же | 2/1 | 4 | " |
| РАФ-2202-02 | 12 мест + 120 кг | Микроавтобус на сжиженном газе | 2/1 | 4 | " |
| ЕРЕВАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ЕрАЗ) |
| ЕрАЗ-762В | 2 места + 1150 кг | Фургон | 2/1 | 4 | 51/2J-15 |
|  |  |  |  |  | 5К-15 |
| -762Б | " | " | 2/1 | 4 | " |
| ЕрАЗ-763Б |  |  |  |  |  |
| ЕрАЗ-3730 | " | " | 2/1 | 4 | " |
| ЛУЦКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ЛуАЗ) |
| ЛуАЗ-969 -969А - 969М | 2 места + + 260 кг 4 места + + 120 кг | Грузопассажирский | 2/2 | 4 | 4J-13 |
|  |  |  |  |  | 41/2J-13 |
| ЛуАЗ-8148 | 175 кг | Прицеп | 1 | 2 | 41/2J-13 |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-114 | 7 мест | Легковой | 2/1 | 4 | 7L-15 |
|  |  |  |  |  | 61/2L-15 |
| ЗИЛ-4104 | " | " | 2/1 | 4 | " |
| ЗИЛ-117 | 5 мест | " | 2/1 | 4 | " |
| ЗИЛ-3207 "Юность" | 16 мест | Автобус малого класса | 2/1 | 4 | " |
| МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (МАЗ) |
| МАЗ-8133 -8111 | 160 кг | Прицеп | 1 | 2 | 41/2J-13 |
|  |  |  |  |  | 5J-13 |
| МАЗ-8162 -8199 | 145 - 345 кг | Прицеп | 1 | 2 | 41/2J-13 |
| БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (БелАЗ) |
| БелАЗ-Люблин 33521 | 1200 кг | Грузовой | 2/1 | 4 | 51/2J-15 |
| БелАЗ-Люблин 33721 | 1000 кг | Фургон | 2/1 | 4 | 51/2J-15 |
| ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ, АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ |
| ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ГАЗ) |
| ГАЗ-53-12 - 3307 - 53-14 - 53-19 - 33075 - 53-27 - 33076 | 4,5 т " " " " 4,0 т " | Бортовой " Шасси для самосвалов Бортовой газобаллон- ный То же " | 2/1 | 6 | 6,5-20 |
| ГАЗ-САЗ- -3701-01 | 4,2 т | Самосвал | 2/1 | 6 | 6,5-20 |
| САЗ-3508 | 3,5 т | " |  |  |  |
| ФАЗ-3508-01 | " |  |  |  |  |
| ГЗСА-891-10 -891-20 -3768-10 -3768-20 | 4,0 т " 4,3 т " | Фургон " " " | 2/1 | 6 | 6,06-20 |
| ГЗСА-893-10 -893-20 | 4,0 т " | Фургон для перевозки мебели | 2/1 | 6 | " |
| ГЗСА-3704-10 -3704-20 | 4,1 т " | Фургон для перевозки хлеба | 2/1 | 6 | " |
| ГЗСА-37121 | 4 т | Фургон почтовый | 2/1 | 6 | 6,5-20 |
| ГЗСА-3726 | 3,4 т | Фургон для перевозки бумаги | 2/1 | 6 | " |
| ГЗСА-950-10 -950-20 | 3,8 т " | Фургон с изотермическим кузовом | 2/1 | 6 | " |
| ГАЗ-52-07 -52-09 | 2,5 т " | Бортовой газобаллонный, грузопассажирское такси | 2/1 | 6 | 6,О6-20 |
| ГАЗ-52-27 | 2,4 т | Бортовой газобаллонный | 2/1 | 6 | " |
| ГАЗ-53-19 -33075 | 4,5 т " | То же | 2/1 | 6 | 6,5-20 |
| ГАЗ-53-27 -33076 | 4,0 т " | " " | 2/1 | 6 | " |
| Г6-ОТА- -3,7-0,1 | 3700 л | Цистерна для перевозки молока | 2/1 | 6 | " |
| Мод.3613 | 4800 л | Цистерна для перевозки нефтепродуктов | 2/1 | 6 | " |
| Мод.36133 | 4900 л | Цистерна для перевозки нефтепродуктов | 2/1 | 6 | 6,5-20 |
| Мод.39631 | 3,3 т | Самопогрузчик для перевозки контейнеров и пакетированных грузов | 2/1 | 6 | " |
| ОдАЗ-3779 -37791 -37793 | 3,35 т 3,0 т " | Фургон с изотермическим кузовом Автомобильрефрижератор То же | 2/2 | 6 | " |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-431410 | 6,0 т | Бортовой | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-431610 | " | Бортовой газобаллонный | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-43810 | " | То же | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-431510" | " | Бортовой | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-431710 | " | Бортовой газобаллонный Бортовой | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-433100 | " | Седельный тягач | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-133ГЯ | 10,0 т |  | 3/2 | 10 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-441510 | 6,4 т на седло | То же | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-ММЗ-4413 | 6,3 т седло | Самосвал " | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-ММЗ-554 | 4,5 т | " | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| -ММЗ-555 | " |  | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | 6,0 т | Самосвал газобаллонный | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-ММЗ- -45023 | 5,7 т | Самосвал | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-ММЗ-4505 | 6,1 т | Самосвал газобаллонный | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-ММЗ- -45053 | 6,0 т | То же | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-ММЗ -45054 | 5,0 т |  | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ЗИЛ-441610 | 6,4 т на седло | Седельный тягач газобаллонный | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ОдАЗ-4709 | 5,5 т | Фургон с изотермическим кузовом | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ОдАЗ-47091 -47093 | 5,0 т " | Автомобиль-рефрижератор | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ТСВ-7 | 7000 л | Цистерна для перевозки нефтепродуктов | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| МОД 4111+ 86332 | 6000 л - тягача | Автозаправочная станция | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
|  | 5700 л - прицепа |  | 2 | 4 | 7,0-20 |
| АЦТ-8-130 | 6160 л | Цистерна для перевозки сжиженного газа | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ДС-39Б | 3,9 т | Автогудронатор | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| АРС-10 | 4,0 т | Кормораздатчик | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| СБ-89В | 4,4 т | Авторастворовоз | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| ГКБ-8328-01 | 5,5 т | Прицеп | 2 | 4 | 7,0-20 |
| ГКБ-8328 | 6,4 т | " | 2 | 4 | 7,0-20 |
| ГКБ-819-01 | 5,1 т | Прицепсамосвал | 2 | 4 | 7,00-20 |
| ОдАЗ-93571 | 11,4 т | Полуприцеп | 2 | 8 | 7,0-20 |
| ОдАЗ-9972 | 11,0 т | Полуприцеп-рефрижератор | 2 | 8 | 7,0-20 |
| Мод.86361 | 6200 л | Прицеп-цистерна | 2 | 4 | 7,0-20 |
| ППЦЗ-12- -885 м | 5,3 м | Полуприцеп-цистерна для перевозки сжиженного газа | 1 | 4 | 7,0-20 |
| К4-АМГ | 9,2 т | Полуприцеп- муковоз | 1 | 6 | 7,0-20 |
| МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (МАЗ) |
| МАЗ-53371 | 8,7 т | Бортовой | 2/1 | 6 | 8,5-20 |
| МАЗ-53362 | 8,2 т | Бортовой | 2/1 | 6 | " |
| -53363 | 8,3 т | " |  |  |  |
| МАЗ-53366 | 8,05 т | Бортовой | 2/1 | 6 | " |
| МАЗ-54331 | 8,5 т на седло | Седельный тягач | 2/1 | 6 | " |
| -543311 |  | То же | 2/1 | 6 | " |
| МАЗ-54323 | 8,8 т на седло | " | 2/1 | 6 | " |
| -54328 | 8,8 т на седло | " | 2/1 | 6 | " |
| -54329 | 8,8 т на седло | " | 2/1 | 6 | " |
| МАЗ-54326 | 8,8 т на седло | " | 2/1 | 6 | " |
| -64226 | 14,7 т на седло | " | 3/2 | 10 | " |
| МАЗ-64229 | 14,7 т на седло | " | 3/2 | 10 | " |
| -64221 | 14,7 т на седло | " | 3/2 | 10 | " |
| -64224 | 14,7 т на седло | " | 3/2 | 10 | " |
| МАЗ-5551 | 10 т | Самосвал | 2/1 | 6 | " |
| МАЗ-9380 | 15,0 т | Полуприцеп бортовой | 1 | 4 | " |
| -93801 |  |  |  |  |  |
| МАЗ-9397 | 20,9 т | Полуприцеп бортовой со стальными бортами | 2 | 8 | " |
| МАЗ-9397 | 20,1 т | Полуприцеп бортовой с алюмин. бортами | 2 | 8 | " |
| МАЗ-93866 | 25,2 т | Полуприцеп | 2 | 8 | " |
| МАЗ-938662 | 22,8 т | Полуприцеп | 2 | 8 | " |
| МАЗ-93892 | 33,0 т | Полуприцеп-контейнеровоз | 3 | 10 | " |
| МАЗ-5434 | 6,8 т | Лесовоз с прицепом-роспуском | 2/2 | 6 | " |
| ГКБ-9383 | 15,0 т | Прицеп-роспуск | 2 | 8 | " |
| ГКБ-9362 | 14,0 | Прицеп-роспуск | 2 | 8 | " |
| ЧМЗАП-99859 | 30,2 т | Полуприцеп-контейнеровоз | 3 | 8 | 8,5-20 |
| МАЗ-9506 | 24,0 т | Полуприцеп-самосвал | 2 | 8 | " |
| МАЗ-93802 | 14,0 т | Полуприцеп | 1 | 4 | " |
| МАЗ-83781 | 14,35 т | Прицеп | 2 | 8 | " |
| МАЗ-8925-02 | 9,0 т | Прицеп-шасси | 1 | 4 | " |
| МАЗ-8966-02 | 8,2 т | Прицеп | 1 | 4 | " |
| МАЗ-103 | 123 чел. | Автобус | 2/1 | 6 | 8,25-22,5 |
| -104 |  |  |  | 6 |  |
| -105 |  |  |  | 10 |  |
| МАЗ-151 | 49 мест | Автобус | 2/1 | 6 | 9,0-22,5 |
| БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (БелАЗ) |
| БелАЗ-9571 | 15,0 т | Полуприцеп-самосвал | 1 | 4 | 8,5-20 |
| КАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КамАЗ) |
| КамАЗ-5320 -53200 -53201 | 8,0 т " " | Бортовой " " | 3/2 | 10 | 7,0-20 8,5-20 |
| КамАЗ-53202 -53203 | " | Бортовой длиннобазный |  |  |  |
| КамАЗ-53212 -532121 -53213 | 10,0 т " " | Бортовой | 3/2 | 10 | 7,0-20 |
| КамАЗ-5315 | 8,22 т | " | 2/1 | 6 | 8,5-20 |
| КамАЗ-5325 | 11,06 т | " | 2/1 | 6 | " |
| КамАЗ-5410 -541001 | 8,1 т на седло | Седельный То же | 3/2 | 10 | 7,0-20 |
| КамАЗ-54112 -541121 | 11,1 т на седло | " | 3/2 | 10 | " |
| КамАЗ-5415 | 9,5 т на седло | " | 2/1 | 6 | 8,5-20 |
| КамАЗ-5425 | 12,36 т на седло | " | 2/1 | 6 | " |
| КАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КамАЗ) |
| КамАЗ-55102 | 7,0 т | Самосвал с трехсторонней разгрузкой | 3/2 | 10 | 7,0-20 |
| Г6-ОПА-15,5 | 7500 л - цистерна 7500 л - прицеп | Автопоезд для перевозки молока | 3/2 2 | 10 4 | " 8,5-20 |
| КамАЗ-53208 | 7,5 т | Бортовой газодизельный | 3/2 | 10 | 7,0-20 |
| КамАЗ-53218 | 10,0 т | То же | 3/2 | 10 | " |
| КамАЗ-54118 | 11,1 т на седло | Седельный газодизельный | 3/2 | 10 | " |
| СЗАП-83551 | 8,8 т | Прицеп | 2 | 4 | 8,5-20 |
| СЗАП-83571 | 10,5 т | " | 2 | 4 | 7,0-20 |
| ОдАЗ-9370-01 | 14,5 т | Полуприцеп | 2 | 8 | " |
| Мод.9385 | 20,5 т | " | 2 | 8 | " |
| Мод.А-496 | 13,3 т | Полуприцеп-самосвал | 2 | 8 | " |
| ЧМЗАП-99858 | 20,32 т | Полуприцеп-контейнеровоз | 2 | 8 | " |
| ОдАЗ-9772 -97725 | 11,3 т | Полуприцеп-рефрижератор | 2 | 8 | " |
| В1-ОТА-13,5 | 13,5 т | Полуприцеп-цистерна для перевозки молока | 2 | 8 | " |
| Мод.9674 Мод.9676 | 16,3 т " | Полуцистерна для перевозки нефтепродуктов | 2 | 8 | " |
| ДС-138А | 9,59 т | Автомобиль-битумовоз | 3/2 | 10 | " |
| ДС-142А | 6,86 т | Автогудронатор | 3/2 | 10 | " |
| СБ-92В-1 | 9,0 т | Автобетоносмеситель | 3/2 | 8 | " |
| Мод.9976 | 12,3 т | Прицеп-скотовоз | 2 | 8 | " |
| КРЕМЕНЧУГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КрАЗ) |
| КрАЗ-250 | 14,58 т | Автомобильное шасси | 3/2 | 10 | 8,5-20 8,0-20 |
| КрАЗ-258Б1 | 12,0 т на седло | Седельный тягач | 3/2 | 10 | 8,5-20 8,0-20 |
| КрАЗ-257Б1 | 12,0 т | Бортовой | 3/2 | 10 | 8,5-20 8,0-20 |
| КрАЗ-256 | 10,0 т | Самосвал | 3/2 | 10 | 8,5-20 8,0-20 |
| КрАЗ-256Б -256В -256Б1 | 12 т | " | 3/2 | 10 | 8,5-20 " 8,0-20 |
| КрАЗ-6505 -6503 | 15,5 т 14,5 т | " " | 3/2 3/3 | 10 6 | 8,5-20 " |
| КрАЗ-6506 | 12,5 т | " | 3/3 | 6 | " 8,0-20 |
| КрАЗ-6504 | 12,5 т | " " | 3/2 | 10 | 8,5-20 8,0-20 |
| КУТАИССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КАЗ) |
| КАЗ-605 | 5,0 т | Бортовой | 2/1 | 6 | 7,0-20 |
| КАЗ-4530 | 5,0 т | Самосвал | 2/2 | 6 | " |
| КАЗ-4540 | 5,0 т | Самосвал | 2/2 | 6 | 254Г-508 |
| КАЗ-601 -601Б | 3,5 т | Цементовоз | 2/1 | 6 | 7,0-20 " |
| КАЗ-608 "Колхида" | 4,5 т на седло | Седельный тягач | 2/1 | 6 | " |
| КАЗ-608Б | 4,5 т на седло | То же | 2/1 | 6 | " |
| КАЗ-4430 | 5,0 т на седло | Седельный тягач | 2/2 | 6 | 7,0-20 |
| КАЗ-44302 | 12 т на седло | " | 2/2 | 6 | " |
| 2АСП-4,5 | 4,5 т | Прицеп-самосвал | 2 | 4 | " |
| ГКБ-8535-01 | 5,7 т | То же | 2 | 4 | 8,5-20 254Г-508 |
| ММЗ-584Б -584В | 7,0 т | Полуприцеп | 1 | 4 | 7,0-20 |
| УРАЛЬСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (УралАЗ) |
| ГКБ-8551 | 7,1 т | Прицеп-самосвал | 2 | 4 | 254Г-508 |
| СЗАП-8551-01 | 7,5 т | Прицеп-самосвал при односкатной ошиновке Прицеп-самосвал при двускатной ошиновке | 2 2 | 4 8 | " 8,5-20 7,00-20 |
| МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ (МЗКТ) |
| Волат-6923 | 22,8 | Шасси (крановое) | 4/2 | 8 | 8,5-20 |
| Волат-69232 | 22,5 | Шасси (крановое) | 4/2 | 8 | 8,5-20 |
| БОБРУЙСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (БОМЗ) |
| МАЗ-5551 | 8,0 т | Переоборудованный самосвал | 2/1 | 6 | 8,5-20 |
| КрАЗ-256Б1 | 12,0 т | То же | 3/2 | 10 | " 8,0-20 |
| АО-60-00.00. 00.00 | 10,0 т | " | 3/2 | 10 | 7,0-20 |
| АО-60-00.00. 00.00-1 | 10,0 т | " | 3/2 | 10 | " |
| Мод. АПС-24 | 8,2 т | Прицеп самосвальный | 2 | 4 | 8,5-20 |
| Мод.ПРС-1106 | 11,0 т | То же | 2 | 8 | 8,0-20 |
| Мод.ПРС-0907 | 9,1 т | Прицеп самосвальный | 2 | 8 | 7,0-20 " |
| Мод.АПС-28 | 8,0 т | Прицеп бортовой | 2 | 8 | " " |
| Мод.АПС-23 | 5,5 т | То же | 1 | 4 | " |
| Мод.П-8Б | 8,0 т | " | 1 | 4 | " |
| Мод.ПП-8Д-01 | 10,0 т | " | 1 | 4 | " |
| ЛЬВОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (ЛАЗ) |
| ЛАЗ-695Н -695НГ | 67 мест " | Автобус Автобус газобаллонный | 2/1 | 6 | 8,0-20 |
| ЛАЗ-697Е "Турист" | 33 места | Туристский автобус | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-697Н | " | То же |  |  |  |
| ЛАЗ-697М | " | Междугородный автобус |  |  |  |
| ЛАЗ-697Р | " | Автобус |  |  |  |
| ЛАЗ-698 | 99 мест | Междугородный автобус | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-699А | 41 место | Туристский автобус | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-699Н | " | То же | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-699Р | " | Автобус | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-4202 | 69 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-4202 | 95 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-42021 | 63 места | Междугородный автобус | 2/1 | 6 | " |
| ЛАЗ-4207 | 41 место | Туристский автобус | 2/1 | 6 | 8,25-22,5 |
| ЛАЗ-5255 | 43 места |  | 2/1 | 6 | 8,0-20 |
| КУРГАНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (КАвЗ) |
| КАвЗ-685 -685М -685Б -685Ю -685Ю | 28 мест " " " " | Автобус " " " " | 2/1 " " " " | 6 " " " " | 6,5-20 6,0-20 " " " |
| КАвЗ-3100 | 95 мест | " | 2/1 | 6 | 8,0-20 |
| КАвЗ-3976 | " | " | 2/1 | 6 | 6,0-20 |
| ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (ПАЗ) |
| ПАЗ-672 -672А -672М | 45 мест | Автобус | 2/1 | 6 | 6,5-20 6,0-20 |
| ПАЗ-3201 | 26 мест + 405 кг | " | 2/1 | 6 | " |
| ПАЗ-3203 | 65 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| ПАЗ-3202 | 45 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| ПАЗ-3205 | 36 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| ПАЗ-3206 | 28 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (ЛиАЗ) |
| ЛиАЗ-677П -677М | 110 мест | Автобус | 2/1 | 6 | 8,0-20 " |
| ЛиАЗ-5256 | 120 мест | " | 2/1 | 6 | 8,25-22,5 |
| ЛиАЗ-5930 | 4,67 т | " | 2/1 | 6 | 8,0-20 |
| ЛиАЗ-5930 | 4,43 т | " | 2/1 | 6 | 8,0-20 |
| ЛиАЗ-5932 | 110 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| ЛиАЗ-5933 | " |  |  |  |  |
| ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ЗАВОД ИМ.УРИЦКОГО (ЗИУ) |
| ЗИУ-9, -9В, -9Г | 120 мест | Троллейбус | 2/1 | 6 | 8,5-20 |
| БЕЛРЕМКОММУНМАШ |
| АКСМ-101 | 114 мест | Троллейбус | 2/1 | 6 | 8,5-20 |
| АКСМ-201 | 109 мест | " | 2/1 | 6 | " |
| АКСМ-10 | 120 мест | " | 2/1 | 6 | " |

Продолжение таблицы

| Модель автомобиля (прицепа, полуприцепа) | Обозначение шины | Норма слойности (индекс грузоподъемности) | Внутреннее давление в шине<*> по осям, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | передней | задней/ средней |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |
| ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ И АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА ВОЛЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ВАЗ) |
| ВАЗ-1111 "Ока" | 135/80R12 | 4(65) | 0,19(1,9) | 0,20(2,0) |
| ВАЗ-2104 | 165/80R13 165/82R13 175/70R13 | 4(82) 4(80) | 0,17(1,7) 0,17(1,7) | 0,22(2,2) 0,22(2,2) |
| ВАЗ-2105; -21051; -21053 | 165/80R13 165/82R13 175/70R13 | 4(82) 4(80) | 0,17(1,7) 0,17(1,7) | 0,21(2,1) 0,21(2,1) |
| ВАЗ-2106 | 165/80R13 165/82R13 175/70R13 | 4(82) 4(80) | 0,18(1,8) 0,19(1,9) | 0,21(2,1) 0,22(2,2) |
| ВАЗ-2107 | 165/80R13 165/82R13 175/70R13 | 4(82) 4(80) | 0,18(1,8) 0,19(1,9) | 0,21(2,1) 0,22(2,2) |
| ВАЗ-2108 | 165/80R13 165/82R13 175/70R13 165/70R13 | 4(82) 4(80) 4(80) 4(79) | 0,18(1,8) 0,19(1,9) | 0,18(1,8) 0,19(1,9) 0,18(1,8) |
| ВАЗ-2109 -21093 -21099 | 165/70R13 175/70R13 | 4(82) 4(80) | 0,18(1,8) 0,19(1,9) | 0,21(2,1) |
| ВАЗ-2121 "Нива" | 175/80R16 6,95-16 (175-16) | 4(85) 4(85) | 0,15(1,5) | 0,18(1,8) |
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИЖМАШ" |
| Москвич-412ИЭ ИЖ-21251 | 6,45-13 (165-13) 165/80R13 165/82R13 | 4(78) 4(82) | 0,17(1,7) 0,18(1,8) | 0,21(2,1) 0,21(2,1) |
| ИЖ-2126 | 175/70R13 | 4(80) | 0,18(1,8) | 0,18(1,8) |
| Москвич-2136 -2137 -21372 | 6,95-13 (175-13) 6,40-13 165/80R13 165/82R13 | 4(82) 6(84) 4(82) 4(82) | 0,16(1,6) 0,16(1,6) 0,19(1,9) 0,19(1,9) | 0,19(1,9) 0,21(2,1) 0,21(2,1) 0,21(2,1) |
| Москвич-2138 -21381 -2140 -21402 -21403 | 6,45-13 (165-13) 6,95-13 (175-13) 165/82R13 | 4(78) 4(82) 4(82) | 0,17(1,7) 0,16(1,6) 0,16(1,6) | 0,21(2,1) 0,19(1,9) 0,19(1,9) |
| Москвич -21401 | 1 6,40-13 6,95-13 (175-13) 165/80R13 165/82R13 6,45-13 (165-13) | 6(84) 4(82) 4(82) 4(78) | 0,16(1,6) 0,16(1,6) 0,18(1,8) 0,17(1,7) | 0,20(2,0) 0,19(1,9) 0,22(2,2) 0,21(2,1) |
| ИЖ-2715-01 | 6,40-13 175/80R16 | 6(84) 4(83) | 0,22(2,2) 0,17(1,7) | 0,27(2,7) 0,23(2,3) |
| ИЖ-27151-01 | 6,40-13 175/80R16 | 6(84) 4(83) | 0,17(1,7) 0,17(1,7) | 0,25(2,5) 0,23(2,3) |
| ИЖ-27156 | 6,40-13 175/80R16 | 6(84) 4(83) | 0,17(1,7) 0,17(1,7) | 0,25(2,5) 0,23(2,3) |
| Москвич- 21406 | 175/70R13 6,45-13 (165-13) | 4(80) 4(78) | 0,19(1,9) 0,20(2,0) | 0,22(2,2) 0,23(2,3) |
| Москвич-423Н 424 | 5,60-15 (142-380) | 4(75) | 0,18(1,8) | 0,21(2,1) |
| Москвич-426 -427 | 6,40-13 6,95-13 2 (175-13) 165/80R13 165/82R13 6,45-13 (165-13) | 6(84) 4(82) 4(82) 4(78) | 0,16(1,6) 0,16(1,6) 0,18(1,8) 0,17(1,7) | 0,20(2,0) 0,19(1,9) 0,22(2,2) 0,22(2,2) |
| Москвич-433 -434 | 1 6,40-13 6,95-13 2 (175-13) | 6(84) 4(82) | 0,16(1,6) 0,16(1,6) | 0,20(2,0) 0,19(1,9) |
| Москвич-2734 -27344 | 1 6,40-13 6,95-13 2 (175-13) | 6(84) 4(82) | 0,17(1,7) 0,16(1,6) | 0,24(2,4) 0,22(2,2) |
| Москвич-2733 -27334 | 6,40-13 | 6(84) | 0,16(1,6) | 0,23(2,3) |
| Москвич-430 -432 | 5,60-15 (142-380) | 4(75) | 0,18(1,8) | 0,21(2,1) |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА (АЗЛК) |
| АЗЛК-2141-01 -21412-01 -21419 АЗЛК-21418 | 165/80R14 | 4(82) | 0,19(1,9) | 0,19(1,9) |
| АЗЛК-2335 | 165/80R14 | 4(84) | 0,23(2,3) | 0,32(3,2) |
| ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ГАЗ) |
| ГАЗ-24 "Волга" ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-03 | 7,35-14 (185-14) 205/70R14 | 4(88)(91) 4(92)(93) | 0,17(1,7) 0,18(1,8) | 0,19(1,9) 0,19(1,9) |
| ГАЗ-24-02 "Волга" ГАЗ-24-04 | 7,35-14 (185-14) 205/70R14 | 4(88)(91) 4(92)(93) | 0,20(2,0) 0,21(2,1) | 0,20(2,0) 0,21(2,1) |
| ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-12 "Волга" ГАЗ-24-11 ГАЗ-24-13 ГАЗ-24-14 | 205/70R14 | 4(92)(93) | 0,21(2,1) | 0,21(2,1) |
| ГАЗ-31029 - 3110 | 205/70R14 | 4(92)(93) | 0,21(2,1) | 0,21(2,1) |
| ГАЗ-31021 "Волга" | 205/70R14 | 4(92)(93) | 0,21(2,1) | 0,21(2,1) |
| ГАЗ-14 "Чайка" | 9,35-15 (235-380) | 6 | 0,17(1,7) | 0,17(1,7) |
| ГАЗ-31022 | 205/70R14 7,35-14 (185-14) | 4(92) 4(88) | 0,2(2,0) 0,18(1,8) | 0,22(2,2) 0,23(2,3) |
| ЗАПОРОЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ЗАЗ) |
| ЗАЗ-968М "Запорожец" | 5,90-13 6,15-13 (155-13) | 4(78) 4(75) | 0,14(1,4) 0,14(1,4) | 0,18(1,8) 0,19(1,9) |
| ЗАЗ-968МБ -968МД -968МР | 6,15-13 (155-13) 165/70R13 | 4(75) 4(79) | 0,14(1,4) 0,18(1,8) | 0,20(2,0) 0,23(2,3) |
| ЗАЗ-11022 "Таврия" -11021 -11024 ЗАЗ-11027 -11028 -21029 | 155/70R13 | 4(75) | 0,2(2,0) | 0,2(2,0) |
| УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (УАЗ) |
| УАЗ-3741 | 8,40-15 | (99) | 0,22(2,2) | 0,22(2,2) |
| УАЗ- 3303 | 215/90R15 | (110) | 0,22(2,2) | 0,22(2,2) |
| УАЗ- 2206 |  |  |  |  |
| УАЗ-469 | 8,40-15 | (99) | 0,15(1,5) | 0,23(2,3) |
| УАЗ-469Б |  |  |  |  |
| УАЗ-31512 | 8,40-15 | (99) | 0,17-0,19 (1,7-1,9) | 0,19-0,21 (1,9-2,1) |
| ЗАВОД МИКРОАВТОБУСОВ (РАФ) Г.ЕЛГАВА |
| РАФ-2203 | 185/80R15 185/82R15 | (103) 8(98) | 0,34(3,4) 0,34(3,4) | 0,40(4,0) 0,40(4,0) |
| РАФ-2203-01 | 185/82R15 | 8(98) | 0,33(3,3) | 0,38(3,8) |
| РАФ-22031 | 185/80R15 185/82R15 | (103) 8(98) | 0,34(3,4) 0,34(3,4) | 0,33(3,3) 0,33(3,3) |
| РАФ-22031-01 | 185/82R15 | 8(98) | 0,33(3,3) | 0,38(3,8) |
| РАФ-2202-02 | 185/82R15 | 8(98) | 0,33(3,3) | 0,38(3,8) |
| ЕРЕВАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ЕрАЗ) |
| ЕрАЗ-762В | 185/82R15 | (98) | 0,32(3,2) | 0,39(3,9) |
| -762Б | 185/80R15 | (103) | 0,32(3,2) | 0,45(4,5) |
| ЕрАЗ-763Б | 185/82R15 | (98) | 0,30(3,0) | 0,47(4,7) |
| ЕрАЗ-3730 | 185/80R15 185/82R15 | (103) (98) | 0,31(3,1) 0,29(2,9) | 0,43(4,3) 0,41(4,1) |
| ЛУЦКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ЛуАЗ) |
| ЛуАЗ-969 -969А - 969М | 5,90-13 | (78) | 0,18(1,8) | 0,18(1,8) |
| ЛуАЗ-8148 | 175/70R13 | 4(80) | 0,17(1,7) | " |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-114 | 9,35-16 (235-380) | 8 | 0,19(1,9) | 0,20(2,0) |
| ЗИЛ-4104 | 9,35-15 (235-380) | 8 | 0,21(2,1) | 0,23(2,3) |
| ЗИЛ-117 | 9,35-15 (235-380) | 8 | 0,18(1,8) | 0,19(1,9) |
| ЗИЛ-3207 "Юность" | 250/70R16 | 8 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (МАЗ) |
| МАЗ-8133 -8111 | 175/70R13 165/80R13 | (80) 4(82) | 0,2(2,0) 0,2(2,0) | - - |
| МАЗ-8162 -8199 | 6,45-13 (165-330) | 4(78) | 0,17 (1,07) | - |
| БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (БелАЗ) |
| БелАЗ- Люблин 33521 | 185/82R15C 185R15C | 8 (103/102) | 0,32(3,2) | 0,40(4,0) |
| БелАЗ- Люблин 33721 | 185/82R15C 185R15C | 8 (103/102) | 0,32(3,2) | 0,40(4,0) |
| ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ, АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ГАЗ) |
| ГАЗ-53-12 - 3307 - 53-14 - 53-19 - 33075 - 53-27 - 33076 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10(125) 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| ГАЗ-САЗ- -3701-01 | 8,25-10 (240-508) | 10(125) | 0,24(2,4) | 0,48(4,9) |
| САЗ-3508 | 8,25R20 (240R508) | 10 | 0,38(3,8) | 0,65(6,6) |
| ФАЗ-3508-01 |  |  |  |  |
| ГЗСА-891-10 -891-20 -3768-10 -3768-20 | 7,50-20 (220-508) 7,50R20 220R508) | 8 8 | 0,25(2,5) 0,40(4,0) | 0,35(3,5) 0,48(4,9) |
| ГЗСА-893-10 -893-20 | 7,50-20 (220-508) 7,50R20 (220R508) | 8 8 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,35(3,5) 0,48(4,9) |
| ГЗСА-3704-10 -3704-20 | 7,50-20 (220-508) 7,50R20 (220R508) | 8 8 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,37(3,7) 0,50(5,1) |
| ГЗСА-37121 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,5) |
| ГЗСА-3726 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| ГЗСА-950-10 -950-20 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| ГАЗ-52-07 -52-09 | 7,50-20 (220-508) 7,50R20 (220R508) | 8 8 | 0,23(2,3) 0,35(3,5) | 0,35(3,5) 0,48(4,9) |
| ГАЗ-52-27 | 7,50-20 (220-508) 7,50R20 (220R508) | 8 8 | 0,25(2,5) 0,38(3,8) | 0,35(3,5) 0,48(4,9) |
| ГАЗ-53-19 -33075 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,35(3,5) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| ГАЗ-53-27 -33076 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| Г6-ОТА- -3,7-0,1 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| Мод.3613 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| Мод.36133 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| Мод.39631 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| ОдАЗ-3779 -37791 -37793 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,23(2,3) 0,38(3,8) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-431410 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-431610 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-43810 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-431510" | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,35(3,5) 0,45(4,5) | 0,58(5,9) 0,53(5,4) |
| ЗИЛ-431710 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,35(3,5) 0,45(4,5) | 0,58(5,9) 0,53(5,4) |
| ЗИЛ-433100 | 9,00-20 (260-508) | 12 | 0,60(6,0) | 0,65(6,6) |
| ЗИЛ-133ГЯ | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,53(5,4) |
| ЗИЛ-441510 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-ММЗ-4413 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-ММЗ-554 | 9,00-20 (260-508) | 12 | 0,33(3,3) | 0,55(5,6) |
| -ММЗ-555 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,43(4,3) | 0,55(5,6) |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,30(3,0) 0,40(4,0) | 0,55(5,6) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-ММЗ- -45023 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,33(3,3) 0,43(4,3) | 0,56(5,7) 0,65(6,6) |
| ЗИЛ-ММЗ-4505 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,33(3,3) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-ММЗ- -45053 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-ММЗ -45054 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ЗИЛ-441610 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ОдАЗ-4709 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,6(6,1) | 0,65(6,6) |
| ОдАЗ-47091 -47093 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,6(6,1) 0,6(6,1) | 0,65(6,6) 0,65(6,6) |
| ТСВ-7 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| МОД 4111+ 86332 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,40(4,0) | 0,63(6,4) |
|  | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,60(6,0) | 0,60(6,1) |
| АЦТ-8-130 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ДС-39Б | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,4(4,0) | 0,63(6,4) |
| АРС-10 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| СБ-89В | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,3(3,0) 0,4(4,0) | 0,58(5,9) 0,63(6,4) |
| ГКБ-8328-01 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,65(6,6) | 0,60(6,1) |
| ГКБ-8328 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,65(6,6) 0,6(6,1) | 0,65(6,6) 0,6(6,1) |
| ГКБ-819-01 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,56(5,7) 0,63(6,4) | 0,56(5,7) 0,63(6,4) |
| ОдАЗ-93571 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,33(3,3) 0,43(4,3) | 0,33(3,3) 0,43(4,3) |
| ОдАЗ-9972 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,38(3,8) 0,45(4,6) | 0,38(3,8) 0,45(4,6) |
| Мод.86361 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,60(6,1) | 0,60(6,1) |
| ППЦЗ-12- -885 м | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,4(4,0) | 0,63(6,4) |
| К4-АМГ | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,4(4,0) | 0,63(6,4) |
| МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (МАЗ) |
| МАЗ-53371 | 11,00К20 (300R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| МАЗ-53362 | 11,00R20 (30OR508) | 16 | 0,80(8,1) | 0,67(6,8) |
| -53363 |  |  | 0,79(8,0) | 0,79(8,0) |
| МАЗ-53366 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,8(8,1) | 0,69(7,0) |
| МАЗ-54331 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,60(6,1) | 0,64(6,5) |
| -543311 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,60(6,1) | 0,64(6,5) |
| МАЗ-54323 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| -54328 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| -54329 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| МАЗ-54326 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,76(7,7) | 0,67(6,8) |
| -64226 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,76(7,7) | 0,61(6,2) |
| МАЗ-64229 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,81(8,1) | 0,60(6,0) |
| -64221 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,80(8,1) | 0,60(6,2) |
| -64224 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,80(8,1) | 0,60(6,2) |
| МАЗ-5551 | 12,00R20 (320R508) | 16 | 0,70(7,1) | 0,69(7,1) |
| МАЗ-9380 | 12,00R20 (320R508) | 18 | - | 0,53(5,4) |
| -93801 | 12,00-20 (320-508) | 16 | - | 0,53(5,4) |
| МАЗ-9397 | 12,00-20 (320-508) | 14 | 0,45(4,5) | 0,45(4,5) |
| МАЗ-9397 | " | " | " | " |
| МАЗ-93866 | 11,00R20 (300R508) 12/80R20 (310/ 80R508) | 14 | 0,66(6,7) | 0,66(6,7) |
| МАЗ-938662 | 11,00R20 (300R508) | 14 | 0,66(6,7) | 0,66(0,7) |
| МАЗ-93892 | 11,0R20 (300R508) 11,00-20 (300-508) | 14 | 0,60(6,1) | 0,75(7,6) |
| МАЗ-5434 | 12,00-20 (320-508) | 14 14 | 0,55(5,6) 0,57(5,8) | 0,48(4,9) 0,48(4,9) |
| ГКБ-9383 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 14 14 14 | 0,50(5,0) 0,65(6,6) 0,67(6,8) | 0,50(5,1) 0,65(6,6) 0,67(6,8) |
| ГКБ-9362 | 12,00-20 (320-508) | 14 | 0,50(5,1) | 0,50(5,1) |
| ЧМЗАП-99859 | 10,00R20 (280R508) | 14 | 0,65(6,6) | 0,70(7,1) |
| МАЗ-9506 | 12,00R20 (320R508) | 16 | 0,74(7,5) | 0,74(7,5) |
| МАЗ-93802 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,66(6,7) | 0,66(6,7) |
| МАЗ-83781 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,66(6,7) | 0,66(6,7) |
| МАЗ-8925-02 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) | 14 | 0,54(5,5) | 0,54(5,5) |
| МАЗ-8966-02 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) | 14 14 | 0,54(5,5) 0,69(7,0) | 0,54(5,5) 0,69(7,0) |
| МАЗ-103 | 11,70R22,5 | 16 | 0,90(9,2) | 0,90(9,2) |
| -104 |  |  |  |  |
| -105 | 295/80R22,5 |  |  |  |
| МАЗ-151 |  | 16 | 0,80(8,1) | 0,85(8,6) |
| БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (БелАЗ) |
| БелАЗ-9571 | 12,00R20 | 16 | 0,74(7,4) | - |
| КАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КамАЗ) |
| КамАЗ-5320 -53200 -53201 | 9,00R20 (260R508) 12/80R20 (310/ 80R508) | 12 12 | 0,73(7,4) 0,73(7,4) | 0,45(4,5) 0,45(4,5) |
| КамАЗ-53202 -53203 |  |  |  |  |
| КамАЗ-53212 -532121 -53213 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,60(6,1) |
| КамАЗ-5315 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| КамАЗ-5325 | 12,00R20 (320R508) 12/80R20 (310/ 80R508) | 18 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| КамАЗ-5410 -541001 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,45(4,5) |
| КамАЗ-54112 -541121 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,60(6,1) |
| КамАЗ-5415 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| КамАЗ-5425 | 12,00R20 (320R508) | 18 | 0,75(7,6) | 0,67(6,8) |
| КАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КамАЗ) |
| КамАЗ-55102 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,65(6,6) |
| Г6-ОПА-15,5 | 9,00R20 (260R508) 12,00R20 (310/ 80R508) | 12 12 | 0,73(7,4) 0,70(7,1) | 0,60(6,1) 0,70(7,1) |
| КамАЗ-53208 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,45(4,5) |
| КамАЗ-53218 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,60(6,1) |
| КамАЗ-54118 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,60(6,1) |
| СЗАП-83551 | 12/80R20 (310/ 80R508) | 12 | 0,70(7,1) | 0,70(7,1) |
| СЗАП-83571 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,53(5,4) | 0,53(5,4) |
| ОдАЗ-9370-01 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,45(4,5) | 0,45(4,5) |
| Мод.9385 | 9,00R20 (260R508) 9,00-20 (260-508) | 12 12 | 0,55(5,6) 0,48(4,9) | 0,55(5,6) 0,48(4,9) |
| Мод.А-496 | 9,00R20 (260R508) 9,00-20 (260-508) | 12 12 | 0,40(4,0) 0,35(3,5) | 0,40(4,0) 0,35(3,5) |
| ЧМЗАП-99858 | 9,00R20 (260-508) | 12 | 0,65(6,6) | 0,65(6,6) |
| ОдАЗ-9772 -97725 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,45(4,5) | 0,45(4,5) |
| В1-ОТА-13,5 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,45(4,5) | 0,45(4,5) |
| Мод.9674 Мод.9676 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,45(4,5) | 0,45(4,5) |
| ДС-138А | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,60(6,1) |
| ДС-142А | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,60(6,1) |
| СБ-92В-1 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,65(6,6) |
| Мод.9976 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,45(4,5) | 0,45(4,5) |
| КРЕМЕНЧУГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КрАЗ) |
| КрАЗ-250 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 16 16 16 | 0,60(6,1) 0,75(7,6) 0,75(7,6) | 0,45(4,5) 0,63(6,4) 0,65(6,6) |
| КрАЗ-258Б1 | 12,0-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 16 16 16 | 0,32(3,2) 0,47(4,8) 0,53(5,4) | 0,37(3,7) 0,53(5,4) 0,56(5,7) |
| КрАЗ-257Б1 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 14 14 14 | 0,40(4,0) 0,55(5,6) 0,60(6,1) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) 0,67(6,8) |
| КрАЗ-256 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 14 14 14 | 0,43(4,3) 0,56(5,7) 0,63(6,4) | 0,43(4,3) 0,56(5,7) 0,63(6,4) |
| КрАЗ-256Б -256В -256Б1 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 14 14 14 | 0,40(4,0) 0,55(5,6) 0,56(5,7) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) 0,67(6,8) |
| КрАЗ-6505 -6503 | 12,00R20 (320R508) 12,00R20 (320К508) | 14 14 | 0,60(6,1) 0,80(8,1) | 0,56(5,7) 0,75(7,6) |
| КрАЗ-6506 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 14 14 14 | 0,50(5,1) 0,65(6,6) 0,70(7,1) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) 0,67(6,8) |
| КрАЗ-6504 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 14 14 14 | 0,43(4,3) 0,56(5,7) 0,60(6,1) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) 0,66(6,7) |
| КУТАИССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КАЗ) |
| КАЗ-605 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,33(3,3) 0,43(4,3) | 0,48(4,9) 0,53(5,4) |
| КАЗ-4530 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,40(4,0) 0,48(4,9) | 0,48(4,9) 0,53(5,4) |
| КАЗ-4540 | 14,75/80R20 (370/ 80R508) | 14 | 0,39(3,9) | 0,39(3,9) |
| КАЗ-601 -601Б | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,25(2,5) 0,35(3,5) | 0,40(4,0) 0,48(4,9) |
| КАЗ-608 "Колхида" | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,30(3,0) 0,40(4,0) | 0,40(4,0) 0,48(4,8) |
| КАЗ-608Б | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,33(3,3) 0,40(4,0) | 0,40(4,0) 0,48(4,9) |
| КАЗ-4430 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,48(4,9) 0,55(5,6) | 0,43(4,3) 0,50(5,1) |
| КАЗ-44302 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,56(5,7) 0,65(6,6) | 0,53(5,4) 0,56(5,6) |
| 2АСП-4,5 | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | 0,35(3,5) 0,43(4,3) | 0,43(4,3) 0,50(5,1) |
| ГКБ-8535-01 | 12,00-20 (320-508) 14,75/ 80R508 | 12 14 | - - | 0,35(3,5) 0,40(4,0) |
| ММЗ-584Б -584В | 9,00-20 (260-508) 9,00R20 (260R508) | 12 12 | - - | 0,38(3,8) 0,48(4,9) |
| УРАЛЬСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (УралАЗ) |
| ГКБ-8551 | 370/80R508 | 14 | 0,40(4,0) | 0,40(4,0) |
| СЗАП-8551-01 | 370/80R508 12,00-20 (320-508) 9,00R-20 (260R508) | 14 14 12 | 0,40(4,0) 0,40(4,0) | 0,40(4,0) 0,40(4,0) |
| МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ (МЗКТ) |
| Волат-6923 | 12,00R20 (320R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,75(7,6) |
| Волат-69232 | 12,00R20 (320R508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,75(7,6) |
| БОБРУЙСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (БОМЗ) |
| МАЗ-5551 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) | 16 | 0,70(7,1) | 0,67(6,8) |
| КрАЗ-256Б1 | 12,00-20 (320-508) 12,00R20 (320R508) 11,00R20 (300R508) | 14 14 14 | 0,40(4,0) 0,55(5,6) 0,56(5,7) | 0,48(4,9) 0,65(6,6) 0,67(6,8) |
| АО-60-00.00. 00.00 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,65(6,6) |
| АО-60-00.00. 00.00-1 | 9,00R20 (260R508) | 12 | 0,73(7,4) | 0,65(6,6) |
| Мод. АПС-24 | 12,00-20 (320-508) | 14 | 0,55(5,6) | 0,55(5,6) |
| Мод.ПРС-1106 | 11,00-20 (300R508) | 12 | 0,48(4,9) | 0,58(5,9) |
| Мод.ПРС-0907 | 9,00R20 (260R508) 9,00-20 (260-508) | 12 12 | 0,54(5,5) 0,48(4,9) | 0,64(6,5) 0,58(5,9) |
| Мод.АПС-28 | 9,00R20 (260R508) 9,00-20 (260-508) | 12 12 | 0,44(4,4) 0,34(3,4) | 0,44(4,4) 0,34(3,4) |
| Мод.АПС-23 | 9,00-20 (260-508) | 12 | 0,65(6,6) |  |
| Мод.П-8Б | 9,00-20 (260-508) | 12 | 0,48(4,9) |  |
| Мод.ПП-8Д-01 | 9,00-20 (260-508) | 12 | 0,48(4,9) |  |
| ЛЬВОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (ЛАЗ) |
| ЛАЗ-695Н -695НГ | 10,00-20 (280-508) 10,00R20 (280R508) | 12 16 | 0,50(5,1) 0,56(5,7) | 0,50(5,1) 0,56(5,7) |
| ЛАЗ-697Е "Турист" | 10,00-20 (280-508) | 12 | 0,40(4,0) | 0,45(4,5) |
| ЛАЗ-697Н | 10,00R20 (280R508) |  |  |  |
| ЛАЗ-697М | 10,00R20 (270R508) | 16 | 0,50(5,1) | 0,55(5,6) |
| ЛАЗ-697Р |  |  |  |  |
| ЛАЗ-698 | 10,00-20 (280-508) | 12 | 0,70(7,1) | 0,80(8,1) |
| ЛАЗ-699А | 10,00-20 (280-508) 10,00R20 (280R508) | 12 16 | 0,55(5,6) 0,63(6,4) | 0,55(5,6) 0,65(6,6) |
| ЛАЗ-699Н | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,65(6,6) | 0,65(6,6) |
| ЛАЗ-699Р | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,65(6,6) | 0,67(6,8) |
| ЛАЗ-4202 | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,56(5,7) | 0,75(7,6) |
| ЛАЗ-4202 | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,70(7,1) | 0,80(8,1) |
| ЛАЗ-42021 | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,70(7,1) | 0,70(7,1) |
| ЛАЗ-4207 | 11,00R22,5 (300R572) | 16 | 0,65(6,6) | 0,67(6,8) |
| ЛАЗ-5255 | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,65(6,6) | 0,80(8,1) |
| КУРГАНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (КАвЗ) |
| КАвЗ-685 -685М -685Б -685Ю -685Ю | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) 8,20-20 (240-508) 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 10 10 10 | 0,20(2,0) 0,35(3,5) 0,23(2,3) 0,21(2,1) 0,33(3,3) | 0,40(4,0) 0,56(5,6) 0,45(4,5) 0,40(4,0) 0,56(5,6) |
| КАвЗ-3100 | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,8(8,1) | 0,75(7,6) |
| КАвЗ-3976 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,28(2,8) 0,28(2,8) | 0,43(4,3) 0,43(4,3) |
| ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (ПАЗ) |
| ПАЗ-672 -672А -672М | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,38(3,8) 0,53(5,4) | 0,45(4,5) 0,63(6,4) |
| ПАЗ-3201 | 8,25-20 (240-508) 8,25R20 (240R508) | 10 10 | 0,40(4,0) 0,55(5,6) | 0,35(3,5) 0,5(5,1) |
| ПАЗ-3203 | 8,25-20 (240-508) | 12 | 0,56(5,7) | 0,56(5,7) |
| ПАЗ-3202 | 8,25-20 (240-508) | 12 | 0,56(5,7) | 0,56(5,7) |
| ПАЗ-3205 | 8,25-20 (240-508) | 10 | 0,45(4,5) | 0,38(3,8) |
| ПАЗ-3206 | 8,25-20 (240-508) | 12 | 0,60(6,1) | 0,43(4,3) |
| ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД (ЛиАЗ) |
| ЛиАЗ-677П -677М | 10,00-20 (280-508) 10,00R20 (280R508) | 16 16 | 0,75(7,6) 0,85(8,6) | 0,65(6,6) 0,75(7,6) |
| ЛиАЗ-5256 | 11/70R22,5 | 16 | 0,88(8,9) | 0,88(8,9) |
| ЛиАЗ-5930 | 11,00-20 (300-508) | 16 | 0,75(7,6) | 0,65(6,6) |
| ЛиАЗ-5930 | 11,00R20 (300R508) | 16 | 0,85(8,6) | 0,75(7,6) |
| ЛиАЗ-5932 | 10,00R20 (280R508) | 16 | 0,8(8,1) | 0,75(7,6) |
| ЛиАЗ-5933 |  |  |  |  |
| ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ЗАВОД ИМ.УРИЦКОГО (ЗИУ) |
| ЗИУ-9, -9В, -9Г | 12,00R20 (320R508) | 18 | 0,80(8,1) | 0,80(8,1) |
| БЕЛРЕМКОММУНМАШ |
| АКСМ-101 | 12,00R20 (320R508) | 18 | 0,73(7,4) | 0,76(7,7) |
| АКСМ-201 | 12,00R20 (320R508) | 18 | 0,69(7,0) | 0,72(7,3) |
| АКСМ-10 | 12,00R20 (320R508) | 18 | 0,69(7,0) | 0,72(7,3) |

Примечание. Нормы внутреннего давления распространяются на новые, отремонтированные и восстановленные шины в течение всего срока их хранения и эксплуатации в любых климатических и дорожных условиях и соблюдаются с точностью до +/- 0,01 МПа (+/- 0,1 кгс/см2) для легковых автомобилей и до +/- 0,02 МПа (+/- 0,2 кгс/см2) для легковых автомобилей и до +/- 0,02 МПа (+/- 0,2 кгс/см2) для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, прицепов и полуприцепов.

<*> При эксплуатации автомобильных шин рекомендуется корректировать внутренее давление в соответствии с рекомендациями заводов -- изготовителей транспортных средств. Комплектование автомобилей шинами производится согласно главе 4 настоящих Правил.

|  | Приложение 2 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ШИНЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ И ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

| Модель автомобиля | Грузоподъемность автомобиля (прицепа, полуприцепа) | Назначение автомобиля (прицепа, полуприцепа) | Число осей, в том числе ведущих | Число колес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ГАЗ) |
| ГАЗ-66-11 | 2,0 т | Бортовой |  |  |
| ГАЗ-66-12 | 2,0 т | Бортовой с лебедкой |  |  |
| ГАЗ-66-14 | 2,0 т | Бортовой с экранированным электрооборудованием | 2/2 | 4 |
| ГАЗ-66-16 | 2,0 т | Бортовой с лебедкой и экранированным электрооборудованием |  |  |
| ГЗСА-3713 | 1,6 т1 | Фургон для медикаментов |  |  |
| ГЗСА-3714 | 1,5 т1 | Фургон для хлебобулочных изделий | 2/2 | 4 |
| ГЗСА-3777 | 1,3 т1 | Передвижное отделение связи | 2/2 | 4 |
| В1-ОТА-1,8 | 1800 л2 | Цистерна для перевозки молока |  |  |
| В1-АТА-1,8 | 1800 л2 | Цистерна для перевозки воды | 2/2 | 4 |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-157КД | 3,0 т1 | Бортовой |  |  |
| ЗИЛ-157КДГ | 3,0 т1 | Бортовой с экранированным электрооборудованием | 3/3 | 6 |
| ЗИЛ-157КДЕ | 3,0 т1 | Специальное шасси |  |  |
| ЗИЛ-157КДА | 3,0 т1 | То же |  |  |
| ЗИЛ-157КД | 5 т2 | Бортовой |  |  |
| ЗИЛ-157КДГ | 2,0 т2 | Бортовой с лебедкой и экранированным электрооборудованием | 2/2 | 4 |
| ГАЗ-66-16 | 2,0 т | Бортовой с лебедкой и экранированным электрооборудованием |  |  |
| ГЗСА-3713 | 1,6 т1 | Фургон для медикаментов |  |  |
| ГЗСА-3714 | 1,5 т1 | Фургон для хлебобулочных изделий | 2/2 | 4 |
| ГЗСА-3777 | 1,3 т1 | Передвижное отделение связи | 2/2 | 4 |
| В1-ОТА-1,8 | 1800 л2 | Цистерна для перевозки молока |  |  |
| В1-АТА-1,8 | 1800 л2 | Цистерна для перевозки воды | 2/2 | 4 |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-157КД | 3,0 т1 | Бортовой |  |  |
| ЗИЛ-157КДГ | 3,0 т1 | Бортовой с экранированным электрооборудованием |  |  |
| ЗИЛ-157КДЕ | 3,01 | Специальное шасси | 3/3 | 6 |
| ЗИЛ-157КДА | 3,0 т1 | То же |  |  |
| ЗИЛ-157КД | 5 т2 | Бортовой |  |  |
| ЗИЛ-157КДГ | 5 т2 | Бортовой с экранированным электрооборудованием |  |  |
| ЗИЛ-157КДЕ | 5 т2 | Специальное шасси | 3/3 | 6 |
| ЗИЛ-157КДА | 5 т2 | То же |  |  |
| ЗИЛ-157КДВ | 2,65 т4 на седло | Седельный тягач | 3/3 | 6 |
| ЗИЛ-157КДВ | 3,35 т3 на седло | То же |  |  |
| ЗИЛ-157КДВ | 4,35 т2 | " | 3/3 | 6 |
| ЗИЛ-131Н | 3,7 т1 | Бортовой | 3/3 | 6 |
|  | 5,0 т2 | " |  |  |
| ЗИЛ-131НВ | 3,7 т1 на седло | Седельный тягач | 3/3 | 6 |
|  | 4,0 т2 на седло | То же |  |  |
|  | 5,0 т3 на седло | " | 3/3 | 6 |
| ЗИЛ-ММЗ-4510 | 3,0 т | Самосвал | 3/3 | 6 |
| КАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КамАЗ) |
| КамАЗ-43101 | 6,0 т | Бортовой | 3/3 | 6 |
| КамАЗ-43105 | 7,0 т | " | 3/3 | 6 |
| КамАЗ-43106 | 7,0 т | " |  |  |
| МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (МАЗ) |
| МАЗ-7516 | 19,0 т | Самосвал | 4/4 | 8 |
| МАЗ-7310 | 20,5 т | Бортовой | 4/4 | 8 |
| МАЗ-7910 | 15,2 т | Трубовоз | 4/4 | 8 |
| МАЗ-9380 | 13,5 т | Полуприцепшасси двухосный | 2 | 4 |
| МАЗ-8950 | 10,5 т | Прицеп-шасси двухосный | 2 | 4 |
| КРЕМЕНЧУГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КрАЗ) |
| КрАЗ-255Б | 7,5 т | Бортовой | 3/3 | 6 |
| КрАЗ-255Л | 8,0 т | Лесовоз | 3/3 | 6 |
| КрАЗ-260 | 9,5 т | Бортовой | 3/3 | 6 |
| КрАЗ-260Г | 9,5 т | Бортовой длиннобазный | 3/3 | 6 |
| КрАЗ-260В | 9,5 т на седло | Седельный тягач | 3/3 | 6 |
| КрАЗ-255В | 8,0 т на седло | То же | 3/3 | 6 |
| МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ (МЗКТ) |
| Волат-79092 | 22,0 | Бортовой | 4/4 | 8 |
| Волат-75165 | 24,5 | Самосвал | 4/4 | 8 |
| Волат-79093 | 22,0 | Лесовоз | 4/4 | 8 |
| Волат-79094 | 20,5 | Плетевоз | 4/4 | 8 |
| Волат-79096 | 21,0 | Трубовоз | 4/4 | 8 |
| Волат-7429 | 23,0 | Седельный тягач | 4/4 | 8 |
| Волат-74131 | 30,0 | То же | 4/4 | 8 |
| Волат-8385 (83851) | 17,0 | Прицеп | 2 | 4 |
| Волат-5247Д | 50,0 | Полуприцеп | 2 | 8 |
| Волат-938 | 15,5 | " | 2 | 4 |
| Волат-99882 | 33,7 | " | 2 | 4 |
| Волат-99883 | 40,0 | " | 2 | 4 |
| Волат-9378 | 49,0 | " | 2 | 8 |
| Волат-9001 (9002) | 19,0 | Прицеп-роспуск | 2 | 4 |
| Волат-8372 | 65,0 | То же | 4 | 16 |
| Волат-79091 | 24,0 | Шасси | 4/4 | 8 |
| Волат-79092 | 24,0 | " | 4/4 | 8 |
| Волат-79301 | 24,0 | " | 4/4 | 8 |
| УРАЛЬСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (УралАЗ) |
| Урал-4320-01 | 5,0 т | Бортовой | 3/3 | 6 |
| Урал-43202--01 | 5,0 т | " | 3/3 | 6 |
| Урал-43202--01 | 7,0 т | " | 3/3 | 6 |
| Урал-5557 | 7,0 т | Самосвал | 3/3 | 6 |
| Урал-4420--01 | 5,5 т на седло | Седельный тягач | 3/3 | 6 |
| Урал-44202--01 | 7,0 т на седло | То же | 3/3 | 6 |
| Урал-375 | 5,0 т | Бортовой | 3/3 | 6 |
| Урал-375Б | 5,0 т | " | 3/3 | 6 |
| Урал-377 | 7,5 т | " | 3/2 | 6 |
| Урал-377С | 7,5 т на седло | Седельный тягач | 3/2 | 6 |
| Урал-375СН | 7,4 т на седло | То же | 3/3 | 6 |
| Урал-377н | 7,5 т | Бортовой | 3/2 | 6 |
| Урал-377СН | 7,5 т на седло | Седельный тягач | 3/2 | 6 |
| Урал-375н | 7,0 т | Бортовой | 3/3 | 6 |

Продолжение таблицы

| Модель автомобиля | Обозначение обода | Обозначение шины | Норма слойности | Внутреннее дав ление в<*> шине по осям, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рекомендуемого |  |  |  |
|  | допустимого |  |  | передней | задней/средней |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГОРЬКОВСИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ГАЗ) |
| ГАЗ-66-11 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| ГАЗ-66-12 | " |  |  |  |  |
| ГАЗ-66-14 | " |  |  |  |  |
| ГАЗ-66-16 | " |  |  |  |  |
| ГЗСА-3713 |  |  |  |  |  |
| ГЗСА-3714 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| ГЗСА-3777 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| В1-ОТА-1,8 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| В1-АТА-1,8 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-157КД | 229РГ (9,0РГ-18) | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,30(3,0) | 0,30(3,0) |
| ЗИЛ-157КДГ |  |  |  |  |  |
|  | 228Гх457 |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КДЕ | " |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КДА | " |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КД |  | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| ЗИЛ-157КДГ |  | -"- |  |  |  |
| ГАЗ-66-16 |  | -"- |  |  |  |
| ГЗСА-3713 |  |  |  |  |  |
| ГЗСА-3714 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| ГЗСА-3777 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| В1-ОТА-1,8 |  |  |  |  |  |
| В1-АТА-1,8 | 9,0РГ-18 | 320-457 (12,00-18) | 12 | 0,28(2,8) | 0,28(2,8) |
|  | 8,00СУ-18 |  |  |  |  |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ) |
| ЗИЛ-157КД | 229РГ (9,0РГ-18) | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,30(3,0) | 0,30(3,0) |
| ЗИЛ-157КДГ |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КДЕ | 228Гх457 " |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КДА | " |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КД |  | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| ЗИЛ-157КДГ | 228Гх457 | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| ЗИЛ-157КДЕ | 228Гх457 |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КДА | 228Гх457 |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КДВ | 228Гх457 | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,30(3,0) | 0,30(3,0) |
| ЗИЛ-157КДВ |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-157КДВ | 228Гх457 | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| ЗИЛ-131Н | 228Гх457 | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,30(3,0) | 0,30(3,0) |
|  |  | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| ЗИЛ-131НВ | 228Гх457 | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,30(3,0) | 0,30(3,0) |
|  | 228Гх457 | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| ЗИЛ-ММЗ-4510 | 228Гх457 | 320-457 (12,00-18) | 8 | 0,30(3,0) | 0,30(3,0) |
| КАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КамАЗ) |
| КамАЗ-43101 | 310-533 | 1200х400-533 | 10 | 0,32(3,2) | 0,32(3,2) |
| КамАЗ-43105 | 310-533 | 1200х400-533 | 10 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| КамАЗ-43106 |  |  |  |  |  |
| МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (МАЗ) |
| МАЗ-7516 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,38(3,8) | 0,38(3,8) |
| МАЗ-7310 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,38(3,8) | 0,38(3,8) |
| МАЗ-7910 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,38(3,8) | 0,38(3,8) |
| МАЗ-9380 | 440-533 | 1300х530-533 | 12 | 0,39(4,0) | 0,39(4,0) |
| МАЗ-8950 | 330-462 | 1025х420-457 | 16 | 0,55(5,6) | 0,55(5,6) |
| КРЕМЕНЧУГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (КрАЗ) |
| КрАЗ-255Б | 440-533 | 1300-530-533 | 12 | 0,34(3,5) | 0,34(3,5) |
| КрАЗ-255Л | 440-533 | 1300х530-533 | 12 | 0,39(4,0) | 0,39(4,0) |
| КрАЗ-260 | 440-533 | 1300х530-533 | 12 | 0,40(4,0) | 0,40(4,0) |
| КрАЗ-260Г | 440-533 | 1300х630-533 | 12 | 0,40(4,0) | 0,40(4,0) |
| КрАЗ-260В | 440-533 | 1300х530-533 | 12 | 0,40(4,0) | 0,40(4,0) |
| КрАЗ-255В | 440-533 | 1300х530-533 | 12 | 0,35(3,5) | 0,35(3,5) |
| МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ (МЗКТ) |
| Волат-79092 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-75165 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-79093 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-79094 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-79096 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-7429 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-74131 | 500-635 | 1500х600-635 | 24 | 0,44(4,4) | 0,44(4,4) |
| Волат-8385 (83851) | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-5247Д |  | 15 00-20 | 20 | 0,55(5,6) | 0,55(5,6) |
| Волат-938 | 400-533 | 1300х530-533 | 12 | 0,39(3,9) | 0,39(3,9) |
| Волат-99882 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-99883 | 500-635 | 1600х600-685 | 24 | 0,44(4,4) | 0,44(4,4) |
| Волат-9378 |  | 15,00-20 | 20 | 0,55(5,6) | 0,55(5,6) |
| Волат-9001 (9002) | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,46(4,6) | 0,46(4,6) |
| Волат-8372 |  | 15,00-20 | 20 | 0,55(5,6) | 0,55(5,6) |
| Волат-79091 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,75(7,6) | 0,75(7,6) |
| Волат-79092 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,38(3,8) | 0,38(3,8) |
| Волат-79301 | 500-635 | 1500х600-635 | 14 | 0,38(3,8) | 0,38(3,8) |
| УРАЛЬСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (УралАЗ) |
| Урал-4320-01 | 254Р-508 | 14,00-20 (370-508) | 10 | 0,32(3,2) | 0,32(3,2) |
| Урал-43202--01 | 254Гх508 | 1100х400-533 | 12 | 0,25(2,5) | 0,35(3,5) |
| Урал-43202--01 | 254Гх508 | 1100х400-533 | 12 | 0,25(2,5) | 0,35(3,5) |
| Урал-5557 | 400Гх508 | 1200х500-508 | 12 | (1,5-3,5) | (1,5-3,5) |
|  |  |  |  | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 |
| Урал-4420--01 | 330-533 | 1100х400-533 | 12 | 0,25(2,5) | 0,36(3,6) |
| Урал-44202--01 | 330-533 | 1100х400-533 | 12 | 0,5(2,5) | 0,36(3,6) |
| Урал-375 | 254Р-508 | 14,00-20 (370-508) | 10 | 0,32(3,2) | 0,32(3,2) |
|  | 254Гх508 |  |  |  |  |
| Урал-375Б | " | 14,00-20 (370-508) | 10 | 0,32(3,2) | 0,32(3,2) |
| Урал-377 | " | 14,00-20 (370-508) | 10 | 0,24(2,4) | 0,36(3,6) |
| Урал-377С | " | 14,00-20 (370-508) | 10 | 0,32(3,2) | 0,32(3,2) |
| Урал-375СН | 330-533 | 1100х400-533 | 12 | 0,26(2,6) | 0,34(3,4) |
| Урал-377н | " | 1100х400-533 | 12 | 0,20(2,0) | 0,32(3,2) |
| Урал-377СН | " | 1100х400-533 | 12 | 0,20(2,0) | 0,32(3,2) |
| Урал-375н | " | 1100х400-533 | 12 | 0,20(2,0) | 0,32(3,2) |

<*> При эксплуатации автомобильных шин рекомендуется корректировать внутреннее давление в соответствии с рекомендациями заводов -- изготовителей подвижного состава. Комплектование автомобилей шинами производится согласно главе 4 настоящих Правил.

|  | Приложение 3 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

КОНСТРУКЦИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН С КАМЕРОЙ

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА (РАЗРЕЗ)

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 4 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ШИН

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 5 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ТИПЫ РИСУНКОВ ПРОТЕКТОРОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 6 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

МАРКИРОВКА ШИН ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

МАРКИРОВКА ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 7 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ИНДЕКС НАГРУЗКИ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ) ШИН И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ НАГРУЗКИ

| Индекс нагрузки | Нагрузка на шину, кгс |
| --- | --- |
| 60 | 250,0 |
| 61 | 257,0 |
| 62 | 265,0 |
| 63 | 272,0 |
| 64 | 280,0 |
| 65 | 290,0 |
| 66 | 300,0 |
| 67 | 307,0 |
| 68 | 315,0 |
| 69 | 325,0 |
| 70 | 335,0 |
| 71 | 345,0 |
| 72 | 355,0 |
| 73 | 365,0 |
| 74 | 375,0 |
| 75 | 387,0 |
| 76 | 400,0 |
| 77 | 412,0 |
| 78 | 425,0 |
| 79 | 437,0 |
| 80 | 450,0 |
| 81 | 462,0 |
| 82 | 475,0 |
| 83 | 487,0 |
| 84 | 500,0 |
| 85 | 515,0 |
| 86 | 530,0 |
| 87 | 545,0 |
| 88 | 560,0 |
| 89 | 580,0 |
| 90 | 600,0 |
| 91 | 615,0 |
| 92 | 630,0 |
| 93 | 650,0 |
| 94 | 670,0 |
| 95 | 690,0 |
| 96 | 710,0 |
| 97 | 730,0 |
| 98 | 750,0 |
| 99 | 775,0 |
| 100 | 800,0 |
| 101 | 825,0 |
| 102 | 850,0 |
| 103 | 875,0 |
| 104 | 900,0 |
| 105 | 925,0 |
| 106 | 950,0 |
| 107 | 975,0 |
| 108 | 1000,0 |
| 109 | 1030,0 |
| 110 | 1060,0 |
| 111 | 1090,0 |
| 112 | 1120,0 |
| 113 | 1150,0 |
| 114 | 1180,0 |
| 115 | 1215,0 |
| 116 | 1250,0 |
| 117 | 1285,0 |
| 118 | 1320,0 |
| 119 | 1360,0 |
| 120 | 1400,0 |
| 121 | 1450,0 |
| 122 | 1500,0 |
| 123 | 1550,0 |
| 124 | 1600,0 |
| 125 | 1650,0 |
| 126 | 1700,0 |
| 127 | 1750,0 |
| 128 | 1800,0 |
| 129 | 1850,0 |
| 130 | 1900,0 |
| 131 | 1950,0 |
| 132 | 2000,0 |
| 133 | 2060,0 |
| 134 | 2120,0 |
| 135 | 2180,0 |
| 136 | 2240,0 |
| 137 | 2300,0 |
| 138 | 2360,0 |
| 139 | 2430,0 |
| 140 | 2500,0 |
| 141 | 2575,0 |
| 142 | 2650,0 |
| 143 | 2725,0 |
| 144 | 2800,0 |
| 145 | 2900,0 |
| 146 | 3000,0 |
| 147 | 3075,0 |
| 148 | 3150,0 |
| 149 | 3250,0 |
| 150 | 3350,0 |
| 151 | 3450,0 |
| 152 | 3550,0 |
| 153 | 3650,0 |
| 154 | 3750,0 |
| 155 | 3875,0 |
| 156 | 4000,0 |
| 157 | 4125,0 |
| 158 | 4250,0 |
| 159 | 4375,0 |
| 160 | 4500,0 |
| 161 | 4625,0 |
| 162 | 4750 |
| 163 | 4875 |
| 164 | 5000 |
| 165 | 5150 |
| 166 | 5300 |
| 167 | 5450 |
| 168 | 5600 |
| 169 | 5800 |
| 170 | 6000 |
| 171 | 6150 |
| 172 | 6300 |
| 173 | 6500 |
| 174 | 6700 |
| 175 | 6900 |

|  | Приложение 8 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ИНДЕКС (КАТЕГОРИЯ) СКОРОСТИ <*>

| Индекс скорости | Скорость, км/ч |
| --- | --- |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |

<*> Маркировка промежуточных значений максимальной скорости производится индексом последующей скорости при значениях последней цифры 5 и выше или предыдущим индексом при значении последней цифры менее 5.

|  | Приложение 9 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНДЕКСАМИ ДАВЛЕНИЯ И ВЕЛИЧИНАМИ ДАВЛЕНИЯ

| Индекс давления, PSI<*> | Давление, кПа |
| --- | --- |
| 20 | 140 |
| 25 | 175 |
| 30 | 210 |
| 35 | 240 |
| 40 | 275 |
| 45 | 310 |
| 50 | 345 |
| 55 | 380 |
| 60 | 415 |
| 65 | 450 |
| 70 | 485 |
| 75 | 520 |
| 80 | 550 |
| 85 | 590 |
| 90 | 620 |
| 95 | 660 |
| 100 | 690 |
| 105 | 725 |
| 110 | 760 |
| 115 | 795 |
| 120 | 830 |
| 125 | 865 |

<*> PSI = 6,895 кПа.

|  | Приложение 10 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЕ КАРТОЧКИ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ШИННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| Адресная карточка шинного предприятия | Индекс, включаемый в заводской номер шины | Товарный знак предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Барнаульский шинный завод | Бр | на бумажном носителе |
| 656048, г.Барнаул-48, пр.Космонавтов, 12 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(385-2) 76-12-53, 76-14-85, 46-12-53 телефакс 44-36-75 телефон приемной генерального директора 76-08-12 |  |  |
| Белорусский шинный комбинат "Белшина" | Бел | на бумажном носителе |
| 213824, г.Бобруйск, Могилевской обл., Минское шоссе |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(02251) 3-43-11, 9-98-64 телефакс 017/210-91-42 телефон приемной генерального директора 3-31-77 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Росава" | Бц | на бумажном носителе |
| 256400, г.Белая Церковь, Киевской обл., ул.Леваневского, 91 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(04463) 3-70-12 телефакс 3-79-38, 3-71-12 телефон приемной генерального директора 3-79-24 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Волтайр" | Вл | на бумажном носителе |
| 404103, г.Волжский, Волгоградской обл., ул.Первомайская, 3 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(8443) 25-49-19, 22-31-78 телефакс 25-55-29 телефон приемной генерального директора 22-72-60 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Воронежшина" | В | на бумажном носителе |
| 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, 41 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(0732) 45-87-85, 45-94-44 телефакс 45-87-57, 45-89-59 телефон приемной генерального директора 49-62-14 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Днепрошина" | Д | на бумажном носителе |
| 320700, г.Днепропетровск, ул.Кротова, 24 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(0562) 96-70-01, 96-06-36 телефакс 96-15-49, 96-69-46 телефон приемной генерального директора 96-15-43, 96-46-69 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Кировский шинный завод" | К | на бумажном носителе |
| 610004, г.Киров-4, ул.Энергетиков, 15 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(8322) 23-77-65, 24-31-83 телефакс 40-00-00 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Красноярский шинный завод" | Кя | на бумажном носителе |
| 660014, г.Красноярск, ул.Тамбовская, 5 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(391-2) 64-27-41, 64-27-08 телефакс 62-93-42, 64-44-56 телефон приемной генерального директора 64-04-46 |  |  |
| Закрытое Акционерное Общество "Петрошина" | Л | на бумажном носителе |
| 198088, г.Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 20 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(812) 252-55-63, 186-49-02 телефакс 186-75-00 телефон приемной генерального директора 259-19-98 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Московский шинный завод" | М | на бумажном носителе |
| 109088, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, 11 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(095) 274-55-78, 274-74-81 279-91-63 телефакс 274-12-46 телефон приемной генерального директора 274-12-86 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Нижнекамскшина" | Нк | на бумажном носителе |
| 423550, Татарстан, г.Нижнекамск, |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(8555) 34-29-31 телефакс 34-28-80 телефон приемной генерального директора 34-16-49 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Омскшина" | О | на бумажном носителе |
| 644018, г.Омск-18, ул.5-я Кордная, 2 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(3812) 56-07-35, 56-03-37 телефакс 56-13-15 телефон приемной генерального директора 33-10-90 31-68-50 |  |  |
| "Уральская шинная компания" | С | на бумажном носителе |
| 620219, г.Екатеринбург, ул.Благодатская, 76 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(343-2) 25-91-90 телефакс 25-22-40 телефон приемной генерального директора 25-12-63 |  |  |
| Открытое Акционерное Общество "Ярославский шинный завод" | Я | на бумажном носителе |
| 150040, г.Ярославль, ул.Советская, 81 |  |  |
| телефон отдела сбыта 8(0852) 27-18-57, 27-17-10 телефакс 72-92-77 телефон приемной генерального директора 22-16-33, 27-17-01 |  |  |

|  | Приложение 11 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРИЧИН ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА ПОКРЫШЕК, КАМЕР И ОБОДНЫХ ЛЕНТ

1. Производственные причины

В соответствии со стандартами шины могут сниматься с экс-

плуатации по следующим причинам:

По ГОСТ 4754 (шины для легковых автомобилей):

покрышки -- расслоение в каркасе,  брекере и бортах, отс-

лоение протектора и боковины,  гребень по протектору с выпрес-

совкой ткани,  запрессовка твердых включений на  внутренней  и

наружной  поверхностях  каркаса  с повреждением слоев каркаса,

механические повреждения,  пузыри по первому слою,  отставание

нитей  корда  по первому слою каркаса,  складки по основанию и

носку борта от запрессовки бортовой  ленты,  обнажение  кромок

бортовой ленты, отрыв и отслаивание герметизирующего резиново-

го слоя на внутренней поверхности каркаса и на бортах;

ездовые камеры -- пролежни в местах сгиба камеры, расхож-

дение стыка камеры,  механические повреждения, пористость сте-

нок камеры и посторонние включения.

ПО ГОСТ 5513 (шины грузовых автомобилей постоянного  дав-

ления):

покрышки -- расслоение в каркасе,  брекере и бортах, отс-

лоение протектора и боковины,  гребень по протектору с выпрес-

совкой ткани (для покрышек с текстильным брекером), запрессов-

ка  твердых включений на внутренней поверхности каркаса с пов-

реждением первого слоя, механические повреждения;

ездовые камеры  -- пролежни глубиной более 0,5 мм в месте

сгиба,  расхождение стыка,  механические повреждения и  порис-

тость стенок;

ободные ленты --  посторонние  включения  и  механические

повреждения.

По ГОСТ 13298 (шины грузовых автомобилей  с  регулируемым

давлением):

покрышки -- расслоение в каркасе,  брекере и бортах, отс-

лоение протектора и боковины,  гребень по протектору с выпрес-

совкой ткани,  запрессовка твердых включений на внутренней по-

верхности каркаса с повреждением первого слоя;

ездовые камеры -- пролежни глубиной более 0,5 мм в местах

сгиба камеры,  расхождение стыка камеры, пористость стенок ка-

меры и посторонние включения;

-- ободные ленты -- механические повреждения.

По ГОСТ 38.0481 (покрышки,  восстановленные методом нало-

жения протектора):

покрышки -- отслоение наложенного протектора (местное или

по всей окружности),  отслоение наложенной покровной резины по

боковине, отслоение или разрыв наложенного пластыря, отслоение

заполняющей  резины в зоне местных повреждений,  отслоение за-

полняющей резины в  зоне  местных  повреждений  с  последующим

расслоением  каркаса  и пластыря,  трещины по канавкам и отрыв

шашек рисунка протектора из-за недостаточной толщины  подкана-

вочного слоя, расхождение стыка наложенного протектора.

По ТУ 38.10453 (покрышки,  прошедшие ремонт местных  пов-

реждений):

покрышки -- отслоение или  разрыв  наложенного  пластыря,

отслоение резины, заполняющей полость, образующуюся при вырез-

ке поврежденного участка покрышки (наполнительной) в зоне  ре-

монта  местных повреждений,  отслоение наполнительной резины в

зоне ремонта местных  повреждений  с  последующим  расслоением

каркаса или пластыря.

Покрышки новых шин,  прошедшие восстановление методом на-

ложения протектора или ремонт местных повреждений,  могут быть

преждевременно сняты с  эксплуатации  в  связи  с  равномерным

преждевременным  износом протектора,  происшедшим ранее гаран-

тийного срока, при условии отсутствия нарушений настоящих Пра-

вил,  неисправностей  автомобиля  или признаков воздействия на

протектор шин нефтепродуктов.

2. Эксплуатационные причины

Преждевременный неравномерный износ протектора из-за неп-

равильной регулировки схождения и развала передних колес, рез-

кого торможения или трогания с места,  изношенности и ослабле-

ния крепления колесных подшипников,  втулок рулевых тяг, завы-

шенного радиального и бокового биения колес;  износ протектора

выше предельно допустимого из-за несвоевременного снятия шин с

эксплуатации;  разрушение или излом каркаса из-за езды при по-

ниженном внутреннем давлении в шинах;  интенсивной износ сред-

ней части беговой дорожки из-за езды при повышенном давлении в

шинах,  разрыв  каркаса  из-за перегрузки автомобиля или колес

из-за неправильного размещения груза в  кузове  автомобиля,  а

также вследствие удара о дорожное препятствие при езде с боль-

шой скоростью;  механические повреждения:  пробои  или  порезы

протектора и боковины с разрывами каркаса;  повреждения бортов

при небрежном монтаже и демонтаже  шин;  потеря  герметичности

бескамерных шин из-за механических повреждений;

ездовые камеры -- пробой, прокол или порез, разрыв камеры

в  месте  разрыва покрышки,  разрыв или повреждение камеры при

неправильном монтаже шины,  повреждение вентиля, отрыв вентиля

при  небрежном демонтаже шин или при езде на шине с резко сни-

женным внутренним давлением.

3. Основные виды и причины повреждений шин

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 12 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ШИНЫ ПРОИЗВОДСТВА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, ДОПУСКАЕМЫЕ К УСТАНОВКЕ НА ИМПОРТНЫЕ АВТОМОБИЛИ

| Модель автомобиля, прицепа, полуприцепа | Обозначение шины | Обозначение обода | Норма слойности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ |
| Авиа А21Е | 7.50-16 | 5,5-16ДС |  |
| Авиа А31 | 6,50-20 | 5,5-20 | 6 |
| Мерседес-Бенц 1735 | 11,00R20 (300R508) | 8,5-20 | 14 |
| Мерседес-Бенц 2235S | 11,00R20 (300R508) | 8,08-20 | 16 |
| Мерседес-Бенц 1838 | 295/80R22,5 | 9,0-22,5 | 16 |
| Мерседес-Бенц 2236 | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 16 |
| Мерседес-Бенц 2232S | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 16 |
| Татра-148SI | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 16 |
| Татра-815-2 | 12,00-20 (320-508) | 8,5-20 | 16 |
| Вольво F-12 | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Рено 385.19T | 315/80R22,5 | 9,00-22,5 | 16 |
| Рено 340 | 315/80R22,5 | 9,00-22,5 | 16 |
| Рено 420 | 320/80R22,5 | 9,00-22,5 | 16 |
| Ивеко 190--36РТ | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Ивеко 260--36РТ | 305/70R22,5 | 8,0-20 | 16 |
| Скания 11ЗМ | 305/80R22,5 | 9,0-22,5 | 16 |
| ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ |
| Fruehauf (25,5 т) | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Kassbohrer | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Fruehauf (23,5 т) | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Schmitz-SKD | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Trailer Lamberet | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| N 7 CH | 9,00R20 (260R508) 9,00R20 (260R508) | 7,0-20 7,0-20 | 12 12 |
| N 10 CH | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| N 12 CH | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| N 12 S | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| N 14 V | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| N 18 V | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Kodel SNI 20-32 | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| Kodel SN-24 | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 14 |
| ШИНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ |
| Икарус-280 | 11,00R20 (300R508) 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 8,0-20 | 16 16 |
| Икарус-283 | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 16 |
| Икарус-263 | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 16 |
| Икарус-255 | 11,00R20 (300R508) | 8,0-20 | 16 |
| Икарус-250 | 10,00R20 (280R508) | 8,0-20 | 16 |
| Икарус-250 | 10,00R20 (280R508) | 8,0-20 | 16 |
| Икарус-250 | 10,00R20 (280R508) | 8,0-20 | 16 |
| Икарус-256 | 10,00R20 (280R508) | 8,0-20 | 16 |
| Икарус-415, -435 | 10,00R20 (280R508) | 8,0-20 | 16 |

Продолжение таблицы

| Модель автомобиля, прицепа, полуприцепа | Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2)<*> | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | передняя ось | задняя и средняя ось | ось прицепа |  |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ |
| Авиа А21Е | 0,37(3,7) | 0,40(4,0) |  |  |
| Авиа А31 | 0,37(3,7) | 0,45(4,5) |  |  |
| Мерседес-Бенц 1735 | 0,78(7,9) | 0,64(6,5) |  |  |
| Мерседес-Бенц 2235S | 0,76(7,7) | 0,54(5,5) |  |  |
| Мерседес-Бенц 1838 | 0,85(8,6) | 0,77 (7,75) |  |  |
| Мерседес-Бенц 2236 | 0,78(7,9) | 0,64(6,5) |  |  |
| Мерседес-Бенц 2232S | 0,76(7,7) | 0,54(5,5) |  |  |
| Татра-148SI | 0,76(7,7) | 0,68(6,9) |  |  |
| Татра-815-2 | 0,68(6,9) | 0,68(6,9) |  |  |
| Вольво F-12 | 0,68(6,9) | 0,68(6,9) |  |  |
| Рено 385.19T | 0,76(7,7) | 0,76(7,7) |  |  |
| Рено 340 | 0,73(7,4) | 0,73(7,4) |  |  |
| Рено 420 |  |  |  |  |
| Ивеко 190--36РТ |  |  |  |  |
| Ивеко 260--36РТ |  |  |  |  |
| Скания 11ЗМ |  |  |  |  |
| ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ |
| Fruehauf (25,5 т) | 9,75(7,6) | 0,8(8,1) |  |  |
| Kassbohrer | 0,75(7,6) | 0,8(8,1) |  |  |
| Fruehauf (23,5 т) | 0,73(7,4) | 0,77(7,8) |  |  |
| Schmitz-SKD | 0.85(8,6) | 0,85(8,6) |  |  |
| Trailer Lamberet | 0,85(8,6) | 0,85(8,6) |  |  |
| N 7 CH | - - | 0,61(6,2) 0,54(5,5) |  |  |
| N 10 CH | - | 0,36(3,6) |  |  |
| N 12 CH | - | 0,68(6,9) |  |  |
| N 12 S | - | 0,61(6,2) |  |  |
| N 14 V | - | 0,51(5,2) |  |  |
| N 18 V | - | 0,46(4,6) |  |  |
| Kodel SNI 20-32 | 0,74(7,5) | 0,79(8,0) |  |  |
| Kodel SN-24 | 0,84(8,5) | 0,84(8,5) |  |  |
| ШИНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ |
| Икарус-280 | 0,80(8,1) 0,75(7,6) | 0,75(7,6) 0,65(6,6) | 0,75(7,6) 0,75(7,6) |  |
| Икарус-283 | 0,80(8,1) | 0,75(7,6) | 0,74(7,5) |  |
| Икарус-263 | 0,80(8,1) | 0,75(7,6) |  |  |
| Икарус-255 | 0,70(7,1) | 0,70(7,1) |  |  |
| Икарус-250 | 0,67 (6,75) | 0,67 (6,75) |  |  |
| Икарус-250 | 0,80(8,1) | 0,76(7,6) |  |  |
| Икарус-250 | 0,80(8,1) | 0,80(8,1) |  |  |
| Икарус-256 | 0,76(7,7) | 0,75(7,6) |  |  |
| Икарус-415, -435 | 0,82 (8,25) | 0,82 (8,25) |  |  |

Примечание. Обод TRILEX, Кроме шин Икарус-415.08, -435. Комплектование автомобилей шинами производится согласно главе 4 настоящих Правил.

<*> При эксплуатации автомобильных шин рекомендуется корректировать внутреннее давление в соответствии с рекомендациями заводов -- изготовителей подвижного состава.

|  | Приложение 13 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ ШИН ПРОИЗВОДСТВА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ПАРАМЕТРЫ

ШИН ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ОСОБО

МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО ГОСТ 4754-97

И ОТДЕЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

| Обозначение шины, модель | Норма слойности (индекс грузоподъемности) | Тип рисунка протектора | Обозначение обода | Масса шины, кг, не более | Размеры шины, мм | Максимально допустимая скорость, м/ч и индекс скорости | Максимальная нагрузка на шину, кгс | ГОСТ, по которому выпускается шина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наружный диаметр (допуск +/- 1%) | ширина профиля, не более | статический радиус (допуск +/- 1%) | радиус качения (допуск +/- 1%) |  |  |  |
|  |  |  | рекомендуемый | камерной | бескамерной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | допустимый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ |
| 5,90-13, ИВ-167 | 4(78) | Повышенной проходимости | 4(102) | 11,0 | - | 620 | 154 | 292 | 298 | 95 | 380 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 4 1/2(114) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,15-13(155-13), И-151, ИЛ-143 | 4(75) | Дорожный Зимний | 4 1/2(114) | 7,7 8,1 | 7,5 - | 600 600 | 158 152 158 | 278 278 | 284 284 | 150,Р 150,Р | 370 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 4(102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,40-13, М-100 | 6(84) | Дорожный | 4 1/2(114) | 12,0 | - | 645 | 172 | 303 | 309 | 140,N | 450 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5(127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,45-13 (165-13) М-177 | 4(78) | Зимний | 4 1/2(114) | 9,0 | 8,7 | 610 | 167 | 285 | 291 | 150,P | 425 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5(127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,45-13(165-13) М-145 | 4(78) | Дорожный | 4 1/2(114) | 9,0 | - | 610 | 167 | 285 | 291 | 150,P | 425 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5(127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,45-13(165-13) АИ-168, Вл-14 | 4(78) | Зимний | 4 1/2J(114) | 9,0 | 8,7 | 610 | 167 | 285 | 291 | 150,P | 370 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5(127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,95-13(175-13) М-154 | 4(82) | Дорожный | 5(127) | 9,8 | - | 610 | 170 | 282 | 288 | 150,P | 415 | ГОСТ 4754-97 |
| 7,35-14(185-14) АИД-23 | 4(88) | Зимний | 5J(127J) | 12,5 | 12,0 | 670 | 185 | 315 | 321 | 150,P | 560 | ГОСТ 4754-97 |
| 7,35-14(185-14) ИД-195 | 4(88) | Дорожный | 5J(127J) | 11,8 | 11,3 | 668 | 185 | 310 | 316 | 160,Q | 485 | ГОСТ 4754-97 |
| 7,35-14(185-14) | (91) | Дорожный | 5J(127J) | 13,2 | 12,4 | 668 | 185 | 310 | 316 | 150,P |  | ГОСТ 4754-97 |
| 7,35-14(185-14) | (91) | Зимний | 5J(127J) | 13,7 | 12,9 | 670 | 185 | 315 | 321 | 150,P |  | ГОСТ 4754-97 |
| 8,40-15 Я245 Я245-1 | (99) | Универсальный | 6L(152L) | 24,0 | - | 777 | 218 | 364 | 371 | 100,J | 775 | ГОСТ 4754-97 |
| 8,40-15 Я-192 | (98) | Повышенной проходимости | 6L(152L) | 26,0 | - | 791 | 218 | 370 | 377 | 100,J | 775 | ГОСТ 4754-97 |
| 6,50-16, Я-101 | 6(93) | Повышенной проходимости | 4,50E(114E) | 22,0 | - | 765 | 180 | 360 | 367 | 90,G | 650 | ГОСТ 4754-97 |
| 6,95-16(175-16) ВЛИ-5, Вл-21 (Волжский) | 4(85) | Универсальный | 5J(127J) | 12,0 | - | 692 | 178 | 326 | 328 | 150,Р | 475 | ГОСТ 4754-97 |
| 6,40-15, М-51 | 6(73) | Повышенной проходимости |  |  |  |  |  |  |  | 90,G | 360 | ГОСТ 4754-97 |
| 7,00-15, И-89 | 6(96) | Дорожный |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 605 | ГОСТ 4754-97 |
| 7,10-15, Я-259А | 6 | Дорожный |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 590 | ГОСТ 4754-97 |
| 7,35-15, Я-288Д | 8(103) | Дорожный | 5J(127J) 5 1/2J(140J) 6J(152J) |  |  | 685 | 192 | 326 |  | 130,M | 875 | ГОСТ 4754-97 |
| РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ |
| 165/80R13, МИ-16-1 | 4(82) | Дорожный | 4 1/2J(114J) | 8,5 | 7,6 | 596 | 167 172 | 271 | 287 | 180 | 475 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5J(127J) 4J(102J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165/80R13, Я370 | 4(82) | Дорожный | 5J(127J) | 8,6 | - | 596 | 167 172 | 271 | 285 | 180 | 410 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 4 1/2J(114J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165/82R13, Я+381, Я+381Л | 4(82) | Зимний | 5J(127J) | 8,6 | - | 596 | 167 172 | 271 | 285 | 160 | 410 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 4 1/2J(114J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175/70R13, Ин+251Бел | 4(82) | Дорожный | 5J(127J) | 8,3 | 7,6 | 580<*> | 177 | 265<*> | 281<*> | 190 | 475 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5 1/2J(140J) 6J(152J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175/80R16, ВлИ-10 | 4(83) | Зимний | 5J(127J) | - | - | 686 | 178 | 315 | 267 | 160 | 505 | ГОСТ 4754-97 |
| 155/70R13, Ех-85, БИ-395 | (72) (75) | Дорожный Зимний | 4J(102J) 4 1/2J(114J) | - | - | 550 550<*> | 157 156 | 252 254 | 267 263<*> | 180 160,Q | 387 | ГОСТ 4754-97 |
| 165/70R13, Бл-85 | 4(79) | Дорожный | 4 1/2J(114J) | - | - | 568 | 167 | 260 | 275 | 180 | 360 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5J(127J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205/70R14, ИД-220 | (93) | Дорожный | 5,5J(140J) | 13,0 | 12,5 | 652 | 206 | 295 | 313 | 180 | 650 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 6J(152J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205/70R14, БцИ-280 | (93) | Зимний | 5,5J(140J) | - | - | 652 | 206 | 295 | 314 | 160 | 580 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 6J(152J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175/70R14, Бц-391, Бл-85 | 4(79) | Дорожный | 5J(127J) | - | - | 568 | 167 | 260 | 281 | 180 | 405 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5 1/2J(140J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165/80R14, МИ-180, МИ-188 | 4(84) 4(84) | Дорожный Зимний | 5J-14(127J)-14 | 9,5 - | - | 622 620 | 167/ 172 175 | 284 284 | 301 | 180 160 | 500 500 | ГОСТ 4754-97 ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 4 1/2J-14 (114)-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185/82R15, Я288 | (93) (103) | Дорожный | 5 1/2J(140J) | - | - | 674 | 188 | 308 | 325 | 120 | 720 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5J(127J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185/80Р15, И-243 | (103) | Дорожный | 5 1/2J(140J) | 17,0 | 16,0 | 674 | 188 | 310 | 329 | 120 | 875 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5J(127J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215/90R15, Бел-11, Я-409 | (110) | Повышенной проходимости | 6J(152J) | - | - | 770 | 218 | 360 |  | 130 | 775 | ГОСТ 4754-97 |
| 215/90R16, ИЯ-357 | (110) | Универсальный | 6J(152J) |  | - | 755 | 218 | 255 |  | 120,L | 775 | ГОСТ 4754-97 |
| 135/80R12, БИ-308 | (65) | Дорожный | 48(102В) | - | 4,5 | 522<*> | 137 | 236<*> | 252 | 180,S | 285 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 114В(4 1/2В) 98В(3 1/2Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205/70R14, ОИ-297, ОИ-297С-1 | (92) 93 | Всесезонная Зимний | 5 1/2J(140J) | - | - | 652 | 206 | 295 | 313 | 160,Q | 580 650 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 6J(152J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185/82R15С Я-288Д Я-288Бел | (98) 93 | Дорожный | 5K(127K) | 17 | - | 682 682<*> | 188 188 | 316<*> | - | 120,L 130,M 130,M | 720 875 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 5 1/2J(140J) 6J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235/75R15, Бел-24 | 105 | Всесезонный | 7J,7 1/2J | - | - | 733<*> | 235 | 330<*> | +3,5 -5,5 367 | 190,T | 925 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 6J,6 1/2J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225/75R16С, БИ-359 | 121/119 | Универсальный | 5 1/2J-16 | 21,5 | 20,0 | 744 | 228 | 338 | 359 | 140,N | 1450/ 1320 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 6J-(152J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215/80R16С, И-289 | (98) | Универсальный | 6J(152J) | - | - | 770 | 218 |  |  | 130,M | 1030 | ГОСТ 4754-97 |
| 205/70R15, LM-2 | (95) | Дорожный, Всесезонный | 5 1/2J6J,5J, 6 1/2J | 13 | - | 669<*> | 208 | 304<*> | 325 | 190,T | 690 | ГОСТ 4754-97 |
| 175/80R16C, Би-522 | 101/99 | Всесезонный | 5J-16 | 14,7 | 13,5 | 684 | 178 | 321 | 332 | 140,N | 825/775 | ГОСТ 4754-97 |
|  |  |  | 4 1/2J-16 5 1/2J-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175/80R16, ВлИ-10 | (88) | Зимний | 5J(152J) | 12 | - | 686 | 178 | 315 | 330 | 160,Q | 560 |  |
| 5,60-15, M-59A | 4(75) | Дорожный | 4 1/2K |  |  |  |  |  |  | 100,J | 330 | ГОСТ 4754-97 |
| 9,35-15 Ил-137, Ил-126 | 6 | Зимний Дорожный | 6L |  |  |  |  |  |  | 130,M | 750 | ГОСТ 4754-97 |
| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ |
| 195/65R16С |  | Дорожный | 6J |  |  | 660 | 201 |  |  | 190,T |  |  |
| 225/65R15С |  | Дорожный | 61/2J |  |  | 673 | 228 |  |  | 190,T |  |  |
| 195/65R15 |  | Зимний | 6J |  |  | 635 | 201 |  |  | 190,T |  |  |
| 205/70R14 |  | Всесезонный | 5 1/2J-14 |  |  | 652 | 206 |  |  | 190,T |  |  |
|  |  |  | 6J-14, 6 1/2J-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185/60R14 |  | Дорожный | 5 2/2J-14H2 |  |  | 578 | 188 |  |  | 210,H |  |  |
|  |  |  | 5J-14H, 6J-14H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175/70R13 |  | Зимний | 5J-13 |  |  | 585 | 176 |  |  | 180,S |  |  |
|  |  |  | 5 1/2J-13, 6J-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165/70R13 |  | Дорожный | 5J-13H2 |  |  | 562 | 170 |  |  | 190,T |  |  |
|  |  |  | 4J,4 1/2J, 5 1/2J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155/70R13 |  | Дорожный | 4 1/2J-13 |  |  | 548 | 156 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4J-13, 5J-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При эксплуатации автомобильных шин рекомендуется устанавливать внутреннее давление в соответствии с рекомендациями заводов -- изготовителей транспортных средств. Комплектование автомобилей шинами производится согласно главе 4 настоящих Правил.

Продолжение приложения 13

ПАРАМЕТРЫ

ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ,

АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО ГОСТ 5513-86

И ОТДЕЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

| Обозначенне шины, модель | Норма слойности (индекс грузоподъемности) | Тип рисунка протектора | Обозначение обода | Размеры шины, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рекомендуемый | Наружный диаметр (допуск +/- 1%) | Ширина профиля, не более |
|  |  |  | допустимый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ |
| 7,50-20(220-508) МИ-173 | 8(119) | Универсальный | 6.ОБ-20 | 932 | 217 |
| 7,50-20(220-508) МИ-173-1 | 8 | Универсальный | 6.ОБ-20 | 932 | 217 |
| 7,50-20(220-508) Я-151 | 10 | Дорожный | 6.ОБ-20 | 932 | 217 |
| 7,50-20(220-508) ИЯ-112А | 8 | Универсальный | 6.ОБ-20 | 932 | 217 |
| 8,25-20(240-508) Ик-6АМ | 10(125) | Универсальный | 6.ОБ-20 | 976 | 235 |
| 8,25-20(240-508) Ик-6Ам0 | 10 | Универсальный | 6.ОБ-20 | 976 | 235 |
| 8,25-20(240-508) Ик-6Ам-1 | 10 | Универсальный | 6.ОБ-20 6,5-20 | 976 | 235 |
| 8,25-20(240-508) Бел-8 | 10 | Универсальный | 6,5-20 | 970 | 234 |
| 9,00-20(260-508) И-252Б | 12 14 | Универсальный | 7,0-20 | 1028 | 260 |
| 9,00-20(260-508) Д-46, Д-49 | 12 | Дорожный | 7,0-20 | 1023 | 260 |
| 9,00-20(260-508) Вл-23, Ви-244-1 | 12 | Дорожный Универсальный | 7,0-20 | 1023 | 260 |
| 9,00-20(260-508) Ех-20, Бцп-4Д | 12(136) | Дорожный | 7,0-20 | 1023 | 260 |
| 9,00-20(260-508) Ви-244 | 12 | Универсальный | 7,0-20 | 1023 | 260 |
| 10,00-20(280-508) Д-47, Д-48 | 14(142) | Дорожный | 7,5-20 | 1060 | 275 |
| 10,00-20(280-508) ИВл-1АБ | 14 | Дорожный | 7,5В-20 | 1060 | 275 |
| 11.00-20(300-508) В-195А | 14, 16 | Дорожный | 8,0В-20 | 1075 | 292 |
| 12.00-20(320-508) ИЯВ-12Б | 14, 16 | Универсальный | 8,5В-20 | 1120 1140 | 315 |
| 12.00-20(320-508) ИЯ-241 | 16, 20 | Универсальный | 8,5В-20 | 1125 | 315 |
| 12.00-20(320-508) БИ-243М | 16 | Универсальный | 8,5В-20 | 1131 | 315 |
| 12.00-20(320-508) Ви-243А | 14 | Универсальный | 8,5В-20 | 1140 | 315 |
| РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ |
| 7,50R20(220R508) ИЯ-196 | 8 | Универсальный | 6,0Б-20 | 928 | 217 |
| 8,25R20(240R508) КИ-63 | 10 | Универсальный | 6,5Б-20 | 970 | 235 |
| 8,25R20(240R508) К-84 | 10 | Универсальный | 6,5-20 | 962 | 230 |
| 8,25R20(240R508) У-2 | 10 | Универсальный | 6,5Б-20 | 968 | 235 |
| 8,25R20(240R508) Би-367 | 12 | Дорожный | 6,5-20 (7,0-20, 6,0-20) | 962 | 230 |
| 9,00R20(260R508) О-40БМ-1 | 12, (136) | Универсальный | 7,0-20 | 1020 | 262 |
| 9,00R20(260R508) Би-366 | 14 | Дорожный | 7,0-20 (7,5-20) | 1018 | 256 |
| 9,00R20(260R508) М-184 | 12 | Универсальный | 7,0-20 | 1020 | 262 |
| 9,00R20(260R508) И-Н142Бм | 12 (136) | Универсальный | 7,0-20 | 1020 | 262 |
| 9,00R20(260R508) ОИ-64 | 12 | Универсальный | 7,0-10 | 1018 | 258 |
| 9,00R20(260R508) ИН-142Б | 12 | Универсальный | 7,0-20 | 1018 | 258 |
| 10,00R20(280R508) ОИ-73Б ОИ-73А | 16 | Дорожный | 8,0В-20 7,5В-20 | 1045 | 282 |
| 10,00R20(280R508) И-А-185 Бел-25 | 16 | Дорожный | 7,5-20 (7,0-20; 8,0-20) | 1052 1052 | 275 275 |
| 10,00R20(280R508) Д-ЗМА И-231 | 16 (146) | Дорожный | 8,0В-20 | 1052 | 280 |
| 10.00R20(280R508) И-281, У-4, И-281М | 16 | Универсальный | 7,5В-20 | 1052 | 275 |
| 10,00R20(280R58) Д-2М, ИА-268 | 16 | Дорожный | 8,0В-20 | 1052 | 280 |
| 11,00R20(300R508) И-111А, И-111АМ | 16 (149) | Дорожный | 8,0-20 | 1080 1082 | 292 286 |
| 11,0R20(300R508) И-68А | 14 | Универсальный | 8,5В-20 | 1080 | 297 |
| 11,00R20(300R508) Д-ЗМА | 16 (149) | Дорожный | 8,0В-20 | 1082 | 286 |
| 11,00R20(300R508) Д-303 | 16 | Дорожный | 8,5В-20 | 1080 | 292 |
| 12,00R20(320R508) ИД-109Б-1 | 18 (154) | Универсальный | 8,5В-20 | 1122 | 313 |
| 12,00R20(320R508) У-4 ИД-304 | 16(150) 14 | Универсальный | 8,5-20 | 1122 1122 | 313 313 |
| 12,00R20(320R508) Бци-150А | 18 | Дорожный | 8,5В-20 | 1120 | 313 |
| 12,00R20(320R508) Би-368 | 18 | Дорожный | (9,0-20) | 1122 | 313 (318) |
| 11/70R22,5 Д-1М | 16 (146) | Дорожный | 8,25х22,5 | 962 | 279 |
| 12/80R20 (310/80R508) И-А232 | 16 | Дорожный | 8,5В-20 | 1008 | 305 |
| 14,75/80R20 (370/80R508) НР-54 | 14 | Универсальный | 254Г-508 | 1144 | 370 |
| 15R225 БИ-377 | 18 | Дорожный | 11,75х22,5 | 1072 | 389 |
| 11/70R22,5 Д-7м | 16 | Дорожный | 8,25--22,5 | 962 | 279 |
| Би-334 |  |  |  |  |  |
| 11,00R20 (300R508) | 16 | Дорожный | 9,00-20 | 1075 | 289 |
| 315/80R22,5 БИ-364 | 18 | Дорожный | 9,00--22,5 | 1078 | 315 |
| 8,25R20 БИ-367 | 10 | Дорожный | 6,5-20 (7,0-20; 6,0-20) | 962 | 230 |

Продолжение таблицы

| Обозначенне шины, модель | Размеры шины,мм | Масса шины, кг, не более | Максимальная скорость, км/ч и индекс скорости | Максимальная нагрузка на шину, кгс | ГОСТ, по которому выпускается шина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статический радиус (допуск +/- 1%) |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ |
| 7,50-20(220-508) МИ-173 | 440 | 38,5 | 100,J | 1250 | ГОСТ 5513-97 |
| 7,50-20(220-508) МИ-173-1 | 440 |  | 100,J | 1250 | ГОСТ 5513-97 |
| 7,50-20(220-508) Я-151 | 440 |  | 100,J | 1475 | ГОСТ 5513-97 |
| 7,50-20(220-508) ИЯ-112А | 440 |  | 100,J | 1250 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25-20(240-508) Ик-6АМ | 465 |  | 100,J | 1500 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25-20(240-508) Ик-6Ам0 | 465 |  | 100,J | 1500 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25-20(240-508) Ик-6Ам-1 | 365 | 50,0 | 100,J | 1650 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25-20(240-508) Бел-8 | 465 |  | 100,J | 1619 |  |
| 9,00-20(260-508) И-252Б | 488 | 57,0 | 100,J 80,F | 2240 2430 | ГОСТ 5513-97 ГОСТ 5513-97 |
| 9,00-20(260-508) Д-46, Д-49 | 485 | 57,0 | 100,J | 2240 2060 | ГОСТ 5513-97 |
| 9,00-20(260-508) Вл-23, Ви-244-1 | 485 |  | 100,J | 2051 2240 | ГОСТ 5513-97 |
| 9,00-20(260-508) Ех-20, Бцп-4Д | 485 |  | 100,J | 2240 | ГОСТ 5513-97 |
| 9,00-20(260-508) Ви-244 | 485 |  | 100,J | 2240 | ГОСТ 5513-97 |
| 10,00-20(280-508) Д-47, Д-48 | 498 |  | 100,J | 2650 2430 | ТУ 38.604-06-65-93 |
| 10,00-20(280-508) ИВл-1АБ | 498 | 66,0 | 100,J | 2120 2430 | ТУ 38. 104111-88 |
| 11.00-20(300-508) В-195А | 507 | 70,0 | 80,F | 2550 2857 | ТУ 38. 10446-86 |
| 12.00-20(320-508) ИЯВ-12Б | 525 540 | 88,0 | 85 90,G | 3000 2725 | ГОСТ 5513-97 |
| 12.00-20(320-508) ИЯ-241 | 532 | 88,0 | 85 | 3050 4500 | ТУ 38. 104154-88 ГОСТ 8430-97 |
| 12.00-20(320-508) БИ-243М | 532 | 88,0 | 90,G | 3250 | ГОСТ 5513-97 |
| 12.00-20(320-508) Ви-243А | 537 | 88,0 | 100,J | 2735 | ТУ 38. 104152-90 |
| РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ |
| 7,50R20(220R508) ИЯ-196 | 440 | 36,5 | 100,J | 1360 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25R20(240R508) КИ-63 | 457 | 46,5 | 100,J | 1500 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25R20(240R508) К-84 | 453 | 46,5 | 100,J | с-1500 o-1650 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25R20(240R508) У-2 | 455 |  | 100,J | 1500 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25R20(240R508) Би-367 | 455 |  | 110,K | o-1900 с-1800 | ТУ 38.14762 133-10-93 |
| 9,00R20(260R508) О-40БМ-1 | 476 |  | 100,J | 2240 | ТУ 38. 104149-88 |
| 9,00R20(260R508) Би-366 | 475 |  | 110,K | o-2500 с-2300 | ТУ 38. 14762-133-10-93 |
| 9,00R20(260R508) М-184 | 476 |  | 110,K | 2240 2500 | ГОСТ 5513-97 ГОСТ 5513-97 |
| 9,00R20(260R508) И-Н142Бм | 476 | 57,0 | 100,J | 2240 | ГОСТ 5513-97 |
| 9,00R20(260R508) ОИ-64 | 476 | 57,0 | 100,J | 2050 |  |
| 9,00R20(260R508) ИН-142Б | 475 | 55,0 | 100,J | o-2240 с-2060 | ГОСТ 5513-97 |
| 10,00R20(280R508) ОИ-73Б ОИ-73А | 488 | 70,0 | 100,J 80,F | 3000 2700 | ГОСТ 5513-97 |
| 10,00R20(280R508) И-А-185 Бел-25 | 491 | нб.70 нб.68 | 100,J 110,K | 2940 2670 | ГОСТ 5513-97 ГОСТ 5513-97 |
| 10,00R20(280R508) Д-ЗМА И-231 | 488 | 70,0 | 110,K | 3000 2725 | ГОСТ 5513-97 |
| 10.00R20(280R508) И-281, У-4, И-281М | 492 | 70,0 | 100,J | 3000 2725 | ГОСТ 5513-97 |
| 10,00R20(280R58) Д-2М, ИА-268 | 488 | 70,0 | 110,K | 3000 2725 | ГОСТ 5513-97 |
| 11,00R20(300R508) И-111А, И-111АМ | 505 506 | 76,0 | 100,J | с-2900 o-3250 | ГОСТ 5513-97 |
| 11,0R20(300R508) И-68А | 505 | 80,0 | 100,J | 3000 2725 | ГОСТ 5513-97 |
| 11,00R20(300R508) Д-ЗМА | 505 | 80,0 | 100,J | 2900 | ГОСТ 5513-97 |
| 11,00R20(300R508) Д-303 | 505 | 80,0 | 100,J |  |  |
| 12,00R20(320R508) ИД-109Б-1 | 525 | 88,0 | 100,J | 3750 3250 | ГОСТ 5513-97 ГОСТ 5513-97 |
| 12,00R20(320R508) У-4 ИД-304 | 526 525 | 90,0 90,0 | 100,J 90,G | o-3350 с-3000 3350 3000 | ГОСТ 5513-97 ГОСТ 5513-97 ГОСТ 5513-97 |
| 12,00R20(320R508) Бци-150А | 525 | 88,0 | 100,J |  | ГОСТ 5513-97 |
| 12,00R20(320R508) Би-368 | 525 |  | 100,J | o-3750 c-3250 | ГОСТ 5513-97 |
| 11/70R22,5 Д-1М | 447 |  | 100,J | 3000 2750 | ГОСТ 5513-97 |
| 12/80R20 (310/80R508) И-А232 | 472 | 84,5 | 100,J | 3250 | ГОСТ 5513-97 |
| 14,75/80R20 (370/80R508) НР-54 | 513 |  | 80,F | 3075 | ГОСТ 5513-97 |
| 15R225 БИ-377 | 497 | 90 | 110,K | 4500 | ГОСТ 5513-97 |
| 11/70R22,5 Д-7м |  |  | 100/70Е | 3000 |  |
| Би-334 |  |  |  | 3210 |  |
| 11,00R20 (300R508) |  |  | 110,K | 3750 3250 |  |
| 315/80R22,5 БИ-364 | 499 | 75 | 130,М | o-3750 с-3250 | ГОСТ 5513-97 |
| 8,25R20 БИ-367 | 453 | 43 | 100,J | o-1650 с-1500 | ГОСТ 5513-97 |

Примечание. При эксплуатации автомобильных шин рекомендуется устанавливать внутреннее давление в соответствии с рекомендациями заводов -- изготовителей транспортных средств. Комплектование автомобилей шинами производится согласно главе 4 настоящих Правил.

Продолжение приложения 13

ПАРАМЕТРЫ

ШИН С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ И РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА

ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО ГОСТ

13298-90 И ОТДЕЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

| Обозначение шины, модель | Обозначение обода | Размеры шины, мм | Норма слойности (индекс грузоподъемности) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр | Ширина профиля | Статический радиус |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12,00-18(320-457) К-70 | 229РГ-457 или 228Гх45-7 (9,0РГ-18) | 1084+/-8 | 337 | 505+/-5 | 8 |
| 13,00-18К-58 | 229РГ-457 (9,0РГ-18) | 1132+/-8 | 351 | 525+/-5 | 8 |
| 12,00-20 (320-508) М-93 | 229РГ-508 или 228Гх508 (9,0РГ-20) | 1142+/-8 | 335 | 530+/-5 | 8(119) |
| 14,00-20 (370-508) ОИ-25 | 254Р-508 или 254Гх508 (10,0р-20) | 1260+/10 | 390 | 583+/-5 | 10 |
| 1200х500-508 ИД-П-284 | 400-508 или 400Гх508 | 1177+/10 | 481 | 540+/-7 | 10(149) |
| 1200х400-533 ИП-184-1 | 310-533 | 1200+/15 | 418 | 560+/-7 | 10 |
| ВИД-201 1300х530-533 ИД-267 | 440-533 | 1280+/15 | 530 525 | 600 585+/-7 | 24(170) 12(150) |
| 150х600-635 | 500-635 | 1500+/15 | 610 | 680+/-10 | 10 |
| ВИ-203 | " | 1500+/15 | 610 | 680+/-10 | 14 |
| 1600х600-685 В-17ВЛ | 500-685 | 1590+/15 | 600 | 725+/-10 | 24 |
| К-70 |  |  |  |  |  |
| 12,00-18 (320-508) К-70-1 | 8.00СУ-18 |  |  |  | 12 |
| 1025х420-457 К-83А | 330-462 | 1020+/15 | 400 | 468+/-8 | 10 |
| 1100х400-533 | 254Р-508 или 254Гх508 (10,0Р-20) | 1100+/16 | 400 | 515+/-8 | 12 |
| 1100х400-533 | 330-533 | 1100+/16 | 400 | 515+/-8 | 12 |
| 14,75/80R20 Нр-56 |  |  |  |  | 14 |
| 15,00-20, Я-190 |  |  |  |  | 18 20 |
| 12,00-20 (320-508) М-93 |  |  |  |  |  |
| 1300х530-533 | 440-533 | 1280+/15 | 525 | 585+/-7 | 12(156) |

Продолжение таблицы

| Обозначение шины, модель | Масса шины, кг | Нормы эксплуатационных режимов | ГОСТ, по которому выпускается шина |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная нагрузка на шину, кгс | Максимальная нагрузка на шину, при которой допускается снижение давления при движении по бездорожью, кгс | Максимальная скорость движения по усовершенствованным дорогам, км/ч |  |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12,00-18(320-457) К-70 | 75 | 1850 | 1600 | 80 | ГОСТ 13298-90 |
| 13,00-18К-58 | 78 | 1920 | 1850 | 100 | ГОСТ 13298-90 |
| 12,00-20 (320-508) М-93 | 85 | 2200 | 1850 | 80 | ГОСТ 13298-90 |
| 14,00-20 (370-508) ОИ-25 | 120 | 2860 | 2500 | 85 85 | ГОСТ 13298-90 ГОСТ 13298-90 |
| 1200х500-508 ИД-П-284 | 106 | 3300 | 3300 | 80 | ГОСТ 13298-90 |
| 1200х400-533 ИП-184-1 | 112 | 2668 | 2610 | 85 | ГОСТ 13298-90 |
| ВИД-201 1300х530-533 ИД-267 | 160 | 4000 | 4000 | 80 40 | ГОСТ 13298-90 ГОСТ 13298-90 |
| 150х600-635 | 225 | 5000 | 5000 | 65 | ГОСТ 13298-90 |
| ВИ-203 | 240 | 6250 | 5750 | 65 |  |
| 1600х600-685 В-17ВЛ | 310 | 7900 | 7900 | 45 | ГОСТ 13298-90 |
| К-70 |  |  |  | 80 | ГОСТ 13298-90 |
| 12,00-18 (320-508) К-70-1 |  |  |  | 95 | ГОСТ 13298-90 |
| 1025х420-457 К-83А |  | 2100 | 4500 | 35 | ГОСТ 13298-90 |
| 1100х400-533 |  | 2300 |  |  |  |
| 1100х400-533 |  | 2300 |  |  | ГОСТ 13298-90 |
| 14,75/80R20 Нр-56 |  | 3070 |  | 80 | ГОСТ 13298-90 |
| 15,00-20, Я-190 |  | 3600 5000 |  | 55 50 | ГОСТ 13298-90 |
| 12,00-20 (320-508) М-93 |  | 2200 |  | 80 | ГОСТ 13298-90 |
| 1300х530-533 |  | 4000 | 4000 | 80 |  |

Примечание. Все шины диагональные, камерные, повышенной проходимости.

При эксплуатации автомобильных шин рекомендуется устанавливать внутреннее давление в соответствии с рекомендациями заводов -- изготовителей транспортных средств. Комплектование автомобилей шинами производится согласно главе 4 настоящих Правил.

|  | Приложение 14 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

АССОРТИМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН ИНОСТРАННЫХ ФИРМ

| Обозначение шины, | Исполнение | Норма слойности (индекс грузоподъемности, индекс скорости) | Обозначе обода | Размеры шины, мм | Максимальная скорость км/ч | Максимальная нагрузка на шину, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | камерное | бескамерное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наружный диаметр | Ширина профиля |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MICHELIN (ФРАНЦИЯ) |
| 205/80R15, XZA |  | + | 124/122J | 5,5 | 716 | 201 | 100 | 1660/1500 |
| 7,00R15, X(ZZ) |  | + | 112/108L | 5,5OF | 750 | 193 | 120 | 1120/1000 |
| 7,50R1,5 X(ZZ) |  | + | 135/133G | 6,0 | 768 | 210 | 90 | 2180/2060 |
| 8,25R15 XZA-X(ZZ) |  | + | 143/141G | 6,5 | 838 | 230 | 90 | 2725/2575 |
| 10,000R15, X(ZZ) |  | + | 148/145G | 7,5 | 910 | 267 | 90 | 3150/2900 |
| 7,00R16, XZA-XZT |  | + | 117/116L | 5,5OF | 786 | 194 | 120 | 1285/1250 |
| 7,50R16 XZA-XZT-XZV, XZA-XZV | + | + | 121/120L | 6,00G | 802 | 206 | 120 | 1450/1400 |
| 8,25R16, XZA-XZT |  | + | 128/126K | 6,5OH | 860 | 231 | 110 | 1800/1700 |
| 6,50R20, X(ZZ)- -XZV |  | + | 115/113L | 5,00 | 864 | 173 | 120 | 1215/1150 |
| 7,00R20, XZV(4) X(ZZ)(4) |  | + | 120/118L | 5,5 | 894 | 187 | 120 | 1400/1320 |
| 7,50R20, XZV-XZE |  | + | 128/127L | 6,0 | 928 | 209 | 120 | 1800/1750 |
| 8,25R20, XZEXZV |  | + | 133/131K | 6,5 | 962 | 232 | 110 | 2060/1950 |
| 8,25R20, XZE X(4) |  | + | 133/131K | 6,5 | 962 | 232 | 110 | 2060/1950 |
| 9,00R20, XZA-XZE |  | + | 140/137K | 7,0 | 1014 | 254 | 110 | 2500/2300 |
| 9,00R20, XZB-XZV- -XZE X(4) |  | + | 140/137K | 7,0 | 1014 | 254 | 110 | 2500/2300 |
| 10,00R20, XZV-XDV-XT4- -XZB(4)-X P(4) |  | + | 146/143K | 7,5 | 1056 | 273 | 110 | 3000/2725 |
| 10,00R20, XZA-XZE-XZEX(4) |  | + | 146/143K | 7,5 | 1052 | 277 | 110 | 3000/2725 |
| 10,00R20, XZU 2(4) (5) |  | + | 146/143G | 7,5 | 1060 | 285 | 120 | 3000/2725 |
| 11,00R20, XZP(4) | + |  | 149/145K | 8,0 | 1084 | 294 | 110 | 3250/2900 |
| 11,00R20, XZA-XZ XZA-XZB-XZE- -XZV-XZT-XZ4- -XDX | + |  | 150-146K | 8,0 | 1084 | 294 | 110 | 3350/3000 |
| 12,00R20 XZA-XZT-XZ4, XZA-XZE | + | + | 154/149K | 8,5 | 1120 | 311 | 110 | 3750/3250 |
| 8R22,5, XZA |  | + | 128/127L | 6,00 | 938 | 210 | 120 | 1800/1750 |
| 9R22,5, XZA-XT4 |  | + | 133/131L | 6,00 | 966 | 221 | 120 | 2060/1950 |
| 9R28,5, XZV |  | + | 133/131K | 6,00 | 970 | 219 | 110 | 2060/1950 |
| 10R22,5, XZA-XT4 |  | + | 140/137L | 6,75 | 1014 | 245 | 120 | 2500/2300 |
| 10R22,5, XZV |  | + | 140/137L | 6,75 | 1018 | 244 | 110 | 2500/2300 |
| 255/70R22,5 XZA-XZT |  | + | 140/137M | 6,75 | 930 | 248 | 130 | 2500/2300 |
| 275/70R22,5 XZA-XM+S2-XDA |  | + | 148/145M | 7,50 | 966 | 274 | 130 | 3150/2900 |
| 275/70R22,5 XZU-XZU2(5)- -XZU2T(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275/80R22,5 XZA-XDA |  | + | 148/145J | 7,50 | 968 | 277 | 100 | 3150/2900 |
| 11R22,5 XTE |  | + | 148/145M | 7,50 | 1022 | 279 | 130 | 3150/2900 |
| 11R22,5 XZA-XZE1-XDE-XT4 |  | + | 142/142J | 7,50 | 1050 | 269 | 100 | 2650/2650 |
| 11R22,5 XZU(5)- -XZU2(5)- -XZU2T(5) |  | + | 148/145L | 7,50 | 1052 | 268 | 120 | 3150/2900 |
| 11R22,5 XZV-XZB-XM+S5(4) |  | + | 148/145J | 7,50 | 1058 | 273 | 100 | 3150/2900 |
| 12R22,5 XZA-XZE-XZE1- -XT4-KDE |  | + | 148/145K | 7,50 | 1054 | 268 | 110 | 3150/2900 |
| 12R22,5 XZV-XZB- -XM+S5(4)-XM+ +SA(4) |  | + | 152/148L | 8,25 | 1082 | 285 | 120 | 3550/3150 |
| 12R22,5, XZU2(5) |  | + | 152/148K | 8,25 | 1086 | 285 | 110 | 3550/3150 |
| 295/60R22,5 XZA-XDA |  | + | 152/148J | 8,25 | 1090 | 289 | 100 | 3550/3150 |
| 295/80R21,5 XZA-XZE1-XDA- -XDE1-XM+S2 |  | + + | 148/145L 152/148M | 9,00 8,25 | 917 1054 | 291 298 | 120 130 | 3150/2900 3550/3150 |
| 295/80R22,5 XZU(5)-XZU 2(3)- -XZU2T(5) |  | + | 152/148J | 8,25 | 1058 | 302 | 100 | 3550/3150 |
| 295/80R22,5 XM+S5(4) |  | + | 152/148L | 8,25 | 1062 | 301 | 120 | 3550/3150 |
| 295/80R22,5 XZV |  | + | 152/148K | 8,25 | 1062 | 299 | 110 | 3550/3150 |
| 295/80R22,5 XZV |  | + | 152/148K | 8,25 | 1058 | 299 | 110 | 3550/3150 |
| 305/60R22,5 XZA-XDA |  | + | 150/147L | 9,00 | 934 | 302 | 120 | 3350/3075 |
| 305/70R22,5 XZA-XM-S2 |  | + | 150/147M | 8,25 | 1000 | 298 | 130 | 3350/3075 |
| 305/70R22,5 XZU2(5) |  | + | 150/147 | 8,25 | 1004 | 302 | 100 | 3350/3075 |
| 315/70R22,5 XZA-XM+S2 |  | + | 152/148M | 9,00 | 1018 | 316 | 130 | 3550/3150 |
| 315/80R22,5 XDA |  | + | 154/150M | 9,00 | 1088 | 318 | 130 | 3750/3350 |
| 315/80R22,5 XM+SA(4) |  | + | 154/150L | 9,00 | 1086 | 318 | 120 | 3750/3350 |
| 315/80R22,5 XZV-XDV |  | + | 154/150K | 9,00 | 1092 | 317 | 110 | 3750/3350 |
| 315/80R22,5 XZA-XZE1-XM+S2(4) |  | + | 154/150M | 9,00 | 1080 | 317 | 130 | 3750/3350 |
| 315/80R22,5 XZA-XZE1 |  | + | 156/150L | 9,00 | 1080 | 317 | 120 | 4000/3350 |
| 315/80R22,5 XZV-XM+SA(4) |  | + | 156/150K | 9,00 | 1080 | 317 | 110 | 4000/3350 |
| 13R22,5 XZE-XDE |  | + | 156/150 | 9,00 | 1116 | 307 | 120 | 4000/3350 |
| 13R22,5 XZE-XDV |  | + | 154/150K | 9,00 | 1124 | 308 | 110 | 3750/3350 |
| 350/75R22,5 XZA |  | + | 156/154L | 11,75 | 1088 | 352 | 120 | 4000/3750 |
| 385/65R22,5 XZA |  | + | 158L | 11,75 | 1068 | 379 | 120 | 4250 |
| 385/65R22,5 XZV |  | + | 158K | 11,75 | 1074 | 378 | 110 | 4250 |
| 425/65R22,5 XZA-X |  | + | 165K | 13,00 | 1126 | 420 | 110 | 5150 |
| 18R22,5 XVI |  | + | 168J | 14,00 | 1144 | 458 | 100 | 5600 |
| 11,00R24 X(ZZ) |  | + | 151/147K | 8,0 | 1186 | 286 | 110 | 3450/3075 |
| 12,00R24 XTB(4)-XDV |  | + | 156/153G | 8,5 | 1226 | 301 | 90 | 4000/3650 |
| 12,00R24 XZE(4)-XV(4) |  | + | 154/149K | 8,5 | 1212 | 315 | 110 | 3750/3250 |
| 12,00R24 XZA(4)-XZV(4)- -XZT(4) |  | + | 156/153K | 8,5 | 1200 | 301 | 110 | 4000/3650 |
| 12,00R24 XV |  | + | 156/153KG | 8,5 | 1202 | 298 | 110 | 4000/3650 |
| 305/75R24,5 XZA(4)-XDA |  | + | 152/148L | 8,25 | 1078 | 301 | 120 | 3550/3150 |
| 9,00R16 XL |  | + | 124J | 6,5OH | 916 | 249 | 100 | 1600 |
| 9,00R16KS |  | + | 124J | 6,5OH | 910 | 251 | 100 | 1600 |
| 9,00R16 XZL |  | + | 126K | 6,5OH | 936 | 263 | 110 | 1700 |
| XS XL | + | + | 135J | 6,5OH | 976 | 276 | 100 | 2180 |
| 11,00R16 XZL |  | + | 135K | 6,5OH | 964 | 287 | 110 | 2180 |
| 325/85R16 XML |  | + | 137J | 9ДС | 984 | 327 | 100 | 2300 |
| 7,50R20 XL |  | + | 128/127L | 6,0 | 940 | 209 | 120 | 1800/1750 |
| 8,25R20 XZL |  | + | 133/131K | 6,5 | 973 | 233 | 110 | 2060/1950 |
| 9,00R20 XL |  | + | 140/137K | 7,0 | 1032 | 252 | 110 | 2500/2300 |
| 10,5R20 XL МРТ |  | + | 123G | 9ДС | 952 | 278 | 90 | 1550 |
| 275/80R XZL МРТ |  | + | 128K | 9ДС | 939 | 280 | 110 | 1800 |
| 11,00R20 XZL |  | + | 150/146K | 8,0 | 1092 | 299 | 110 | 3350/3000 |
| 11,00R20 XZHP |  | + | 150/146G | 8,00 | 1100 | 300 | 90 | 3350/3000 |
| 12,00R20 XLON-XSON-XZL ------------- XSON | + | + | 154/149K | 8,5 | 1126 | 298 | 110 | 3750/3250 |
| 12,00R20 XZHP | + | + | 154/149K | 8,5 | 1142 | 317 | 110 | 3750/3250 |
| 335/80R20 XZL МРТ |  | + | 134K | 11ДС | 1033 | 338 | 110 | 2120 |
| 12,5R20 XL МРТ | + | + | 132G | 11ДС | 1034 | 333 | 90 | 2000 |
| 12,5R20 МРТ-XSMPT | + | + | 139G | 11ДС | 1040 | 337 | 90 | 2430 |
| 13,00R20 XL |  | + | 164F | 10,00W | 1146 | 366 | 80 | 5000 |
| 365/85R20 XZL |  |  | 164G | 10,00W | 1144 | 368 | 90 | 5000 |
| 14,00R20 XL-XS | + | + | 160F | 10,00W | 1256 | 374 | 80 | 4500 |
| 14,00R20 XZL |  |  | 160G | 10,00W | 1258 | 384 | 90 | 4500 |
| 385/95R20 XT4 |  |  | 164G | 10,00W | 1246 | 383 | 90 | 5000 |
| 14,5R20 XSMPT(4) | + | + | 149G | 11ДС | 1046 | 367 | 90 | 3250 |
| 365/80R20 XZL МРТ |  | + | 152K | 11ДС | 1096 | 372 | 110 | 3550 |
| 395/85R20 XML |  | + | 159G | 10,00W | 1187 | 390 | 90 | 4375 |
| 395/85R20 XZL |  | + | 168G | 10,00W | 1188 | 390 | 90 | 5600 |
| 16,00R20 XL |  | + | 170E | 10,00W | 1350 | 413 | 70 | 6000 |
| 16,00R20 XZL |  | + | 170E | 10,00W | 1343 | 438 | 70 | 6000 |
| 13R22,5 XZH |  | + | 154/150G | 9,00 | 1138 | 313 | 90 | 3750/3350 |
| 13R22,5 XZL |  | + | 154/150K | 9,00 | 1138 | 313 | 110 | 3750/3350 |
| 18R22,5 XL-XS |  | + | (168F) | 14,00 | 1166 | 448 | 80 | 5600 |
| STOMIL (ПОЛЬША) |
| 6,50-16С, И-5, Т-11 |  |  | 6(98/97), L | 4,5Е | 750 | 184 | 120 | 750/730 |
| 8,25-20, Т-10, Д-98 |  |  | 12(130/ /128)JF | 6,5 B6,5 | 970 | 234 | 100, 80 | 1900/1800 |
| 9,00-20, Д-119, И-32 |  |  | 14(140/ /137),J | 7,00 B7,0 | 1012 | 256 | 100 | 2500/2300 |
| 11,00-20, Д-77 |  |  | 14(146/ /143),J | 8,0 B8,0 | 1080 | 291 | 100 | 3000/2725 |
| 11,00-20 Д-77, И-43Л, И-48 |  |  | 16(149/ /145),J | 8,0 B8,0 | 1080 | 291 | 100 | 3250/2900 |
| 6,50R 16C, Д-100, Д-100M |  |  | 10(108/ /107),L | 4,50 | 742 | 176 | 120 | 1000/975 |
| 8,25R16, Д-101 |  |  | 14(128/ /126),K | 6,5OH | 860 | 230 | 110 | 1800/1700 |
| 8,5R17,5 Д-101 |  |  | (121/ /120),L | 6,00, 5,25 | 802 | 215 | 120 | 1450/1400 |
| 8,25R20, Д-101ТМ |  |  | 14(133/ /131),K | 6,5, B6,5 | 962 | 230 | 110 | 2060/1950 |
| 9,00R20, Д-101, Д-144 |  |  | 14(140/ /137),K | 7,00 B7,0 | 1018 | 258 | 110 | 2500/2300 |
| 10,00R20, Д-101ТМ |  |  | 16(146/ /143),K | 7,50, B7,5 | 1052 | 275 | 110 | 3000/2725 |
| 11,00R20, Д-144 |  |  | 16(149/ /145),K | B8,0 | 1082 | 286 | 110 | 3250/2900 |
| 12,00R20, Д-101, Д-144 |  |  | 18(154/ /149),J 18(152/ /148),K | B8,5 | 1122 | 313 | 100 110 | 3750/3250 3550/3150 |
| 175R14C, Д-78 |  |  | 8(99/98), N | 5J | 634 | 178 | 140 | 775/750 |
| 185R14C, Д-78 |  |  | 8(102/ /100),N | 5,5J | 650 | 188 | 140 | 850/800 |
| 195R14C, Д-169 |  |  | 8(106/ /104),P | 5,5J | 666 | 198 | 150 | 950/900 |
| 185R15C, Д-101 |  |  | 6(100/ /98),N | 5,5J | 674 | 188 | 140 | 800/750 |
| 185R15C, Д-101 |  |  | 8(103/ /102),N,M | 5,5J | 674 | 188 | 140 | 875/850 |
|  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 175/75R14C, Д-167 |  |  | -(99/98), N | 5,J | 618 | 177 | 140 | 775/750 |
| 205/75R14C, Д-166 |  |  | -(109/ /107),N | 6J | 664 | 203 | 140 | 1030/975 |
| 205/75R16C, Д-101 |  |  | -(110/ /108),N | 6J | 714 | 203 | 140 | 1060/1000 |
| CONTINENTAL (ГЕРМАНИЯ) |
| 165/70R13CLS21 |  | + | 6(88/86Q) | 4 1/2J | 572 | 173 | 160 | 560/530 |
| 175R14C RS771 |  | + | 6(96/94P) | 5J | 642 | 183 | 150 | 710/670 |
| LS22 |  | + | 8(99-98P) |  |  |  | 150 | 775/750 |
| LS20, RT740 |  | + | 6(99/97P) |  |  |  | 150 | 775/730 |
| HT7358 |  |  |  | 5 1/2J | 659 | 194 |  |  |
| LS22 185R14C ----- LMS70 |  | + | 8(102/ /100P) |  |  |  | 150 | 850/800 |
| LS20 195R15C ----- LS22 LMS70 |  | + | 6(102/ /100P) 8(106/ /104P) | 5 1/2J | 675 | 204 | 150 150 | 850/800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 950/900 |
| LS20 205R14C ----- LS22 LMS70 |  | + + | 6(105/ /103P) 8(109/ /107P) | 6J | 696 | 214 | 150 150 | 925/875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1030/975 |
| LS22 215R14C------ LMS70 |  | + | 8(112/ /110P) | 6J | 710 | 225 | 150 | 1120/1060 |
| 185/75R14C LS |  | + | (102/ /100P) | 6 1/2J | 646 | 198 | 150 | 850/800 |
| 195/75R14C LS22 |  | + | (106/ /104P) | 5 1/2J | 630 | 206 | 150 | 950/900 |
| LS21 185R15C ----- LS23 LMS70 |  | + + | 6(100/ /98PO) 8(103/ /102P) | 5 1/2J | 683 | 194 | 160 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800/750 875/850 |
| LS23 185/70R15C ----- LMS70 |  | + | 8(100/ /98P) | 5 1/2J | 651 | 193 | 150 | 800/750 |
| LS23 195/70R15C ------ LMS70 |  | + | 8(103/ /101P) | 5 1/2J | 655 | 206 | 150 | 875/825 |
| LS23 215/70R15C ------ LMS70 |  | + | 8(109/ /107P) | 6J | 695 | 227 | 150 | 1030/975 |
| LS21 225/70R15C ----- LS23 LMS70 |  | + + | 6(109/ /107P) 8(112/ /110P) | 6 1/2J | 709 | 239 | 150 150 | 1030/975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1120/1060 |
| RS2 6,00R16C ----- RT21 | + | + | (103/ /101N) 10 (103/ /101L) | 4,50E | 738 | 175 181 | 140 120 | 875/825 |
| RS2 6,50R16C ----- RT21 | + | + | (108/ /107N) 10 (108/ /107L) | 4,50E 5,00E | 752 | 186 209 | 140 120 | 1000/975 |
| 7,00R16C RS63 | + | + | 10 (113/ /112N) | 6,00G | 789 | 227 | 140 | 1150/1120 |
| 7,50R16C HA30 | + | + | 8(112/ /110N) | 6,00G | 822 |  | 140 | 1120/1060 |
| LS20 175/75R16C ----- LS22 |  | + | (98/96N) (101/99N) | 5J | 678 | 186 | 140 140 | 750/710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 825/775 |
| 185/75R16CLS22 |  |  | 104/102N | 5J | 696 | 193 | 140 | 900/850 |
| 195/75R16CLS22 |  |  | 107/105N | 5 1/2J | 710 | 206 | 140 | 975/925 |
| 200/75R16C RS415 LMS70 |  |  | 110/108N | 5 1/2J | 726 | 218 | 140 | 1060/1000 |
| 215/75R16C RS415 LMS70 |  |  | 113/111N | 6J | 740 | 227 | 140 | 1150/1090 |
| 255/75R RS415 LMS70 LM90 RS63 |  |  | 121/120N 113/110N | 6J | 758 | 239 | 140 140 | 1450/1400 1150/1060 |
| 7,00R16 RT21 RS63 | + |  | 12(117/ /116L) | 6,00G | 795 | 204 | 120 | 1285/1250 |
| 7,50R16 RT21 RS63 | + |  | 12(121/ /120L) | 6,00G | 814 | 216 | 120 | 1450/1400 |
| 8,25R16 RT4 | + |  | 14(128/ /126L) | 6,50H | 874 | 237 | 120 | 1800/1600 |
| 7,50R20 RS63 | + |  | 12(128/ /127K) | 6,0 | 941 | 216 | 110 | 1800/1750 |
| 8,25R20 RT4 RS415 | + |  | 14(133/ /311K) | 6,5 | 976 | 237 | 110 | 2060/1950 |
| 9,00R20 RT4 RS 415-N | + |  | 14(140/ /137K) | 7,0 | 1033 | 266 | 110 | 2500/2300 |
| 10,00R20 RT4 RS 415-N | + |  | 16(146/ /143K) | 7,5 | 1068 | 283 | 110 | 3000/2725 |
| 11,00R20 HC51 RS 415-N | + |  | 16(150/ /146K) | 8,0 | 1111 | 295 | 110 | 3350/3000 |
| 12,00R20 HC51 | + | + | 18(154/ /149K) | 8,5 | 1140 | 322 | 110 | 3750/3250 |
| 13/80R20 RS74 | + | + | 18(153/ /149K) | 9,0 | 1064 | 336 | 110 | 3650/3250 |
| 12,00R24 HC53 | + |  | 20(160/ /156K) | 8,5 | 1244 | 322 | 110 | 4500/4000 |
| 7,50R15 HS62 | + |  | 16(135/ /133G) | 6,0 | 784 | 218 | 90 | 2180/2060 |
| 8,25R15 HS62 | + |  | 18(142/ /141G) | 6,5 | 850 | 241 | 90 | 2650/2575 |
| 10,00R15 OS12 | + |  | 18(148/ /145G) | 7,5 | 934 | 283 | 90 | 3150/2900 |
| 205/70R15 HS62 | + |  | (124/ /122J) | 5,5 | 681 | 219 | 100 | 1600/1500 |
| 8R22,5 RS415 | + |  | 12(128/ /127L) | 5,25 | 947 | 206 | 120 | 1800/1750 |
| 9R22,5 RS415 | + |  | 14(133/ /131L) | 6,00 | 982 | 229 | 120 | 2060/1950 |
| RS415 10R22,5 ----- 19 HS41 RS415-N |  | + + + | 14(140/ /137L) 14(140/ /137K) (148/ /145L) | 6,75 7,50 | 1033 | 253 262 | 120 110 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2500/2300 3150/2900 |
| HC51 11R22,5 RT6 HB12 HB41 |  | + + + | (148/ /145K) (148/ /145J) (152/ /148L) | 7,50 | 1064 | 287 | 110 100 120 | 3150/2900 3150/2900 3550/3150 |
| RS415-N HO70 12R22,5 HMS90 HC51 RT6 |  | + | (152/ /148L) | 8,25 | 1099 | 301 | 120 110 | 3550/3150 3550/3150 |
| HD70 HMS90 13R22,5 HC51 RT6 |  | + + | (154/ /150L) (154/ /150K) | 9,00 | 1141 | 321 | 120 | 3750/3350 |
| 15R22,5 HS60 |  | + | (160/ /160K) | 11,75 | 1089 | 399 | 110 | 4500 |
| HS62 385/65R22,5 HS65 |  | + | (160/ /160K) | 11,75 | 1092 | 408 | 110 | 4500 |
| 255/70R22,5 HD70 |  | + | (140/ /137M) | 6,75 | 944 | 260 | 130 | 2500/2300 |
| HS41 275/70R22,5 HD70 |  | + | (148/ /145L) | 7,50 | 973 | 279 | 120 | 3150/2900 |
| HS41 305/70R22,5 HD70 |  | + | (150/ /148L) | 8,25 | 1018 | 312 | 120 | 3350/3150 |
| HS41 315/70R22,5 HD75 |  | + | (152/ /148M) | 9,00 | 1032 | 328 | 120 | 3550/3150 |
| HS41 HD70 295/80R22,5 HS41 HD70 |  | + + | (152/ /148M) (154/ /150M) | 8,25 | 1062 | 305 | 130 130 | 3550/3150 3750/3350 |
| HD75 HMS90 315/80R22,5 HC51 RT6 |  | + + + | (154/ /150L) (154/ /150M) (150/ /150K) | 9,00 | 1096 | 328 | 120 130 110 | 3750/3350 3750/3350 4000/3350 |
| BRIDGESTONE (ЯПОНИЯ) V-STEEL RJB R 164 |
|  | + |  | 18(160K/ 158L) | 10,00V | 1102 | 359 | 110,120 | 4500/4250 |
|  | + |  | 18(160K/ 158L) | 11,75 | 1084 | 378 | 110,120 | 4500/4250 |
| V-STEEL RJB R 295 |
|  | + |  | 16(148/ /145K, L,M) | 8,25 | 1050 | 272 | 110, 120, 130 | 3150/2900 |
|  | + |  | 16(152/ /148K, L,M) | 9,00 | 1084 | 292 | 110, 120, 130 | 3550/3150 |
|  | + |  | 16(150/ /146L) | 9,00 | 1084 | 292 | 120 | 3350/3000 |
| V-STEEL RJB R 187 |
|  |  | + | 14(133/ /131K) | 6,50T | 966 | 230 | 110 | 2060/1950 |
|  |  | + | 14(140/ /137K) | 7,00T | 1019 | 253 | 110 | 2500/2300 |
|  |  | + | 14(146/ /143K) | 7,50V | 1052 | 272 | 110 | 3000/2725 |
|  |  | + | 16(149/ /145K) | 8,00V | 1080 | 289 | 110 | 3250/2900 |
|  |  | + | 16(150/ /146K) | 8,00V | 1080 | 289 | 110 | 3350/3000 |
|  | + | + | 18(154/ /149K) | 8,50V | 1118 | 296 | 110 | 3750/3250 |
|  | + |  | 16(148/ /144K) | 8,25 | 1052 | 272 | 110 | 3150/2800 |
|  | + |  | 16(148/ /145L) | 8,25 | 1052 | 272 | 120 | 3150/2900 |
|  | + |  | 16(152/ /148K,L) | 9,00 | 1083 | 292 | 110, 120 | 3550/3150 |
|  | + |  | 16(150/ /146K) | 9,00 | 1083 | 292 | 110 | 3350/3000 |
| V-STEEL MIX M 716 |
|  |  | + | 16(150/ /148K) | 8,00V | 1088 | 289 | 110 | 3350/3150 |
|  |  | + | 18(154/ /149K) | 8,50V | 1133 | 308 | 110 | 3750/3250 |
|  | + |  | 14(148/ /145K) | 8,25 | 1057 | 272 | 110 | 3150/2900 |
|  | + |  | 16(152/ /148K, L,M) | 9,00 | 1089 | 292 | 110, 120, 130 | 3550/3150 |
|  | + |  | 152/148L, M | 9,00 | 1060 | 298 | 120, 130 | 3550/3150 |
|  | + |  | 154/150L, M | 9,00 | 1087 | 310 | 120, 130 | 3750/3350 |
| V-STEEL MIX M 857 |
|  |  | + | 18(154/ /150K) | 8,00V | 1086 | 291 | 110 | 3350/3000 |
|  | + | + | 14(148/ /145K) | 8,50V | 1122 | 305 | 110 | 3750/3350 |
|  | + |  | 16(146/ /144L) | 8,25 | 1057 | 272 | 110 | 3150/2900 |
|  | + |  | 16(152/ /148K) | 8,25 | 1057 | 272 | 120 | 3000/2800 |
|  | + |  | 16(150/ /145L) | 9,00 | 1086 | 294 | 110 | 3550/3150 |
|  | + |  |  | 9,00 | 1086 | 294 | 120 | 3350/2900 |

Примечание. При эксплуатации автомобильн х шин рекомендуется устанавливать внутреннее давление в соответствии с рекомендациями заводов -- изготовителей транспортных средств. Комплектование автомобилей шинами производится согласно главы 4 настоящих Правил.

|  | Приложение 15 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОКРЫШКАМ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИГОДНЫМ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

| Наименование дефекта | I класс | II класс |
| --- | --- | --- |
|  | диагональные | радиальные | диагональные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Износ рисунка протектора | Допускается остаточная высота рисунка протектора не менее 1,6 мм | Допускается без ограничения без оголения корда |
| 2. Трещины, порезы, вырывы и другие механические повреждения протектора и покровной резины боковины без оголения корда | Допускается до 5 повреждений размером не более 20 мм | Допускается до 3-х повреждений размером не более 20 мм | Допускается без ограничений |
| 3. Отслоение протектора или покровной резины боковин | Допускается без оголения корда по всей окружности, с оголением до 0,1 длины окружности суммарно | Не допускается | Допускается без оголения корда по всей окружности, с оголением - до 0,25 длины окружности суммарно |
| 4. Повреждение или расслоение кромок брекера без повреждения каркаса (кроме проколов) | Не допускается | Допускается одно повреждение размером до 100 мм шириной не более 15 мм при наличии 2-х и более слоев корда в каркасе |
| 5. Внутренние или наружные повреждения одного слоя корда каркаса (кроме проколов) |  |
| по беговой дорожке | Не допускается | Допускается одно повреждение размером до 75 мм при наличии 2-х и более слоев корда в каркасе |
| по боковине | Не допускается | Допускается до 2-х повреждений размером до 70 мм суммарно при расстоянии между ними не менее 1/3 длины окружности |
| 6. Сквозные или несквозные повреждения более одного слоя корда каркаса размером: |  |
|  | Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее 150 мм в количестве не более: |
| до 5 мм | 5 штук | 3 штуки | 7 штук |
| до 10 мм | Не допускаются | Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее 200 мм в количестве не более: |
|  |  | 5 штук |
| более 10 мм по беговой дорожке | Не допускаются | Допускается одно повреждение размером до 50 мм |
| более 10 мм по боковине | Не допускается | Допускается до 2-х повреждений размером до 70 мм суммарно при расстоянии между ними не менее 1/3 длины окружности |

Продолжение таблицы

| Наименование дефекта | II класс | Д класс |
| --- | --- | --- |
|  | радиальные | диагональные | радиальные |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Износ рисунка протектора | Допускается без ограничения без оголения корда |
| 2. Трещины, порезы, вырывы и другие механические повреждения протектора и покровной резины боковины без оголения корда | Допускается без ограничений |
| 3. Отслоение протектора или покровной резины боковин | Допускается без оголения корда на 0,1 длины окружности | Допускается без оголения корда по всей окружности, с оголением - до 0,5 длины окружности суммарно | Допускается без оголения корда на 0,25 длины окружности |
| 4. Повреждение или расслоение кромок брекера без повреждения каркаса (кроме проколов) | Не допускается | Допускается по всей окружности не более 15 мм |
| 5. Внутренние или наружные повреждения одного слоя корда каркаса (кроме проколов) |  |
| по беговой дорожке | Допускается одно повреждение размером до 30 мм | Допускается одно повреждение размером до 100 мм при наличии 2-х и более слоев корда в каркасе | Допускается одно повреждение размером до 50 мм |
| по боковине | Допускается одно повреждение размером до 30 мм вдоль нитей корда и до 20 мм поперек | Допускается до 2-х повреждений размером до 100 мм суммарно при наличии двух и более слоев корда в каркасе | Допускается одно повреждение размером до 50 мм вдоль нитей корда и до 30 мм поперек |
| 6. Сквозные или несквозные повреждения более одного слоя корда каркаса размером: |  |
|  | Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее 150 мм в количестве не более: |
| до 5 мм | 5 штук | 10 штук | 7 штук |
| до 10 мм | Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее 200 мм в количестве не более: |
|  | 1 штука | 7 штук | 2 штуки |
| более 10 мм по беговой дорожке | Допускается одно повреждение размером до 25 мм | Допускается одно повреждение размером до 75 мм | Допускается одно повреждение размером до 40 мм |
| более 10 мм по боковине | Допускается одно повреждение до 30 мм вдоль нитей корда и до 20 мм поперек | Допускается до 2-х повреждений размером до 100 мм суммарно при расстоянии между ними не менее 1/3 длины окружности | Допускается одно повреждение до 50 мм вдоль нитей корда и до 30 мм поперек |

Примечания. Расстояние между повреждениями каркаса или отслоениями покровной резины боковины и пяткой борта покрышек должно быть не менее 40 мм.

При одновременном наличии повреждений, предусмотренных пунктами 5, 6 согласно приложению 15, расстояние между ними должно быть не менее 1/3 длины окружности, а покрышки с такими повреждениями принимают только по Д классу.

При приеме покрышек на восстановление, размеры повреждений должны быть на 25% меньше величины, согласно приложению 15.

|  | Приложение 16 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОКРЫШКАМ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИГОДНЫМ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

| Наименование дефекта | I класс |
| --- | --- |
|  | диагональные | радиальные | цельнометаллокордные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Износ рисунка протектора | Допускается остаточная высота рисунка протектора не менее 1 мм -- для грузовых, не менее 2 мм -- для автобусных и троллейбусных покрышек |
| 2. Трещины, порезы, вырывы и другие механические повреждения протектора и покровной резины боковины без оголения корда | Допускается не более 10 повреждений размером до 50 мм | Допускается не более 5 повреждений размером до 30 мм | Допускается не более 5 повреждений размером до 30 мм |
| 3. Отслоение протектора или покровной резины боковин без повреждения слоев корда | Допускается без оголения длины корда на 1/5 окружности; с оголением корда не допускается |
| 4. Повреждение или разрушение корда брекера без повреждения каркаса (кроме проколов) | Не допускается |
| 5. Внутренние или наружные повреждения одного слоя каркаса (кроме проколов) |  |
| по беговой дорожке | Допускается одно повреждение размером до 150 мм | Не допускается |
| по боковине | Допускается одно повреждение размером до 100 мм | Не допускается |
| 6. Внутренние или наружные повреждения до 75% толщины каркаса |  |  |  |
| по беговой дорожке | Не допускаются |
| по боковине | Не допускается |
| 7. Сквозные или несквозные повреждения более одного слоя каркаса размером: |  |  |  |
| до 6 мм | Допускается в количестве не более: |
|  | 10 штук | 5 штук на расстоянии не менее 100 мм друг от друга | 3 штуки на расстоянии не менее 100 мм друг от друга |
| до 10 мм | Допускается в количестве не более 5 штук | Допускается в количестве не более одного в каждой четверти поверхности покрышки от борта до борта | Допускается в количестве не более 2 штук на расстоянии не менее 1/8 длины окружности |
| более 10 мм по беговой дорожке | Не допускаются |
| более 10 мм по боковине | Не допускается |

Продолжение таблицы

| Наименование дефекта | II класс |
| --- | --- |
|  | диагональные | радиальные | цельнометаллокордные |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Износ рисунка протектора | Допускается без ограничений |
| 2. Трещины, порезы, вырывы и другие механические повреждения протектора и покровной резины боковины без оголения корда | Допускается без ограничений |
| 3. Отслоение протектора или покровной резины боковин без повреждения слоев корда | Допускается без оголения корда по всей окружности; с оголением корда на 1/5 длины окружности |
| 4. Повреждение или разрушение корда брекера без повреждения каркаса (кроме проколов) | Допускается одно повреждение только верхнего слоя брекера размером до 150 мм или одно повреждение нескольких слоев брекера размером до 75 мм |
| 5. Внутренние или наружные повреждения одного слоя каркаса (кроме проколов) |  |  |  |
| по беговой дорожке | Допускается не более 2 штук размером до 150 мм суммарно; при отсутствии сквозного повреждения более 10 мм | Допускается одно повреждение размером до 100 мм | Не допускается |
| по боковине | Допускается не более 2 штук размером до 100 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускается одно повреждение до 100 мм вдоль нитей корда и до 75 мм поперек | Не допускаются |
| 6. Внутренние или наружные повреждения до 75% толщины каркаса |  |  |  |
| по беговой дорожке | Допускаются в количестве не более 2 штук размером до 100 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускается одно повреждение до 100 мм вдоль нитей корда и до 75 мм поперек | Не допускаются |
| по боковине | Допускаются в количестве не более 2 штук размером до 75 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускается одно повреждение до 80 мм вдоль нитей корда и до 50 мм поперек | Не допускаются |
| 7. Сквозные или несквозные повреждения более одного слоя каркаса размером: |  |  |  |
| до 6 мм | Допускаются без ограничения | Допускаются без ограничений на расстоянии не менее 100 мм друг от друга | Допускаются в количестве не более 5 штук на расстоянии не менее 100 мм друг от друга |
| до 10 мм | Допускается без ограничения | Допускаются в количестве не более 3 штук в каждой четверти покрышки от борта до борта | Допускаются в количестве не более 3 штук на расстоянии не менее 1/8 длины окружности |
| более 10 мм по беговой дорожке | Допускается одно повреждение размером до 75 мм | Допускается одно повреждение размером до 50 мм | Допускается одно повреждение размером до 25 мм если оно расположено в плечевой зоне |
| более 10 мм по боковине | Допускается в количестве более 2 штук размером до 75 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускается одно повреждение до 80 мм вдоль нитей корда и до 50 мм поперек | Допускается одно повреждение до 50 мм вдоль нитей корда и до 10 мм поперек |

Продолжение таблицы

| Наименование дефекта | Д класс |
| --- | --- |
|  | диагональные | радиальные | цельнометаллокордные |
| 1 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Износ рисунка протектора | Допускается без ограничений |
| 2. Трещины, порезы, вырывы и другие механические повреждения протектора и покровной резины боковины без оголения корда | Допускается без ограничений |
| 3. Отслоение протектора или покровной резины боковин без повреждения слоев корда | Допускается без ограничений |
| 4. Повреждение или разрушение корда брекера без повреждения каркаса (кроме проколов) | Допускается без ограничений | Допускается повреждение только верхнего слоя брекера по всей окружности при наличии не более одного сквозного повреждения; при наличии нескольких сквозных повреждений допускается на 1/5 длины окружности суммарно |
| 5. Внутренние или наружные повреждения одного слоя каркаса (кроме проколов) |  |  |  |
| по беговой дорожке | Допускается в количестве не более 4 штук размером до 300 мм суммарно на расстоянии не менее 1/5 длины окружности; размер каждого повреждения не более 100 мм | Допускается в количестве не более 3 штук размером до 200 мм суммарно на расстоянии не менее 1/5 длины окружности; размер каждого повреждения не более 80 мм | Не допускаются |
| по боковине | Допускаются в количестве не более 4 штук размером до 100 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускаются в количестве не более 4 штук размером до 100 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Не допускается |
| 6. Внутренние или наружные повреждения до 75% толщины каркаса |  |  |  |
| по беговой дорожке | Допускаются в количестве не более 4 штук размером до 100 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускаются в количестве не более 2 штук размером до 100 мм вдоль нитей корда и до 75 мм поперек на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Не допускаются |
| по боковине | Допускается в количестве не более 2 штук размером до 100 мм на расстоянии не менее 1/2 окружности или на каждой боковине | Допускаются в количестве не более 2 штук размером до 80 мм вдоль нитей корда и до 50 мм - поперек на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или каждой боковине | Не допускаются |
| 7. Сквозные или несквозные повреждения более одного слоя каркаса размером: |  |  |  |
| до 6 мм | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений на расстоянии не менее 100 мм друг от друга | Допускаются в количестве не более 7 штук на расстоянии не менее 1/8 длины окружности |
| до 10 мм | Допускаются без ограничений на расстоянии не менее 1/8 длины окружности | Допускаются в количестве не более 5 штук на расстоянии не менее 1/8 длины окружности |  |
| более 10 мм по беговой дорожке | Допускаются в количестве не более 4 штук размером до 200 мм суммарно на расстоянии не менее 1/5 длины окружности; размер повреждения не более 100 мм | Допускаются в количестве не более 2 шт. размером до 100 мм суммарно на расстоянии не менее 1/5 длины окружности; размер повреждения не более 70 мм | Допускается одно повреждение размером до 50 мм, если оно расположено не в плечевой зоне, или размером до 20 мм, если оно в плечевой зоне |
| более 10 мм по боковине | Допускаются в количестве не более 2 штук размером до 100 мм на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускаются в количестве не более 2 штук размером до 80 мм вдоль нитей корда и до 50 мм поперек, на расстоянии не менее 1/2 длины окружности или на каждой боковине | Допускается одно повреждение размером до 80 мм вдоль нитей корда и до 10 мм - поперек или размером до 60 мм вдоль нитей корда и до 20 мм - поперек |

Примечания. Расстояние между повреждениями каркаса или отслоениями покровной резины боковины и пяткой борта покрышек должны быть не менее 80 мм для покрышек размерами до 8,25--20 (240--508) включительно и не менее 100 мм для покрышек размерами от 9,00--20 (260--508) до 14,00--20.

При одновременном наличии повреждений, предусмотренных пунктами 4--7 согласно приложению 16, расстояние между ними должно быть не менее 1/5 длины окружности, а покрышки с такими повреждениями принимают на восстановление только по классу "Д".

При приемке покрышек на восстановление размеры повреждений должны быть на 25% меньше предельных величин, согласно приложению 16.

|  | Приложение 17 к Правилам эксплуатации автомобильных шин (в редакции постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 02.02.2010 г. № 8) |
| --- | --- |

КАРТОЧКА УЧЕТА

работы автомобильной шины

(новой, восстановленной, бывшей в эксплуатации – нужное подчеркнуть)

Обозначение шины ____________________ Модель шины __________________________

Заводской номер _________________

Эксплуатационная норма пробега ____________ тыс. км.

Стоимость шины ________________ рублей.

Изготовитель новой шины или организация, восстановившая шину _______________

Наименование эксплуатирующей организации _______________________

| Модель автомобиля (прицепа), государственный номер | Дата | Пробег шины, тыс. км | Техническое состояние шины при установке | Причины снятия шины с эксплуатации | Подпись водителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установки шины на ходовое или запасное колесо автомобиля | снятия шины с автомобиля | за период с _____ по ____ | с начала эксплуатации |  |  |  |

| Ответственный за учет работы шины ________________ |  | (__________________) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

Заключение комиссии по определению пригодности шины к эксплуатации _________

____________________________________________________________________________

| Председатель комиссии ________________ |  | (__________________) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| Члены комиссии ________________ |  | (__________________) |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| ________________ |  | _____________________ |

|  | Приложение 18 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
 ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНАСТКИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА, РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ДЕМОНТАЖА, МОНТАЖА, БАЛАНСИРОВКИ И РЕМОНТА ШИН

| Наименование оборудования, оснастки, приспособлений, инструмента | Модель | Организация-разработчик или завод-изготовитель, фирма | Краткая техническая характеристика оборудования, оснастки, приспособлений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таль электрическая (грузоподъемность выбирается в зависимости от модели автомобиля) | ТЭ-0,25--311 | Полевский завод (Свердловская обл.) | Грузоподъемность 2500Н. Габариты 603х х403х750 мм |
|  | ТЭ-0,5--В3-11 | Московский завод "Красный металлист" | Грузоподъемность 5000Н. Габариты 693х х415х1013 мм |
|  | ТЭ-1-5-11 | Гороховецкий завод | Грузоподъемность 10000Н. Габариты 693х х415х1013 мм |
| Подъемник для вывешивания автомобилей | ПТО-19 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Канавный, передвижной, электромеханический Грузоподъемность 100000Н, высота подъема стоек 865 мм. Потребляемая мощность 3,0 кВт. Габариты 1170х х910х1445 мм |
| Подъемник для вывешивания автомобилей | ПТО-16 | То же | Канавный, передвижной, элек тромеханический. Грузоподъемность 100000Н, высота подъема стоек 865 мм. Потребляемая мощность 3,0 кВт. Габариты 1170х х1110х1445 мм |
| Устройство передвижное подъемное для вывешивания колес грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов в шиномонтажном отделении транспортных предприятий | ОН368 | " | Передвижное. Грузоподъемность 5000Н. Рабочий ход стоек 200 мм. Масса 710 кг. Габариты 1510х х1100х77 мм |
| Подъемник для вывешивания легковых автомобилей | ПТО-73 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Передвижной, пневматический. Грузоподъемность 10000Н. Рабочее давление воздуха 0,4--0,69 МПа. Габариты 800х600х800 мм |
| Подъемник для вывешивания грузовых автомобилей | ПНП-1М | Ветковский опытный завод Горловского производственного объединения "Авторемонт" | Стационарный, напольный, пневматический. Грузоподъемность 60000Н, высота подъема 200 мм. Габариты 6000х1120х300 мм |
| Подъемник для вывешивания автомобилей | ПНП-2М | Производственное объединение "Укроргавтотранс" | Стационарный, напольный, пневматический. Грузоподъемность 160000Н, высота подъема 165 мм. Габариты 6850х х1180х442 мм |
| Подъемник для вывешивания автобусов "Икарус" | ПНП-3М | Ветковский опытный завод Горловского производственного объединения "Авторемонт" | Стационарный, напольный, пневматический. Грузоподъемность 27000Н, высота подъема 200 мм, давление воздуха 0,6 МПа. Габариты 8260х х1180х142 мм |
| Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей и автобусов | И-330 | Гремячинский завод "Автоспецоборудование" | Передвижной, электромеханический, инерционно-ударного действия, момент затяжки 40 кгс/м. Потребляемая мощность 0,55 кВт. Габариты 1250х х650х1100 мм |
| Гайковерт для гаек колес | ПС-199 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Передвижной, электромеханический, инерционно-ударного действия, момент затяжки гайки за 1 удар 40 кгс/м. Потребляемая мощность 1,1 кВт. Габариты 1327х х717х737 мм |
| Приспособление для обслуживания колес (гайковерт) | ПС-181 | То же | Передвижной, электромеханический, инерционно-ударного действия, момент затяжки гайки за 1 удар 35 кгс/м. Потребляемая мощность 1,0 кВт. Габариты 1340х х810х900 м |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин грузовых автомобилей | ПС-178 | " | Стационарный, электромеханический. Производительность 12 шин в час; усилие, создаваемое винтом -- 190 кН. Потребляемая мощность 5,5 кВт. Габариты 182х1560х х1503 мм |
| или |  |  |  |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин грузовых автомобилей | Ш-513 | Загорский завод "Автоспецоборудование" | Стационарный, электрогидравлический. Производительность 10 шин в час усилие выпрессовки 250 кН; давление в гидросистеме 16 МПа. Потребляемая мощность 3 кВт. Габариты 2205х х1735х1860 мм |
| или |  |  |  |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин грузовых автомобилей и автобусов | Ш-515 | Новгородский завод гаражного оборудования | Стационарный, гидравлический. Производительность 15 шин в час; давление масла в гидросистеме 100 МПа, давление воздуха в пневмосистеме 1 МПа. Габариты 2300х х1650х1600 м |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин легковых автомобилей | Ш-516 | Кочубеевский завод "Автоспецоборудование" | Стационарный, с электромеханическим приводом. Производительность 22 шины в час. Габариты 960х х565х1080 мм |
| или |  |  |  |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин легковых автомобилей | Ш-514 | То же | Стационарный, с электромеханическим приводом. Производительность 15--20 шин в час; давление воздуха 0,5--0,55 МПа. Потребляемая мощность 1,1 кВт. Габариты 1162х х715х1190 мм |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин легковых автомобилей | Ш-501М | " | Стационарный, с электропневматическим приводом. Производительность 24 шины в час; рабочее давление 0,5 МПа. Потребляемая мощность 1,5 кВт. Габариты 1180х х635х1085 мм. |
| или |  |  |  |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин легковых автомобилей | RALLI MAT SE/SL | Германия | Посадочный диаметр демонтируемых шин 254--457 мм, максимальная ширина профиля 254 мм |
| Стенд для разборки и сборки колес с сегментными дисками | ПС-195 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Стационарный, электрогидравлический. Производительность 12 шин в час. Потребляемая мощность 2,2 кВт. Габариты 1520х х1100х1500 мм |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин автобусов "Икарус" | КО-461 | Проектно-технологическое бюро Мособлпассажироавтотранса | Стационарный, электромеханический. Потребляемая мощность 1,5 кВт. Габариты 1700х х760х1400 мм |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин автобусов ЛиАЗ, ЛАЗ | КО-398 | То же | Стационарный, электромеханический. Потребляемая мощность 1,5 кВт |
| Станок для балансировки колес легковых автомобилей | К-125 | Новгородский завод гаражного оборудования | Передвижной, электромеханический |
| или |  |  |  |
| Станок для балансировки колес | 3606-36 | BEM MULLER | Посадочный диаметр колеса от 10 до 18 дюймов, максимальный вес колес 35 кг. Габариты 970х х710х420 мм |
| или |  |  |  |
| Станок для балансировки колес | 4605-35 | То же | Посадочный диаметр колеса от 8 до 18 дюймов, максимальный вес колеса 60 кг. Габариты 1200х х1170х1340 мм |
| Станок для осмотра поврежденных покрышек | 4032 | Производственное объединение "Укроргавтотранс" | Стационарный. Усилие для поворота покрышки 100Н, усилие на захватах борторасширителя 3600Н. Габариты 1590х х680х1000 мм |
| Станок для осмотра покрышек | 585--1165-Ш | Научно-производственное объединение "Ярполимермаш" | Габариты покрышек, мм: наружный диаметр 585--1165, ширина профиля 120--320, производительность 60--80 шин в час. Потребляемая мощность 2,2 кВт. Габариты 1100х х1100х440 мм |
| Станок для шероховатости покрышек | СШП 1180-330 | Научно-производственное объединение "Ярполимермаш" | Габариты покрышек, мм: наружный диаметр 580--1180, ширина профиля 125--330; производительность 20--25 шин в час. Потребляемая мощность 35 кВт. Габариты 3160х х1860х1890 мм |
| Съемник для снятия переднего колеса со ступицей, автомобилей МАЗ-5551, -5432 | ПС-188 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Переносной. Габариты 472х х137х330 мм. Масса 11,1 кг |
| Приспособление для установки переднего колеса со ступицей автомобилей МАЗ | ПС-189 | То же | Переносное. Габариты 200х80х х400 мм. Масса 5,2 кг |
| Съемник для снятия переднего колеса со ступицей, автомобилей МАЗ-500, -503 | ПС-185 | " | Переносной. Габариты 442х х365х330 мм. Масса 14,8 кг |
| Приспособление для отворачивания гаек задних колес | ПС-141 | " | Переносной. Габариты 455х х400 мм |
| Съемник задних колес со ступицей автомобилей ЗИЛ | ПС-192 | " | Переносной. Габариты 400х х194х368 мм. Масса 9,3 кг |
| Съемник для снятия переднего колеса со ступицей автомобилей ЗИЛ | ПС-193 | " | Переносной. Габариты 469х х460х250 мм. Масса 10,1 кг |
| Съемник задних колес со ступицей автомобилей ГАЗ | ПС-190 | " | Переносной. Габариты 400х х155х368 мм. Масса 7,5 кг |
| Съемник для снятия переднего колеса автомобилей ГАЗ | ПС-191 | " | Переносной. Габариты 400х х380х500 мм. Масса 8,7 кг |
| Съемник для снятия заднего колеса со ступицей автомобилей МАЗ | ПС-187 | " | Переносной. Габариты 400х х60х368 мм. Масса 9,0 кг |
| Электровулканизатор для ремонта камер и шин | Ш-113 | Новгородский завод гаражного оборудования | Стационарный, однопостовой, температура вулканизации 143 град. С. Потребляемая мощность 0,8 кВт. Габариты рабочей поверхности нагревателя 220х180 мм. Габариты 359х х230х1615 мм |
| Электровулканизатор для ремонта покрышек и камер | 6134 | Новгородский завод гаражного оборудования | Настольный, с автоматическим регулированием температуры, габариты устраняемого повреждения до 100 мм, температура вулканизации 145 град. С. Потребляемая мощность 0,55 кВт. Габариты 335х280х х525 мм |
| Электровулканизатор | 6140 | То же | Настольный, с автоматическим регулированием температуры, габариты устраняе мого повреждения до 150 мм. Потребляемая мощность 0,97 кВт. Габариты 405х350х х630 мм |
| Электровулканизатор | Ш-121 | " | Переносной, диаметр ремонти руемых шин до 600--635 мм, ремонтируемых повреждений до 100 мм. Габариты 980х х730х300 мм. Масса 40 кг |
| Электровулканизатор | ПБ-39 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Стационарный, температура вулканизации 143 град. С. Потребляемая мощность 2 кВт. Габариты 480х х360х1790 мм |
| Электровулканизатор для ремонта шин легковых автомобилей | 4031 | Киевский опытный завод "Автотехника" | Стационарный, температура вулканизации 143 град. С. Потребляемая мощность 1,2 кВт. Габариты 850х320х х870 мм |
| Вулканизатор для ремонта шин | 4026М | То же | Стационарный, типоразмеры ремонтируемых покрышек от 220--508 до 320--508, температура вулканизации 143 град. С. Потребляемая мощность 1,2 кВт. Габариты 640х470х1600 мм |
| Электронож для нарезки рисунка протектора шин |  | " | Переносной. Напряжение питающей сети 220В, усилие, прикладываемое к резаку 60Н. Габариты 245х135х50 мм |
| Стенд для контроля качества ремонта покрышек | ОН-256 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Стационарный, пневматический. Типоразмеры обслуживаемых покрышек от 220--508 до 320--508, давление воздуха 0,4--0,6 МПа. Габариты 1451х х858х1583 мм |
| Стенд для проверки герметичности камер | 1403 | Центр научной организации труда | Стационарный, пневматический. Габариты 2050х х1305х1930 мм |
| Ванна для проверки герметичности камер, автомобильных шин | Ш-902 | То же | Стационарная, с пневматическим утопителем, емкостью 0,27 м3, давление воздуха 0,3 МПа. Габариты 1265х876х1895 мм |
| Верстак шиноремонтника | ПИ-130 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Стационарный. Габариты 2050х970х1462 мм |
| Тележка для транспортировки покрышек | ПТО-64 | То же | Передвижная. Масса 23 кг. Габариты 1285х520х950 мм |
| Установка сушильная для покрышек | ОН-279 | " | Стационарная, количество одновременно просушиваемых покрышек 3 штук. Время сушки 0,5--1,0 ч. Потребляемая мощность 10,3 кВт. Габариты 2314х1741х1512 мм |
| Стеллаж для колес | ПИ-26 | " | Стационарный, металлический, одноярусный |
| Стеллаж для дисков и колес | ПИ-34 | " | Стационарный, металлический, двухъярусный |
| Стенд для промазки покрышек колес | ОП-253 | " | Стационарный, пневматический. Типоразмеры ремонтируемых покрышек от 220--508 до 320--508, давление воздуха 0,4--0,6 МПа. Габариты 1451х858х1583 мм. Габариты 2260х750х1300 мм |
| Комплект приспособлений для ремонта местных повреждений покрышек | ПС-122 | " | Переносной. Состоит из комплекта шаблонов, распорок, захватов и других приспособлений |
| Клетка предохранительная для обеспечения безопасности при накачке шин | - | Собственного изготовления | Стационарная, металлическая |
| Прибор для клеймения покрышек | 6224 | Новгородский завод гаражного оборудования | Переносной, электрический, с набором цифр от 0 до 9. Напряжение 220В. Габариты 311х255х227 мм. Масса 15 кг |
| Устройство для безопасной накачки шин | ОН-308 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Стационарное, механическое. Габариты 1300х658х1512 мм |
| Мульда | Ш-116 | Кочубеевский завод "Автоспецоборудование" | Стационарная, универсальная, с пневматической опрессовкой, автоматическая. Типоразмер ремонтируемых покрышек от 200--508 до 260--508. Давление опрессовки 0,6 МПа. Потребляемая мощность 6,5 кВт. Габариты 820х550х960 мм |
| Мульда | Ш-117 | То же | Стационарная, универсальная, с пневматической опрессовкой, автоматическая. Типоразмер ремонтируемых покрышек от 280--508 до 320--508. Давление опрессовки 0,5 МПа. Потребляемая мощность 9 кВт. Габариты 860х820х1000 мм |
| Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей и автобусов | ОН-299 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Передвижная, механическая, с ручным приводом. Грузоподъемность 1000Н, максимальная высота подъема подхватов 170 мм. Габариты 1236х935х898 мм |
| Шкаф для хранения материалов и инструмента | ПИ-62 | То же | Металлический, двухдверный, с полками для размещения материалов и инструмента. Габариты 800х400х1392 мм |
| Клеемешалка (смеситель) | СМ-10 | Завод "Красный Октябрь" г.Фастов | Габариты 915х618х868 мм |
| Линейка для замера схождения колес грузовых автомобилей | ПП-14 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Переносная. Габариты 170х1770(1430) |
| Компрессор | С-415М | Бежецкий завод "Автоспецоборудование" | Стационарный, автоматический, поршневой, двухступенчатый с воздухосборником. Производительность 0,63 м3/мин. Максимальное давление воздуха 1,0 МПа. Емкость воздухосборника 250 л. Потребляемая мощность 5,5 кВт. Габариты 1750х600х1350 мм |
| или |  |  |  |
| Компрессор | С-416М | Бежецкий завод "Автоспецоборудование" | Стационарный, автоматический, поршневой, двухступенчатый с воздухосборником. Производительность 1,0 м3/мин. Максимальное давление воздуха 1,0 МПа. Емкость воздухосборника 500 л. Потребляемая мощность 11 кВт. Габариты 2100х700х1480 мм |
| Компрессор | С-412М | То же | Передвижной, поршневой, двухступенчатый. Производительность 0,16 м3/мин. Максимальное давление воздуха 1 МПа. Потребляемая мощность 2,2 кВт. Габариты 750х400х500 мм |
| Воздухораздаточная колонка | С-401 | Псковский завод "Автоспецоборудование" | Автоматическая, для подачи воздуха в автомобильные шины. Габариты 460х564х510 мм |
| Воздухораздаточная колонка | С-411М | То же | Стационарная, автоматическая для шин легковых автомобилей. Давление подводимого воздуха 0,4 МПа. Потребляемая мощность 0,23 кВт. Габариты 250х240х400 мм. Масса 12,5 кг |
| Воздухораздаточная колонка | С-413М | " | Стационарная, автоматическая для грузовых автомобилей и автобусов. Давление подводимого воздуха 1,0 МПа. Габариты 250х240х400 мм. Масса 12,5 кг |
| Домкрат для вывешивания колес транспортных средств | ПТО-74 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Передвижной, пневмогидравлический. Грузоподъемность 120000Н, рабочее давление воздуха 0,4--0,5 МПа. Максимальный ход штока 165 мм. Габариты 1200х120 мм. Масса 18 кг |
| Набор инструмента и приспособлений для обработки местных повреждений шин без металлокорда | Ш-308 | Казанский завод гаражного оборудования | В комплекте инструмент 39 наименований, переносной. Габариты 450х330х140 мм. Масса 12,5 кг |
| Электрогидравлическое устройство для демонтажа бескамерных шин | TCS52NW Jumbo | Закрытое Акционерное Общество "Скимен", г.Минск | Предназначено для демонтажа шин грузовых автомобилей, сельскохозяйственных и землеройных машин, а также промышленных машин с размерами шин от 14" до 52". Максимальный диаметр колеса 2300 мм; максимальная ширина колеса 910 мм; мотор-редуктор 1,1 j 1,5 кВт, 230/400В; двигатель гидравлической подстанции 1,1 кВт, 230/400В. Габариты 2000х1750х1750 мм. Масса 882 кг |
| Электрогидравлическое устройство для демонтажа бескамерных шин с автоматизированной тележкой | TCS52/ANW Jumbo | То же | Движениями тележки управляет система контрольного управления. Назначение то же, что TCS52NW. Максимальный диаметр колес 2300 мм; максимальная ширина колеса 1100 мм, мотор-редуктор 1,1 j 1,5 кВт, 230/400В, двигатель гидравлической подстанции 1,1 кВт, 230/400В. Габариты 2550х1750х1750 мм. Масса 929 кг |
| Электрогидравлическое полностью автоматизированное устройство для демонтажа бескамерных шин | TCS52SA Jumbo | " | Назначение то же, что TCS52NW. Максимальный диаметр колеса 2300 мм; максимальная ширина колеса 1100 мм, мотор-редуктор 1,1 j 1,5 кВт, 230/400В, двигатель гидравлической подстанции 1,1 кВт, 230/400В. Габариты 2550х1900х1750 мм. Масса 970 кг |
| Монорельс для электротали | - | Собственного изготовления | Металлический, из двутавровой балки N 14 или 16 |
| Сушильная камера для покрышек починочных материалов | ОН-316 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Стационарная, электрокалориферная, температура сушки 40--50 град.С. Габариты 1400х1050х800 мм |
| Электрогидравлическое устройство для демонтажа | TCS26 Jumbo | Закрытое Акционерное Общество "Скимен", г.Минск | Предназначено для демонтажа шин и грузовых автомобилей и автобусов размерами шин от 14" до 26", мотор-редуктор 1,1--1,5 кВт, 230/400В. Габариты 1640х1400х1250 мм |
| Привод шероховального инструмента | 6225 | Казанский завод гаражного оборудования | Передвижной, электромеханический. Потребляемая мощность 1,1 кВт. Габариты 2320х240х240 мм |
| Борторасширитель | ПС-114 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Ручной, пневматический. Развиваемое усилие 3000Н, давление воздуха 0,4--0,6 МПа. Габариты 385х91х200 мм |
| Борторасширитель | Ш-202 | Кочубеевский завод "Автоспецоборудование" | Ручной, пневматический. Развиваемое усилие 3000Н, давление воздуха 0,5 МПа. Габариты 430х102х178 мм |
| Спредер | 6184М | То же | Стационарный, пневматический с подъемником. Усилие на штоке пневмоцилиндра 2000Н. Габариты 910х670х1530 мм. |
| Спредер | ОН-248 | Научно-производственное объединение "Транстехника" | Стационарный пневматический, с подъемником, давление воздуха 0,4--0,6 МПа. Ход поршня 340 мм. Габариты 667х785х2240 мм |
| Спредер | ОН-391 | То же | Стационарный, для ремонта шин легковых автомобилей типоразмеров от 150/70R13 до 205/70R14 и шин микроавтобусов типоразмера 185/80R15, давление подводимого сжатого воздуха 0,6 МПа. Габариты 480х645х990 мм. Масса 100 кг |

|  | Приложение 19 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

НОРМЫ ДОПУСТИМОГО БИЕНИЯ ОБОДЬЕВ

| Обозначение ободьев | Допустимые величины биения ободьев, мм | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- |
|  | осевое (торцевое) | радиальное |  |
| 5,020; 6,0-20; 6,5-20 | 2,0 | 2,5 | ГОСТ 10409-74 |
| 7,0-20 | 2,5 | 2,5 | ГОСТ 10409-74 |
| 8,0-20; 8,5-20 | 2,5 | 3,0 | ГОСТ 10409-74 |
| 228Г-457; 228Г-508; 254Г-508 | 4,0 | 4,0 | ТУ 37.001.277-77 |

|  | Приложение 20 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ НА АВТОМОБИЛЯХ И ВЛИЯНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА ШИН

***** РИСУНКИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 21 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ЖУРНАЛ
 ЗАМЕРА ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Модель             Номер             Фамилия, имя, отчество

автомобиля _______ автомобиля ______ водителя ________________

Обозначение шины ________________ Модель шины ________________

Норма давления в                  в средних/задних

передних колесах ________________ колесах ____________________

| Дата проверки | Фактические результаты замеров давления МПа (кгс/см2) | Подпись проверяющего |
| --- | --- | --- |
|  | Расположение колес на автомобиле |  |
|  | переднее правое | переднее левое | среднее/заднее правое наружное | среднее/заднее правое внутреннее | среднее/заднее левое наружное | среднее/заднее левое внутреннее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Приложение 22 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПЕРЕСТАНОВКИ ШИН НА АВТОМОБИЛЯХ

***** РИСУНКИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 23 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПРЕДЕЛЬНОГО ИЗНОСА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА И МЕСТА ЕГО ЗАМЕРА

***** РИСУНКИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

|  | Приложение 24 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ШИН ПО ГОСТ 4754-97 "ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ, ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ОСОБО МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ" И ГОСТ 5513-97 "ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НАВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ"

Гарантийный срок  службы  шины -- 5 лет с даты изготовле-

ния.

Возможность дальнейшей  эксплуатации шины определяет пот-

ребитель в соответствии с ее техническим состоянием.

Изготовитель гарантирует:

-- соответствие  шин  требованиям  ГОСТ  4754-97  и  ГОСТ

5513-97  при  соблюдении правил транспортирования,  хранения и

эксплуатации;

-- отсутствие  производственных  дефектов и работоспособ-

ность шин до предельного износа рисунка протектора,  соответс-

твующего  высоте  индикатора  износа,  в пределах гарантийного

срока службы шины.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ШИН ПО ГОСТ 13298-90

"ШИНЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ"

Изготовитель гарантирует  соответствие  шин ГОСТ 13298-90

при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хране-

ния.

Гарантийный срок хранения шин:

12 лет -- для шин 1500 х 600-635, 1600 х 600-685;

10 лет -- для шин других обозначений.

ГАРАНТИЙНАЯ НАРАБОТКА ШИН

(ГОСТ 13298-90)

| Обозначение шин | Норма слойности | Гарантийная наработка шин, тыс.км |
| --- | --- | --- |
| 12,00 - 18 | 8 | 35,0 |
| 13,00 - 18 | 8 | 22,0 |
| 12,00 - 20 | 8 | 30,0 |
| 14,00 - 20 | 10 | 30,0 |
| 16,00 - 20 | 10 | 15,0 |
| 1200 х 500 - 508 | 10 | 15,0 |
| 1220 х 400 - 533 | 10 | 25,0 |
| 1300 х 530 - 533 | 12 | 20,0 |
| 1500 х 600 - 635 | 10 | 20,6 |
| 1500 х 600 - 635 | 14 | 20,6 |
| 1600 х 600 - 685 | 24 | 20,0 |

Примечания:

Предприятие-изготовитель безвозмездно обменивает шины, вышедшие из строя по производственным причинам, при пробеге до 6,0 тыс.км, а шины 12,00--20 -- до 10,0 тыс.км.

При пробеге более 6,0 тыс.км, а шины 12,00--20 -- более 10 тыс.км, но менее гарантийной нормы, предприятие-изготовитель оплачивает стоимость каждого километра недопробега шин.

Замена шин или оплата стоимости их недопробега производится в течение гарантийного срока хранения и эксплуатации.

|  | Приложение 25 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ГАРАНТИЙНЫЕ НОРМЫ ПРОБЕГА ШИН, ПРОШЕДШИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДОМ НАЛОЖЕНИЯ ПРОТЕКТОРА (ТУ РБ 05781278.001-99)

| Наименование шин | Пробег, тыс.км |
| --- | --- |
|  | 1 класс | 2 класс | Д |
| Шины диагональной конструкции: |  |  |  |
| для легковых автомобилей | 17,0 | 15,0 | 12,0 |
| для малотоннажных (до 2 т) автомобилей и микроавтобусов | 22,0 | 17,0 | 12,0 |
| для средних и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов типа ПАЗ | 29,0 | 23,0 | 18,0 |
| для автобусов типа ЛАЗ, ЛиАЗ и троллейбусов | 32,0 | 25,0 | 20,0 |
| Шины радиальной конструкции: |  |  |  |
| для легковых автомобилей | 20,0 | 17,0 | 12,0 |
| для малотоннажных (до 2 т) автомобилей и микроавтобусов | 20,0 | 17,0 | 12,0 |
| для средних и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов типа ПАЗ | 32,0 | 23,0 | 18,0 |
| для автобусов типа ЛАЗ, ЛиАЗ и троллейбусов | 34,0 | 26,0 | 26,0 |

|  | Приложение 26 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ГАРАНТИЙНЫЕ НОРМЫ ПРОБЕГА ШИН, ПРОШЕДШИХ РЕМОНТ МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОКРЫШЕК (ОСТ 200-002-95)

| Тип и назначение (обозначение) | Гарантийная норма пробега, тыс.км |
| --- | --- |
|  | первый ремонт | второй ремонт |
| Покрышки диагональной конструкции: |  |  |
| для легковых автомобилей | 12,0 | 4,5 |
| для грузовых грузоподъемностью до 2 т и микроавтобусов | 12,0 | 4,5 |
| для средних и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов типа ПАЗ, КаВЗ | 15,0 | 6,0 |
| для автобусов типа ЛАЗ, ЛиАЗ и троллейбусов | 20,0 | 7,5 |
| Покрышки радиальной конструкции: |  |  |
| для легковых автомобилей | 15,0 | 5,0 |
| для грузовых автомобилей и автобусов типа ПАЗ, КаВЗ (с металлокордным брекером и цельнометаллокордным) | 22,0 | 9,0 |
| то же, с текстильным брекером | 20,0 | 7,5 |
| для автобусов типа ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус и троллейбусов (с металлокордным брекером и цельнометаллокордным) | 25,0 | 10,0 |

|  | Приложение 27 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ АВТОТРАНСПОРТА

1. Строгое  соблюдение правил эксплуатации и ухода за ши-

нами способствует максимальному использованию ресурса шин.

2. При  комплектации  автомобиля  шинами проверяйте соот-

ветствие шин по конструкции, форме профиля, типу рисунка, сте-

пени износа; устанавливайте на сдвоенные колеса и оси одинако-

вые шины.

3. Соблюдайте  нормы внутреннего давления в шинах,  в том

числе и в запасной.

4. Не  снижайте  давление  в  шинах при увеличении его от

нагрева при движении автомобиля.

5. Перед  выездом на линию осмотрите шины с целью выясне-

ния недостатков (местные повреждения,  износ протектора, заст-

рявшие предметы и так далее).

6. Не перегружайте автомобиль,  распределяйте груз равно-

мерно.

7. Не допускайте  резкого  торможения  автомобиля,  кроме

случаев аварийной ситуации.

8. Снижайте скорость движения в трудно проходимых местах,

у светофоров, шлагбаумов, на поворотах.

9. Избегайте резких ударов об острые и выступающие  пред-

меты, не подъезжайте вплотную к краю тротуара или другим пред-

метам.

10. Направляйте в ремонт шины с механическими повреждени-

ями, это увеличит безопасность движения и срок службы шин.

11. Не  допускайте  эксплуатацию шин с остаточной высотой

протектора меньше:

1,6 мм для шин легковых автомобилей;

1,0 мм для шин грузовых автомобилей;

2,0 мм для шин автобусов и троллейбусов.

12. Своевременно сдавайте  шины  на  восстановление,  это

увеличит их работоспособность до 50%.

13. Помните!  Снижение давления в шинах на 10% приводит к

увеличению  расхода топлива на 1,5%  и снижению ресурса шин на

10%.

|  | Приложение 28 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ПОКРЫШКИ И БЕСКАМЕРНЫЕ ШИНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

| Наименование дефектов | Первый вид ремонта | Второй вид ремонта |
| --- | --- | --- |
|  | покрышки диагональной конструкции | покрышки радиальной конструкции | покрышки диагональной конструкции | покрышки радиальной конструкции |
| 1. Трещины, порезы, разрывы, частичный (местный) износ покровных резин и другие механические повреждения без оголения корда | Допускаются без ограничений |
| 2. Сквозные проколы | Допускаются: |
|  | без ограничения размером до 5 мм у покрышек для легковых автомобилей; до 10 мм у покрышек для грузовых автомобилей | в количестве не более 5 на расстоянии не менее 100 мм друг от друга размером до 5 мм у покрышек легковых автомобилей и до 10 мм у покрышек грузовых автомобилей <*> | без ограничения размером до 10 мм | на расстоянии не менее 100 мм друг от друга размером до 10 мм |
| 3. Внутреннее или наружное повреждение одного слоя корда каркаса у покрышек типа R и у покрышек диагональной конструкции для легковых автомобилей; не более двух слоев корда каркаса покрышек диагональной конструкции для грузовых автомобилей | Допускаются в количестве не более двух размером до 100 мм у покрышек легковых автомобилей и до 150 мм у покрышек грузовых автомобилей | Не допускаются | Допускаются: |
|  |  |  | в количестве не более четырех размером до 100 мм у покрышек для легковых автомобилей и до 150 мм у покрышек грузовых автомобилей на расстоянии 1/5 длины окружности одно от другого | одно повреждение размерами: вдоль нитей корда до 100 мм; поперек нитей корда до 50 мм без повреждения брекера |
| 4. Сквозные или несквозные повреждения более одного слоя корда каркаса у покрышек типа R и у покрышек диагональной конструкции для легковых автомобилей; более двух слоев корда каркаса у покрышек диагональной конструкции для грузовых автомобилей | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются: |
|  |  |  | не более одного повреждения размером до 50 мм у покрышек легковых автомобилей и размером до 100 мм у покрышек грузовых автомобилей | одно повреждение размерами: по боковине вдоль нитей корда каркаса до 75 мм; поперек нитей до 50 мм; по беговой части до 50 мм в любом направлении |

<*> Покрышки для грузовых автомобилей -- т.е. покрышки для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов.

|  | Приложение 29 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Покрышки направляются на ____________________________________

(наименование шиноремонтного

предприятия)

для восстановления от _______________________________________

(наименование и адрес предприятия,

_____________________________________________________________

сдающего покрышки)

| N п/п | Обозначение покрышки | Модель | Заводской номер покрышки | Завод-изготовитель | Отметка о приеме покрышек на восстановление | Класс восстановления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель предприятия,         Представитель

сдавшего шины                     шиноремонтного предприятия

__________ ___________________   _________ ___________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)   (подпись) (инициалы, фамилия)

" ___ " _______________ ______   " __ " ______________ _______

место                                     место

печати                                    печати

Примечания:

Сопроводительная ведомость составляется предприятием в двух экземплярах.

Один экземпляр сопроводительной ведомости остается на шиноремонтном предприятии, другой выдается владельцу.

|  | Приложение 30 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

АКТ
 РЕКЛАМАЦИИ НА ШИНУ, НЕ ВЫДЕРЖАВШУЮ ГАРАНТИЙНОГО ПРОБЕГА, УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ

1. Наименование предприятия, предъявившего рекламацию на шину

_____________________________________________________________

2. Адрес предприятия ________________________________________

3. Модель автомобиля, прицепа, автобуса, троллейбуса, на кото-

ром эксплуатировалась шина __________________________________

4. Наименование предприятия-изготовителя шины _______________

5. Дата _____________________________________________________

6. Сведения о шине, подлежащей рекламации:

| Обозначение шины | Заводской номер шины | Пробег шины, тыс.км | Причины, по которым шина снята с эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| размер | модель |  |  |  |

Председатель комиссии     _________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

Члены комиссии            _________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

_________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

_________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

|  | Приложение 31 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРИЧИН ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫХОДА ШИНЫ ИЗ СТРОЯ

Шина снята с автомобиля _____________________________________

(дата, модель автомобиля)

гос.номер _______________________________

Водители, работающие на данном автомобиле ___________________

(фамилия, имя,

_____________________________________________________________

отчество)

Сведения о шине, преждевременно снятой с эксплуатации:

| Обозначение шины | Заводской номер шины | Фактический пробег шины, тыс.км | Норма эксплуатационного пробега, тыс.км |
| --- | --- | --- | --- |
| размер | модель |  |  |  |

При обследовании снятой с эксплуатации шины установлено:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Заключение комиссии:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Председатель комиссии    _________  _____________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ _________

Члены комиссии           _________  _____________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ _________

_________  _____________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ _________

_________  _____________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ _________

|  | Приложение 32 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ РЕКЛАМАЦИИ НА ШИНУ

Заявитель рекламации ________________________________________

(наименование предприятия)

Адрес _______________________________________________________

Сведения о предъявленной к рекламации шине:

| Обозначение шины | Заводской номер | Высота протектора, мм | Пробег шины, тыс.км |
| --- | --- | --- | --- |
| размер | модель |  |  |  |

Шина эксплуатировалась на ___________________________________

(модель автомобиля, прицепа)

При обследовании предъявленной к рекламации шины установлено:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Заключение  комиссии:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Председатель комиссии     _________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

Члены комиссии            _________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

место                    _________  ______________________

печати                   (подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

_________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

_________  ______________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

" ___ " ______________ __________

|  | Приложение 33 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

(с учетом изменений, внесенных постановлениями Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30.03.2005 № 20, рег. № 8/12465 от 21.04.2005; 21.11.2008 № 120, рег. № 8/19965 от 28.11.2008; 16.11.2009 № 96, рег. № 8/21613 от 23.11.2009)

| Обозначение шин | Эксплуатационная норма пробега одной шины до списания, тыс.км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
| а) диагональные шины |
| 7,50-20 (220-508) | 77,0 |
| 8,25-20 (240-508) | 69,0 |
| 9,00-20 (260-508) | 72,0 |
| 10,00-20 (280-508) | 72,0 |
| 11,00-20 (300-508) | 72,0 |
| 12,00-20 (320-508) | 72,0 |
| 7,50-16 | 35,0 |
| 6,50-20 | 45,0 |
| 18,00-25 | 61,0 |
| 21,00-33 | 25,0 |
| 26,5-25 | 41,0 |
| б) радиальные шины |
| 7,50R20 (220R508) | 93,0 |
| 8,25R20 (240R508) | 93,0 |
| 9,00R20 (260R508) | 93,0 |
| 10,00R20 (280R508) | 93,0 |
| 11,00R20 (300R508) | 93,0 |
| 12,00R20 (320R508) | 93,0 |
| 11R22,5 | 93,0 |
| 12R22,5 | 93,0 |
| 295/80R22,5 | 93,0 |
| 315/80R22,5 | 93,0 |
| 385/65R22,5 | 93,0 |
| 215/75R17,5 | 71,0 |
| 235/75R17,5 Бел-96 | 52,0 |
| в) шины с регулируемым давлением |
| 320-457 (12,00-18) | 40,0 |
| 320-508 (12,00-20) | 40,0 |
| 370-508 (14,00-20) | 40,0 |
| 1200х400-533 | 40,0 |
| 1300х530-533 | 40,0 |
| 1500х600-635 | 40,0 |
| 2. ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
| (CONTINENTAL) |
| 305/70R22,5 | 120,0 |
| 315/80R22,5 | 120,0 |
| 385/64R22,5 | 120,0 |
| 235/75R17,5 | 108,0 |
| (Michelin) |
| 235/75R17,5 | 108,0 |
| 315/70R 22,5 | 164,0 |
| (Kormoran) |
| 385/65R 22,5 | 156,0 |
| (Matador) |
| 315/70R 22,5 | 125,0 |
| 385/65R 22,5 | 170,0 |
| (Firestone) |
| 295/80R 22,5 | 174,0 |
| (Fulda) |
| 315/70R 22,5 | 213,0 |
| (Bridgestone) |
| 385/65R 22,5 | 150,0 |
| (Dunlop) |
| 385/65R 22,5 | 231,0 |
| 3. ШИНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
| а) диагональные шины |
| 8,25-20 (240-508) | 77,0 |
| 10,00-20 (280-508) | 70,0 |
| 11,00-20 (300-508) | 50,0 |
| б) радиальные шины |
| 8,25R20 (240R508) | 100,00 |
| 10,00R20 (280R508) | 80,0 |
| 11,00R20 (300R508) | 80,0 |
| 11R22,5 | 80,0 |
| 295/80R22,5 | 70,0 |
| 11/70R22,5 | 70,0 |
| 215/75R17,5 | 67,0 |
| 235/75R17,5 Бел-96 | 51,0 |
| 275/75R22,5 | 72,0 |
| 4. ШИНЫ ДЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
| 12,00R20 (320R508) | 93,0 |
| 11/70R22,5 | 93,0 |
| 275/70R22,5 | 72,0 |
| 5. ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МИКРОАВТОБУСОВ ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ |
| а) диагональные шины |
| 5,90-13 | 37,0 |
| 6,15-13 | 37,0 |
| 6,40-13 | 37,0 |
| 6,45-13 | 37,0 |
| 6,70-13 | 37,0 |
| 6,95-13 | 40,0 |
| 7,35-14 | 40,0 |
| 6,70-15 | 40,0 |
| 6,95-16 | 40,0 |
| 7,00-15 | 37,0 |
| 7,10-15 | 37,0 |
| 7,35-15 | 37,0 |
| 8,40-15 | 55,0 |
| б) радиальные шины |
| 135/80R12 | 40,0 |
| 145/70R12 | 40,0 |
| 155/70R12 | 40,0 |
| 135/80R13 | 40,0 |
| 145/80R13 | 40,0 |
| 155/70R13 | 40,0 |
| 155/80R13 | 40,0 |
| 165/70R13 | 50,0 |
| 165/75R13 | 50,0 |
| 165/80R13 | 50,0 |
| 165/90R13 | 50,0 |
| 175/70R13 | 50,0 |
| 185/65R13 | 50,0 |
| 165/80R14 | 50,0 |
| 175/65R14 | 50,0 |
| 175/70R14 | 50,0 |
| 185/60R14 | 50,0 |
| 185/65R14 | 50,0 |
| 185/70R14 | 50,0 |
| 185/80R14C | 50,0 |
| 9) радиальные шины |
| 195R14С | 50,0 |
| 195/65R14 | 50,0 |
| 205/70R14 | 60,0 |
| 185/65R15 | 50,0 |
| 185/80R15 | 45,0 |
| 185/82R15 | 45,0 |
| 195/65R15 | 60,0 |
| 195/65R15C | 50,0 |
| 195/75R15C | 50,0 |
| 205/60R15 | 60,0 |
| 205/65R15 | 60,0 |
| 205/70R15 | 50,0 |
| 215/90R15 | 55,0 |
| 225/70R15C | 55,0 |
| 225/75R15 | 55,0 |
| 225/85R15C | 55,0 |
| 235/75R15 | 55,0 |
| 235/90R15 | 55,0 |
| 175/80R16 | 50,0 |
| 175R16C | 60,0 |
| 185/75R16C | 60,0 |
| 195R16C | 60,0 |
| 205/70R16 | 50,0 |
| 215/65R16C | 55,0 |
| 215R16C | 55,0 |
| 215/80R16C | 55,0 |
| 225/60R16C | 60,0 |
| 225/75R16C | 50,0 |
| 225R16C | 50,0 |
| 6. Шины для автобусов зарубежного производства |
| (Continental) |
| 295/80R22,5 | 196,0 |
| (Goodyear) |
| 295/80R22,5 | 178,0 |
| (Matador) |
| 205/75R16С | 62,0 |
| 215/75R16С | 66,0 |
| 235/75R16С | 72,0 |
| 195/70R15C | 67,0 |
| (Bridgestone) |
| 195/70R15C | 69,0 |
| (Sava) |
| 295/80R22,5 | 162,0 |
| (Kormoran) |
| 235/75R17,5 | 104,0 |
| (Stomil) |
| 235/75R17,5 | 104,0 |
| (Continental) |
| 235/75R17,5 | 101,0 |
| (Firestone) |
| 295/75R22,5 FS400 | 164,0 |
| 7. Шины для легковых автомобилей, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов зарубежного производства |
| (Matador) |
| 195/65R15 | 58,0 |
| (Dunlop) |
| 205/55R16 | 53,0 |

|  | Приложение 34 к правилам эксплуатации автомобильных шин |
| --- | --- |

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Категории условий эксплуатации | Условия движения |
| --- | --- |
|  | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 100 тыс.жителей) |
| I | Д1 - Р1 , Р2 , Р3 | - | - |
| II | Д1 - Р4 |  |  |
|  | Д2 - Р1 , Р2 ,Р3 , Р4 | Д1 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 | - |
|  | Д3 - Р1 , Р2 , Р3 | Д2 - Р1 |  |
| III | Д1 - Р5 | Д1 - Р5 | Д1 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 |
|  | Д2 - Р5 | Д2 - Р2 , Р3 , Р4 , Р5 | Д2 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 |
|  | Д3 - Р4 ,Р5 | Д3 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 | Д3 - Р1 ,Р2 , Р3 |
|  | Д1 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 | Д4 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 | Д4 - Р1 |
| IV | Д6 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 | Д6 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 | Д2 - Р6 |
|  |  |  | Д3 - Р4, Р5 |
|  |  |  | Д4 - Р2 , Р3 , Р4 , Р5 |
|  |  |  | Д6 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 |
| V |  | Д6 - Р1 ,Р2 , Р3 , Р4 , Р5 |  |

-- Дорожные покрытия:

Д1  -- цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2  -- битумно-минеральные смеси  (щебень или гравий,

обработ.  битумом);

Д3  -- щебень (гравий) без обработки, дегбетон;

Д4  -- булыжник,  колотый  камень, грунт и  малопрочный

камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5  -- грунт, укрепленный  или улучшенный местными

материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д6  -- естественные грунтовые дороги; временные

внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные

пути, не имеющие твердого покрытия.

-- Тип  рельефа местности (определяется высотой над

уровнем моря):

Р1  -- равнинный (до 200 м);

р2  -- слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3  -- холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4  -- гористый (свыше 1000 до 2000 м);

Р5  -- горный (свыше 2000 м).