##### Додаток 14

##### до пункту 2.1 Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин

Зведена таблиця

для приведення зброї до нормального бою

| Вид зброї, прицілу | Дальність (м) | Приціл | Кількість набоїв | Перевищення контрольної точки над точкою прицілювання (см) | Припустиме відхилення середньої точки влучення від контрольної точки (см) | Габарит кучності бою | Відхилення середньої точки влучення при переміщенні мушки, повороті маховичка (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стрільби | вивірки |  | одиночним вогнем | автоматичним вогнем |  |  | одиночним вогнем | автоматичним вогнем | по висоті | по напрямку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5,45-мм АК-74 | 100 | – | 3 | 4 | – | 13 | 5 | 15 | – | 1 оберт – 20 | 1-мм – 26 |
| НСПУ АК-74 | 100 | 100 | 4 | 4 | – | 24 | 5 | 15 | – | 1 поділка маховичка – 5 |
| 5,45-мм АКС- 74 у | 100 | – | П | 4 | – | 19 | 5 | 15 | – | 1 оберт – 20 | 1-мм – 37 |
| НСПУ М до АКС-74 у | 100 | 100 | 4 | 4 | – | 28 | 5 | 15 | – | 1 поділка маховичка – 5 |
| 5,45-мм РПК-74 | 100 | – | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 15 | 20 | 1 оберт – 14 | 1-мм – 18 |
| НСПУ до РПК-74 | 100 | 100 | 4 | 4 | 8 | 20 | 5 | 15 | 20 | 1 поділка маховичка – 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7,62-мм АКМ | 100 | – | 3 | 4 | – | 25 | 5 | 15 | – | 1 оберт–20 | 1-мм–26 |
| НСП-3 до АКМ | 100 | 100 | 4 | 4 | – | 21 | 5 | 15 | – | 1 поділка маховичка – 25 |
| 7,62-мм ПК, ПКС | 100 | – | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 1 оберт – 12 | 1 мм – 15 |
| НСП-3 до ПК,ПКС (НСПУ) | 100 | 100 | 3 | 4 | 10 | 11(22) | 5 | 15 | 20 | 1 поділка маховичка – 5 |
| 14,5-мм ПКВТ | 100 | 20 | вершина кутника | – | 10 | праворуч – 16,5 нижче – 11,5 | 13,5 | – | 50 | – |
| ПКТ на БТР, БРДМ | 100 | 20 |  | – | 10 | праворуч – 28,5 нижче – 19,5 | 6 | – | 20 | 1 поділка гайки – 10 |
| ПКТ на БМП | 100 | 20 | 6 | – | 4+10 | праворуч – 41,7 нижче – 24,85 | 5 | – | 110х130 140х160 | 1 поділка гайки – 10 |
| 7,62-мм СВД | 100 | – | 3 | 4 | – | 16 | 3 | 8 | – | 1 оберт – 16 | 1-мм – 16 1 поділка –10 |
| ПСО-1, к СВД | 100 | 100 | 3 | 4 | – | 14 | 3 | 8 | – | 1 поділка торцевої гайки – 5 |
| 7,62-мм РПК | 100 | – | 3 | 4 | 8 | 25 | 5 | 15 | 20 | 1 оберт – 14 | 1-мм – 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| НСП-3 до РПК | 100 | 100 | 4 | 4 | 8 | 21 | 5 | 15 | 20 | 1 поділка маховичка – 2,5 |
| 9-мм ПМ | 25 | – | – | 4 | – | 12,5 | 5 | 15 | – | 1-мм – 19 | 1-мм – 19 |
| 12,7 НСВТ | 100 | – | 4 | 4 | 10 2 | 21 18 оптичний | – | – | – | 6 | 8 |
| ПУС-7 | 100 | – | 2 | 4 | – | 60 | 7 | 20 | – | 1 оберт – 40 | – |

# Text boxes

Продовження додатка 14 Продовження додатка 14 Продовження додатка 14

Продовження додатка 14

Продовження додатка 14